## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Hợp phần 4.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
Ngành Thép
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam
Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp thép tại Việt Nam

## Slide 3
Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam

## Slide 4: Thảo luận
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, lĩnh vực nào sử dụng nhiều năng lượng nhất ở Việt Nam?
Xác định các đối tượng sử dụng năng lượng trong ngành thép?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào?
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) của công ty bạn là gì?
Thuyết trình trong 5 phút

## Slide 5: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (DEUs) tổng tiêu thụ năng lượng khoảng 40.586.299 TOE. Trong đó DEUs thuộc ngành công nghiệp chiếm phần lớn và có 2.864 cơ sở và tổng tiêu thụ khoảng 39.583.611 TOE (97.5% trên tổng các DEU). Công nghiệp Việt Nam có ưu thế rất lớn về TKNL.
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành ở VN
Chart: 2022
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.519 | 0.05 | 0.208 | 0.037 | 0.139 | 0.047
Chart: 2023
| Công nghiệp | Nông nghiệp | GTVT | Dịch vụ | Dân dụng | Phi năng lượng
 | 0.523 | 0.05 | 0.206 | 0.037 | 0.135 | 0.048

## Slide 7: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 8: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 9: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 10: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
C3 Energy efficiency scenario of the Vietnam Energy Outlook 2019 report
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 11: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 52.4% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước. (dữ liệu năm 2023).
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Năng lượng tiêu thụ của ngành thép chiếm khoảng 5,18% tổng năng lượng tiêu thụ của tất cả các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Chi phí năng lượng chiếm từ 20–40% tổng chi phí sản xuất thép
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.
Notes: Tham vấn kỹ thuật sửa đổi định mức sử dụng năng lượng ngành thép Sử dụng năng lượng trong ngành thép: Cơ hội tiết kiệm bền vững

## Slide 12: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Các doanh nghiệp thép sử dụng công nghệ lạc hậu, dẫn đến hiệu suất năng lượng thấp và gây ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến các doanh nghiệp thép còn do dự trong việc thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ mạnh mẽ: Mặc dù đã có các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhưng chúng vẫn chưa đủ hiệu lực để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi các biện pháp này trong ngành thép.

## Slide 13: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Ngành công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp thép ngày càng quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia có những tiêu chuẩn cao hơn về yêu cầu năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong ngành thép.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất thép.
Các xu hướng mới đều nhấn mạnh nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và đã trở thành tiêu chí hợp tác của nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và là thách thức lớn đối với sự phát triển của ngành thép Việt Nam.

## Slide 14
II. Thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong ngành công nghiệp thép tại Việt Nam

## Slide 15
II. Thực trạng và tiềm năng TKNL trong ngành công nghiệp thép tại Việt Nam

## Slide 16: CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM TẠI VIỆT NAM

## Slide 17: Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành công nghiệp thép
Định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) | Các yêu cầu liên quan khác
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BCT, ĐMTHNL đối với ngành công nghiệp thép giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025 là: Thiêu kết quặng sắt: 1.960 MJ/tấn Sản xuất gang bằng lò cao: 12.400 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò chuyển (lò thổi): 100 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò điện hồ quang: 2.500 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò cảm ứng: 2.500 MJ/tấn Cán nóng thép dài: 1.600 MJ/tấn Cán nguội thép tấm lá: 1.500 MJ/tấn | - Phải có kế hoạch để đáp ứng các quy định ĐMTHNL tại Điều 5 Thông tư số 20/2016/TT-BCT. - Phải báo cáo SCT địa phương trước ngày 15 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị.

## Slide 18: Suất tiêu hao năng lượng của ngành phôi thép
Sources:
IEA (International Energy Agency), Tracking Industry 2024 – Steel Sector
World Steel Association, 2022, "Energy use in the steel industry"
Ministry of Industry and Trade of Vietnam, "2023 Report on Energy Consumption in Key Industrial Sectors"
Quốc gia / Khu vực | Công nghệ | Cường độ tiêu thụ năng lượng (GJ/tấn) | Ghi chú
Việt Nam | Trung bình | 20 – 30 GJ/tấn | Phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất và mức độ hiện đại hóa (cao hơn tiêu chuẩn toàn cầu)
Trung Quốc | Hiện đại | 16 – 18 GJ/tấn | Công nghệ cải tiến, tận dụng nhiệt thải
Nhật Bản / EU | Công nghệ tiên tiến (Lò cao – Lò thổi oxy, BF–BOF) | 14 – 16 GJ/tấn | Áp dụng thu hồi nhiệt, phát điện tích hợp (ví dụ: làm nguội than khô, TRT...)
Toàn cầu (trung bình) | BF–BOF (Blast Furnace – Basic Oxygen Furnace) | ~19 – 21 GJ/tấn | Phụ thuộc vào quy trình và hoàn nguyên trực tiếp (DRI)
Toàn cầu (EAF) | Lò điện hồ quang (EAF) | 4 – 7 GJ/tấn | Sử dụng thép phế; hiệu quả năng lượng cao hơn nhiều so với BF–BOF

## Slide 19
Suất tiêu hao năng lượng của thép ống
Source: APEC Energy Working Group, 2021. “Energy Efficiency Technologies in Steel Industry”. UNIDO – Vietnam Ministry of Industry and Trade, 2020. "Technical Guidelines on Energy Saving in the Steel Industry"
Quốc gia / Khu vực | Công nghệ | Suất tiêu hao năng lượng (GJ/tấn) | Ghi chú
Việt Nam | Cán nguội, hàn ống | 3,5 – 6,0 GJ/tấn | Phụ thuộc vào hệ thống lò, mức độ tự động hóa và quản lý vận hành
Nhật Bản / EU | Tự động hóa cao | 2,5 – 3,5 GJ/tấn | Hệ thống tiết kiệm năng lượng, thu hồi nhiệt

## Slide 20: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các loại sản phẩm thép chính
Thép xây dựng: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản lượng tiêu thụ nội địa, với các sản phẩm như thép thanh, thép cuộn...
Thép tấm và thép lá: Sử dụng trong ngành đóng tàu, sản xuất ô tô, và các ngành công nghiệp chế tạo khác.
Thép ống: Dùng trong xây dựng, dẫn dầu khí, và các ứng dụng công nghiệp khác
Thép mạ và tôn mạ: Sử dụng trong xây dựng, sản xuất đồ gia dụng, và công nghiệp ô tô.

## Slide 21: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các loại năng lượng chính được tiêu thụ trong ngành thép.
Điện năng: Sử dụng trong các công đoạn như luyện thép bằng lò điện hồ quang, cán thép, và vận hành các thiết bị phụ trợ.
Nhiệt năng: Chủ yếu từ than cốc, khí tự nhiên, và dầu, sử dụng trong quá trình luyện gang, thiêu kết quặng sắt, và nung phôi thép. Than đá và dầu được sử dụng trong các lò cao và lò nung để cung cấp nhiệt cho quá trình sản xuất.
Nhiệt độ khu vực
Năng lượng sinh học
Điện
Khí đốt
Dầu
Than
Khác

## Slide 22: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Hạng mục | Tổn thất điển hình
🔥 Lò cao | Thoát nhiệt qua thành lò, khí dư thoát ra, hiệu suất cháy không hoàn toàn
💨 Gió nóng | Nhiệt lượng thất thoát qua khí xả tái sinh, tổn thất qua vật liệu chịu lửa
🌫️ Khí lò cao | Khí BFG chưa được tận dụng triệt để hoặc bị đốt bỏ
⚙️ Máy nén, quạt, thiết bị phụ trợ | Hiệu suất thấp, chưa đồng bộ điều khiển
❄️ Nước làm mát | Lượng nhiệt lớn bị thải ra môi trường qua nước làm mát phôi, lò, thiết bị trao đổi nhiệt
Các điểm tổn thất năng lượng chính trong sản xuất thép lò cao

## Slide 23: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các điểm tổn thất năng lượng chính trong sản xuất thép cuộn và thép ống
Hạng mục | Tổn thất phổ biến
🔥 Lò nung phôi | Lãng phí nhiệt qua khí xả > 30%, cháy dư oxy, vật liệu chịu nhiệt kém
💨 Hệ thống khí nén | Rò rỉ, hoạt động non tải, áp suất đặt cao hơn cần thiết
⚙️ Motor – dây chuyền cán & hàn | Chưa lắp biến tần, không tối ưu tải, tổn hao cơ khí
❄️ Làm mát – tuần hoàn nước | Dùng bơm quá công suất, không kiểm soát theo tải
🔄 Phôi nóng để nguội | Không tận dụng nhiệt dư → phải nung lại (lò tái nhiệt)

## Slide 24: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng & tiềm năng ứng dụng
Nhóm giải pháp | Mức tiết kiệm ước tính | Đơn vị | Ghi chú
1. Tăng cường phun than (PCI) | 750–850 MJ/tấn gang | ~210 kWh | Giảm tiêu thụ coke
2. Làm giàu oxy trong gió nóng | 800–1.000 MJ/t.gang | ~250 kWh | Tăng tốc độ cháy, giảm khí nóng cần thiết
3. Tối ưu nguyên liệu đầu vào (Fe cao, ít Al₂O₃) | 500–600 MJ/t.gang | ~140 kWh | Giảm độ nhớt xỉ, tăng hiệu suất khử
4. Thu hồi nhiệt từ khí lò cao | 1.000–1.200 MJ/t.gang | ~280 kWh | Phát điện, sấy nguyên liệu
5. Hồi nhiệt từ phôi nóng, thiêu kết | 300–500 MJ/t.gang | ~100 kWh | Hot charging, sấy bằng khí nóng
6. Điều khiển tối ưu quạt – motor – máy nén | 5–10% phụ tải điện phụ trợ | - | Biến tần, đồng bộ tải
7. Tối ưu hóa vận hành trạm gió nóng | 5–8% năng lượng tiêu hao | - | Điều chỉnh chu kỳ, thay vật liệu cách nhiệt

## Slide 25: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng & tiềm năng ứng dụng
Nhóm giải pháp | Tiềm năng tiết kiệm | Ghi chú
1. Tối ưu vận hành lò nung phôi | 15–25% năng lượng lò | Điều khiển PID + kiểm soát dư oxy + vật liệu chịu lửa mới
2. Thu hồi nhiệt khí xả lò để sấy phôi hoặc tẩy rỉ | 8–12% năng lượng | Giảm lượng nhiên liệu đốt
3. Tận dụng phôi nóng (hot charging) | 20–30% năng lượng lò | Không cần tái nhiệt lại phôi
4. Lắp biến tần motor cán, motor bơm khí nén | 10–20% điện năng | ROI thường < 2 năm
5. Tối ưu khí nén – giảm rò rỉ, hạ áp | 5–10% điện trạm khí nén | Giải pháp chi phí thấp
6. Chiếu sáng – thay LED, lắp cảm biến | 60–80% năng lượng chiếu sáng | ROI dưới 1 năm

## Slide 26: Thảo luận
.
Với nhóm giải pháp trên, nhà máy của bạn đã áp dụng thành công và/hoặc thất bại. Bạn có thể chia sẻ để học viên cùng học hỏi.
Nhóm giải pháp | Chú thích | Ghi chú
1. Tối ưu vận hành lò nung phôi |  | 
2. Thu hồi nhiệt khí xả lò để sấy phôi hoặc tẩy rỉ |  | 
3. Tận dụng phôi nóng (hot charging) |  | 
4. Lắp biến tần motor cán, motor bơm khí nén |  | 
5. Tối ưu khí nén – giảm rò rỉ, hạ áp |  | 
6. Chiếu sáng – thay LED, lắp cảm biến |  | 

## Slide 27: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
1. Áp dụng công nghệ sản xuất thép tiên tiến
Sử dụng lò cao mới với hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn.
Áp dụng công nghệ lò điện hồ quang (EAF) thay thế lò cao truyền thống.
Sử dụng lò điện hồ quang (EAF) kết hợp với thép phế liệu chất lượng cao.
Áp dụng công nghệ sản xuất thép sử dụng hydro xanh.
Hiệu quả:
Giảm tiêu hao năng lượng và phát thải khí nhà kính.
Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Nâng cao chất lượng sản phẩm

## Slide 28: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
2. Tận dụng nhiệt thải để phát điện
Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải từ quá trình sản xuất.
Sử dụng công nghệ tuabin thu hồi năng lượng gió lò cao (BPRT).
Hiệu quả:
Tiết kiệm 10% điện năng.
Giảm phát thải khí nhà kính.
3. Cải tiến quy trình sản xuất và thiết bị hiệu suất cao
Lắp đặt biến tần cho động cơ quạt gió.
Lắp hệ thống bù tự động để duy trì hệ số công suất ổn định.
Hiệu quả:
Giảm 25% tiêu hao điện năng động cơ.
Tiết kiệm 2,5% tiêu hao điện năng toàn nhà máy.

## Slide 29: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
4. Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng để giám sát, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong toàn bộ nhà máy.
Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, đo lường hiệu quả và cải tiến liên tục.
Tích hợp các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng vào KPI của từng bộ phận.
Đào tạo nhân viên về nhận thức và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng từ 5-20%.
Nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.

## Slide 30
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
Kiểm toán năng lượng
Xác định điểm nóng, đưa ra phương án khả thi
Đào tạo nhân sự
Tiết kiệm 3-5% năng lượng
Giám sát năng lượng SCADA/EMS
Phân tích, cảnh báo tiêu thụ bất thường
Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 có thể giúp tiết kiệm 5-10% năng lượng thông qua việc thiết lập quy trình quản lý NL.
Kiểm toán năng lượng định kỳ giúp xác định các "điểm nóng" tiêu thụ năng lượng và đưa ra các phương án cải thiện khả thi.
Đào tạo nhân sự và cải tiến thói quen vận hành có thể mang lại mức tiết kiệm 3-5%, trong khi ứng dụng phần mềm giám sát năng lượng SCADA/EMS giúp phân tích và cảnh báo kịp thời các bất thường trong tiêu thụ năng lượng.
5. Giải pháp quản lý và vận hành

## Slide 31
Giải pháp TKNL trong ngành thép
6. Tối ưu hóa hệ thống
a. Tối ưu hóa hệ thống khí nén và khí công nghiệp
Giám sát và kiểm soát chặt chẽ hệ thống khí nén.
Sử dụng thiết bị đo lường để phát hiện rò rỉ và tổn thất năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu hao năng lượng và chi phí vận hành.
Cải thiện hiệu suất hoạt động.

## Slide 32
b. Hệ thống phụ trợ (quạt, bơm)
Tiềm năng tiết kiệm: 10-15%
Thay thế motor hiện tại bằng motor hiệu suất cao IE3 trở lên
Lắp đặt biến tần và hệ thống điều khiển PID để tối ưu hóa vận hành
Bảo trì định kỳ để đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu
c. Hệ thống khí nén
Tiềm năng tiết kiệm: 10-20%
Kiểm tra và khắc phục rò rỉ trong hệ thống đường ống
Tối ưu hóa áp suất hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế
Điều chỉnh thời gian hoạt động của máy nén khí theo lịch sản xuất
Sử dụng hệ thống điều khiển thông minh để tự động hóa vận hành
Các hệ thống phụ trợ như quạt, bơm và khí nén thường bị bỏ qua trong các chương trình tiết kiệm năng lượng, nhưng lại có tiềm năng tiết kiệm đáng kể. Việc nâng cấp thiết bị và tối ưu hóa vận hành có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng với chi phí đầu tư hợp lý.
Giải pháp TKNL trong ngành thép

## Slide 33
Hạng mục
Giải pháp tiết kiệm năng lượng
TKNL ước tính
Hệ thống cấp nhiệt
Tối ưu lò nung, cách nhiệt
10-25%
Hệ thống cấp nhiệt
Sử dụng nhiệt thừa (nhiệt khói) để gia nhiệt sơ bộ
10-25%
Cán thép
Điều khiển biến tần cho motor
5-10%
Cán thép
Hệ thống truyền động hiệu suất cao
5-10%
Hệ thống cấp nhiệt trong sản xuất thép có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn, lên đến 10-25%. Việc tối ưu hóa lò nung, cải thiện hệ thống cách nhiệt và tận dụng nhiệt thừa từ khói thải để gia nhiệt sơ bộ là những giải pháp hiệu quả.
Trong công đoạn cán thép, việc áp dụng công nghệ điều khiển biến tần cho motor và sử dụng hệ thống truyền động hiệu suất cao có thể giúp tiết kiệm 5-10% năng lượng. Các giải pháp này không chỉ giảm tiêu thụ điện mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Giải pháp TKNL trong ngành thép
d. Hệ thống cấp nhiệt và cán thép

## Slide 34
Thu hồi nhiệt thải
Thu hồi nhiệt từ khí lò để sấy nhiên liệu và cấp nhiệt sơ bộ
Tận dụng khí CO
Sử dụng khí CO từ lò cao làm nhiên liệu phụ hoặc phát điện
Tái sử dụng phụ phẩm
Tận dụng bụi, bùn quặng để hạn chế thất thoát năng lượng
Tối ưu hóa năng lượng
Tích hợp các giải pháp để tạo chu trình năng lượng khép kín
Giải pháp thu hồi nhiệt thải từ khí lò để sấy nhiên liệu và cấp nhiệt sơ bộ giúp tận dụng nguồn năng lượng thường bị lãng phí. Việc tận dụng khí CO (trong lò cao) làm nhiên liệu phụ hoặc phát điện cũng là một hướng đi hiệu quả để tái sử dụng năng lượng.
Ngoài ra, việc tái sử dụng bụi, bùn quặng và hạn chế thất thoát năng lượng trong quá trình xử lý không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo nên một chu trình sản xuất bền vững hơn.
Giải pháp TKNL trong ngành thép
Giải pháp nhiệt thải và tái sử dụng năng lượng

## Slide 35: Ví dụ về giải pháp TKNL trong ngành thép trên thế giới
Chuyển đổi khí thải từ quá trình sản xuất thép thành nhiên liệu (lò cao)
Công nghệ này "tái chế" khí thải từ các nhà máy sản xuất thép (ví dụ: khí lò cao và khí lò cốc) thành nhiên liệu tổng hợp, qua đó sử dụng CO₂ hai lần và làm chậm quá trình phát thải.
Liên quan đến phát thải ròng bằng 0
Công nghệ này có thể giúp giảm lượng khí thải từ các nhà máy sản xuất thép và có lợi thế là sử dụng CO₂ hai lần, từ đó có khả năng giảm lượng khí thải CO₂ trong vòng đời (LCA) của nhiên liệu. Tổng mức tiết kiệm phụ thuộc vào loại nhiên liệu được thay thế, bởi vì trừ khi CO₂ được thu giữ từ việc sử dụng nhiên liệu, thì CO₂ cuối cùng vẫn sẽ bị thải ra môi trường. Hơn nữa, tác động ròng còn phụ thuộc vào cách sử dụng hiện tại của khí thải (ví dụ: đốt bỏ so với sản xuất điện) so với việc sử dụng chúng làm nguyên liệu thay thế để sản xuất ethanol.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202100577
Nguồn: IEA
Lò luyện cốc
Khí lò cốc
Lò cao
Khí lò cao
Khí tổng hợp
Bộ trao đổi nhiệt tái sinh

## Slide 36
Sáng kiến
Quá trình này đã được kiểm chứng trong môi trường công nghiệp tại Trung Quốc bởi LanzaTech BaoSteel New Energy Company vào năm 2012 và Shougang LanzaTech New Energy Technology Company vào năm 2013. LanzaTech cũng có các cơ sở thử nghiệm ở New Zealand và Đài Bắc, Trung Quốc.
Nhà máy thương mại đầu tiên bắt đầu hoạt động vào năm 2018 tại Trung Quốc, do LanzaTech, Tập đoàn Shougang và TangMing vận hành; đã sản xuất 30 triệu lít ethanol để bán thương mại trong năm đầu tiên đi vào hoạt động.
Chuyển đổi khí thải từ quá trình sản xuất thép thành nhiên liệu (lò cao)
Bỉ: Arcelor LanzaTech Carbalyst (Steelanol) Ghent: Một nhà máy tiêu biểu quy mô lớn đã được khánh thành tại Ghent, Bỉ trong khuôn khổ dự án Steelanol của ArcelorMittal và LanzaTech với công suất 80 triệu lít ethanol khi hoàn thành. Quá trình này trước đó đã được kiểm chứng thành công tại địa điểm này vào năm 2016.
Ví dụ về giải pháp TKNL trong ngành thép trên thế giới

## Slide 37
Hòa Phát
Sử dụng công nghệ BF-BOF và cán nóng. Đã đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt thải (WHR) và áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 về quản lý năng lượng.
Pomina
Vận hành lò EAF và đã triển khai hệ thống giám sát điện năng hiện đại, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và giảm tiêu hao năng lượng.
TISCO
Sử dụng lò cao cũ và dây chuyền cán thép, dẫn đến suất tiêu hao năng lượng cao hơn so với các doanh nghiệp hiện đại.
Vina Kyoei
Áp dụng công nghệ lò EAF của Nhật Bản với hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt, là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tối ưu hóa năng lượng.
Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Trong Ngành

## Slide 38
Doanh Nghiệp tiên phong
Pomina
Cải tiến nạp liệu EAF, áp dụng biến tần
Kết quả: Giảm 12% điện tiêu thụ
Hòa Phát
Thu hồi nhiệt, ISO 50001, điều khiển tự động
Kết quả: TKNL > 15%
Vina Kyoei
Áp dụng công nghệ Nhật Bản, kiểm soát tốt điện năng
Kết quả: STHN thấp hơn trung bình ngành 20%
Một số doanh nghiệp thép tại Việt Nam đã tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Pomina đã thực hiện cải tiến quy trình nạp liệu lò điện hồ quang (EAF) và áp dụng công nghệ biến tần, giúp giảm 12% lượng điện tiêu thụ.
Tập đoàn Hòa Phát đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nhiệt, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và hệ thống điều khiển tự động, đạt mức tiết kiệm năng lượng trên 15%. Vina Kyoei với việc áp dụng công nghệ Nhật Bản và kiểm soát tốt điện năng đã đạt suất tiêu hao năng lượng thấp hơn trung bình ngành 20%.

## Slide 39
Kết luận và kiến nghị
Nhận thức và cam kết
Nâng cao nhận thức và cam kết từ lãnh đạo
Đánh giá và lập kế hoạch
Kiểm toán năng lượng và xây dựng lộ trình
Triển khai giải pháp
Ưu tiên giải pháp hiệu quả cao, chi phí thấp
Giám sát và cải tiến
Đo lường kết quả và cải tiến liên tục
Ngành thép Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn, từ 10-20% tổng năng lượng tiêu thụ. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các doanh nghiệp cần có cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo, tiến hành KTNL để xác định các cơ hội tiết kiệm, và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

## Slide 40: Thảo luận
Những công nghệ và thiết bị nào trong quá trình sản xuất thép gây lãng phí năng lượng đáng kể?
Mức độ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các thực hành quản lý năng lượng tại các nhà máy sản xuất thép hiện nay như thế nào?
Những rào cản và thách thức chính trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng của ngành thép là gì?

## Slide 41
CẢM ƠN