## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Hợp phần 7: Đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất thép
Ngành thép
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Đặc điểm công nghệ sản xuất thép phôi
Đặc điểm công nghệ sản xuất thép ống

## Slide 3
1. Đặc điểm công nghệ sản xuất thép phôi

## Slide 4
Lò Cao (BOF)
Công nghệ lò cao, như của Tập đoàn Hòa Phát, là dây chuyền khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm. Ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp và sản xuất thép chất lượng cao, ít tạp chất.
Lò Điện Hồ Quang (EAF)
Công nghệ EAF phổ biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tận dụng phế liệu thép tái chế, giúp giảm chi phí nguyên liệu và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
1. Công nghệ lò cao (BOF) và lò điện hồ quang (EAF)

## Slide 5
1.1 Công nghệ lò cao (BOF)
Lò Cao (BOF)
Sản xuất khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm, giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn và giảm phụ thuộc vào phế liệu.
Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép
- Quặng sắt
Quặng sắt là nguồn cung cấp sắt chính bao gồm hematit (Fe2O3) và magnetit (Fe3O4). Sau khi khai thác, quặng sắt được tinh chế để tạo ra quặng tinh, đảm bảo đủ hàm lượng sắt cần thiết.
- Than cốc
Than cốc là nguyên liệu thiết yếu trong quy trình luyện gang, được sản xuất từ than đá qua quá trình nung trong điều kiện thiếu oxy. Than cốc cung cấp nhiệt lượng và đóng vai trò như chất khử trong quá trình khử oxit sắt trong lò cao.
- Đá vôi
Đá vôi (được biến đổi thành vôi sống trong lò cao)
- Thép phế liệu
Các nguyên tố hợp kim
Các nguyên tố hợp kim như mangan, niken, crom, và molypden dung để tăng tính chất cơ học, độ bền và khả năng chị mài mòn của thép.

## Slide 6
Đặc điểm hệ thống lò cao tại Hòa Phát
 | Thông tin
Số lượng lò cao | Hòa Phát Dung Quất có 4 lò cao, mỗi lò ~1.080 m³
Công suất | Tổng công suất ~5 triệu tấn gang/năm
Nguyên liệu đầu vào | Quặng sắt, than cốc, đá vôi
Nhiệt độ hoạt động | ~1.800–2.200°C
Công nghệ kiểm soát | Hệ thống tự động hóa – điều khiển PLC/SCADA hiện đại
Xử lý khí thải | Có hệ thống thu hồi bụi, xử lý khí CO, SO₂, NOx
Thu hồi năng lượng | Có tích hợp hệ thống thu hồi nhiệt khí lò (WHR) để phát điện nội bộ
Công nghệ lò cao – lò chuyển BOF (BF-BOF route)
Nhà máy Hòa Phát Dung Quất sử dụng quy trình luyện thép truyền thống từ quặng với ba khâu chính:
Luyện gang bằng lò cao
Luyện thép từ gang lỏng bằng lò chuyển (BOF)
Cán thép thành phẩm
✅ Ưu điểm:
Sản xuất được thép chất lượng cao.
Chủ động nguyên liệu (quặng, than cốc).
Phù hợp cho sản lượng lớn, quy mô công nghiệp.

## Slide 7
Hệ thống lò cao tại Hòa Phát
Đặc điểm hệ thống lò cao tại Hòa Phát

## Slide 8
Đặc điểm hệ thống lò cao tại Hòa Phát
Công đoạn | Mô tả
Thiêu kết (Sintering) | Trộn quặng mịn, than cốc, phụ gia → tạo lớp sinter đưa vào lò cao
Lò cao (Blast Furnace) | Nung ở ~2.000°C, dùng coke và gió nóng → tạo gang lỏng
Lò chuyển (BOF) | Thổi oxy vào gang lỏng → khử C, Si, Mn → thành thép thô
Đúc liên tục (CC) | Đúc gang thành phôi vuông hoặc tấm, chuẩn bị cho cán
Cán (Rolling) | Cán nóng thành thép cuộn, thép thanh, ống thép...
Các công đoạn chính
Đặc điểm công nghệ nổi bật
✅ Hệ thống phun than mịn (PCI): Giảm tiêu hao coke, tiết kiệm chi phí nhiên liệu
✅ Công nghệ làm giàu Oxy: Tăng hiệu suất cháy và tốc độ luyện gang
✅ Thu hồi khí lò cao (BFG): Sử dụng để sấy nguyên liệu, phát điện và làm nhiên liệu cho lò thiêu kết
✅ Tự động hóa SCADA – DCS: Giám sát vận hành toàn bộ dây chuyền
✅ Đúc liên tục & cán nóng liền mạch: Tận dụng nhiệt phôi → tiết kiệm năng lượng

## Slide 9
Đặc điểm hệ thống lò cao tại Hòa Phát
Hiệu quả môi trường & năng lượng
Chỉ tiêu | Giá trị tiêu biểu
Suất tiêu hao coke | ~450–480 kg/tấn gang (giảm nhờ PCI)
Nhiệt năng tiết kiệm | > 200.000 MWh/năm nhờ thu hồi nhiệt & khí
Giảm phát thải CO₂ | ~300.000 tCO₂/năm nhờ các giải pháp oxy + PCI
Tỷ lệ khí lò cao được sử dụng lại | > 90%

## Slide 10
1.2 Công nghệ lò điện hồ quang (EAF)
Lò Điện Hồ Quang (EAF)
Nguyên liệu đầu vào: Thép phế liệu, gang đúc, DRI (viên sắt khử trực tiếp).
Quy trình:
  Lò điện (EAF): Thép phế liệu được nấu chảy bằng điện.
  Tinh luyện (Ladle Furnace): Điều chỉnh thành phần hóa học.
  Đúc liên tục: Tạo phôi thép.
  Cán nóng/cán nguội: Tương tự quy trình BF-BOF.
Ưu điểm:
  Linh hoạt, phù hợp với thị trường nhỏ.
  Giảm phát thải so với BF-BOF.

## Slide 11
1.2 Công nghệ lò điện hồ quang (EAF)
Các nhà máy tiêu biểu sử dụng lò EAF tại Việt Nam
Nhà máy | Công suất | Công nghệ
Pomina | ~1 triệu tấn/năm | EAF + CCM (đúc liên tục)
Vina Kyoei | ~500.000 tấn/năm | EAF + DRI (hòa phối với scrap)
Thép Miền Nam | ~700.000 tấn/năm | EAF – công nghệ Nhật Bản
Dana, Việt Đức, Thép SMC,... | 200.000–600.000 tấn/năm | Lò EAF – trung bình

## Slide 12
1.2 Công nghệ lò điện hồ quang (EAF)
Đặc điểm kỹ thuật chính
Hạng mục | Mô tả
Lò EAF | Dung tích 30–120 tấn/lò, thời gian luyện 50–90 phút/mẻ
Điện cực | Đường kính 300–600 mm, tiêu thụ 1,5–2,0 kg/tấn thép
Nguyên liệu | 80–100% scrap, DRI, hoặc HBI
Tinh luyện | Kết hợp LF (Ladle Furnace) để điều chỉnh thành phần hóa học
Hệ thống làm mát | Dùng nước và khí → thu hồi nhiệt nếu tích hợp ORC
Hệ thống lọc bụi | Túi vải hoặc tĩnh điện → đảm bảo tiêu chuẩn môi trường
Chỉ tiêu | Giá trị tiêu biểu
Tiêu hao điện năng | 580–650 kWh/tấn thép
Phát thải CO₂ | ~0,4–0,6 tCO₂/tấn (thấp hơn ~70% so với lò cao)
Tiêu hao điện cực | 1,5–2,0 kg/tấn
Tỷ lệ thu hồi kim loại | 90–95%
Hiệu quả năng lượng – môi trường

## Slide 13
2. Công đoạn gia công và cán
Đặc điểm: Sử dụng máy cán hiện đại với hệ thống điều chỉnh độ dày tự động (AGC) và đo bằng tia X, đảm bảo độ chính xác cao.
Công nghệ mạ kẽm (NOF - Non-Oxidizing Furnace) được áp dụng để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn cho thép cuộn cán nguội.
Các sản phẩm thép được xử lý nhiệt (ủ, tôi, ram) để cải thiện cấu trúc vi mô và đặc tính cơ học.
Sau khi luyện thép, phôi thép (phôi thanh, phôi phiến, phôi bloom) được đưa vào các nhà máy cán nóng hoặc cán nguội để tạo ra sản phẩm cuối cùng như thép cuộn, thép thanh, thép hình, thép ống.

## Slide 14
2. Công đoạn gia công và cán
Loại cán | Nhiệt độ phôi | Đặc điểm
Cán nóng (Hot Rolling) | > 900°C | Cán phôi khi còn đỏ nóng – dễ biến dạng, ít cần lực lớn
Cán nguội (Cold Rolling) | Nhiệt độ thường | Cán sản phẩm đã qua cán nóng – độ chính xác cao, bề mặt mịn
Cán trung gian | Giữa nóng và nguội | Ít phổ biến hơn
Đặc điểm tiêu hao năng lượng
Nhiệt năng: dùng cho lò nung phôi – chiếm 60–70% năng lượng công đoạn.
Điện năng: vận hành motor trục cán, băng tải, hệ thống thủy lực.
Suất tiêu hao điển hình:
  Cán nóng: 2,5–3 GJ/tấn
  Cán nguội: 1–1,5 GJ/tấn

## Slide 15
2. Công đoạn gia công và cán
Quy trình công nghệ cán nóng
Quy trình cán nóng tại các nhà máy thép Việt Nam thường bao gồm các bước chính sau:
a. Nung phôi thép
Phôi được đưa vào lò nung liên tục (walking beam furnace) để đạt đến nhiệt độ cán (~1.200°C).
Quá trình này đảm bảo phôi có nhiệt độ đồng đều để cán dễ dàng, tránh nứt gãy hoặc hỏng sản phẩm.
b. Cán thô (Roughing Mill)
Phôi nóng được đưa qua các giá cán thô để giảm dần kích thước ban đầu.
Sản phẩm sau cán thô có dạng thanh dài, gọi là thanh chuyển (transfer bar).
c. Cán tinh (Finishing Mill)
Thanh chuyển tiếp tục được cán trong hệ thống cán tinh để đạt kích thước và hình dạng mong muốn (tấm, cuộn, thanh...).
Ở giai đoạn này, tốc độ cán rất cao và cần hệ thống điều khiển tự động chính xác.
d. Làm mát (Cooling Bed hoặc Laminar Cooling)
Sau cán, sản phẩm thép được làm mát nhanh trên giường làm mát (thép xây dựng) hoặc hệ thống làm mát cưỡng bức (thép cuộn cán nóng).
e. Cuộn và cắt
Với sản phẩm thép cuộn, vật liệu được cuộn lại bằng thiết bị cuộn.
Với sản phẩm thanh, thép được cắt theo chiều dài quy định và xếp thành bó.

## Slide 16
2. Công đoạn gia công và cán
Phôi được đưa vào lò nung liên tục (walking beam furnace) để đạt đến nhiệt độ cán (~1.200°C).
Quá trình này đảm bảo phôi có nhiệt độ đồng đều để cán dễ dàng, tránh nứt gãy hoặc hỏng sản phẩm
Phôi nóng được đưa qua các giá cán thô để giảm dần kích thước ban đầu.
Sản phẩm sau cán thô có dạng thanh dài, gọi là thanh chuyển (transfer bar).
Sau cán, sản phẩm thép được làm mát nhanh trên giường làm mát (thép xây dựng) hoặc hệ thống làm mát cưỡng bức (thép cuộn cán nóng).
Với sản phẩm thép cuộn, vật liệu được cuộn lại bằng thiết bị cuộn.
Với sản phẩm thanh, thép được cắt theo chiều dài quy định và xếp thành bó.

## Slide 17
2. Công đoạn gia công và cán
Một số nhà máy thép tiêu biểu tại Việt Nam có công đoạn cán nóng
Tập đoàn Hòa Phát – Nhà máy thép Dung Quất: Sản xuất HRC quy mô lớn.
Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh: Quy trình khép kín từ luyện gang – luyện thép – cán nóng – cán nguội.
Công ty Thép Miền Nam – VNSTEEL: Cán các sản phẩm thép xây dựng.
Công ty CP Thép Pomina: Sở hữu dây chuyền cán hiện đại phục vụ sản xuất thép thanh.
Một số nhà máy tiêu biểu có công đoạn cán nguội tại Việt Nam
Công ty TNHH Tôn Hoa Sen: Cán nguội kết hợp dây chuyền mạ kẽm và mạ màu.
Công ty CP Tôn Đông Á: Cung cấp CRC, GI, GL chất lượng cao.
Công ty Thép POSCO - Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu): Dây chuyền cán nguội hiện đại, sản xuất sản phẩm thép cho ngành công nghiệp xuất khẩu.
Tập đoàn Hòa Phát: Đầu tư dây chuyền cán nguội hiện đại phục vụ ngành tôn mạ.

## Slide 18
2. Công đoạn gia công và cán
Quy trình công nghệ cán nguội
Quy trình cán nguội tiêu chuẩn trong các nhà máy thép Việt Nam thường bao gồm các bước sau:
a. Tẩy gỉ (Pickling)
HRC được tẩy sạch lớp oxit sắt (gỉ sét) bằng axit (HCl hoặc H₂SO₄) để chuẩn bị cho công đoạn cán nguội.
Đảm bảo bề mặt thép sạch, không lẫn tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng cán và mạ sau này.
b. Cán nguội (Cold Rolling Mill)
Cuộn thép sau tẩy gỉ được đưa vào máy cán nguội (thường là cán 4 trục hoặc 6 trục).
Độ dày được giảm từ 1,5 – 3 mm xuống còn 0,15 – 1,5 mm, với độ chính xác cao.
Tăng độ cứng và ứng suất bên trong vật liệu.
c. Ủ mềm (Annealing)
Sau cán, thép có độ cứng cao và khó gia công. Quá trình ủ mềm trong lò (Batch Annealing hoặc Continuous Annealing) giúp phục hồi độ dẻo, ổn định cấu trúc tinh thể.
d. Cán làm phẳng/da (Skin-pass hoặc Temper rolling)
Tăng độ bóng, đồng nhất độ dày, loại bỏ nếp gấp nhỏ.
Tăng khả năng bám dính khi mạ kẽm hoặc sơn phủ.
e. Cắt biên, cuộn lại và kiểm tra chất lượng
Cuộn thành phẩm được cắt mép, cuộn lại đúng quy cách, dán nhãn và chuyển đến kho thành phẩm.

## Slide 19
2. Công đoạn gia công và cán
HRC được tẩy sạch lớp oxit sắt (gỉ sét) bằng axit (HCl hoặc H₂SO₄) để chuẩn bị cho công đoạn cán nguội.
Đảm bảo bề mặt thép sạch, không lẫn tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng cán và mạ sau này.
Cuộn thép sau tẩy gỉ được đưa vào máy cán nguội (thường là cán 4 trục hoặc 6 trục).
Độ dày được giảm từ 1,5 – 3 mm xuống còn 0,15 – 1,5 mm, với độ chính xác cao.
Tăng độ cứng và ứng suất bên trong vật liệu.
Sau cán, thép có độ cứng cao và khó gia công. Quá trình ủ mềm trong lò (Batch Annealing hoặc Continuous Annealing) giúp phục hồi độ dẻo, ổn định cấu trúc tinh thể
Cuộn thành phẩm được cắt mép, cuộn lại đúng quy cách, dán nhãn và chuyển đến kho thành phẩm.
Tăng độ bóng, đồng nhất độ dày, loại bỏ nếp gấp nhỏ.
Tăng khả năng bám dính khi mạ kẽm hoặc sơn phủ.

## Slide 20
3. Tính khép kín và đồng bộ
Tối Ưu Hóa Chuỗi Giá Trị
Các dây chuyền công nghệ lớn được thiết kế đồng bộ từ khâu xử lý nguyên liệu đến luyện gang, luyện thép và cán thép thành phẩm.
Giảm Lãng Phí
Tính khép kín giúp giảm lãng phí và tăng hiệu suất sản xuất. Khí CO từ lò cao được thu hồi để tái sử dụng làm nhiên liệu.
Hiệu Quả Sản Xuất
Việc tích hợp các công đoạn sản xuất giúp tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí sản xuất.

## Slide 21
4. Ứng dụng công nghệ tiên tiến
Nhập Khẩu Công Nghệ
Nhiều dây chuyền sản xuất thép tại Việt Nam được nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp thép phát triển như Ý, Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc.
Tự Động Hóa
Dây chuyền cán thép sử dụng công nghệ tự động hóa cao, đảm bảo độ chính xác và chất lượng sản phẩm.
Độ Chính Xác
Công nghệ tiên tiến giúp sản xuất thép với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

## Slide 22
5. Hướng tới công nghệ sản xuất thép xanh
Giảm Phát Thải
Ngành thép Việt Nam đang điều chỉnh dây chuyền công nghệ để giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Năng Lượng Tái Tạo
Sử dụng năng lượng tái tạo để giảm lượng khí thải carbon.
Khí Hóa Than
Sử dụng khí hóa than thay cho dầu FO để giảm ô nhiễm.
Tái Chế Phế Liệu
Tăng cường tái chế phế liệu thép trong dây chuyền EAF.

## Slide 23
- Các nhà máy sẽ dùng khí hydro xanh để nung chảy quặng sắt.
- Sử dụng lò đốt sinh khối.
Nhiên liệu cho lò đốt này là khí sinh học (CO; H2; CH4,…) được tạo ra bởi quá trình phản ứng nhiệt phân trong môi trường yếm khí của các nguyên liệu như gỗ, trấu, phụ phẩm nông nghiệp,…
5. Hướng tới công nghệ sản xuất thép xanh

## Slide 24
6. Tự động hóa và kiêm soát chất lượng
100%
Tự Động Hóa
Dây chuyền công nghệ hiện đại tích hợp hệ thống tự động hóa (PLC).
Tiên Tiến
Thiết Bị Đo Lường
Sử dụng thiết bị đo lường tiên tiến (như tia X đo độ dày).
Quốc Tế
Tiêu Chuẩn
Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (JIS, ASTM, TCVN).

## Slide 25
7. Quy mô đa dạng
Doanh Nghiệp Lớn
Sở hữu dây chuyền công suất lớn (hàng triệu tấn/năm).
Nhà Máy Nhỏ
Tập trung vào sản xuất thép đặc thù hoặc phục vụ nhu cầu địa phương.
Công Suất Thiết Kế
Dao động từ 250.000 tấn/năm đến 8 triệu tấn/năm.

## Slide 26
8. Bảng so sánh suất tiêu hao năng lượng theo công nghệ
Công nghệ | Mức thực tế Việt Nam | Mức tiên tiến (EU, Nhật)
BF – BOF | 22–28 GJ/tấn thép | 18–20 GJ/tấn
EAF | 500–650 kWh/tấn | < 400 kWh/tấn
So sánh với mức tiên tiến quốc tế (benchmark)
Công nghệ sản xuất thép | Nguyên liệu chính | Suất tiêu hao năng lượng | Ghi chú
Lò cao – Lò thổi oxy (BF–BOF) | Quặng sắt, than cốc | 20–30 GJ/tấn thép (~5.500–8.300 kWh/tấn) | Công nghệ truyền thống, phát thải CO₂ cao
Lò điện hồ quang (EAF) | Thép phế | 350–650 kWh/tấn | Tiêu thụ nhiều điện, phát thải CO₂ thấp hơn, thân thiện môi trường hơn
Lò cảm ứng (IF) | Thép phế | 550–750 kWh/tấn | Thường dùng trong các nhà máy nhỏ, hiệu suất thấp hơn EAF
Hòa Phát (BF hiện đại) | Quặng sắt, than cốc | ~20–22 GJ/tấn gang (~5.500–6.100 kWh) | Có thu hồi nhiệt từ lò, đạt chứng nhận ISO 50001
Pomina (EAF cải tiến) | Thép phế | ~500–550 kWh/tấn | Tích hợp hệ thống giám sát năng lượng, tối ưu hóa sử dụng điện cực

## Slide 27: Thảo luận
Nhà máy của bạn đã áp dụng những giải pháp nào để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng?
Vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm mà nhà máy của bạn đã áp dụng..

## Slide 28
2. Đặc điểm công nghệ sản xuất thép ống

## Slide 29
Ngành Sản xuất Thép ống, thép mạ kẽm

## Slide 30
Qui trình xả băng cán nóng
Xe vào liệu
Là phẳng
Hố bù
Dao xẻ
Hố bù
Tạo căng
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình tẩy gỉ
Xe vào liệu
Lồng tích 1
Máng tẩy
Máng rửa
Sấy
Tạo căng 1
Lồng tích 2
Tạo căng 2
Cuộn lại
Xe ra liệu
2.1 Dây chuyền sản xuất

## Slide 31
2.1 Dây chuyền sản xuất
Qui trình cán nguội
Xe vào liệu
Lồng tích
Giá cán 1
Giá cán 2
Giá cán 3
Giá cán 4
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình mạ dải
Xe vào liệu
Hố bù 1
Lò ủ
Làm mát nhanh
Bể mạ
Tháp làm mát nhanh
Hồ bù 2
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình làm ống
Tang mở cuộn
Lồng tích
Giàn khuôn định hình
Hàn cao tần
Giàn khuôn thành hình
Bàn cắt
Giàn thu ống
Đóng bó

## Slide 32
2.2 Quy trình xử lý nhiệt và bề mặt
Xử Lý Nhiệt
Quá trình xử lý nhiệt (ủ, tôi, ram) được thực hiện kỹ lưỡng để cải thiện tính chất cơ học của thép.
Mạ Bề Mặt
Công nghệ mạ bề mặt (mạ kẽm) để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.
Quy trình | Mục tiêu | Đặc điểm
Ủ (Annealing) | Giảm độ cứng, tăng độ dẻo | Làm nguội chậm trong lò
Tôi (Quenching) | Tăng độ cứng | Làm nguội nhanh sau khi nung
Ram (Tempering) | Khử giòn sau tôi | Nung lại ở nhiệt độ thấp (150–650°C)
Thường hóa (Normalizing) | Cải thiện vi cấu trúc | Làm nguội trong không khí
Thấm (Carburizing, Nitriding) | Tăng độ cứng bề mặt | Kết hợp hóa học và nhiệt
Các quy trình xử lý nhiệt điển hình

## Slide 33
2.2 Quy trình xử lý nhiệt và bề mặt
Mạ Bề Mặt
Công nghệ mạ bề mặt (mạ kẽm) để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.
1. Tẩy dầu (Degreasing)
Mục tiêu: Loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn trên bề mặt thép.
Phương pháp: Dùng dung dịch kiềm (NaOH) hoặc dung môi hữu cơ.
Lưu ý: Nếu không làm sạch kỹ, lớp mạ sẽ không bám dính chắc.
2. Tẩy gỉ (Pickling)
Mục tiêu: Loại bỏ lớp gỉ sắt (oxit sắt) khỏi bề mặt thép.
Phương pháp: Ngâm trong dung dịch axit loãng, thường là HCl hoặc H₂SO₄.
Thời gian tẩy: 5–20 phút, tùy độ dày lớp gỉ.
3. Rửa nước (Water Rinse)
Mục tiêu: Loại bỏ axit dư sau bước tẩy gỉ.
Rửa bằng nước sạch và để ráo trước khi chuyển bước tiếp theo.
4. Hoạt hóa (Fluxing)
Mục tiêu: Tạo lớp phủ mỏng (ZnCl₂ – NH₄Cl) để hỗ trợ bám kẽm tốt hơn, chống oxy hóa tạm thời.
Phương pháp: Nhúng trong dung dịch muối flux.
5. Mạ kẽm (Hot-dip Galvanizing)
Mục tiêu: Nhúng thép vào bể kẽm nóng chảy (~450°C).
Phản ứng: Kẽm và sắt tạo liên kết kim loại – hợp kim Fe-Zn, chống ăn mòn rất tốt.
Thời gian nhúng: tùy độ dày sản phẩm.
6. Làm nguội và kiểm tra
Làm nguội bằng không khí, nước hoặc dung dịch đặc biệt.
Kiểm tra lớp mạ: độ dày, độ bám, bề mặt (theo tiêu chuẩn JIS, ASTM hoặc TCVN).
Có thể passivate (thụ động hóa) để tăng khả năng chống gỉ (nếu cần).

## Slide 34
2.2. Quy trình sản xuất thép ống hàn
Quy trình công nghệ sản xuất thép ống hàn (Electric Resistance Welding – ERW)
Công nghệ ống hàn điện trở (ERW) là phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Quy trình tiêu chuẩn gồm:
a. Xẻ băng (Slitting)
Thép cuộn được xẻ thành băng với chiều rộng phù hợp từng loại ống.
b. Tạo hình ống (Forming)
Băng thép được đưa vào dàn con lăn tạo hình để cuộn dần thành hình tròn (hoặc vuông, chữ nhật).
c. Hàn mép (Welding)
Mép hai đầu băng thép được hàn điện trở cao tần (HF-ERW).
Không dùng vật liệu hàn, mối hàn được ép chặt, liên kết chắc chắn.

## Slide 35
2.2 Quy trình sản xuất thép ống hàn
d. Làm nguội – làm sạch mối hàn
Làm nguội bằng nước hoặc không khí.
Cạo sạch phần dư mối hàn trong/ngoài bằng dao gạt hoặc máy tiện.
e. Định hình lại (Sizing)
Đưa ống qua các dàn con lăn chỉnh hình và cân chỉnh kích thước.
f. Cắt và kiểm tra
Cắt theo chiều dài tiêu chuẩn (thường 6m), kiểm tra ngoại quan và kích thước.
Có thể kiểm tra siêu âm (UT) hoặc thủy lực (hydro test) với sản phẩm yêu cầu cao.
g. Mạ kẽm hoặc sơn (nếu có)
Một số nhà máy kết hợp dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm điện phân để nâng cao độ bền sản phẩm.

## Slide 36
2.2 Quy trình sản xuất thép ống hàn
Hạng mục | Mức tiêu thụ điển hình | Ghi chú
Tổng suất tiêu hao điện năng | 80 – 150 kWh/tấn thép ống | Phụ thuộc vào độ dày, kích thước
Suất tiêu hao điện riêng cho hàn | 20 – 40 kWh/tấn | Hàn điện trở cao tần
Hệ số tiêu hao tổng (TOE/tấn SP) | 0.015 – 0.035 TOE/tấn | Tương đương 63 – 147 kWh/tấn
Suất tiêu hao năng lượng tham khảo
(*TOE: Tonne of Oil Equivalent – Tấn dầu quy đổi, 1 TOE ≈ 4.187 GJ ≈ 1.163 MWh)

## Slide 37
Hệ thống | Mô tả | Khả năng tiết kiệm (%)
Máy hàn cao tần HF | Tiêu tốn điện lớn, nhất là ở tải cao | 10–15% nếu thay bằng IGBT
Hệ thống truyền động (motor) | Động cơ cũ, chạy liên tục không tải | 10–30% nếu dùng biến tần
Hệ thống làm mát | Dùng bơm và quạt liên tục, không theo tải | 10–20% nếu tối ưu bơm/quạt
Xưởng xẻ băng | Dùng nhiều motor, khởi động trực tiếp | 5–15% nếu tối ưu trình tự khởi động
Khí nén, chiếu sáng | Rò rỉ khí, bóng cũ, chiếu sáng dư thừa | 5–10% nếu dùng LED, kiểm soát khí nén
Phân tích điểm nóng tiêu thụ năng lượng
2.2 Quy trình sản xuất thép ống hàn

## Slide 38
Giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất
2.2 Quy trình sản xuất thép ống hàn
Thay thế máy hàn cao tần sử dụng IGBT inverter – hiệu suất cao hơn so với máy dùng tụ sắt từ.
Ứng dụng biến tần VFD cho toàn bộ hệ thống motor truyền động – tiết kiệm điện rõ rệt khi giảm tải.
Cài đặt hệ thống SCADA giám sát và tối ưu năng lượng – phân tích điện tiêu thụ theo từng công đoạn.
Bảo trì định kỳ hệ thống làm mát và khí nén – giảm tổn thất năng lượng và hao hụt nước.
Cải tạo chiếu sáng bằng LED và cảm biến chuyển động – tiết kiệm 30–60% điện chiếu sáng.
Phân tích suất tiêu hao trên đơn vị sản phẩm theo ca/ngày để phát hiện bất thường, lãng phí.

## Slide 39: 3. UTILITY SYSTEM
3.1 Hệ thống cung cấp nhiệt và lò
Lò cảm ứng (thép phôi) / Lò sưởi (thép ống cán nóng): Tăng nhiệt độ của phôi hoặc cuộn lên 1200–1300°C. Thiết bị phụ trợ: Thiết bị đốt, bộ điều khiển nhiệt, ống khói – quạt hút.
3.2 Hệ thống thủy lực – bôi trơn
3.3 Hệ thống cấp nước và làm mát
Hệ thống tuần hoàn nước làm mát: Làm mát phôi, lò, động cơ lớn. Hệ thống xử lý nước đầu vào: Loại bỏ cặn bẩn, ion – bảo vệ thiết bị nhiệt.
Hệ thống thủy lực: Cung cấp lực điều khiển cho các thiết bị cơ khí. Hệ thống bôi trơn: Giảm ma sát, tăng tuổi thọ cho thiết bị quay.

## Slide 40: 3. ENERGY SUPPLY SYSTEM
Trạm biến áp và tủ phân phối: Cung cấp điện cho toàn bộ nhà máy. Hệ thống điều khiển SCADA/PLC: Tự động hóa, giám sát quá trình.
3.4 Hệ thống điện - điều khiển
3.5 Hệ thống nhiên liệu và khí đốt
Hệ thống cấp khí: Cung cấp khí NG, CO/H2, khí lò cao. Hệ thống cung cấp oxy, khí trơ: Dùng trong luyện thép và hàn.
3.6 Hệ thống nén khí
Cung cấp khí nén cho bộ truyền động, van, thiết bị vệ sinh.
3.7 Hệ thống thông gió – chân không – xử lý khí trơ
Hệ thống hút bụi: Hút khói bụi từ lò, thợ hàn, máy cán. Hệ thống xử lý khí thải: SO2, NOx, CO, xử lý bụi mịn.

## Slide 41: 3. ENERGY SUPPLY SYSTEM
3.8 Hệ thống phòng thí nghiệm – Thử nghiệm
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: kiểm tra hóa học, cơ học, siêu âm,...
3.9 Các hệ thống khác
Hệ thống | Chức năng chính
Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cảnh báo cháy nổ, dập lửa bằng nước, bọt, khí CO₂
Hệ thống cân bằng tải nhiệt | Tận dụng nhiệt dư thừa – trao đổi nhiệt giữa các phân xưởng
Hệ thống giao thông nội bộ | Xe nâng, xe đẩy, cần cẩu để vận chuyển phôi, thép cuộn, v.v.
Hệ thống lưu trữ và đóng gói | Bảo quản và vận chuyển phôi/ống thép cho khách hàng

## Slide 42: Q&A
1: Sự khác biệt giữa BOF và EAF trong sản xuất thép là gì? 2: Tại sao nhiều quốc gia chuyển từ BOF sang EAF? 3: Sự khác biệt giữa cán nóng và cán nguội trong gia công thép là gì? 4: Những thách thức về môi trường của công nghệ thép cũ là gì?

## Slide 43
Cảm ơn!