## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Hợp phần 8: Các cơ hội TKNL điển hình trong dây chuyền sản xuất trong các ngành công nghiệp
Ngành thép
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2
Ngành Sản xuất phôi thép, thép ống, thép mạ kẽm

## Slide 3: Nội dung
1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò cao (BF)
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
3. Các cơ hội khác

## Slide 4
Quy trình lò cao (BF) là một trong những quy trình sản xuất thép truyền thống. Để giảm chi phí và phát thải khí nhà kính, việc tiết kiệm năng lượng là vô cùng quan trọng. Các giải pháp bao gồm tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào, cải thiện hiệu suất khí lò cao, tăng cường sử dụng than phun, và tận dụng nhiệt thải.
Việc sử dụng quặng sắt chất lượng cao, tăng cường sử dụng viên quặng và thiêu kết, phối trộn than cốc với than nhiệt phân có thể giúp giảm 10-15% tiêu thụ than cốc. Công nghệ TRT có thể thu hồi 20-40 kWh/tấn gang.
1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò cao (BF)
Lò cao sản xuất thép của Formosa Hà Tĩnh

## Slide 5
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Các nguyên liệu đầu vào trong lò cao
Nguyên liệu chính sử dụng trong lò cao sản xuất thép bao gồm:
Quặng sắt: Là nguyên liệu chính, cung cấp sắt cho quá trình sản xuất thép.
Than cốc: Cung cấp carbon cho phản ứng khử quặng sắt, giúp tạo ra sắt và nhiệt độ cao trong lò cao.
Vôi (CaO): Dùng để loại bỏ các tạp chất như silica trong quặng sắt.
Phụ gia: Bao gồm các vật liệu như đá vôi, dolomit, các khoáng chất khác để điều chỉnh tính chất của thép.
Để tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào:
Tập trung sử dụng quặng sắt chất lượng cao với hàm lượng Fe cao và tạp chất thấp.
Tăng cường sử dụng viên và thiêu kết có độ xốp cao giúp nâng cao hiệu quả khử trong lò.
Pha trộn than cốc với than phun bột (PCI) để giảm tiêu thụ than cốc.

## Slide 6
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Giải pháp tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Cải tiến chất lượng nguyên liệu: Đảm bảo nguyên liệu đầu vào có chất lượng đồng đều, loại bỏ tạp chất không mong muốn, cải thiện độ mịn của nguyên liệu, giúp tăng hiệu quả phản ứng trong lò.
Điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nguyên liệu: Tỷ lệ giữa quặng sắt, than cốc và các phụ gia cần được điều chỉnh linh hoạt để tối ưu hóa hiệu suất lò cao, đảm bảo không thiếu hoặc thừa nguyên liệu, ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng sản phẩm.
Sử dụng nguyên liệu thay thế: Sử dụng các nguyên liệu thay thế như than sinh học, rác thải công nghiệp, hoặc phế liệu thép có thể giảm chi phí nguyên liệu đầu vào và giảm phát thải CO₂.
Tối ưu hóa dòng khí trong lò: Cải tiến hệ thống cấp khí và kiểm soát nhiệt độ, để đảm bảo rằng toàn bộ nguyên liệu trong lò đều đạt được mức nhiệt cần thiết cho các phản ứng hóa học.
Tăng cường hệ thống tái chế khí thải: Hệ thống khí thải từ lò cao có thể được tái sử dụng để cung cấp năng lượng cho các quá trình khác trong nhà máy, giảm phụ thuộc vào năng lượng bên ngoài.

## Slide 7
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Phân tích nguyên lý ảnh hưởng của nguyên liệu đầu vào
Quặng sắt:
  Loại quặng (hạt mịn, quặng vón cục, viên quặng – pellet) ảnh hưởng đến độ thoáng của lò, khả năng hoàn nguyên và nhiệt tiêu hao.
  Viên quặng hoặc quặng đã nung trước giúp giảm lượng nhiệt cần thiết để hoàn nguyên → giảm tiêu hao coke.
Than coke:
  Than có chỉ số CSR (Coke Strength after Reaction) cao giúp giảm nứt gãy trong lò, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
  Tối ưu hóa kích cỡ coke cải thiện độ thông thoáng và hiệu suất nhiệt.
Đá vôi và phụ gia:
  Loại đá vôi có độ tinh khiết cao (CaCO₃ > 90%) giúp phản ứng khử tạp chất hiệu quả hơn → ít sinh nhiệt dư thừa.
  Sử dụng phụ gia trợ chảy hợp lý làm giảm nhiệt độ chảy lỏng → tiết kiệm nhiệt.
Độ ẩm nguyên liệu:
  Giảm độ ẩm trước khi đưa vào lò giúp giảm tổn thất nhiệt do bay hơi nước.

## Slide 8
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Thành phần | Trước tối ưu (kg) | Sau tối ưu (kg) | Ghi chú
Quặng sắt (58% Fe) | 1600 | 1500 | Tăng tỷ lệ viên quặng
Coke | 500 | 450 | Do hoàn nguyên tốt hơn
Đá vôi | 200 | 180 | Tăng Cao hiệu quả hơn
Nhiệt tiêu hao | 13 GJ | 11.5 GJ | Do phản ứng hiệu quả hơn
Tính toán sơ bộ tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Giả định đầu vào cho 1 tấn gang:

## Slide 9
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Tiết kiệm năng lượng:
Mức giảm năng lượng:
Tỷ lệ giảm: ~11.5%
Tính ra tiền tiết kiệm (ví dụ):
Giả sử nhà máy sản xuất 1.000.000 tấn gang/năm:
Tiết kiệm năng lượng/năm:
Quy đổi ra chi phí nhiên liệu: Nếu coke giá 100 USD/tấn, 1 tấn coke = 28 GJ
→ Tiết kiệm ~5,35 triệu USD/năm

## Slide 10
1.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào
Khuyến nghị triển khai
Sử dụng phần mềm mô phỏng lò cao (VD: BF Simulator, FactSage) để đánh giá thành phần tối ưu.
Đầu tư hệ thống sấy nguyên liệu đầu vào để giảm độ ẩm.
Kiểm tra định kỳ chất lượng nguyên liệu (Fe%, độ ẩm, cỡ hạt).
Tối ưu phối liệu bằng AI hoặc thuật toán trộn nguyên liệu theo thời gian thực.

## Slide 11
1.2 Cải thiện hiệu suất khí lò cao (Top gas recovery)
Khái quát về khí lò cao
Thành phần BFG: ~20–25% CO, ~3–5% H₂, ~15–20% CO₂, còn lại là N₂ và khí trơ.
Giá trị nhiệt: ~3.000–4.000 kJ/Nm³ (rất thấp so với khí thiên nhiên: ~39.000 kJ/Nm³).
Thường được sử dụng đốt lại tại: Nồi hơi (sản xuất hơi),
Lò nung (làm nóng kim loại),
  Turbine (phát điện nếu nén đủ áp suất).
Các tồn tại phổ biến cần cải thiện
Hiệu suất thu hồi khí thấp do rò rỉ, làm sạch kém.
Không tối ưu hệ thống cháy (burner) → đốt không hết CO.
Không đồng bộ hóa giữa lượng khí sinh ra và nhu cầu sử dụng.
Thiếu hệ thống lưu trữ khí đệm → khí thừa bị xả bỏ.

## Slide 12
1.2 Cải thiện hiệu suất khí lò cao (Top gas recovery)
Triển khai tại Việt Nam
Formosa Hà Tĩnh: đã triển khai hệ thống phát điện từ BFG (Gas Turbine + HRSG)
Hòa Phát Dung Quất: sử dụng BFG cho hệ thống sấy, thiêu kết và phát điện
TISCO: đang nghiên cứu nâng cấp hệ thống làm sạch và tái sử dụng khí lò cao
Bối cảnh và vấn đề tồn tại
Khí lò cao (BFG – Blast Furnace Gas) chiếm khoảng 20–30% năng lượng đầu vào trong quá trình luyện gang.
Nhiều nhà máy tại Việt Nam như Hòa Phát, Formosa Hà Tĩnh, TISCO chưa tận dụng hết tiềm năng nhiệt và năng lượng của BFG, dẫn đến:
  Hiệu suất đốt thấp (nhiệt trị ~3.000–3.200 kcal/Nm³)
  Khí dư bị đốt bỏ hoặc không được thu hồi tối ưu
  Ô nhiễm môi trường và lãng phí chi phí nhiên liệu bổ sung

## Slide 13
1.2 Cải thiện hiệu suất khí lò cao (Top gas recovery)
Giải pháp cải thiện hiệu suất sử dụng khí lò cao
1. Tăng tỷ lệ tái sử dụng khí
Trước cải thiện: 60% lượng khí sinh ra được tái sử dụng.
Sau cải thiện: đạt 85–90%.
2. Lắp đặt hệ thống gia nhiệt sơ bộ gió nóng sử dụng BFG
Tăng hiệu suất trao đổi nhiệt, giảm tiêu thụ coke trong lò.
3. Tích hợp turbine khí (BFGT – Blast Furnace Gas Turbine)
Cho phép phát điện với hiệu suất ~25–30%.
4. Tối ưu hóa buồng đốt BFG
Duy trì điều kiện đốt ở mức tối ưu (tỷ lệ gió/chất cháy, nhiệt độ, áp suất).
Tự động hóa hệ thống kiểm soát cháy bằng PLC hoặc DCS.

## Slide 14
1.2 Cải thiện hiệu suất khí lò cao (Top gas recovery)
Tính toán sơ bộ tiềm năng tiết kiệm
Giả định đầu vào:
Lượng khí sinh ra: 1.500 Nm³/tấn gang.
Nhà máy sản xuất 1.000.000 tấn gang/năm → 1,5 tỷ Nm³/năm.
Giá trị nhiệt BFG: 3.500 kJ/Nm³.
1. Tổng năng lượng trong BFG/năm:
2. Trước cải thiện: 60% tái sử dụng → hiệu suất năng lượng: 0,60×1.458=875GWh
3. Sau cải thiện: 90% tái sử dụng → hiệu suất năng lượng: 0,90×1.458=1.312GWh
✅ Chênh lệch năng lượng thu hồi thêm: 1.312−875=437GWh/năm

## Slide 15
1.2 Cải thiện hiệu suất khí lò cao (Top gas recovery)
Quy đổi tiết kiệm chi phí
Nếu chuyển đổi BFG sang phát điện (turbine BFG) với hiệu suất ~30%, ta thu được:
437 GWh×30%=131GWh điện quy đổi
→ Với giá điện công nghiệp trung bình 0,08 USD/kWh: 131×106×0,08=10,48 triệuUSD/năm
Chỉ tiêu | Trước cải thiện | Sau cải thiện | Lợi ích
Tỷ lệ tái sử dụng BFG | 60% | 90% | +30%
Năng lượng tái sử dụng | 875 GWh | 1.312 GWh | +437 GWh
Giá trị tiết kiệm điện | – | ~10,5 triệu USD | –
Giảm phát thải CO₂ | – | ~111.000 tấn/năm | –
Tổng kết lợi ích

## Slide 16
Thay thế một phần than cốc bằng than nghiền mịn phun vào lò (PCI) giúp giảm chi phí và giảm phụ thuộc vào than cốc. Kết hợp phun khí tự nhiên (NGI - Natural Gas Injection) hoặc khí hydro để giảm phát thải CO₂. Mỗi 1kg than phun thay thế 1-1,2kg than cốc.
Tăng nồng độ oxy trong khí thổi (blast air) giúp đốt cháy hiệu quả hơn, giảm tiêu hao than. Kết hợp với công nghệ phun than (PCI) để tối ưu hiệu suất, giúp giảm 5-10% tiêu thụ nhiên liệu
.
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Bối cảnh công nghệ tại Việt Nam
Các nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Formosa Hà Tĩnh, TISCO,... đang sử dụng công nghệ lò cao truyền thống để luyện gang.
Chi phí năng lượng và mục tiêu giảm phát thải CO₂ buộc doanh nghiệp phải cải tiến công nghệ.
Hai giải pháp phổ biến và khả thi nhất là phun than mịn (PCI) và làm giàu O₂ trong gió nóng tuyêren.

## Slide 17
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Mục tiêu của giải pháp PCI
PCI (Pulverized Coal Injection) là công nghệ phun than mịn vào trong lò cao thay vì sử dụng than cốc. Điều này giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm sử dụng than cốc và tăng hiệu quả sản xuất thép.
Cơ chế hoạt động
Than mịn (có kích thước nhỏ và được nghiền mịn) được phun vào lò cao, nơi nó tham gia vào quá trình phản ứng khử quặng sắt để tạo ra sắt và các hợp chất khác.
Than phun sẽ thay thế một phần than cốc, cung cấp carbon cho các phản ứng trong lò cao mà không làm giảm chất lượng của thép.
Nhược điểm và thách thức
Cần đầu tư vào thiết bị và cơ sở hạ tầng mới: Cần nâng cấp hệ thống phun than, bộ lọc khí thải, và công nghệ điều khiển để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng PCI.
Chất lượng than mịn cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh làm giảm chất lượng thép và gây tắc nghẽn trong hệ thống.

## Slide 18
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Mục tiêu của giải pháp làm giàu oxy
Làm giàu oxy (Oxygen Enrichment) là giải pháp sử dụng oxy tinh khiết để thay thế một phần không khí trong quá trình sản xuất thép. Điều này giúp tăng hiệu quả quá trình cháy và cải thiện hiệu suất của lò cao.
Cơ chế hoạt động
Oxy tinh khiết được bơm vào lò cao thay cho không khí, làm tăng nhiệt độ và tốc độ phản ứng của quá trình lò cao.
Lượng oxy bổ sung giúp tăng cường sự cháy, giảm lượng khí thải CO và cải thiện hiệu suất carbon trong lò.
Nhược điểm và thách thức
Đầu tư vào hệ thống oxy: Cần có hệ thống làm giàu oxy có công suất phù hợp và hệ thống điều khiển chính xác, tăng chi phí đầu tư ban đầu.
Quản lý chất lượng oxy: Oxy phải được kiểm soát chính xác để tránh các sự cố trong quá trình sản xuất.

## Slide 19
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy

## Slide 20
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Phân tích kỹ thuật
1. Cơ sở của công nghệ PCI:
PCI là kỹ thuật phun than mịn vào vùng tuyêren của lò cao để thay thế một phần coke luyện kim.
Than phun cháy trong môi trường giàu oxy, tạo nhiệt và khí khử CO (giống như coke).
So với coke, than phun có giá thấp hơn và hiệu suất cháy cao nếu được tối ưu hóa.
2. Ảnh hưởng khi tăng tỷ lệ PCI:
Giảm tiêu hao coke (coke rate).
Giảm năng lượng tổng thể do PCI có chỉ số nhiệt trị cao (24–28 MJ/kg).
Giảm chi phí nhiên liệu và phát thải CO₂.
Tuy nhiên, cần đảm bảo tốc độ cháy, tránh ảnh hưởng đến ổn định dòng khí và nhiệt độ vùng đỉnh.

## Slide 21
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Tính toán tiết kiệm năng lượng (giả định sơ bộ)
Giả sử:
Năng suất lò cao: 1.000.000 tấn gang/năm
Mức PCI hiện tại: 100 kg PCI/tấn gang
Tăng PCI lên: 180 kg PCI/tấn gang (tăng 80 kg)
Hệ số thay thế coke: 1 kg PCI thay thế ~1,2 kg coke
Nhiệt trị:
  PCI: ~25 MJ/kg
  Coke: ~29 MJ/kg
1. Lượng coke tiết kiệm: ΔCoke=80×1,2=96 kg coke/tấn gang
2. Lượng năng lượng tiết kiệm:
3. Tổng năng lượng tiết kiệm mỗi năm:
784 MJ×1.000.000=784.000.000 MJ=217.778 MWh/năm

## Slide 22
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
I. Cơ sở kỹ thuật
1. Mục tiêu của làm giàu oxy:
Tăng nồng độ oxy trong gió nóng cấp vào tuyêren lò cao từ ~21% (không khí bình thường) lên 25–30% hoặc cao hơn.
Cải thiện tốc độ cháy của nhiên liệu, nâng cao nhiệt độ vùng tuyêren → cải thiện hiệu suất nhiệt và tốc độ phản ứng khử.
2. Các công nghệ cung cấp oxy:
PSA (Pressure Swing Adsorption) – hiệu quả cho quy mô vừa, chi phí đầu tư thấp.
ASU (Air Separation Unit) – tách khí qua chưng cất lạnh, dùng cho quy mô lớn.
Oxy tinh khiết có thể đạt 90–99%.

## Slide 23
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Chỉ tiêu | Giá trị tham khảo
Mức oxy làm giàu | 25–30% O₂
Giảm tiêu hao coke | 25–40 kg/tấn gang
Tăng năng suất lò cao | 5–10%
Giảm phát thải CO₂ | 50–120 kg CO₂/tấn gang
III. Tính toán hiệu quả tiết kiệm năng lượng
Giả định đầu vào:
Năng suất: 1.000.000 tấn gang/năm
Làm giàu oxy từ 21% → 28%
Giảm tiêu hao coke: ~35 kg/tấn gang
Nhiệt trị coke: ~29 MJ/kg
Hiệu suất hệ thống cấp oxy: ~0,7 kWh/Nm³
II. Lợi ích tiết kiệm năng lượng

## Slide 24
1.3 Tăng cường sử dụng than phun (PCI) và công nghệ làm giàu Oxy
Tiết kiệm năng lượng từ giảm coke
2. Năng lượng tiêu tốn để sản xuất Oxy (ước tính)
Giả sử cần cấp thêm 60 Nm³ oxy/tấn gang (so với không khí)
Điện năng tiêu thụ=60×0,7=42 kWh/tấn gang⇒42×1.000.000=42.000.000 kWh=42.000 MWh
3. Năng lượng tiết kiệm ròng
Δe ròng = 281.944−42.000= 239.944 MWh/năm

## Slide 25
1.4 Tận dụng nhiệt thải và công nghệ lò cao thế hệ mới
Thu hồi nhiệt từ khí thải lò cao, xỉ nóng chảy để sấy nguyên liệu hoặc phát điện giúp giảm 5-15% năng lượng tổng thể. Sử dụng xỉ lò cao (slag) làm vật liệu xây dựng (xi măng, bê tông) giảm năng lượng tiêu thụ trong sản xuất vật liệu khác.
Lò cao kết hợp hydro (Hydrogen-Based BF) thay thế một phần than cốc bằng hydro (H₂) để giảm phát thải CO₂. Lò cao hybrid (kết hợp điện hóa) sử dụng năng lượng tái tạo để hỗ trợ khử quặng, có tiềm năng giảm 20-50% phát thải CO₂ (khi kết hợp hydro xanh).
Tiết kiệm: Giảm 5-15% năng lượng tổng thể.
Lò cao số 1 tại Hòa Phát – Dung Quất

## Slide 26
1.4 Tận dụng nhiệt thải và công nghệ lò cao thế hệ mới
Giải pháp: Tận dụng nhiệt thải từ lò cao để sấy nguyên liệu tại Hòa Phát
1. Bối cảnh và nhu cầu
Tập đoàn Hòa Phát là đơn vị sản xuất thép lớn nhất Việt Nam, sở hữu nhiều tổ hợp luyện gang thép tích hợp (Dung Quất, Hải Dương…).
Mỗi tổ hợp sử dụng lò cao quy mô lớn, tạo ra lượng nhiệt thải đáng kể, đặc biệt từ khí lò cao (BFG), khí hoàn nguyên, và khí lò thiêu kết.
Việc sấy nguyên liệu đầu vào như quặng, sinter, than mịn là yêu cầu kỹ thuật quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ ổn định trong luyện gang.
2. Nguyên lý hoạt động
Thu hồi khí lò cao sau giai đoạn làm sạch và tách bụi, tận dụng nhiệt lượng dư (~150–200°C).
Dẫn khí nóng qua hệ thống trao đổi nhiệt khí–khí hoặc hệ thống sấy trực tiếp dạng tầng sôi/quay.
Nguyên liệu được sấy khô trước khi nạp vào lò thiêu kết, lò cao hoặc hệ thống phun than (PCI).

## Slide 27
1.4 Tận dụng nhiệt thải và công nghệ lò cao thế hệ mới
Ước lượng hiệu quả tại nhà máy Hòa Phát Dung Quất
Số lò cao: 4 lò cao công suất ~1.200.000 tấn gang/năm/lò
Tổng nhiệt thải khả dụng: ~150 GJ/h toàn hệ thống
Năng lượng tiết kiệm: > 180.000 MWh/năm
Giảm tiêu thụ nhiên liệu DO: ~15.000 tấn/năm
Giảm phát thải CO₂: ~46.500 tCO₂/năm
Tiết kiệm kinh tế: ~12–15 triệu USD/năm
Tua bin thu hồi năng lượng gió lò cao – Blast Furnace Power Recovery Turbine (BPRT) tại Hòa Phát

## Slide 28: Thảo luận
Đánh giá tính khả thi và khả thi của việc áp dụng các giải pháp trên vào nhà máy của bạn?

## Slide 29
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và cải thiện hiệu suất lò EAF
Sử dụng phế liệu sạch (ít tạp chất như đồng, kẽm) giúp giảm thời gian nấu chảy và năng lượng tiêu thụ. Phối trộn DRI (Direct Reduced Iron) hoặc gang đúc (Hot Briquetted Iron - HBI) để tăng hiệu suất năng lượng. Sấy nóng phế liệu trước khi nạp, tận dụng nhiệt thải từ khí lò hoặc hệ thống làm nguội để sấy phế liệu, giảm năng lượng cần để nấu chảy, giúp tiết kiệm 5–15% điện năng.
Phun oxy (Oxy-fuel burners) giúp tăng tốc độ nóng chảy, giảm thời gian nấu luyện. Sử dụng khí tự nhiên (NG) hoặc hydro (H₂) làm nhiên liệu bổ sung để giảm điện tiêu thụ. Hệ thống điều khiển tự động (AI, IoT) tối ưu dòng điện, điện áp, vị trí điện cực để giảm tổn thất năng lượng, giúp tiết kiệm 10–25% điện năng.

## Slide 30
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và cải thiện hiệu suất lò EAF
Bối cảnh công nghệ tại Việt Nam
Nhiều nhà máy thép như Pomina, Vina Kyoei, Thép Miền Nam, Dana,... đang sử dụng công nghệ lò EAF để luyện thép từ phế liệu.
Lò EAF chiếm 25–30% ngành thép Việt Nam, có lợi thế về phát thải CO₂ thấp hơn so với lò cao.
Tuy nhiên, hiệu suất vận hành còn chưa tối ưu do:
  Nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều (hàm lượng tạp chất cao)
  Mất nhiệt trong quá trình nạp liệu và nung chảy
  Chưa tận dụng triệt để nhiệt thải và khí sinh ra
Ứng dụng tại Việt Nam
Pomina đang triển khai hệ thống thu hồi nhiệt và nâng cấp phần mềm điều khiển hồ quang.
Vina Kyoei kết hợp scrap + HBI (sắt hoàn nguyên) để cải thiện độ ổn định luyện thép.
Thép Việt Đức ứng dụng phun oxy + lò cảm ứng bổ trợ.

## Slide 31
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và cải thiện hiệu suất lò EAF
Nhóm giải pháp | Nội dung áp dụng
Tối ưu nguyên liệu đầu vào | Kiểm soát hàm lượng Si, Cu, S trong scrap, phân loại kỹ, sử dụng sắt hoàn nguyên (HBI, DRI)
Tiền gia nhiệt scrap(thép phế sạch) | Dùng khí nóng hoặc oxy để gia nhiệt trước khi nạp
Phun oxy và cacbon tối ưu | Hỗ trợ quá trình khử, tăng tốc độ nấu chảy
Thu hồi nhiệt khí lò | Dùng để sấy scrap, hoặc phát điện ORC
Tối ưu điện cực và cấu hình điện | Giảm tổn thất, kiểm soát hồ quang hiệu quả

## Slide 32
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.1 Tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và cải thiện hiệu suất lò EAF
Hiệu quả năng lượng và kinh tế (ước tính sơ bộ)
Giả định nhà máy luyện 500.000 tấn thép/năm:
Giảm tiêu hao điện: từ 650 → 580 kWh/tấn thép
Tiết kiệm: 70 kWh × 500.000 = 35 triệu kWh/năm
Giá điện trung bình: 0,1 USD/kWh → Tiết kiệm ~3,5 triệu USD/năm
Giảm tiêu hao điện cực: ~15–20%
Tăng năng suất lò: ~10–15%

## Slide 33
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.2 Thu hồi nhiệt thải và tối ưu hóa quy trình đúc liên tục
Ứng dụng thực tế tại Việt Nam
Hòa Phát Dung Quất đã tích hợp đúc – cán nóng, giảm thiểu tiêu thụ khí đốt và nâng hiệu suất toàn nhà máy.
Pomina đang nghiên cứu sử dụng nhiệt phôi để sấy nguyên liệu đầu vào và tối ưu năng lượng lò nung.
Vina Kyoei đầu tư hệ thống điều khiển đúc chính xác để giảm phế phẩm.
Nhà máy thép Pomina

## Slide 34
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.2 Thu hồi nhiệt thải và tối ưu hóa quy trình đúc liên tục
Hạng mục | Giải pháp kỹ thuật
Thu hồi nhiệt thải phôi | Lắp đặt hệ thống thu nhiệt từ bức xạ phôi hoặc dùng khí nóng sấy nguyên liệu
Tích hợp đúc – cán nóng liên tục (Hot Charging) | Chuyển phôi khi còn nóng (800–1.000°C) trực tiếp sang cán mà không tái gia nhiệt
Điều khiển chính xác tốc độ đúc & làm nguội | Cải thiện cấu trúc tinh thể, hạn chế nứt và khuyết tật
Tối ưu tưới nước và làm nguội sơ bộ | Giảm hao hụt nhiệt không cần thiết, ổn định quá trình đông đặc

## Slide 35
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong quy trình lò điện hồ quang (EAF)
2.2 Thu hồi nhiệt thải và tối ưu hóa quy trình đúc liên tục
Hiệu quả tiết kiệm năng lượng (giả định 1 triệu tấn thép/năm)
Nhiệt tiết kiệm khi dùng hot charging (thay vì tái nung): ~80–100 m³ khí/tấn
Nhiệt trị tương đương: ~400–500 MJ/tấn thép
Tổng năng lượng tiết kiệm: ~139.000 MWh/năm
Giảm chi phí nhiên liệu: ~4–6 triệu USD/năm
Giảm phát thải CO₂: ~60.000–80.000 tCO₂/năm

## Slide 36: 3. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống phụ trợ
3.1 Hệ thống khí nén
Hạng mục | Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Máy nén khí | Thay thế bằng máy nén hiệu suất cao có điều khiển bằng biến tần (VSD)
Rò rỉ khí nén | Thực hiện kiểm tra rò rỉ định kỳ, lắp đặt thiết bị dò rò rỉ và khắc phục kịp thời
Áp suất vận hành | Giảm áp suất hệ thống (nếu phù hợp) để giảm tiêu thụ điện năng
Chế độ vận hành | Tối ưu hóa thời gian chạy máy nén dựa trên nhu cầu thực tế
Nhiệt thải từ máy nén | Thu hồi nhiệt từ khí xả của máy nén để sử dụng cho các mục đích khác
Phân phối áp suất | Tối ưu hóa việc cấp áp suất khí nén cho từng khu vực sản xuất

## Slide 37: 3. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống phụ trợ
3. 2 Hệ thống bơm và quạt công nghiệp
3.3 Hệ thống làm mát tuần hoàn
Hạng mục | Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Động cơ điện | Thay thế động cơ IE1/IE2 bằng động cơ hiệu suất cao (IE3, IE4)
Điều khiển tải | Áp dụng biến tần (VFD) để điều khiển bơm/quạt thay cho phương pháp tiết lưu cơ học
Hệ thống đường ống | Giảm tổn thất áp suất bằng cách cải thiện thiết kế đường ống, vệ sinh cánh quạt và bộ lọc
Hệ số tải | Loại bỏ hoặc tối ưu hóa các động cơ vận hành dưới 40% tải
Hạng mục | Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Tháp giải nhiệt | Tối ưu hóa lưu lượng nước và tốc độ quạt bằng cách sử dụng biến tần (VSD)
Bơm tuần hoàn nước | Lắp đặt biến tần (VSD) và tối ưu hóa lưu lượng dựa trên tải nhiệt thực tế
Nhiệt độ vận hành | Tăng nhiệt độ nước đầu vào (nếu có thể) để giảm tiêu thụ điện năng

## Slide 38: 3. Energy Saving Opportunities in Auxiliary Systems
3.4 Hệ thống chiếu sáng
3.5 Hệ thống thu hồi hơi nước và nhiệt thải
Hạng mục | Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Cách nhiệt đường ống | Kiểm tra và cải thiện lớp cách nhiệt để giảm thất thoát nhiệt
Thu hồi nước ngưng | Tăng tỷ lệ thu hồi nước ngưng để tiết kiệm nhiên liệu cho nồi hơi
Thu hồi nhiệt thải | Tận dụng nhiệt dư từ lò cao, lò cốc và khí thải để sấy vật liệu, tạo hơi hoặc phát điện
Hạng mục | Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Loại đèn | Thay thế đèn huỳnh quang/halogen bằng đèn LED hiệu suất cao
Điều khiển chiếu sáng | Lắp đặt cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động và hệ thống điều khiển bật/tắt theo khu vực hoặc theo thời gian

## Slide 39
4. Các cơ hội khác
4.1 Quản lý năng lượng hiệu quả
Lắp đặt hệ thống đo đếm năng lượng, áp dụng định mức tiêu thụ cho từng công đoạn và sử dụng biến tần để điều chỉnh động cơ giúp giảm tiêu hao điện năng từ 2,5-25%, tùy theo thiết bị.
Giao diện phần mềm
(sử dụng online)
Giao diện phần mềm
(sử dụng nội bộ)

## Slide 40
4. Các cơ hội khác
4.1 Quản lý năng lượng hiệu quả
Phân tích dữ liệu – Hiển thị & Báo cáo
Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được xử lý và phân tích thành thông tin rõ ràng cho người dùng về: cách thức tiêu thụ năng lượng của công trình.
Dữ liệu được phân tích theo các khung giờ, ngày, tuần, tháng, v.v... Từ đó xác định các thời điểm tiêu thụ đỉnh và khu vực có tiềm năng tiết kiệm.
Thông tin được hiển thị trực quan bằng đồ thị, bảng biểu giúp người dùng dễ dàng nắm được xu hướng sử dụng, chi phí cũng như các thông tin quan trọng khác.

## Slide 41
4. Các cơ hội khác
4.1 Quản lý năng lượng hiệu quả
Phát hiện và cảnh báo sự cố
Dữ liệu sau khi được thu thập được hệ thống phân tích và kiểm tra các sự cố phát sinh. Các sự cố bao gồm:
Quá điện áp
Quá dòng, quá tải
Ngắn mạch
….
Các sự cố sau khi được phát hiện sẽ được ghi nhận và tổng hợp lại cho người sử dụng. Giúp người dùng có thể nắm bắt được các sự cố phát sinh và đưa ra phương hướng xử lý hợp lý

## Slide 42
4. Các cơ hội khác
4.1 Quản lý năng lượng hiệu quả
Tính năng chuyên dụng – Quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO50001
Tính năng phục vụ cho tiêu chuẩn quản lý năng lượng được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Dữ liệu được thu thập và phân tích bám sát theo các hướng dẫn được đưa ra
Thông tin được phân tích và hiển thị dưới dạng đồ thị trực quan, rõ dàng và đơn giản. Giúp khách hang phân tích và đánh giá được hiệu quả sử dụng năng lượng và kết quả của các giải pháp quản lý, nâng cấp được áp dụng

## Slide 43
4. Các cơ hội khác
4.2 Chuyển đổi nhiên liệu
Một số nhà máy đã bắt đầu thay thế dầu đốt (FO) bằng khí tự nhiên (NG), giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu (khoảng 113.000 VND/tấn phôi) và giảm phát thải. Trong tương lai, việc sử dụng hydro xanh thay cho than trong luyện thép có thể là hướng đi tiềm năng, dù hiện tại còn hạn chế về chi phí và cơ sở hạ tầng.
Các doanh nghiệp thép có thể kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời hoặc gió để giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, vốn chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí dài hạn mà còn đáp ứng xu hướng sản xuất thép xanh, phù hợp với các yêu cầu quốc tế như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU.
4.3 Đầu tư vào năng lượng tái tạo

## Slide 44: Thảo luận
Các giải pháp trên có thể áp dụng cho nhà máy của bạn không? Đánh giá những thách thức nếu thực hiện các giải pháp trên

## Slide 45
5. Các công cụ cho M&V: Hiệu quả của các khoản đầu tư EE
Phân tích đường cơ sở năng lượng (Energy Baseline – EnB)
Mục tiêu: Làm cơ sở so sánh trước và sau khi áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Phương pháp:
Sử dụng dữ liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ (thường 1–3 năm).
Điều chỉnh theo sự biến động của sản lượng, điều kiện thời tiết và mức tải vận hành. Công cụ hỗ trợ:
Excel
Phần mềm ISO 50001
Phần mềm EnPI (Energy Performance Indicator) của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE)

## Slide 46
5. Các công cụ cho M&V: Hiệu quả của các khoản đầu tư EE
Phân tích chỉ số hiệu quả năng lượng (Energy Performance Indicator – EnPI)
Mục tiêu: Giám sát liên tục mức tiêu thụ năng lượng so với sản lượng sản phẩm. Ví dụ chỉ số:
kWh/tấn thép
GJ/tấn clinker
TOE/tấn sản phẩm, v.v. Ứng dụng:
Đo lường hiệu quả đầu tư sau khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng (thông qua giảm suất tiêu hao năng lượng).
So sánh theo tháng/quý/năm.

## Slide 47
Advanced Financial Analysis (NPV, IRR, LCOE)
Simple Payback Period – SPB)
Formula:
Meaning: Determine the payback time, help make investment decisions.
Recommendation: Solutions with SPB < 3 years are usually preferred.
SPB =
Investment Cost​
Annual Cost Savings
5. Các công cụ cho M&V: Hiệu quả của các khoản đầu tư EE
Công cụ | Mô tả | Ý nghĩa
NPV (Net Present Value) | Giá trị hiện tại ròng của lợi ích tiết kiệm | NPV > 0 → Nên đầu tư
IRR (Internal Rate of Return) | Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án | IRR > chi phí vốn → Dự án hiệu quả
LCOE (Levelized Cost of Energy) | Chi phí năng lượng bình quân | So sánh chi phí giữa các công nghệ khác nhau

## Slide 48
Hệ thống giám sát và quản lý năng lượng (EMS – Energy Management System)
Mục tiêu: Giám sát dữ liệu năng lượng theo thời gian thực. Chức năng:
Đo lường tiêu thụ điện, hơi, khí nén, nước và nhiên liệu.
So sánh với định mức (đường cơ sở, mục tiêu tiết kiệm năng lượng).
Cảnh báo bất thường (rò rỉ, vượt ngưỡng).
Tích hợp với: ISO 50001, báo cáo KPI nội bộ, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (GHG)
Đo lường & Xác minh (M&V – IPMVP)
Tiêu chuẩn tham chiếu: IPMVP – International Performance Measurement and Verification Protocol. Mục đích: Đảm bảo tính minh bạch trong đo lường tiết kiệm năng lượng. Các phương pháp M&V phổ biến:
Option A: Đo trước và sau, có ước tính.
Option B: Đo trực tiếp, chi tiết các thông số.
Option C: Phân tích toàn nhà máy dựa trên hóa đơn năng lượng.
Option D: Mô hình hóa năng lượng.
5. Các công cụ cho M&V: Hiệu quả của các khoản đầu tư EE

## Slide 49
Gợi ý ứng dụng thực tế
5. Các công cụ cho M&V: Hiệu quả của các khoản đầu tư EE
Tình huống | Công cụ khuyến nghị
Doanh nghiệp triển khai ISO 50001 | EnPI + EMS + M&V
Báo cáo kết quả dự án đầu tư | SPB, NPV, IRR
Giám sát tiết kiệm hàng tháng | Biểu đồ KPI + đường cơ sở năng lượng
Trình bày cho ban lãnh đạo | Bảng điều khiển trực quan (EMS) + chỉ số SPB ngắn

## Slide 50
5. KẾT LUẬN VÀ XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI
Cơ hội tiết kiệm năng lượng ở cả lò cao và lò điện hồ quang là rất lớn, bao gồm: tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào, thu hồi nhiệt thải, phun than PCI, cũng như ứng dụng công nghệ hydro và công nghệ số. Các nhà máy thép Việt Nam đang dần triển khai những giải pháp này, tuy nhiên cần thêm sự hỗ trợ chính sách và đầu tư công nghệ để đạt hiệu quả tối đa.
Xu hướng tương lai là kết hợp lò cao với công nghệ hydro, điện khí hóa và tái chế khí CO₂ để hướng tới sản xuất thép ít carbon. Lò điện hồ quang (EAF) sẽ kết hợp với hydro xanh, điện tái tạo và hệ thống thu hồi nhiệt toàn diện.
Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh đã triển khai một số giải pháp như:
Thu hồi khí lò cao (BFG) để phát điện.
Phun than PCI nhằm giảm tiêu hao than cốc.
Tận dụng xỉ lò cao làm vật liệu xây dựng.
Thách thức:
Chi phí đầu tư cao cho các công nghệ tiên tiến.
Thiếu nguồn hydro xanh hoặc năng lượng tái tạo với giá thành hợp lý.

## Slide 51
Cảm ơn!