## Slide 1: KHÓA TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT
Mô-đun 9: Báo cáo tiêu biểu về hiệu quả năng lượng
Ngành thép
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

## Slide 2: Nội dung
Tổng quan ngành thép và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Các nghiên cứu điển hình
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng tham khảo

## Slide 3
1. Tổng quan ngành thép và tiềm năng tiết kiệm năng lượng

## Slide 4
1. Tổng quan ngành thép và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Ngành thép là ngành công nghiệp tiêu tốn năng lượng lớn, đặc biệt là trong các công đoạn:
Luyện gang bằng lò cao (BF) hoặc lò điện hồ quang (EAF)
Cán nóng, cán nguội
Gia nhiệt phôi, đúc liên tục
Nhiệt năng và điện năng chiếm phần lớn tiêu hao:
Nhiệt: Dùng than cốc, khí than, dầu DO/FO hoặc khí tự nhiên
Điện: Cho EAF, cán thép, vận hành phụ trợ
Theo Bộ Công Thương, tiềm năng TKNL trong ngành thép có thể đạt 10–25%, tùy theo trình độ công nghệ và mức độ quản lý năng lượng.
1. Tổng quan

## Slide 5
1. Tổng quan
Lò cao tai Hoa Phat
Lò hồ quang tại Viet Nhat
Cán nguội
Cán nóng

## Slide 6
2. Các nghiên cứu điển hình

## Slide 7
2. Các nghiên cứu điển hình 1
Nghiên cứu điển hình 1: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)
Hiện trạng trước cải tiến:
Khí thải từ lò cao (Blast Furnace Gas - BFG) có nhiệt độ cao (~200–250°C) sau khi ra khỏi hệ thống làm sạch được xả bỏ một phần qua ống khói, gây lãng phí năng lượng và phát thải CO₂.
Chưa tận dụng triệt để nguồn nhiệt dư trong BFG cho các mục tiêu hữu ích khác như tạo hơi hoặc phát điện.
Giải pháp đề xuất:
Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt dư từ khí thải lò cao thông qua bộ trao đổi nhiệt, lò thu hồi nhiệt (waste heat boiler) hoặc turbine phát điện ORC/Steam.
Nhiệt được thu hồi sẽ dùng để:
  Sản xuất hơi nước phục vụ cho các nhu cầu nội bộ (gia nhiệt, sấy, vận hành hệ thống).
  Phát điện bằng cách sử dụng hơi đưa vào turbine (nếu công suất đủ lớn).

## Slide 8
Nghiên cứu điển hình 1: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)
Giải pháp đã triển khai:
Thu hồi nhiệt khí thải từ lò cao để sản xuất hơi nước chạy turbine phát điện
Cải tiến hệ thống quạt hút khói dùng biến tần
Lắp đặt thiết bị kiểm soát rò rỉ khí nén
Hiệu quả:
Giảm tiêu hao nhiệt: 8–12%
Phát điện nội bộ từ nhiệt thải: ~12 triệu kWh/năm
Giảm 2.000–3.000 tấn CO₂/năm
Ước tính Thời gian hoàn vốn từ 2–5 năm
2. Các nghiên cứu điển hình 1

## Slide 9
2. Các nghiên cứu điển hình 1
Chi tiết hiệu quả mang lại: Chỉ tiêu | Giá trị ước tính
Nhiệt lượng thu hồi | ~100–150 GJ/h (tùy theo lưu lượng BFG)
Lượng hơi tạo ra | ~10–20 tấn/hơi/h (áp suất thấp–trung bình)
Công suất phát điện tiềm năng | ~1–2 MW (với hệ thống thu hồi đủ lớn)
Tiết kiệm nhiên liệu | Giảm tiêu thụ dầu/than cho lò hơi
Giảm phát thải CO₂ | ~5.000–10.000 tấn CO₂/năm (ước tính)
Nghiên cứu điển hình 1: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO)

## Slide 10
Nghiên cứu điển hình 2: Nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương
Hiện trạng trước cải tiến
Lò cao hoạt động với tỷ lệ phun than chưa tối ưu, tiêu hao nhiều than cốc và nhiên liệu phụ trợ (FO).
Khí lò cao (Blast Furnace Gas – BFG) sau khi thu gom chủ yếu được xả bỏ hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Dầu FO vẫn được dùng trong các hệ thống gia nhiệt và lò đốt phụ, làm tăng chi phí nhiên liệu và phát thải CO₂.
Giải pháp đề xuất
1. Cải tiến kỹ thuật lò cao
Tăng nhiệt độ gió nóng cấp vào lò cao lên mức tối ưu (~1.200–1.250°C).
Kiểm soát chính xác tỷ lệ phun than (PCI) thay thế dần than cốc, giảm suất tiêu hao nhiên liệu hóa thạch.
2. Tái sử dụng BFG
Thu gom và xử lý khí lò cao BFG qua hệ thống làm sạch (cyclone – scrubber).
Thay thế dầu FO bằng BFG trong các thiết bị sinh nhiệt phụ trợ như:
  Nồi hơi, lò nung, gia nhiệt phôi.
  Tổ hợp gia nhiệt dầu truyền nhiệt
2. Các nghiên cứu điển hình

## Slide 11
2. Các nghiên cứu điển hình 2
Nghiên cứu điển hình 2: Nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương
Giải pháp đã triển khai:
Cải tiến lò cao, kiểm soát tỷ lệ gió nóng và than phun (PCI)
Lắp đặt thiết bị làm giàu oxy
Tự động hóa hệ thống cấp nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ
Tận dụng khí lò cao (BFG) làm nhiên liệu đốt thay cho dầu FO
Hiệu quả:
Tăng hiệu suất lò: ~4%
Giảm chi phí nhiên liệu 5–8%
Giảm phát thải GHG tương đương 5.000 tấn CO₂/năm

## Slide 12
2. Các nghiên cứu điển hình 2
Chỉ tiêu | Giá trị ước tính
Suất tiêu hao than cốc giảm | ~20–30 kg/tấn gang
Suất than phun PCI tăng | Từ ~100 kg/tấn gang lên 140–180 kg/tấn gang
Suất tiêu thụ FO giảm | Giảm 100% tại các vị trí thay thế bằng BFG
Khí BFG tái sử dụng | ~80–90% lượng khí lò cao sinh ra
Giảm phát thải CO₂ | ~10.000–15.000 tấn CO₂/năm
Tiết kiệm chi phí nhiên liệu | Hàng chục tỷ đồng mỗi năm (tùy giá nhiên liệu)
Nghiên cứu điển hình 2: Nhà máy thép Hòa Phát – Hải Dương
Chi tiết hiệu quả mang lại

## Slide 13
2. Các nghiên cứu điển hình 3
Hiện trạng trước cải tiến
Lò EAF hoạt động theo chế độ điều khiển điện áp cố định, khó thích ứng với sự biến động của điện trở đầu vào do thay đổi nguyên liệu (scrap).
Gây ra các vấn đề như:
  Mất cân bằng pha.
  Tăng tỷ lệ tiêu hao điện năng.
  Tăng thời gian luyện thép và mài mòn điện cực.
  Hệ số công suất thấp, tổn hao điện năng cao, phát thải CO₂ gián tiếp lớn.
Giải pháp đề xuất
Lắp đặt hệ thống điều khiển điện áp thông minh (SVCS) tích hợp với hệ thống điều khiển tự động của lò EAF.
SVCS liên tục giám sát tải điện, tự động điều chỉnh điện áp hồ quang phù hợp với đặc tính biến đổi của phế liệu đầu vào.
Kết hợp điều khiển điện áp – dòng điện tối ưu, rút ngắn chu kỳ nấu luyện và giảm tổn thất điện năng.
Tích hợp với hệ thống giám sát năng lượng (EMS) để ghi nhận và đánh giá hiệu suất vận hành theo thời gian thực.
3. Nghiên cứu điển hình 3: Công ty TNHH Posco Yamato Vina – Nhà Bè

## Slide 14
2. Các nghiên cứu điển hình 3
3. Nghiên cứu điển hình 3: Công ty TNHH Posco Yamato Vina – Nhà Bè
Giải pháp đã triển khai:
Tối ưu vận hành lò điện hồ quang EAF bằng hệ thống điều khiển điện áp thông minh
Tăng công suất luyện phôi trên cùng mức điện tiêu thụ
Giải pháp chiếu sáng LED toàn bộ nhà xưởng
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ điện năng: 10–15 kWh/tấn thép
ROI dưới 2 năm cho hệ thống LED và EAF điều khiển mới
Cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân

## Slide 15
2. Các nghiên cứu điển hình 3
Chỉ tiêu | Giá trị ước tính
Giảm tiêu thụ điện năng | ~30–40 kWh/tấn thép (~5–8% so với trước)
Giảm thời gian chu kỳ luyện | ~5–10 phút/mẻ luyện
Giảm hao mòn điện cực | ~10–15%
Nâng cao hệ số công suất | Từ ~0,85 lên >0,95
Giảm chi phí điện năng/năm | ~5–10 tỷ VNĐ (tùy quy mô sản xuất)
Giảm phát thải CO₂ gián tiếp | ~3.000–5.000 tấn CO₂/năm
Chi tiết hiệu quả mang lại
3. Nghiên cứu điển hình 3: Công ty TNHH Posco Yamato Vina – Nhà Bè

## Slide 16
2. Các nghiên cứu điển hình 4
Hiện trạng trước cải tiến
Các động cơ công suất lớn trong hệ thống bơm, quạt, băng tải và máy cán chủ yếu là động cơ tiêu chuẩn IE1 hoặc IE2, hiệu suất thấp.
Nhiều động cơ chạy ở tốc độ cố định, điều khiển lưu lượng bằng van cơ học hoặc điều chỉnh tay, gây lãng phí điện năng.
Hệ số tải của nhiều động cơ dưới 50% công suất định mức, dẫn đến hiệu suất sử dụng năng lượng thấp.
Giải pháp đề xuất
Thay thế dần các động cơ thường bằng động cơ IE3 – động cơ hiệu suất cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Kết hợp lắp biến tần (VSD – Variable Speed Drive) để điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu thực tế, đặc biệt cho:
  Quạt cấp/lấy gió trong lò nung.
  Bơm nước làm mát tuần hoàn.
  Băng tải nguyên liệu và sản phẩm.
Tích hợp điều khiển tự động theo tín hiệu áp suất, lưu lượng, hoặc nhiệt độ đầu ra để tối ưu hiệu suất vận hành.
Nghiên cứu điển hình 4: Nhà máy Thép Miền Nam – VNSTEEL

## Slide 17
2. Các nghiên cứu điển hình 4
Nghiên cứu điển hình 4: Nhà máy Thép Miền Nam – VNSTEEL
Giải pháp đã triển khai:
Thay thế động cơ thường bằng động cơ IE3, kết hợp biến tần
Đồng bộ hóa hệ thống hơi – nén khí – bơm nước làm mát
Energy Mapping cho toàn bộ nhà máy
Hiệu quả:
Tiết kiệm điện 1,5–2 triệu kWh/năm
Giảm áp lực đỉnh trên hệ thống điện
Thời gian hoàn vốn khoảng 1,5 năm

## Slide 18: 2. Case studies (4)
Lợi ích chi tiết đạt được
Chỉ số | Giá trị ước tính
Tiết kiệm điện | ~1,5–2 triệu kWh/năm
Giảm áp suất tải đỉnh | Giảm đáng kể nhu cầu về hệ thống điện
ROI (Lợi tức đầu tư) | ~1,5 năm
Tối ưu hóa hệ thống | Hệ thống hơi nước – khí nén – nước làm mát hoàn toàn đồng bộ
Phạm vi lập bản đồ năng lượng | 100% hệ thống năng lượng nhà máy được lập bản đồ
Lợi ích phi năng lượng | Giảm chi phí bảo trì, kéo dài tuổi thọ thiết bị
Cải thiện kiểm soát hoạt động | Điều chỉnh tự động dựa trên nhu cầu thời gian thực thông qua biến tần

## Slide 19
Tổng hợp nhóm giải pháp điển hình
Nhóm giải pháp | Ví dụ thực tế | Tiềm năng TKNL
Tối ưu quá trình luyện gang/thép | Lò cao Hòa Phát, EAF Posco | 5–10%
Thu hồi nhiệt thải | TISCO, Hòa Phát | 10–15%
Biến tần & động cơ hiệu suất cao | VNSTEEL, Posco | 3–7%
Tận dụng khí thải lò | Hòa Phát | Giảm chi phí nhiên liệu 5–8%
Chiếu sáng hiệu suất cao | LED toàn nhà xưởng | 60–70% điện chiếu sáng
Quản lý năng lượng (ISO 50001) | Một số nhà máy bắt đầu áp dụng | Giảm 3–5%
2. Các nghiên cứu điển hình

## Slide 20
Tổng hợp nhóm giải pháp điển hình
2. Các nghiên cứu điển hình
Chart: 
| Tối ưu quá trình luyện gang/thép | Thu hồi nhiệt thải | Biến tần & động cơ hiệu suất cao | Tận dụng khí thải lò | Chiếu sáng hiệu suất cao | Quản lý năng lượng (ISO 50001)
 | 5 | 10 | 3 | 5 | 60 | 3

## Slide 21: Q & A
Trong vài năm qua, công ty của bạn đã đầu tư vào công nghệ nào để tiết kiệm và hiệu quả? Trong dự án đầu tư, làm thế nào bạn nhận được tài trợ? Hoặc công ty của bạn biết bất kỳ nguồn tài trợ nào cho dự án TKNL?

## Slide 22
Cảm ơn!