## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ
Hợp phần 4.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam.
Ngành Thép

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất Thép tại Việt Nam

## Slide 3: Thảo luận nhóm và trình bày
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam ?
Xác định những người sử dụng năng lượng được chỉ định trong công ty Thép ?
Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào ?
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn ?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 4: Việc sử dụng năng lượng trong công nghiệp toàn cầu
Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFC) theo ngành giai đoạn 2000 - 2022
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Nông nghiệp/Lâm nghiệp
Không sử dụng năng lượng
Không xác định
Tổng tiêu thụ năng lượng trên thế giới từ năm 2000
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Phi năng lượng
Notes: OECD Europe includes: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom.
Changing focus from the U.S. stage of energy management to the work stage now.
Borrowed this slide from DOE. The stand out part of this is that industry consumes 50% of world energy. When you look at many developing countries, industrial energy use can be as large as 70- 80% of their total use.
This does not go unrecognized. Many countries have developed energy management system standards or other types of national programs to help their industry. These countries include Denmark, Ireland, China, Korea, Japan, Spain, Thailand, Germany, Sweden, United Kingdom. So there is a ground swell of energy management standards that have been developed our are in the process of being developed.

## Slide 5: BỐI CẢNH NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ Ở VIỆT NAM
Số liệu thống kê chính
Tập trung vào các chính sách tiết kiệm năng lượng và cơ hội kinh doanh Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực năng lượng do sự phát triển kinh tế nhanh chóng
Hiệu quả năng lượng là một thành phần quan trọng của việc giảm phát thải
〉 Các doanh nghiệp có thể tận dụng tiềm năng hiệu quả năng lượng trong nhiều lĩnh vực
Tiêu thụ năng lượng theo ngành
Công nghiệp (54%)
Tòa nhà (24%)
Giao thông vận tải (18%)
Khác (4%)
97.5 MTOE
Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (2023)
8.5-10%
Tăng trưởng nhu cầu năng lượng hàng năm (Trung bình toàn cầu: 1-2%)
279 kgoe
Cường độ năng lượng trên 1000 đô la GDP (Cao hơn đáng kể so với các đồng nghiệp trong khu vực)
Nguồn: Statista: https://www.statista.com/statistics/613437/primary-energy-consumption-in-vietnam/

## Slide 6: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM
⚖ Cân bằng năng lượng quốc gia
Tốc độ tăng trưởng hàng năm: | 8.5-10%
Trung bình toàn cầu: | 1-2%
Tiêu thụ bình quân đầu người: | ~1,000 kgoe
Nhập khẩu năng lượng: | 35-40%
 Cơ cấu nguồn năng lượng
Các xu hướng chính:
Than tăng để sản xuất điện
Năng lượng tái tạo tăng 30-40% hàng năm
Sử dụng sinh khối truyền thống giảm
Khí đốt tự nhiên bị hạn chế bởi hạn chế nguồn cung
 Hiệu quả chuyển đổi năng lượng
35-38%
Hiệu suất phát điện
6.88%
Tổn thất phân phối và truyền tải
7-9%
Sử dụng năng lượng trong nhà máy lọc dầu
40-50%
Thiết bị công nghiệo
>15 tuổi
Hiệu quả năng lượng trong chi phí vốn chỉ chiếm 3-5% đầu tư công nghiệp, cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể.
97.5
Triệu tấn dầu tương đương (MTOE)
Than
36%
Dầu
23%
Khí tự nhiên
9%
Thủy điện 8%
Tái tạo 4%
mass
Sinh khối 20%
Nguồn:
-Vietnam Energy statistic 2023
- Ener Data: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/vietnam/
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/

## Slide 7: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM
 Tiêu thụ năng lượng theo ngành
Đặc điểm chính của ngành
Lĩnh vực xây dựng:
Hộ dân thành thị: 180- 220 kWh / tháng Công trình thương mại: 200-300 kWh/m²/năm Tỷ lệ thâm nhập công trình xanh: <5% cổ phiếu
Giao thông vận tải:
Quản lý năng lượng:
 Cường độ năng lượng
So sánh cường độ năng lượng (kgoe/$1000 GDP) trong khu vực:
Nang lượng công nghiệp
30-40%
Cao hơn trung bình ASEAN
Năng lượng tòa nhà
25-35%
Cao hơn thực tiễn khu vực
Năng lượng giao thông
35-45%
Cao hơn thực tiễn khu vực
Tình trạng thực hiện hiện tại: Đầu tư EE: 200-250 triệu đô la hàng năm (0,06-0,08% GDP) Tỷ lệ cải thiện hiệu quả hàng năm: 1,8-2,2% (thấp hơn mục tiêu) Độ co giãn tiêu thụ năng lượng so với GDP: 1,1 (cải thiện từ 1,5 năm 2010)
CÔNG NGHIỆP
54%
TÒA NHÀ
24%
GIAO THÔNG
18%
 |  |  | Hệ thống QLNL: 42% DN trọng điểm
KHÁC | 4% |  | 
 |  |  | Kiểm toán năng lượng :
 |  |  | 45-50% so với yêu cầu
 |  |  | ISO 50001:
 |  |  | <10% các doanh
Việt Nam
279
Thái Lan
187
Malaysia
167
Trung bình toàn cầu
132
Singapore
105
Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp:
Thép: 21-23 GJ/tấn (30-40% so với thực tiễn tốt nhất)
Xi măng: 3,8-4,2 GJ / tấn(25-35% trên thực tiễn tốt nhất)
Dệt may: 14-18 kWh / kg (20-30% trên thực tiễn tốt nhất)
Giao thông vận tải
Vận tải đường bộ: 80-85% NL tiêu thụ của ngành
Hiệu suất phương tiện: 25-40% dưới chân
Tỷ lệ thâm nhập EV: <1% tổng số đoàn phương tiện
Quản lý năng lượng:
Hệ thống QLNL: 42% DN trọng điểm
Kiểm toán năng lượng: 45-50% so với yêu cầu
ISO 50001: <10% các doanh nghiệp lớn
Nguồn:
-Vietnam Energy statistic 2023
- Ener Data: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/vietnam/
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/

## Slide 8: ĐẶC ĐIỂM TIÊU THỤ NL TRONG CÔNG NGHIỆP Ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (tăng từ 2496 cơ sở từ năm 2017) tiêu thụ năng lượng 51.393.648 TOE trong đó cơ sở tiêu thụ Năng lượng trọng điểm thuộc mảng công nghiệp chiếm phần lớn là 2.864 cơ sở tiêu thụ 40,586,299 TOE. Công nghiệp Việt Nam có ưu thế lớn về tiết kiệm năng lượng.
Trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023, có 117 doanh nghiệp thuộc ngành Thép
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 9: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Ngành công nghiệp Thép có khoảng 117 DEUs
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 10: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 11: Tiêu thụ năng lượng cụ thể và tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Kịch bản hiệu quả năng lượng C3 của báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 12: GIÁ ĐIỆN TRUNG BÌNH (2010 – 2024)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 13: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 54% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao:
  Các ngành công nghiệp sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ và hóa chất.
  Các ngành công nghiệp này tiêu thụ khoảng 70% tổng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp. Tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực thép chiếm khoảng 5,18% tổng mức sử dụng năng lượng công nghiệp tại Việt Nam
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng trong ngành thép vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.

## Slide 14: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp thép vẫn dựa vào các công nghệ lạc hậu như lộ trình lò oxy cơ bản lò cao (BF–BOF), lò sưởi hở, nhà máy cán thủ công, sử dụng nhiều năng lượng và thải ra một lượng lớn CO₂. Các hệ thống cũ này thường thiếu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm hiện đại, sử dụng lò đốt than và không thu hồi được nhiệt thải, dẫn đến hiệu suất thấp, hiệu suất môi trường kém và chi phí sản xuất cao so với các công nghệ sạch hơn, hiệu quả hơn như lò hồ quang điện (EAF) và hệ thống tự động.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.

## Slide 15: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

## Slide 16: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam

## Slide 17
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngành Thép

## Slide 18: Cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam
Hình: Cải thiện cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm trong giai đoạn 2 của VNEEP
Thay đổi cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm
Sắt thép
Bột giấy và giấy
Dệt may và da
Vật liệu xây dựng khác
Xi măng
Nguồn: RCEE-NIRAS, Đánh giá chương trình hiệu quả năng lượng Việt Nam – Giai đoạn II (Hà Nội: Danida/MOIT, 2017)

## Slide 19: Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành công nghiệp thép
Định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) | Các yêu cầu liên quan khác
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BCT, ĐMTHNL đối với ngành công nghiệp thép giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025 là: Thiêu kết quặng sắt: 1.960 MJ/tấn Sản xuất gang bằng lò cao: 12.400 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò chuyển (lò thổi): 100 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò điện hồ quang: 2.500 MJ/tấn Sản xuất phôi thép bằng lò cảm ứng: 2.500 MJ/tấn Cán nóng thép dài: 1.600 MJ/tấn Cán nguội thép tấm lá: 1.500 MJ/tấn | - Phải có kế hoạch để đáp ứng các quy định ĐMTHNL tại Điều 5 Thông tư số 20/2016/TT-BCT. - Phải báo cáo SCT địa phương trước ngày 15 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị.

## Slide 20
Suất tiêu hao năng lượng ngành thép phôi
Quốc gia / Khu vực | Công nghệ | Suất tiêu hao năng lượng (GJ/tấn) | Ghi chú
Việt Nam | Trung bình | 20 – 30 GJ/tấn | Tùy thuộc dây chuyền và mức hiện đại hóa (cao hơn tiêu chuẩn thế giới)
Trung Quốc | Hiện đại | 16 – 18 GJ/tấn | Đã cải tiến công nghệ, tận dụng nhiệt dư
Nhật Bản / EU | Công nghệ tiên tiến (BF–BOF) | 14 – 16 GJ/tấn | Áp dụng thu hồi nhiệt, điện tích hợp (coke dry quenching, TRT...)
Thế giới (trung bình) | BF-BOF (lò cao – lò thổi oxy) | ~19 – 21 GJ/tấn | Tùy trình luyện + hoàn nguyên trực tiếp (DRI)
Thế giới (EAF) | Lò hồ quang điện (EAF) | 4 – 7 GJ/tấn | Dùng thép phế, hiệu quả năng lượng cao hơn nhiều so với BF-BOF
Nguồn:
IEA (International Energy Agency). Tracking Industry 2024 – Steel Sector
World Steel Association, 2022. "Energy use in the steel industry".
Bộ Công Thương Việt Nam, “Báo cáo hiện trạng tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp trọng điểm 2023”.

## Slide 21
Suất tiêu hao năng lượng ngành thép ống
Quốc gia / Khu vực | Công nghệ | Suất tiêu hao năng lượng (GJ/tấn) | Ghi chú
Việt Nam | Cán nguội, hàn ống | 3,5 – 6,0 GJ/tấn | Phụ thuộc hệ thống lò, mức tự động hóa, quản lý vận hành
Nhật Bản / EU | Tự động hóa cao | 2,5 – 3,5 GJ/tấn | Hệ thống tiết kiệm điện, tận dụng nhiệt
Thế giới (trung bình) | Cán nguội, lò gas/hồng ngoại | 3 – 5 GJ/tấn | Có cải tiến thiết bị (VFDs, hồi nhiệt...)
📌 Nguồn:
APEC Energy Working Group, 2021. “Energy Efficiency Technologies in Steel Industry”.
Dự án UNIDO – Bộ Công Thương Việt Nam, 2020. "Hướng dẫn kỹ thuật tiết kiệm năng lượng trong ngành thép"

## Slide 22: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các loại sản phẩm thép chính
Thép xây dựng: Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản lượng tiêu thụ nội địa, với các sản phẩm như thép thanh, thép cuộn...
Thép tấm và thép lá: Sử dụng trong ngành đóng tàu, sản xuất ô tô, và các ngành công nghiệp chế tạo khác.
Thép ống: Dùng trong xây dựng, dẫn dầu khí, và các ứng dụng công nghiệp khác
Thép mạ và tôn mạ: Sử dụng trong xây dựng, sản xuất đồ gia dụng, và công nghiệp ô tô.

## Slide 23: Tiêu thụ năng lượng trong ngành Thép
Các loại năng lượng chính được tiêu thụ trong ngành thép.
Điện năng: Sử dụng trong các công đoạn như luyện thép bằng lò điện hồ quang, cán thép, và vận hành các thiết bị phụ trợ.
Nhiệt năng: Chủ yếu từ than cốc, khí tự nhiên, và dầu, sử dụng trong quá trình luyện gang, thiêu kết quặng sắt, và nung phôi thép. Than đá và dầu được sử dụng trong các lò cao và lò nung để cung cấp nhiệt cho quá trình sản xuất.
Nhiệt độ khu vực
Năng lượng sinh học
Điện
Khí đốt
Dầu
Than
Khác

## Slide 24: Nguyên nhân dẫn đến tiêu hao cao của ngành thép
Công nghệ cũ, không đồng bộ: Đặc biệt là các lò cảm ứng nhỏ lẻ
Hiệu suất thiết bị thấp: Máy biến áp, quạt, máy cán chưa tối ưu
Thiếu hệ thống quản lý năng lượng: Hạn chế trong giám sát tiêu thụ
Ít áp dụng tự động hóa: Và thiếu kiểm toán năng lượng
Phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch: Ít sử dụng năng lượng tái tạo

## Slide 25: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
1. Áp dụng công nghệ sản xuất thép tiên tiến
Sử dụng lò cao mới với hiệu suất chuyển đổi năng lượng cao hơn.
Áp dụng công nghệ lò điện hồ quang (EAF) thay thế lò cao truyền thống.
Sử dụng lò điện hồ quang (EAF) kết hợp với thép phế liệu chất lượng cao.
Áp dụng công nghệ sản xuất thép sử dụng hydro xanh.
Hiệu quả:
Giảm tiêu hao năng lượng và phát thải khí nhà kính.
Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Nâng cao chất lượng sản phẩm

## Slide 26: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
2. Tận dụng nhiệt thải để phát điện
Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải từ quá trình sản xuất.
Sử dụng công nghệ tuabin thu hồi năng lượng gió lò cao (BPRT).
Hiệu quả:
Tiết kiệm 10% điện năng.
Giảm phát thải khí nhà kính.
3. Cải tiến quy trình sản xuất và thiết bị hiệu suất cao
Lắp đặt biến tần cho động cơ quạt gió.
Lắp hệ thống bù tự động để duy trì hệ số công suất ổn định.
Hiệu quả:
Giảm 25% tiêu hao điện năng động cơ.
Tiết kiệm 2,5% tiêu hao điện năng toàn nhà máy.

## Slide 27: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
4. GIẢI PHÁP TÁI SỬ DỤNG NHIỆT THẢI VÀ NĂNG LƯỢNG
Thu hồi nhiệt thải: Thu hồi nhiệt từ khí thải để làm khô và làm nóng sơ bộ nhiên liệu
Sử dụng khí CO: Sử dụng CO2 từ lò cao làm nhiên liệu phụ trợ hoặc phát điện
Tối ưu hóa năng lượng: Tích hợp các giải pháp để tạo ra một chu trình năng lượng khép kín
Tái sử dụng các sản phẩm phụ: Sử dụng bụi và bùn khoáng để giảm tổn thất năng lượng
Giải pháp thu hồi nhiệt thải từ khí thải để sấy và làm nóng sơ bộ nhiên liệu giúp tận dụng các nguồn năng lượng thường bị lãng phí. Sử dụng CO2 (trong lò cao) làm nhiên liệu phụ trợ hoặc phát điện cũng là một cách hiệu quả để tái sử dụng năng lượng. Ngoài ra, tái sử dụng bụi, bùn quặng và hạn chế thất thoát năng lượng trong quá trình chế biến không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo chu trình sản xuất bền vững hơn.

## Slide 28: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
5. Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng để giám sát, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong toàn bộ nhà máy.
Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, đo lường hiệu quả và cải tiến liên tục.
Tích hợp các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng vào KPI của từng bộ phận.
Đào tạo nhân viên về nhận thức và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng từ 5-10%.
Nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.

## Slide 29: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
6. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH
Kiểm toán năng lượng: Xác định các điểm nóng và đề xuất các giải pháp khả thi
Đào tạo nguồn nhân lực: Tiết kiệm 3-5% năng lượng
Giám sát năng lượng SCADA / EMS: Phân tích và cảnh báo mức tiêu thụ bất thường
Triển khai hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 có thể giúp tiết kiệm 5-10% năng lượng thông qua việc thiết lập quy trình quản lý năng lượng. Kiểm tra năng lượng thường xuyên giúp xác định các "điểm nóng" tiêu thụ năng lượng và cung cấp các lựa chọn cải tiến khả thi. Đào tạo nhân viên và cải thiện thói quen vận hành có thể tiết kiệm được 3-5%, trong khi các ứng dụng phần mềm giám sát năng lượng SCADA/EMS giúp phân tích và cảnh báo kịp thời về những bất thường về mức tiêu thụ năng lượng.

## Slide 30: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
5. Tối ưu hoá hệ thống
a. Tối ưu hóa hệ thống khí nén và khí công nghiệp
Giám sát và kiểm soát chặt chẽ hệ thống khí nén.
Sử dụng thiết bị đo lường để phát hiện rò rỉ và tổn thất năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu hao năng lượng và chi phí vận hành.
Cải thiện hiệu suất hoạt động.

## Slide 31: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
b. Hệ thống phụ trợ (quạt, máy bơm)
Tiềm năng tiết kiệm: 10-15%
Thay thế động cơ hiện có bằng động cơ hiệu suất cao IE3 trở lên
Lắp đặt biến tần và hệ thống điều khiển PID để tối ưu hóa hoạt động Bảo trì thường xuyên để đảm bảo hiệu suất tối ưu
c. Hệ thống khí nén
Tiềm năng tiết kiệm: 10-20%
Kiểm tra và khắc phục rò rỉ trong hệ thống đường ống
Tối ưu áp suất vận hành phù hợp với nhu cầu thực tế Điều chỉnh thời gian hoạt động của máy nén khí theo tiến độ sản xuất Sử dụng hệ thống điều khiển thông minh để tự động hóa hoạt động

## Slide 32: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
Loại
Giải pháp tiết kiệm năng lượng
Ước tính hiệu quả năng lượng
Hệ thống nhiệt
Tối ưu hóa lò, cách nhiệt
10-25%
Hệ thống nhiệt
Sử dụng nhiệt thải (nhiệt khói) để làm nóng sơ bộ
10-25%
Cán thép
Điều khiển biến tần cho động cơ
5-10%
Cán thép
Hệ thống truyền động hiệu suất cao
5-10%
Hệ thống nhiệt trong sản xuất thép có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn, lên đến 10-25%. Tối ưu hóa lò, cải thiện hệ thống cách nhiệt và sử dụng nhiệt thải từ khí thải để làm nóng sơ bộ là những giải pháp hiệu quả.
Trong quá trình cán thép, áp dụng công nghệ điều khiển biến tần cho động cơ và sử dụng hệ thống truyền động hiệu suất cao có thể giúp tiết kiệm 5-10% năng lượng. Các giải pháp này không chỉ giảm tiêu thụ điện mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
d. HỆ THỐNG NHIỆT VÀ CÁN THÉP

## Slide 33
Sản xuất sắt theo lộ trình và tỷ lệ phế liệu trong các đầu vào kim loại theo kịch bản phát thải ròng bằng 0, giai đoạn 2018-2030
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành Thép
Lò cao có công nghệ thu giữ Cacbon
Lò cao không giảm phát thải
Sắt hoàn nguyên trực tiếp không giảm phát thải
Sắt hoàn nguyên trực tiếp sử dụng công nghệ lưu giữ Cacbon
Sắt hoàn nguyên trực tiếp sử dụng hydro

## Slide 34
Sáng kiến
Quá trình này đã được kiểm chứng trong môi trường công nghiệp tại Trung Quốc bởi LanzaTech BaoSteel New Energy Company vào năm 2012 và Shougang LanzaTech New Energy Technology Company vào năm 2013. LanzaTech cũng có các cơ sở thử nghiệm ở New Zealand và Đài Bắc, Trung Quốc.Nhà máy thương mại đầu tiên bắt đầu hoạt động vào năm 2018 tại Trung Quốc, do LanzaTech, Tập đoàn Shougang và TangMing vận hành; đã sản xuất 30 triệu lít ethanol để bán thương mại trong năm đầu tiên đi vào hoạt động.
Chuyển đổi khí thải từ quá trình sản xuất thép thành nhiên liệu (lò cao)
Bỉ: Arcelor LanzaTech Carbalyst (Steelanol) Ghent: Một nhà máy tiêu biểu quy mô lớn đã được khánh thành tại Ghent, Bỉ trong khuôn khổ dự án Steelanol của ArcelorMittal và LanzaTech với công suất 80 triệu lít ethanol khi hoàn thành. Quá trình này trước đó đã được kiểm chứng thành công tại địa điểm này vào năm 2016.
Ví dụ về giải pháp TKNL trong ngành thép trên thế giới

## Slide 35
Hòa Phát
Sử dụng công nghệ BF-BOF và cán nóng. Đã đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt thải (WHR) và áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 về quản lý năng lượng.
Pomina
Vận hành lò EAF và đã triển khai hệ thống giám sát điện năng hiện đại, giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và giảm tiêu hao năng lượng.
TISCO
Sử dụng lò cao cũ và dây chuyền cán thép, dẫn đến suất tiêu hao năng lượng cao hơn so với các doanh nghiệp hiện đại.
Vina Kyoei
Áp dụng công nghệ lò EAF của Nhật Bản với hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt, là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tối ưu hóa năng lượng.
Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Trong Ngành

## Slide 36
Doanh Nghiệp tiên phong
Pomina
Kết quả: Giảm 12% điện tiêu thụ
Hòa Phát
Thu hồi nhiệt, ISO 50001, điều khiển tự động
Kết quả: TKNL > 15%
Vina Kyoei
Áp dụng công nghệ Nhật Bản, kiểm soát tốt điện năng
Kết quả: STHN thấp hơn trung bình ngành 20%
Một số doanh nghiệp thép tại Việt Nam đã tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Pomina đã thực hiện cải tiến quy trình nạp liệu lò điện hồ quang (EAF) và áp dụng công nghệ biến tần, giúp giảm 12% lượng điện tiêu thụ.
Tập đoàn Hòa Phát đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nhiệt, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 và hệ thống điều khiển tự động, đạt mức tiết kiệm năng lượng trên 15%. Vina Kyoei với việc áp dụng công nghệ Nhật Bản và kiểm soát tốt điện năng đã đạt suất tiêu hao năng lượng thấp hơn trung bình ngành 20%.
Cải tiến nạp liệu EAF, áp dụng biến tần

## Slide 37
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Nhận thức và cam kết: Nâng cao nhận thức và cam kết từ lãnh đạo Đánh giá và lập kế hoạch: Kiểm toán năng lượng và xây dựng lộ trình Triển khai giải pháp: Ưu tiên các giải pháp hiệu quả cao, chi phí thấp Giám sát và cải tiến: Đo lường kết quả và liên tục cải tiến
Ngành thép Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn, từ 10-20% tổng mức tiêu thụ năng lượng. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, doanh nghiệp cần có sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo, tiến hành kiểm toán năng lượng để xác định cơ hội tiết kiệm và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

## Slide 38: Câu hỏi và trả lời
1. Những công nghệ và thiết bị nào trong quá trình sản xuất thép gây lãng phí năng lượng đáng kể? 2. Mức độ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thực hành quản lý năng lượng trong các nhà máy sản xuất thép hiện nay là bao nhiêu? 3. Những rào cản và thách thức chính trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng trong ngành thép là gì?

## Slide 39
CẢM ƠN