## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TKNL DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ
Hợp phần 7: Đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất thép
Ngành thép

## Slide 2
Ngành Sản xuất Thép ống, thép mạ kẽm

## Slide 3
Tập Trung Vào Sản Xuất Thép Xây Dựng và Thép Cuộn
Thép Thanh
Sản phẩm chủ lực phục vụ ngành xây dựng.
Thép Cuộn Cán Nóng (HRC)
Sử dụng rộng rãi trong công nghiệp chế tạo.
Thép Hình (U, I, H)
Ứng dụng trong kết cấu xây dựng và cơ khí.
Thép Ống
Dùng trong hệ thống dẫn và xây dựng.

## Slide 4: Nội dung
1. Đặc điểm của công nghệ sản xuất thép phôi 1.1. Công nghệ lò cao (BOF) và lò hồ quang điện (EAF) 1.2. Công đoạn cán và gia công 1.3. Tích hợp và đồng bộ hóa 1.4. Ứng dụng công nghệ tiên tiến 1.5. Hướng tới sản xuất thép "xanh" 1.6. Tự động hóa và kiểm soát chất lượng 1.7. Quy mô đa dạng 1.8. Bảng so sánh mức tiêu thụ năng lượng theo công nghệ
2. Đặc điểm của công nghệ sản xuất thép ống 2.1. Dây chuyền sản xuất 2.2 Quá trình xử lý nhiệt và bề mặt 2.3. Hệ thống cung cấp năng lượng
Notes: Hợp đồng hiệu quả năng lượng (EPC): là hợp đồng ký kết giữa ESCO và Khách hàng để thực hiện dịch vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
– Hợp đồng chia sẻ mức tiết kiệm năng lượng: ESCO chịu mọi rủi ro tài chính và kỹ thuật của dự án bằng cách thu xếp tài chính để thực hiện dự án đầu tư lắp đặt các trang thiết bị hiệu quả năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng của khách hàng
– Hợp đồng đảm bảo mức tiết kiệm năng lượng: ESCO chịu trách nhiệm cung cấp, thiết kế, lắp đặt, đo lường và đảm bảo hiệu quả giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho khách hàng.

## Slide 5
1. Đặc điểm công nghệ sản xuất thép phôi

## Slide 6
Lò Cao (BOF)
Cường độ năng lượng của BOF tại Việt Nam là 12.400 MJ/tấn
Công nghệ lò cao, như của Tập đoàn Hòa Phát, là dây chuyền khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm. Ưu điểm là tiêu thụ điện năng thấp và sản xuất thép chất lượng cao, ít tạp chất.
Lò Điện Hồ Quang (EAF)
Cường độ năng lượng của EAF ở Việt Nam là 2.500 MJ/tấn
Công nghệ EAF phổ biến ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tận dụng phế liệu thép tái chế, giúp giảm chi phí nguyên liệu và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.
1. Công nghệ lò cao (BOF) và lò điện hồ quang (EAF)

## Slide 7
1.1 Công nghệ lò cao (BOF)
Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép
- Quặng sắt
Quặng sắt là nguồn cung cấp sắt chính bao gồm hematit (Fe2O3) và magnetit (Fe3O4). Sau khi khai thác, quặng sắt được tinh chế để tạo ra quặng tinh, đảm bảo đủ hàm lượng sắt cần thiết.
- Than cốc
Than cốc là nguyên liệu thiết yếu trong quy trình luyện gang, được sản xuất từ than đá qua quá trình nung trong điều kiện thiếu oxy. Than cốc cung cấp nhiệt lượng và đóng vai trò như chất khử trong quá trình khử oxit sắt trong lò cao.
- Đá vôi
Đá vôi (được biến đổi thành vôi sống trong lò cao)
- Thép phế liệu
Các nguyên tố hợp kim
Các nguyên tố hợp kim như mangan, niken, crom, và molypden dung để tăng tính chất cơ học, độ bền và khả năng chị mài mòn của thép.
Lò Cao (BOF): Sản xuất khép kín từ quặng sắt đến thép thành phẩm, giúp kiểm soát chất lượng tốt hơn và giảm phụ thuộc vào phế liệu.

## Slide 8
Đặc điểm hệ thống lò cao tại Hòa Phát
 | Thông tin
Số lượng lò cao | Hòa Phát Dung Quất có 4 lò cao, mỗi lò ~1.080 m³
Công suất | Tổng công suất ~5 triệu tấn gang/năm
Nguyên liệu đầu vào | Quặng sắt, than cốc, đá vôi
Nhiệt độ hoạt động | ~1.800–2.200°C
Công nghệ kiểm soát | Hệ thống tự động hóa – điều khiển PLC/SCADA hiện đại
Xử lý khí thải | Có hệ thống thu hồi bụi, xử lý khí CO, SO₂, NOx
Thu hồi năng lượng | Có tích hợp hệ thống thu hồi nhiệt khí lò (WHR) để phát điện nội bộ
Công nghệ lò cao – lò chuyển BOF (BF-BOF route)
Nhà máy Hòa Phát Dung Quất sử dụng quy trình luyện thép truyền thống từ quặng với ba khâu chính:
Luyện gang bằng lò cao
Luyện thép từ gang lỏng bằng lò chuyển (BOF)
Cán thép thành phẩm
✅ Ưu điểm:
Sản xuất được thép chất lượng cao.
Chủ động nguyên liệu (quặng, than cốc).
Phù hợp cho sản lượng lớn, quy mô công nghiệp.

## Slide 9
1.2 Công nghệ lò điện hồ quang (EAF)
Lò Điện Hồ Quang (EAF)
Quy trình lò điện hồ quang (EAF)
Nguyên liệu đầu vào: Thép phế liệu, gang đúc, DRI (viên sắt khử trực tiếp).
Quy trình:
  Lò điện (EAF): Thép phế liệu được nấu chảy bằng điện.
  Tinh luyện (Ladle Furnace): Điều chỉnh thành phần hóa học.
  Đúc liên tục: Tạo phôi thép.
  Cán nóng/cán nguội: Tương tự quy trình BF-BOF.
Ưu điểm:
  Linh hoạt, phù hợp với thị trường nhỏ.
  Giảm phát thải so với BF-BOF.

## Slide 10
2. Công đoạn gia công và cán
Đặc điểm: Sử dụng máy cán hiện đại với hệ thống điều chỉnh độ dày tự động (AGC) và đo bằng tia X, đảm bảo độ chính xác cao.
Công nghệ mạ kẽm (NOF - Non-Oxidizing Furnace) được áp dụng để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn cho thép cuộn cán nguội.
Các sản phẩm thép được xử lý nhiệt (ủ, tôi, ram) để cải thiện cấu trúc vi mô và đặc tính cơ học.
Sau khi luyện thép, phôi thép (phôi thanh, phôi phiến, phôi bloom) được đưa vào các nhà máy cán nóng hoặc cán nguội để tạo ra sản phẩm cuối cùng như thép cuộn, thép thanh, thép hình, thép ống.
Loại cán | Nhiệt độ phôi | Đặc điểm
Cán nóng (Hot Rolled) | > 900°C | Cán phôi khi còn đỏ nóng – dễ biến dạng, ít cần lực lớn
Cán nguội (Cold Rolled) | Nhiệt độ thường | Cán sản phẩm đã qua cán nóng – độ chính xác cao, bề mặt mịn
Cán trung gian | Giữa nóng và nguội | Ít phổ biến hơn
Định mức tiêu hao năng lượng cho công đoạn cán và chế biến thép (theo Thông tư 20/2016/TT-BCT):
Cán nóng: ≤ 33 kg dầu quy đổi/tấn sản phẩm (tương đương ~ 1.38 GJ/tấn).
Cán nguội: ≤ 8 kg dầu quy đổi/tấn sản phẩm (tương đương ~ 0.33 GJ/tấn).
Chế biến (mạ kẽm, sơn phủ): tùy công nghệ nhưng yêu cầu tiết kiệm điện ≤ 60–90 kWh/tấn sản phẩm

## Slide 11
3. Tính khép kín và đồng bộ
Tối Ưu Hóa Chuỗi Giá Trị
Các dây chuyền công nghệ lớn được thiết kế đồng bộ từ khâu xử lý nguyên liệu đến luyện gang, luyện thép và cán thép thành phẩm.
Giảm Lãng Phí
Tính khép kín giúp giảm lãng phí và tăng hiệu suất sản xuất. Khí CO từ lò cao được thu hồi để tái sử dụng làm nhiên liệu.
Hiệu Quả Sản Xuất
Việc tích hợp các công đoạn sản xuất giúp tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí sản xuất.

## Slide 12
4. Ứng dụng công nghệ tiên tiến
Nhập Khẩu Công Nghệ
Nhiều dây chuyền sản xuất thép tại Việt Nam được nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp thép phát triển như Ý, Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc.
Tự Động Hóa
Dây chuyền cán thép sử dụng công nghệ tự động hóa cao, đảm bảo độ chính xác và chất lượng sản phẩm.
Độ Chính Xác
Công nghệ tiên tiến giúp sản xuất thép với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

## Slide 13
5. Hướng tới công nghệ sản xuất thép xanh
Giảm Phát Thải
Ngành thép Việt Nam đang điều chỉnh dây chuyền công nghệ để giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Năng Lượng Tái Tạo
Sử dụng năng lượng tái tạo để giảm lượng khí thải carbon.
Khí Hóa Than
Sử dụng khí hóa than thay cho dầu FO để giảm ô nhiễm.
Tái Chế Phế Liệu
Tăng cường tái chế phế liệu thép trong dây chuyền EAF.

## Slide 14
6. Tự động hóa và kiểm soát chất lượng
100%
Tự Động Hóa
Dây chuyền công nghệ hiện đại tích hợp hệ thống tự động hóa (PLC).
Tiên Tiến
Thiết Bị Đo Lường
Sử dụng thiết bị đo lường tiên tiến (như tia X đo độ dày).
Quốc Tế
Tiêu Chuẩn
Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế (JIS, ASTM, TCVN).

## Slide 15
7. Qui mô đa dạng
Doanh Nghiệp Lớn
Sở hữu dây chuyền công suất lớn (hàng triệu tấn/năm).
Nhà Máy Nhỏ
Tập trung vào sản xuất thép đặc thù hoặc phục vụ nhu cầu địa phương.
Công Suất Thiết Kế
Dao động từ 250.000 tấn/năm đến 8 triệu tấn/năm.

## Slide 16
8. Bảng so sánh suất tiêu hao năng lượng theo công nghệ
Công nghệ | Mức thực tế Việt Nam | Mức tiên tiến (EU, Nhật)
BF – BOF | 22–28 GJ/tấn thép | 18–20 GJ/tấn
EAF | 500–650 kWh/tấn | < 400 kWh/tấn
So sánh với mức tiên tiến quốc tế (benchmark)

## Slide 17
2. Đặc điểm công nghệ sản xuất thép ống

## Slide 18
Qui trình xả băng cán nóng
Xe vào liệu
Là phẳng
Hố bù
Dao xẻ
Hố bù
Tạo căng
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình tẩy gỉ
Xe vào liệu
Lồng tích 1
Máng tẩy
Máng rửa
Sấy
Tạo căng 1
Lồng tích 2
Tạo căng 2
Cuộn lại
Xe ra liệu
2.1 Dây chuyền sản xuất

## Slide 19
2.1 Dây chuyền sản xuất
Qui trình cán nguội
Xe vào liệu
Lồng tích
Giá cán 1
Giá cán 2
Giá cán 3
Giá cán 4
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình mạ dải
Xe vào liệu
Hố bù 1
Lò ủ
Làm mát nhanh
Bể mạ
Tháp làm mát nhanh
Hồ bù 2
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình làm ống
Tang mở cuộn
Lồng tích
Giàn khuôn định hình
Hàn cao tần
Giàn khuôn thành hình
Bàn cắt
Giàn thu ống
Đóng bó

## Slide 20
2.2 Quy trình xử lý nhiệt và bề mặt
Xử Lý Nhiệt
Quá trình xử lý nhiệt (ủ, tôi, ram) được thực hiện kỹ lưỡng để cải thiện tính chất cơ học của thép.
Mạ Bề Mặt
Công nghệ mạ bề mặt (mạ kẽm) để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.
Quy trình | Mục tiêu | Đặc điểm
Ủ (Annealing) | Giảm độ cứng, tăng độ dẻo | Làm nguội chậm trong lò
Tôi (Quenching) | Tăng độ cứng | Làm nguội nhanh sau khi nung
Ram (Tempering) | Khử giòn sau tôi | Nung lại ở nhiệt độ thấp (150–650°C)
Thường hóa (Normalizing) | Cải thiện vi cấu trúc | Làm nguội trong không khí
Thấm (Carburizing, Nitriding) | Tăng độ cứng bề mặt | Kết hợp hóa học và nhiệt
Các quy trình xử lý nhiệt điển hình

## Slide 21
2.2 Quy trình xử lý nhiệt và bề mặt
1. Tẩy dầu (Degreasing)
Mục tiêu: Loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn trên bề mặt thép.
Phương pháp: Dùng dung dịch kiềm (NaOH) hoặc dung môi hữu cơ.
Lưu ý: Nếu không làm sạch kỹ, lớp mạ sẽ không bám dính chắc.
2. Tẩy gỉ (Pickling)
Mục tiêu: Loại bỏ lớp gỉ sắt (oxit sắt) khỏi bề mặt thép.
Phương pháp: Ngâm trong dung dịch axit loãng, thường là HCl hoặc H₂SO₄.
Thời gian tẩy: 5–20 phút, tùy độ dày lớp gỉ.
3. Rửa nước (Water Rinse)
Mục tiêu: Loại bỏ axit dư sau bước tẩy gỉ.
Rửa bằng nước sạch và để ráo trước khi chuyển bước tiếp theo.
4. Hoạt hóa (Fluxing)
Mục tiêu: Tạo lớp phủ mỏng (ZnCl₂ – NH₄Cl) để hỗ trợ bám kẽm tốt hơn, chống oxy hóa tạm thời.
Phương pháp: Nhúng trong dung dịch muối flux.
5. Mạ kẽm (Hot-dip Galvanizing)
Mục tiêu: Nhúng thép vào bể kẽm nóng chảy (~450°C).
Phản ứng: Kẽm và sắt tạo liên kết kim loại – hợp kim Fe-Zn, chống ăn mòn rất tốt.
Thời gian nhúng: tùy độ dày sản phẩm.
6. Làm nguội và kiểm tra
Làm nguội bằng không khí, nước hoặc dung dịch đặc biệt.
Kiểm tra lớp mạ: độ dày, độ bám, bề mặt (theo tiêu chuẩn JIS, ASTM hoặc TCVN).
Có thể passivate (thụ động hóa) để tăng khả năng chống gỉ (nếu cần).
Mạ Bề Mặt: Công nghệ mạ bề mặt (mạ kẽm) để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.

## Slide 22
Qui trình xả băng cán nóng
Xe vào liệu
Là phẳng
Hố bù
Dao xẻ
Hố bù
Tạo căng
Cuộn lại
Xe ra liệu
Qui trình tẩy gỉ
Xe vào liệu
Lồng tích 1
Máng tẩy
Máng rửa
Sấy
Tạo căng 1
Lồng tích 2
Tạo căng 2
Cuộn lại
Xe ra liệu
2.1 Dây chuyền sản xuất

## Slide 23: 3. Hệ thống phụ trợ
3.1 Hệ thống cấp nhiệt và lò nung
Lò nung cảm ứng (thép phôi) / Lò gia nhiệt (thép ống cán nóng): Tăng nhiệt độ phôi hoặc thép cuộn đến 1200–1300°C.
Thiết bị phụ trợ: Thiết bị đốt, bộ điều khiển nhiệt, ống khói – quạt hút.
3.2 Hệ thống thủy lực – bôi trơn
Hệ thống thủy lực: Cung cấp lực điều khiển cho thiết bị cơ khí.
Hệ thống bôi trơn: Giảm ma sát, tăng tuổi thọ thiết bị quay.
3.3 Hệ thống cấp nước và làm mát
Hệ thống tuần hoàn nước làm mát: Làm mát phôi, lò, motor lớn.
Hệ thống xử lý nước đầu vào: Loại bỏ cặn, ion – bảo vệ thiết bị nhiệt.

## Slide 24: 3. Hệ thống phụ trợ
Trạm biến áp và tủ phân phối điện: Cung cấp điện cho toàn nhà máy.
Hệ thống điều khiển SCADA/PLC: Tự động hóa, giám sát quá trình.
3.4 Hệ thống điện – điều khiển
3.5 Hệ thống nhiên liệu và khí
Hệ thống cấp khí đốt: Cung cấp khí NG, CO/H2, khí lò cao.
Hệ thống cấp oxy, khí trơ: Dùng trong luyện thép và hàn.
3.6 Hệ thống khí nén
Cấp khí nén cho thiết bị chấp hành, van,thiết bị làm sạch.
3.7 Hệ thống thông gió – hút bụi – xử lý khí trơ
Hệ thống hút bụi: Hút khói bụi từ lò, hàn, máy cán.
Hệ thống xử lý khí thải: Xử lý SO2, NOx, CO, bụi mịn.

## Slide 25: 3. Hệ thống phụ trợ
3.8 Hệ thống phòng thí nghiệm – kiểm tra
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: kiểm tra hóa học, cơ lý, siêu âm,...
3.9 Hệ thống khác
Hệ thống | Chức năng chính
Hệ thống PCCC | Cảnh báo cháy nổ, chữa cháy bằng nước, bọt, khí CO₂
Hệ thống cân bằng tải nhiệt | Tận dụng nhiệt thừa – trao đổi nhiệt giữa các phân xưởng
Hệ thống giao thông nội bộ | Xe nâng, xe goòng, cầu trục để vận chuyển phôi, thép cuộn,…
Hệ thống kho lưu trữ – đóng gói | Bảo quản và vận chuyển sản phẩm thép phôi/ống đến khách hàng

## Slide 26: Q&A
1: Sự khác biệt giữa BOF và EAF trong sản xuất thép là gì? 2: Tại sao nhiều quốc gia chuyển từ BOF sang EAF? 3: Sự khác biệt giữa cán nóng và cán nguội trong gia công thép là gì? 4: Những thách thức về môi trường của công nghệ thép cũ là gì?

## Slide 27
Cảm ơn!