## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 8.3:
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong ngành sản xuất đồ uống

## Slide 2: NỘI DUNG
Tổng quan về ngành công nghiệp đồ uống
Hồ sơ tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp đồ uống
Phương pháp xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Cơ hội tiết kiệm năng lượng
Lộ trình triển khai trong nhà máy

## Slide 3
1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH ĐỒ UỐNG
Giới thiệu về ngành: bia, nước giải khát, nước đóng chai, v.v.
Đặc điểm tiêu thụ năng lượng: điện, hơi nước, nước, khí nén.
Các giai đoạn chính trong dây chuyền sản xuất

## Slide 4: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát không gas
2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 5: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất nước giải khát có gas
2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 6: Sơ đồ quy trình công nghệ pha chế xi rô nước ngọt có gas
2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 7: Các loại năng lượng được sử dụng trong dây chuyền: - Điện năng được sử dụng hầu hết tất cả các thiết bị trong dây chuyền sản xuất và các thiết bị hệ thống phụ trợ khác như: hệ thống chiếu sáng, hệ thống lạnh và điều hòa không khí, máy nén khí,… - Hơi được dùng để gia nhiệt cho sản xuất. - Dầu DO được dùng để chạy máy phát điện dự phòng, xe nâng, bơm cứu hỏa, xe nội bộ.
2. HỒ SƠ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 8
Tổng quan về tiêu thụ năng lượng trong sản xuất đồ uống
Những giá trị này thay đổi tùy theo loại đồ uống (nước ngọt, bia, nước trái cây, nước đóng chai) và quy mô sản xuất.
Khu vực xử lý | Tỷ lệ % tổng mức tiêu thụ năng lượng xấp xỉ
Tạo hơi nước / Sưởi ấm | 30% - 50%
Làm lạnh / Làm mát | 20% - 35%
Hệ thống khí nén | 10% - 15%
Thiết bị đóng gói | 5% - 10%
Máy bơm & Động cơ | 5% - 10%
Chiếu sáng & HVAC | 3% - 7%
Phân tích tiêu thụ năng lượng điển hình trong sản xuất đồ uống
2. HỒ SƠ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 9
Bảng ví dụ về mức sử dụng năng lượng theo loại đồ uống (từ báo cáo của ngành)
hl* = hectolit (100 lít)
Loại đồ uống | Năng lượng sử dụng (kWh/hl*) | Chia sẻ hơi nước (%) | Chia sẻ điện năng (%)
Nước giải khát có ga | 15 - 20 | 40 - 50 | 50 - 60
Bia | 20 - 30 | 45 - 55 | 45 - 55
Nước đóng chai | 10 - 15 | 25 - 35 | 65 - 75
Nước ép | 18 - 25 | 40 - 50 | 50 - 60
2. HỒ SƠ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG

## Slide 10
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Sử dụng kiểm toán năng lượng
Các chỉ số đánh giá: SEC (kWh/lít sản phẩm), chuẩn mực của ngành
Thu thập dữ liệu sử dụng năng lượng hiện tại
Phân tích và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng
Xác định mức tiêu thụ năng lượng chính và các điểm lãng phí
Lựa chọn và đánh giá các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Ưu tiên các giải pháp dựa trên tính khả thi và hiệu quả kinh tế
Triển khai, giám sát và tối ưu hóa
Đào tạo và nâng cao nhận thức

## Slide 11
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG – HƠI NƯỚC
Tối ưu hóa lò hơi: kiểm soát oxy, tái sử dụng bộ tiết kiệm, tận dụng khí thải
Tối ưu hóa quá trình đốt cháy;
Giảm thất thoát nhiệt;
Thu hồi nhiệt từ khí thải
Nâng cấp lên thiết bị công nghệ tiên tiến
Bảo dưỡng thường xuyên và vận hành đúng cách
Hơi nước

## Slide 12
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Sử dụng máy nén biến tần
+ Lựa chọn công nghệ làm lạnh hiệu suất cao
+ Hệ thống thu hồi nhiệt
+ Bảo dưỡng và vệ sinh thường xuyên
+ Triển khai hệ thống điều khiển thông minh
+ Cải thiện khả năng cách nhiệt của kho lạnh và phòng máy
+ Thay thế máy nén cũ bằng thiết bị hiệu suất cao
+ Tối ưu hóa nhiệt độ bay hơi/ngưng tụ
+ Sử dụng biến tần (VFD) cho máy nén, máy bơm, quạt ngưng tụ
+ Tăng cường khả năng cách nhiệt cho kho lạnh và đường ống
Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

## Slide 13
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Giảm rò rỉ khí nén
+ Sử dụng máy nén khí biến tần
+ Tối ưu hóa áp suất vận hành hệ thống:
+ Thiết kế và bảo trì hiệu quả đường ống khí nén:
+ Thu hồi nhiệt thải và ngưng tụ
+ Triển khai hệ thống quản lý và giám sát năng lượng khí nén
Hệ thống khí nén

## Slide 14
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Thu hồi nhiệt từ nước thải và dòng chảy trở lại
+ Tối ưu hóa việc sử dụng nước và hóa chất
+ Hệ thống đun nước nóng hiệu quả
+ Lên lịch và tự động hóa các chu trình CIP
+ Kiểm soát nhiệt độ
+ Bảo trì thường xuyên và giám sát hệ thống
Hệ thống CIP và nước nóng

## Slide 15
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Thay thế bằng đèn LED, lắp đặt cảm biến ánh sáng
+ Triển khai điều khiển chiếu sáng
+ Tối ưu hóa thiết kế chiếu sáng
+ Thiết bị điện tiết kiệm năng lượng
+ Điều chỉnh hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC)
+ Quản lý tải theo giờ cao điểm/thấp điểm
+ Bảo trì thường xuyên
+ Hiệu chỉnh hệ số công suất
+ Giám sát và quản lý năng lượng
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng

## Slide 16
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Triển khai Hệ thống quản lý năng lượng (EMS) hoặc Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS).
+ Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực để xác định tình trạng thiếu hiệu quả.
+ Đào tạo nhân viên về các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
Quản lý và giám sát năng lượng

## Slide 17
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Cơ hội cho năng lượng mặt trời, sinh khối và các nguồn năng lượng tái tạo khác
+ Lợi ích và thách thức của việc áp dụng
+ Các nghiên cứu điển hình và dự án thí điểm
Tích hợp năng lượng tái tạo

## Slide 18
4. CƠ HỘI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
+ Phân tích chi phí-lợi ích của các biện pháp tiết kiệm năng lượng
+ Ưu tiên dựa trên thời gian hoàn vốn và tính khả thi
+ Các bước thực hiện và cải tiến liên tục
Phân tích kinh tế và chiến lược thực hiện

## Slide 19
5. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TẠI NHÀ MÁY
Khảo sát và đánh giá mức sử dụng năng lượng hiện tại
Lên kế hoạch và lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng
Đầu tư và lắp đặt thiết bị
Giám sát và tối ưu hóa hoạt động
Đánh giá hiệu quả và mở rộng quy mô
Đào tạo nâng cao và nâng cấp liên tục

## Slide 20
KẾT LUẬN
Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được triển khai thành công tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác:
Cải tiến công nghệ và nâng cấp thiết bị
Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và thu hồi nhiệt
…….
Các nghiên cứu điển hình này sẽ được trình bày trong mô-đun tiếp theo.

## Slide 21
CẢM ƠN