## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 9.3:
Một số nghiên cứu điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành sản xuất đồ uống

## Slide 2
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU
CÁC GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC RÚT RA
NỘI DUNG

## Slide 3
Mục tiêu chính của case study này là gì? Tập trung vào tiết kiệm điện, hơi, nước hay tổng thể?
Vấn đề năng lượng cụ thể được phát hiện là gì? Được phát hiện thông qua kiểm toán, EMS hay kinh nghiệm vận hành?
Phạm vi áp dụng cải tiến nằm ở công đoạn nào của dây chuyền sản xuất (chiết rót, tiệt trùng, đóng gói, làm lạnh…)?
CÂU HỎI THẢO LUẬN

## Slide 4
Mục tiêu
Các Case study tiêu biểu
Giải pháp và bài học kinh nghiệm
Tổng kết và thảo luận
MỤC TIÊU BÀI HỌC

## Slide 5: Lợi ích của SDNL TK-HQ trong ngành đồ uống
1. Giảm chi phí sản xuất.
2. Giảm phát thải CO₂, bảo vệ môi trường.
3. Nâng cao thương hiệu doanh nghiệp (CSR).
4. Tuân thủ quy định pháp lý.

## Slide 6
I. CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU

## Slide 7
NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - HÀ NỘI
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 1

## Slide 8
I. Quy mô nhà máy
Năm thành lập: 1996
Địa chỉ: Văn Tự, Thường Tín, Hà nội
Diện tích: 33 ha
Sản phẩm: Heinken, Tiger, Larue
Sử dụng 100% năng lượng tái tạo
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 1

## Slide 9
II. Cam kết phát triển bền vững & chiến lược năng lượng.
Heineken toàn cầu đã đưa ra chiến lược phát triển bền vững với định hướng đến 2030 và 2040, trong đó nổi bật có:
Mục tiêu "Net Zero" phát thải CO₂ vào năm 2040 trên toàn chuỗi giá trị.
Giảm 30% khí thải CO₂ trong sản xuất vào năm 2030 (so với 2018).
Sử dụng 100% điện tái tạo cho sản xuất bia vào năm 2030.
Tối ưu hoá sử dụng nước và bảo tồn nguồn nước tại các nhà máy.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 1

## Slide 10
III. Giải pháp đã triển khai tại Heineken.
Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường. Các biện pháp bao gồm:
Hệ thống quản lý năng lượng: Thành lập Ban Quản lý Năng lượng
Biến tần, tụ bù cosφ, bảo ôn đường ống hơi:
Sử dụng đèn LED toàn nhà máy.
Sử dụng 100% nhiên liệu sinh khối (biomass)
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 1
Notes: Thành lập Ban Quản lý Năng lượng để đề ra chính sách và mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm.
Lắp đặt hệ thống tụ bù cosφ tự động và biến tần cho các thiết bị như máy nén khí, hệ thống máy nén CO₂ và máy nén lạnh CO₂.
Bọc bảo ôn các van và điểm trên đường ống hơi để giảm thất thoát nhiệt.
Sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng trong khu vực sản xuất và văn phòng.

## Slide 11
IV. Kết quả đạt được.
Tiết kiệm ~2,78 triệu kWh trong 5 năm.
Giảm phát thải ~3.368 tấn CO₂/năm.
Tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt gần 100%.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 1
Notes: Nhờ những cải tiến này, trong 5 năm, nhà máy đã tiết kiệm được 2.784.415 kWh năng lượng, tương đương 5,5% tổng tiêu thụ năng lượng.
Ngoài ra, từ năm 2016, nhà máy đã chuyển sang sử dụng 100% nhiên liệu sinh khối, giúp giảm 3.368 tấn CO₂ phát thải vào môi trường, tương đương giảm 40,9% CO₂ tại khu vực.

## Slide 12
CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2

## Slide 13
I. Quy mô nhà máy.
Vinamilk hiện có:
→ 13 nhà máy sản xuất trên toàn quốc
→ 14 trang trại bò sữa đạt chuẩn Global G.A.P & Organic
→ 3 nhà máy chế biến sữa lớn đạt công nghệ tự động hóa cao cấp
→ Mạng lưới phân phối hơn 250.000 điểm bán lẻ trong nước và xuất khẩu ra hơn 60 quốc gia.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2

## Slide 14
Đặc điểm công nghệ của các nhà máy Vinamilk:
Hệ thống sản xuất khép kín và tự động hóa > 90%.
Áp dụng công nghệ 4.0 – IoT, Big Data trong quản lý sản xuất và năng lượng.
Đạt tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001.
Áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo như:
Điện mặt trời áp mái tại 13 nhà máy và trang trại.
Sử dụng hơi nước tái sinh, tái sử dụng nhiệt thải.
Hệ thống giám sát năng lượng online 24/7.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2

## Slide 15
II. Cam kết và định hướng phát triển xanh - bền vững của Vinamilk:
Đầu tư lớn cho năng lượng tái tạo:42 MWp điện mặt trời áp mái.
Mục tiêu phát triển mô hình Trang trại sinh thái xanh - Green Farm.
Cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2

## Slide 16
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2
III. Giải pháp tại Vinamilk:
1. Cải tiến công nghệ và nâng cấp thiết bị
Giải pháp | Chi phí đầu tư ước tính | Tiết kiệm năng lượng(%) | Thời gian hoàn vốn (năm)
Replacing electric motors with high-efficiency motors (IE3/IE4) | 20 – 40 million VND / motor depending on capacity | 5 – 10% electrical energy of mechanical equipment | 1-2
Variable frequency compressors | 200 – 400 million VND / compressor | 15 – 30% electrical energy of compressors | 1-2
Replacing lighting with LED lights | 100 – 300 million VND for the whole factory | 30 – 60% electrical lighting energy | 1-2
Applying variable frequency drives and automation | 300 – 600 million VND depending on scale | 10 – 20% electrical energy of the system | 1-3

## Slide 17
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2
Giải pháp | Chi phí đầu tư ước tính | Tiết kiệm năng lượng (%) | Thời gian hoàn vốn (năm)
Hệ thống thu hồi nhiệt | 500 – 1.000 triệu đồng tùy theo quy mô | 10 – 20% lượng nhiên liệu tiêu thụ | 2-4
Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời (Solar PV) | 12 – 20 triệu đồng/kWp | Giảm 15 – 20% điện lưới | 1717
III. Giải pháp tại Vinamilk:
2. Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và thu hồi nhiệt

## Slide 18
IV. Kết quả tại Vinamilk:
Giảm tiêu thụ điện còn 137,3 kWh/tấn sản phẩm.
Sử dụng năng lượng tái tạo: 86% năng lượng sử dụng đến từ các nguồn xanh và sạch như biomass và khí nén thiên nhiên (CNG).EVN
Hệ thống năng lượng mặt trời: 11 nhà máy và 13 trang trại đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời với tổng công suất 42MWp, đáp ứng 15-20% nhu cầu điện năng.
Thu hồi và tái sử dụng nhiệt dư thừa: 92% nhiệt dư được thu hồi và tái sử dụng trong quá trình sản xuất.
Cải tiến hệ thống chiếu sáng: Thay thế đèn cao áp bằng đèn LED, giúp tiết kiệm 72% điện năng cho chiếu sáng.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 2

## Slide 19
CÔNG TY BIA RƯỢU SÀI GÒN-HÀ NỘI SABECO
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 3

## Slide 20
I. Quy mô nhà máy.
Hệ thống sản xuất: SABECO sở hữu 26 nhà máy bia trên khắp cả nước với tổng công suất sản xuất đạt trên 2,2 tỷ lít bia/năm. ​
Nhân sự: Tập đoàn hiện có hơn 8.100 lao động. ​
FinanceSản phẩm chính: Bao gồm các thương hiệu bia nổi tiếng như Bia Saigon và Bia 333.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 3

## Slide 21
II. Mục tiêu phát triển xanh bền vững của SABECO.
Giảm tiêu thụ năng lượng: SABECO đặt mục tiêu giảm 43% lượng điện tiêu thụ, tương đương giảm khoảng 65.000 tấn CO₂ phát thải. Đến năm 2026, công ty hướng tới giảm 50-60% lượng điện tiêu thụ, tương đương khoảng 75.000 tấn CO₂ phát thải. ​
Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo: Công ty đặt kế hoạch sử dụng 50% nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời, vào năm 2026. ​
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 3

## Slide 22
III. Chiến lược phát triển xanh bền vững của SABECO.
Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 ​
Đầu tư vào năng lượng tái tạo: Sử dụng năng lượng mặt trời, nhằm tang cường năng lượng sạch, giảm khí thải Carbon.
Tối ưu hóa quy trình sản xuất: SABECO Hà Nội thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật và đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm lãng phí. ​
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 3

## Slide 23
IV. Giải pháp cụ thể:
Thành lập Ban quản lý Năng lượng​
Tham gia dự án tối ưu hóa hệ thống năng lượng.
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. ​
Cải tiến công nghệ và thiết bị
IV. Kết quả tại SABECO:
Giảm 1-2% điện năng tiêu thụ.​
Xây dựng văn hoá tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp.
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 3

## Slide 24
II. GIẢI PHÁP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

## Slide 25
1. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHỔ BIẾN
Năng lượng tái tạo: Điện mặt trời, biomass.
Biến tần, tụ bù, đèn LED.
Thu hồi và tái sử dụng nhiệt.

## Slide 26
2. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.
Thành lập Ban quản lý năng lượng nội bộ.
Đào tạo, truyền thông nội bộ.

## Slide 27
3. KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI
Chi phí đầu tư ban đầu cao.
Thiếu nhân lực kỹ thuật chuyên sâu.
Ý thức nhân viên chưa đồng bộ.

## Slide 28
4. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN SDNL TK-HQ
Smart Factory – Nhà máy thông minh.
Công nghệ IoT & Giám sát năng lượng thời gian thực.
Đạt chứng chỉ Carbon Neutral / Net Zero.

## Slide 29
TỔNG KẾT VÀ THẢO LUẬN

## Slide 30
1. TỔNG KẾT NỘI DUNG
Vai trò quan trọng của SDNL TK-HQ.
Doanh nghiệp cần kết hợp giải pháp công nghệ & quản lý.
Các nghiên cứu điển hình là minh chứng thiết thực.

## Slide 31
2. THẢO LUẬN NHÓM
Câu hỏi gợi ý: Bạn học được gì từ các nghiên cứu điển hình?
Doanh nghiệp Việt Nam còn khó khăn gì khi thực hiện SDNL TK-HQ?
Đề xuất giải pháp cải tiến?

## Slide 32
CẢM ƠN