## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 7:
Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất giấy và bột giấy.
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp

## Slide 2: Sơ bộ về công nghiệp sản xuất giấy
Công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp sản xuất chính và đóng góp cho nền kinh tế quốc gia khoảng 1,6 tỷ USD tương đương với 1,5% trong năm 2019.
Ngành công nghiệp này đã tăng trưởng khoảng 29% mỗi năm trong giai đoạn 2015-2018, vượt xa mức tăng trưởng nhu cầu trong nước (10%/năm)
Có 300 doanh nghiệp, trong đó:
  220 là doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất khoảng 10% tổng sản phẩm giấy.
  80 doanh nghiệp lớn sản xuất khoảng 90% tổng sản phẩm giấy.
  Những nhà sản xuất chính trong ngành công nghiệp giấy tại Việt nam là Chánh Dương, VinaKraft, Lee & Man, SGP, và Đông Hải Bến Tre. Năm 2018, công suất tích lũy là 76%.
  2 doanh nghiệp sản xuất giấy từ quá trình bột gỗ hóa học, đó là VINAPACO và CTCP Giấy An Hòa.

## Slide 3: Công nghệ sản xuất giấy
Dây chuyền sản xuất bột giấy Kraft (BHKP) bằng gỗ cứng đã tẩy trắng có thu hồi hóa chất

## Slide 4: Công nghệ sản xuất giấy
Có 3 quy trình sản xuất bột giấy cơ bản:
Bột gỗ hóa học: được sản xuất bằng việc tổng hợp những mảnh gỗ vụn và hóa chất trong các bình chứa lớn được gọi là nồi nấu. Tại đó, nhiệt và hóa chất sẽ phá vỡ Lignin, các Lignin sẽ liên kết với sợi xenlulo mà không làm suy giảm các sợi xenlulo nghiêm trọng.
Bột gỗ cơ học: còn gọi là bột gỗ mài, là một loại bột giấy được tạo ra bằng cách nghiền cơ học các nguyên liệu thô dạng sợi. Hơi và hóa chất được đưa trực tiếp vào gỗ để mài và tẩy trắng dễ dàng hơn.
Bột giấy tái chế: còn được gọi là bột giấy khử mực (DIP). DIP là giấy tái chế đã được xử lý hóa chất. Do đó đã loại bỏ được mực in và các yếu tố không mong muốn khác và giải phóng các sợi giấy.

## Slide 5: Công nghệ sản xuất giấy
Sơ đồ quy trình sản xuất giấy
(Pandey & Prakash, 2018)
Bột giấy nguyên chất
Bột giấy tái chế
Nghiền lại
Làm sạch đơn giản
Lọc
Tẩy trắng
Loại bỏ mực
Làm sạch sâu
Làm tơi
Xeo và ép giấy
Sấy sơ bộ
Lưu trữ và hoà trộn
Giao keo tráng phủ nhiều lớp
Sấy
Cán láng
Chuẩn bị bột giấy
Hoàn thiện

## Slide 6: Công nghệ sản xuất giấy

## Slide 7: Công nghệ sản xuất giấy
Ngành giấy và bột giấy (Dữ liệu năm 2020)
Nguyên liệu đầu vào
Sản xuất bột giấy
Nhà máy giấy
Sản phẩm
Thị trường
Thị trường xuất khẩu
Dăm gỗ: 13 triệu tấn
Giấy: 1,8 triệu tấn (88% bao bì)
Thị trường nội địa (5,32 triệu tấn)
Giấy in/viết
( 295 kt/năm)
Giấy lụa (6%)
(Nhà máy nhỏ < 20 kt/năm)
Bao bì công nghiệp
(85%, 4,27 triệu tấn/năm)
Giấy đặc biệt (3%, 157 kt/năm)
Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp trong nước
5 nhà máy FDI
Công suất lớn (400-500 kt/năm, sử dụng vốn lớn và công nghệ hiện đại)
Sản xuất bột giấy (3 công ty trong nước)
Vật liệu bột giấy
Bột giấy nhập khẩu
(350 kt/năm)
Nhập khẩu phế liệu
2 triệu tấn/năm, chủ yếu là Trung Quốc
Giấy tái chế
1,77 triệu tấn/năm
Kênh 1: Sản xuất giấy và bột giấy trong nước
Kênh 2: Các nhà máy giấy trong nước không sản xuất bột giấy nguyên chất
Kênh 3: FDI không sản xuất bột giấy
Kênh 4: Nhập khẩu giấy (2,05 triệu tấn/năm)

## Slide 8: Thảo luận nhóm và trình bày
Chia nhóm thành hai đến ba nhóm nhỏ. Mỗi nhóm nhỏ sẽ chọn một quy trình để thảo luận trong phiên họp kéo dài 15 phút. Cuộc thảo luận có thể được tiến hành thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như vẽ, trình bày hoặc bất kỳ hình thức phù hợp nào khác. Mỗi nhóm sẽ trình bày quy trình mà mình đã chọn trước toàn thể các nhóm.

## Slide 9: Công nghệ sản xuất Bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

## Slide 10: Công nghệ sản xuất Bột giấy hoá nhiệt cơ (CTMP, PRC-APMP)

## Slide 11: Công nghệ sản xuất Bột giấy hoá nhiệt cơ (CTMP, PRC-APMP)

## Slide 12: Công nghệ sản xuất Bột giấy hoá nhiệt cơ (CTMP, PRC-APMP)
Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất bột BCTMP

## Slide 13: Công nghệ sản xuất bột giấy tái chế bằng phương pháp khử mực DIP

## Slide 14: Công nghệ sản xuất giấy in báo

## Slide 15: Công nghệ sản xuất giấy in, viết

## Slide 16: Công nghệ sản xuất giấy làm bao bì

## Slide 17: Công nghệ sản xuất giấy Tissue

## Slide 18: Đặc điểm của công nghệ sản xuất giấy
Tùy theo loại hình sản phẩm, các công đoạn sản xuất giấy có thể có nhiều sự khác biệt.
Các sơ đồ dây chuyền sản xuất ở trên là những sơ đồ chung. Mỗi nhà máy có thể có những công đoạn riêng cho dù sản phẩm có thể giống nhau.
Rất ít nhà máy có công đoạn sản xuất bột giấy từ nguyên liệu thô là gỗ. Vùng nguyên liệu thô cho sản xuất giấy từ gỗ ở Việt Nam là khó khăn và thiếu ổn định.
Phần lớn các nhà máy sản xuất bột giấy từ giấy phế thải và bột giấy nhập khẩu

## Slide 19: Năng lượng sử dụng trong ngành công nghiệp giấy
Ngành Giấy Việt Nam tiêu thụ điện năng khá lớn, phần lớn do đặc thù của nghề và một phần do trang thiết bị máy móc lạc hậu, thiếu đồng bộ.
Cơ cấu giá thành trong quá trình sản xuất bột giấy và giấy cho thấy, trong ba yếu tố đầu vào tác động trực tiếp đến giá thành gồm nguyên liệu thô, vật liệu phụ, nhiên liệu và năng lượng thì mức tăng giá của các loại nhiên liệu phục vụ sản xuất là cao nhất
Năng lượng được sử dụng cho ngành Giấy chủ yếu là điện, than, dầu DO và dầu FO
Điện được sử dụng xuyên suốt trong nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, tiêu thụ điện đáng kể nhất nằm trong hệ thống máy nghiền và các động cơ trong dây chuyền sản xuất
Tiêu thụ nhiên liệu chủ yếu để sản xuất hơi phục vụ cho quá trình nấu, sấy

## Slide 20: Phân bố tiêu thụ điện năng tại một phân xưởng sản xuất giấy tisue
Chart: Sự phân bổ điện năng tại 1 PX Tissue
| Nghiền thủy lực (1) | Lọc cát (1) | Nghiền đĩa (1) - Nghiền thô | Phối trộn bột (1) | Sàng áp lực (1) | Hòm phun bột (1) | Ép, Hút chân không (1) | Sấy Yankee (1) | Lô cuộn (1) | Máy chia cuộn máy 9 (1)
 | 0.073186 | 0 | 0.31736 | 0.031449 | 0.011863 | 0 | 0.28396 | 0.26313 | 0.012211 | 0.0035064

## Slide 21: Phân bố tiêu thụ điện năng tại 1 phân xưởng giấy in, viết

## Slide 22: Bản đồ năng lượng của một dây chuyền sản xuất giấy Tissue

## Slide 23: Năng lượng sử dụng trong dây chuyền sản xuất giấy
Đối với các cơ sở sản xuất giấy từ bột nhập khẩu và giấy loại
  Điện năng tiêu thụ chủ yếu ở các công đoạn nghiền, ép hút chân không. Các động cơ khác trong dây chuyền sản xuất có tiêu thụ năng lượng ít hơn.
  Lượng nước sử dụng trong dây chuyền khá lớn nên tiêu thụ năng lượng cho bơm ở các công đoạn cũng là một lượng đáng kể.
  Nhiệt năng tiêu thụ chủ yếu là hơi nước phục vụ cho quá trình sấy giấy trong các dây chuyền xeo.
  Tùy theo loại hình công nghệ, các mức áp suất khác nhau có thể được sử dụng để sấy giấy trong các dây chuyền xeo.
  Việc tách nước tốt trước khi sấy đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm năng lượng

## Slide 24: Năng lượng sử dụng trong dây chuyền sản xuất giấy
Đối với những nhà máy có công đoạn nấu bột giấy.
Năng lượng từ hơi nước phục vụ cho công tác nấu bột giấy là rất đáng kể. Nhìn chung, các nhà máy có công đoạn nấu bột giấy là những nhà máy lớn và một hệ thống đồng phát nhiệt – điện là phù hợp cho các nhà máy này.
Hệ thống đồng phát nhiệt – điện sẽ có hiệu quả cao hơn nếu được đầu tư đồng bộ với lò hơi lớn sản xuất hơi quá nhiệt có áp suất và nhiệt độ hơi cao hơn.
Tiêu thụ điện hoặc nhiên liệu như dầu DO cho các máy công cụ phục vụ cho các công đoạn bốc dỡ, chuyên chở nguyên vật liệu thô có thể chiếm tỉ trọng đáng kể trong dây chuyền.
Việc xem xét đánh giá kỹ lưỡng hệ thống đồng phát nhiệt điện có thể đem lại hiệu quả cao trong tiết kiệm năng lượng.

## Slide 25: Tiêu hao năng lượng cho một số loại hình sản phẩm
Stt | Nguyên, nhiên, vật liệu | Đơn vị | Giá trị
I | Nguyên liệu |  | 
1 | Keo, bạch đàn (Độ khô 50%) | Kg/tấn | 4.180,00
II | Nhiên liệu |  | 
1 | Điện | MWh/tấn | 0,32
2 | Nước | M3/tấn | 45,0
3 | Hơi cho chưng bốc | Tấn/tấn | 2,10
4 | Hơi cho nấu bột | Tấn/tấn | 1,78
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn bột hóa học tẩy trắng:
STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị | Định mức tiêu hao
I | Nguyên liệu chính |  | 
1 | Gỗ keo, bạch đàn, (50% độ khô) | Tấn | 2,8
II | Hoá chất |  | 
1 | NaOH | kg | 47
2 | (H2O2 50%) | kg | 80
3 | Na2SiO3 | kg | 60
4 | DTPA | kg | 6
III | Nhiên liệu, năng lượng |  | 
1 | Than | kg | 200
2 | Điện | Kwh | 1200
3 | Nước | m3 | 20
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn bột hóa nhiệt cơ

## Slide 26: Tiêu hao năng lượng cho một số loại hình sản phẩm
TT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Định mức/ 1 tấn giấy
I | Nguyên liệu chính |  | 
1 | Bột sợi ngắn, sợi dài | kg | 778 - 850
II | Hoá chất |  | 
1 | CaCO3 | kg | 180 - 220
2 | Keo AKD | kg | 10 - 12
3 | Tinh bột Cation | kg | 8 - 10
III | Nhiên liệu, năng lượng |  | 
1 | Dầu FO | kg | 10 - 15
2 | Than | kg | 550 - 600
3 | Điện | kwh | 650 - 700
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn giấy in, giấy viết
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn giấy in báo
TT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Định mức/1 tấn giấy
I | Nguyên liệu chính |  | 
1 | Lề báo | kg | 1350
II | Hoá chất |  | 
1 | CaCO3 | kg | 80
2 | Keo AKD | kg | 2,5
3 | Tinh bột Cation | kg | 8
III | Nhiên liệu, năng lượng |  | 
1 | Nước | m3 | 60
2 | Than | kg | 300
3 | Điện | kwh | 1100

## Slide 27: Tiêu hao năng lượng cho một số loại hình sản phẩm
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn giấy tissue
TT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Định mức/1 tấn giấy
I | Nguyên liệu chính |  | 
1 | Bột giấy | kg | 1.074
II | Hóa chất |  | 
1 | Chất tăng trắng | kg | 2,5
2 | Chất làm mềm | kg | 7
3 | Chất tăng bền ướt | kg | 8
III | Nhiên liệu, năng lượng |  | 
1 | Nước | m3 | 21
2 | Than | kg | 520
3 | Điện | kwh | 700
TT | Nguyên vật liệu | Đơn vị | Định mức/1 tấn giấy
I | Nguyên liệu chính |  | 
1 | Bột giấy | kg | 208
2 | Lề giấy |  | 842
II | Hóa chất |  | 
1 | CaCO3 | kg | 145
2 | Cao lanh | kg | 18
3 | Tinh bột anion | kg | 10
III | Nhiên liệu, năng lượng |  | 
1 | Nước | m3 | 30
2 | Than | kg | 0
3 | Điện | kwh | 620
4 | Chất đốt khác | kg | 610
Định mức Nguyên – nhiên vật liệu để sản xuất 1 tấn giấy bao bì

## Slide 28
CẢM ƠN