## Slide 1
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
CHO DOANH NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp
Module 8:ꢀ
Cácꢀcơꢀhộiꢀtiếtꢀkiệmꢀnăngꢀlượngꢀđiểnꢀhìnhꢀtrongꢀ
dâyꢀchuyềnꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀvàꢀbộtꢀgiấy.

## Slide 2
NỘI DUNG
Các biện pháp Tiết kiệm năng lượng (EEM) điển hình trong dây chuyền sản xuất giấy và bột
giấy được trình bày bao gồm:
I. Giải pháp TKNL sơ bộ
II. Giải pháp TKNL trong sản xuất giấy hóa học
III. Giải pháp TKNL trong sản xuất bột giấy cơ khí
IV. Giải pháp TKNL trong sản xuất giấy

## Slide 3
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ
Ví dụ: Thay thế các băng tải khí nén bằng băng chuyền tải
Băng tải khí nén:
• Hiệuꢀsuấtꢀđộngꢀcơ
• Hiệuꢀsuấtꢀhệꢀtruyềnꢀđộngꢀ
• Hiệuꢀsuấtꢀhệꢀtruyềnꢀkhí
• Tổnꢀthấtꢀsảnꢀphẩm
Băng chuyền tải:
•
•
Độngꢀcơ
Hiệuꢀsuấtꢀhệꢀtruyềnꢀđộng
Tiết kiệm năng lượng 80-95 %, dăm vụn 1-2 %
Chi phí Bảo trì có thể cao hơn đáng kể

## Slide 4
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ



Xử lý cá mảnh dăm không hợp cách
Ví dụ: Bốc dỡ dăm gỗ và kiểm tra độ dày tự động
● Sàngꢀlọc:
HQ-sizerꢀ(quáꢀkhổꢀvàꢀquáꢀdầy)
Địnhꢀlạiꢀkếtꢀcấuꢀcủaꢀdămꢀmảnhꢀ
○
○
○
○
○
○
Sàng theo độ dày
JetꢀScreen
OPTI
Sàng quay hồi chuyển
CSCSꢀgyratoryꢀchipꢀscreenꢀ(4ꢀkíchꢀcỡ)
SCLꢀgyratoryꢀchipꢀscreenꢀ(3ꢀkíchꢀcỡ)
ꢀꢀꢀꢀꢀbằngꢀChipꢀoptimizerꢀ(quáꢀkhổꢀvàꢀquáꢀdầy)
Máyꢀcắtꢀlạiꢀ(chỉꢀdànhꢀchoꢀdămꢀgỗꢀquáꢀkhổ)
 Loại khác
Sàngꢀđĩa


● Kếtꢀquả
○
○
○
○
Giảmꢀnăngꢀlượngꢀđunꢀnấu
Tăngꢀsảnꢀlượngꢀbộtꢀgiấy
Tăngꢀsảnꢀlượngꢀphụꢀphẩm
Ítꢀhưꢀhạiꢀdămꢀgỗ

## Slide 5
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ
Lưới sàng lọc dăm gỗ dạng tấm
Nhữngꢀlợiꢀích:
● Vòngꢀđờiꢀdài
● Chiꢀphíꢀbảoꢀtrìꢀthấp
● Tiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀthấp
● Tăngꢀnăngꢀsuấtꢀtrongꢀnghiềnꢀbộtꢀgỗ
Điềuꢀgìꢀlàꢀquanꢀtrọng?
● Lượngꢀthấpꢀdămꢀgỗꢀquáꢀdầyꢀchuyểnꢀsang
Lượngꢀdămꢀgỗꢀquáꢀkhổꢀchuyểnꢀsangꢀthấpꢀꢀ
● Hiệuꢀsuấtꢀbảoꢀtrìꢀvớiꢀsựꢀthayꢀđổiꢀvềꢀtốcꢀđộꢀ
ꢀꢀꢀꢀvàꢀkíchꢀthước
● Hiệuꢀsuấtꢀnhấtꢀquánꢀtheoꢀthờiꢀgianꢀ
● Khôngꢀhưꢀhạiꢀbởiꢀdămꢀmảnh
● Giảmꢀhaoꢀmònꢀtrênꢀbềꢀmặtꢀsàng

## Slide 6
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong xử lý sơ bộ
Điều hoà nhiệt độ cho dăm gỗ- Dăm gỗ quá khổ?
Trong quá khứ:
●
Máyꢀtháiꢀmỏngꢀvàꢀmáyꢀcắtꢀlạiꢀđượcꢀsửꢀdụng.ꢀNhữngꢀmáyꢀnàyꢀcóꢀmặtꢀbấtꢀcậpꢀ–ꢀtạoꢀraꢀdămꢀvụnꢀvàꢀ
pins.ꢀ
●
Máyꢀcắtꢀdămꢀgỗꢀđiểnꢀhìnhꢀcóꢀthểꢀsảnꢀxuấtꢀlênꢀtớiꢀ15%ꢀpinsꢀđiꢀkèmꢀvớiꢀ2%-8%ꢀdămꢀvụnꢀphụꢀthuộcꢀ
vàoꢀđiềuꢀkiệnꢀdaoꢀcắt,ꢀđộꢀẩm,ꢀphụꢀtảiꢀcủaꢀmáy.ꢀLoạiꢀmáyꢀchặtꢀlạiꢀꢀthôngꢀthườngꢀtạoꢀraꢀtỷꢀlệꢀdămꢀvụnꢀ
thậmꢀchíꢀcaoꢀhơn.ꢀ
Điều hoà dăm gỗ Kim tự tháp
●
●
●
●
Tạoꢀcácꢀvếtꢀnứtꢀdọcꢀtheoꢀdămꢀvụn
Giaꢀtăngꢀdiệnꢀtíchꢀbềꢀmặt
Tăngꢀcườngꢀthẩmꢀthấuꢀdungꢀdịchꢀ
Giảmꢀdămꢀvụn

## Slide 7
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft – Sử dụng phụ gia hỗ trợ sản xuất bột giấy để tăng năng suất
Phụ gia hỗ trợ :
● Tăngꢀcườngꢀthẩmꢀthấuꢀdungꢀdịch
● Cảiꢀthiệnꢀtìnhꢀtrạngꢀnấuꢀcânꢀbằngꢀhơ
● Giảmꢀthờiꢀgianꢀnấu
Lợi ích:
● Tăngꢀnăngꢀsuấtꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀꢀ(giảmꢀbộtꢀgiấyꢀbịꢀloạiꢀbỏ)
● Giảmꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀ(36ꢀkWhꢀtrênꢀmộtꢀtấnꢀgỗꢀ)
● Giảmꢀnguyênꢀliệuꢀthôꢀđầuꢀvào
● Cảiꢀthiệnꢀnăngꢀsuất
● Giảmꢀhoáꢀchấtꢀtẩyꢀtrắng
● Giảmꢀphátꢀthảiꢀlưuꢀhuỳnh

## Slide 8
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Tối ưu hoá việc kiểm soát hệ số pha loãng
Giảmꢀthiểuꢀtìnhꢀtrạngꢀphaꢀloãngꢀdungꢀdịchꢀđen
● Giảmꢀlượngꢀnướcꢀtrungꢀbìnhꢀbốcꢀhơiꢀtừꢀ
dịchꢀđenꢀloãng
Tốiꢀưuꢀhoáꢀbằng:
● Kiểmꢀsoátꢀdòngꢀchảyꢀnướcꢀtừꢀvòiꢀhoaꢀsen
ꢀtrongꢀcôngꢀđoạnꢀrửaꢀcuốiꢀcùngꢀtớiꢀmứcꢀtốiꢀưuꢀ
bằngꢀcách:
○ Xemꢀxétꢀcácꢀchiꢀphíꢀhơiꢀnước
○ Chiꢀphíꢀhoáꢀchấtꢀtẩyꢀtrắng
○ Ảnhꢀhướngꢀđốiꢀvớiꢀchấtꢀlượngꢀnướcꢀthải
○ Cácꢀthôngꢀsốꢀbiếnꢀđổiꢀkhác

## Slide 9
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Hệ thống kiểm soát nồi nấu liên tục
● Nồiꢀnấuꢀbộtꢀgiấyꢀđượcꢀbiếtꢀđếnꢀnhưꢀmộtꢀbộꢀphậnꢀ
quanꢀtrọngꢀtrongꢀlưuꢀđồꢀnghiềnꢀbộtꢀgiấyꢀvìꢀnóꢀđòiꢀ
hỏiꢀ từꢀ 5%ꢀ đếnꢀ 50%ꢀ thờiꢀ gianꢀ vậnꢀ hànhꢀ trựcꢀ
tuyến,ꢀlàmꢀchoꢀhợpꢀphầnꢀnàyꢀcủaꢀꢀquáꢀtrìnhꢀlàmꢀ
bộtꢀgiấyꢀđòiꢀhỏiꢀvốnꢀđầuꢀtưꢀlớn.
● Cảiꢀthiệnꢀhiệuꢀsuấtꢀcủaꢀnồiꢀnấuꢀcóꢀthểꢀlàmꢀgiảmꢀ
đángꢀkểꢀthấtꢀthoátꢀkhiꢀsảnꢀxuất,ꢀchiꢀphíꢀvậnꢀhànhꢀ
vàꢀ tácꢀ độngꢀ tiêuꢀ cựcꢀ vềꢀ môiꢀ trườngꢀ đồngꢀ làmꢀ
tăngꢀsảnꢀlượngꢀvàꢀchấtꢀlượngꢀcủaꢀgiấy.ꢀ
● Sửꢀdụngꢀmôꢀhìnhꢀdựaꢀtrênꢀꢀmáyꢀtínhꢀvàꢀhệꢀthốngꢀ
kiểmꢀ soátꢀ choꢀ nồiꢀ nấuꢀ liênꢀ tụcꢀ cóꢀ thểꢀ điềuꢀ tiếtꢀ
quáꢀtrìnhꢀnghiền,ꢀdoꢀđóꢀgiảmꢀthiểuꢀthờiꢀgianꢀchếtꢀ
máyꢀgâyꢀraꢀbởiꢀcácꢀvấnꢀđềꢀcủaꢀnồiꢀnấuꢀvàꢀtạoꢀꢀ
thuậnꢀlợiꢀchoꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀvàꢀvậnꢀhànhꢀliênꢀ
tục.

## Slide 10
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Chuyển đổi
nồi nấu gián đoạn
Nồiꢀnấuꢀgiánꢀđoạnꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀnhiềuꢀsảnꢀ
phẩm.
Sửꢀdụngꢀnhiệtꢀgiánꢀtiếpꢀvàꢀxảꢀlạnh
● Sửꢀdụngꢀhơiꢀnướcꢀgiánꢀtiếpꢀthayꢀchoꢀ
hơiꢀnướcꢀtrựcꢀtiếp
● Nhiệtꢀđượcꢀthuꢀhồiꢀtừꢀdungꢀdịchꢀcònꢀ
thừa
○ Hấp sơ bộ dăm gỗ
○ Làm nóng trước dung dịch trắng
○ Làm nóng trước nước sử dụng
trong quy trình

## Slide 11
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Xả nồi nấu/ thu hồi nhiệt giãn áp
Giảmꢀápꢀsuấtꢀtrongꢀnồiꢀnấuꢀtạoꢀraꢀhơiꢀnướcꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀđể:
Hấpꢀdămꢀgỗꢀ–ꢀcóꢀhaiꢀcách:
1)ꢀgiãnꢀápꢀtừꢀcôngꢀđoạnꢀđầuꢀtiênꢀthườngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀđểꢀlàmꢀnóngꢀdămꢀgỗꢀ
trongꢀbìnhꢀhấp
2)ꢀgiãnꢀápꢀtừꢀcôngꢀđoạnꢀthứꢀhaiꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀthayꢀthếꢀchoꢀhơiꢀnướcꢀ
trựcꢀtiếpꢀtrongꢀthùngꢀđựngꢀdămꢀgỗ
Đunꢀnướcꢀnóngꢀtạiꢀcơꢀsởꢀsảnꢀxuất
Bayꢀhơiꢀdungꢀdịchꢀđenꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀnhiệtꢀnăngꢀtrongꢀthiếtꢀbịꢀbayꢀhơiꢀnhiềuꢀgiaiꢀ
đoạn.ꢀ

## Slide 12
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Sản xuất bột giấy Kraft– Xả
nồi nấu/ thu hồi nhiệt giãn áp
Giảmꢀápꢀsuấtꢀtrongꢀnồiꢀnấuꢀtạoꢀ
raꢀhơiꢀnướcꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀđể:
Hấpꢀdămꢀgỗꢀ–ꢀcóꢀhaiꢀcách:

## Slide 13
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – thu hồi nhiệt từ nước thải nhà máy tẩy trắng
Nướcꢀthảiꢀcủaꢀnhàꢀmáyꢀtẩyꢀtrắngꢀcóꢀthểꢀchứaꢀmộtꢀlượngꢀlớnꢀnhiệtꢀvàꢀsẽꢀrấtꢀlãngꢀphíꢀnếuꢀ
nướcꢀthảiꢀđượcꢀthảiꢀraꢀmàꢀkhôngꢀthuꢀhồiꢀnhiệt.ꢀCóꢀthểꢀlắpꢀđặtꢀcácꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀđểꢀ
thuꢀhồiꢀmộtꢀphầnꢀtừꢀlượngꢀnhiệtꢀnàyꢀchoꢀcácꢀquyꢀtrìnhꢀhữuꢀíchꢀkháchꢀxungꢀquanhꢀnhàꢀ
máy,ꢀbaoꢀgồmꢀsưởiꢀấmꢀbằngꢀnướcꢀnóng,ꢀincludingꢀhotꢀwaterꢀheating
Tẩyꢀ
trắng
Thuꢀ
hồi

## Slide 14
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tầy trắng – Cải thiện công nghệ rửa dung dịch nâu
Côngꢀnghệꢀrửaꢀbằngꢀdungꢀdịchꢀnâuꢀtruyềnꢀthốngꢀgồmꢀgồmꢀmộtꢀchuỗiꢀtừꢀ3ꢀđếnꢀ4ꢀtrốngꢀ
rửa,ꢀtạiꢀđóꢀmộtꢀtấmꢀlótꢀdạngꢀsợiꢀởꢀápꢀsuấtꢀchânꢀkhôngꢀđượcꢀphunꢀnướcꢀđểꢀhoàꢀtanꢀcácꢀ
chấtꢀrắn.ꢀ
Cácꢀhệꢀthốngꢀrửaꢀhiệnꢀđạiꢀthayꢀthếꢀcácꢀđơnꢀvịꢀápꢀsuấtꢀchânꢀkhôngꢀđượcꢀkhuyếchꢀtánꢀ
chânꢀkhôngꢀhoặcꢀmáyꢀépꢀrửa.ꢀCácꢀhệꢀthốngꢀnàyꢀloạiꢀbỏꢀchấtꢀrắnꢀhiệuꢀquảꢀhơn;ꢀ
● Đòiꢀhỏiꢀítꢀđiệnꢀnăngꢀhoặcꢀhơiꢀnướcꢀhơn
● Giảmꢀhoáꢀchấtꢀtẩyꢀtrắngꢀ
Đặcꢀbiệt,ꢀmáyꢀépꢀrửaꢀđãꢀchứngꢀminhꢀhiệuꢀquảꢀđượcꢀcảiꢀthiệnꢀvàꢀngàyꢀcàngꢀtrởꢀlênꢀphổꢀ
biếnꢀhơnꢀtrongꢀngànhꢀcôngꢀnghiệpꢀgiấy.

## Slide 15
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – Trao đổi nhiệt bằng Chlorine dioxide
DungꢀdịchꢀClO2ꢀthườngꢀđượcꢀướpꢀlạnhꢀđểꢀtốiꢀđaꢀhoáꢀnồngꢀđộꢀCIO2ꢀtrướcꢀkhiꢀsửꢀdụngꢀ
trongꢀnhàꢀmáyꢀtẩyꢀtrắng.ꢀ
Tuyꢀnhiên,ꢀviệcꢀlàmꢀnóngꢀCIO2ꢀtrướcꢀkhiꢀtrộnꢀvàoꢀhỗnꢀhợpꢀsẽꢀlàmꢀgiảmꢀnhuꢀcầuꢀsửꢀ
dụngꢀhơiꢀnướcꢀtrongꢀnhàꢀmáyꢀtẩyꢀtrắng,ꢀvàꢀđóꢀlàꢀmộtꢀphươngꢀphápꢀbảoꢀtồnꢀnăngꢀlượngꢀ
quanꢀtrọng.ꢀ
Làmꢀnóngꢀtrướcꢀcóꢀthểꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀbằngꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀnguồnꢀnhiệtꢀthứꢀcấpꢀvớiꢀviệcꢀ
lắpꢀđặtꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀtrongꢀmạchꢀcungꢀcấpꢀClO2ꢀ
Làmꢀnóngꢀ
trước
Tẩyꢀ
trắng

## Slide 16
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Tẩy trắng – Các biện pháp khác
● Nấuꢀmởꢀrộng
● LoạiꢀbỏꢀchấtꢀgỗꢀsơꢀbộꢀbằngꢀOxy
● TẩyꢀtrắngꢀbằngꢀOzone
● Thuꢀhồiꢀoxyꢀhoáꢀhệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀkiềmꢀtrựcꢀtiếp
● Tẩyꢀtrắngꢀsinhꢀhọc
● Máyꢀépꢀrửa

## Slide 17
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất- Cô đặc chất rắn trong dung dịch đen
● Máyꢀcôꢀđặcꢀdungꢀdịchꢀđenꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀđểꢀlàmꢀtăngꢀhàmꢀlượngꢀchấtꢀrắnꢀcủaꢀdungꢀ
dịchꢀđenꢀtrướcꢀkhiꢀđốtꢀcháyꢀtrongꢀlòꢀhơiꢀthuꢀhồi.ꢀ
● Giaꢀtăngꢀhàmꢀlượngꢀchấtꢀrắnꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀlượngꢀnướcꢀbốcꢀhơiꢀtrongꢀlòꢀhơiꢀthuꢀhồiꢀítꢀ
hơnꢀtừꢀđóꢀcóꢀthểꢀlàmꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀcủaꢀquyꢀtrìnhꢀtạoꢀhơiꢀnướcꢀmộtꢀcáchꢀđángꢀkể.
● Hiệnꢀnayꢀcóꢀhaiꢀloạiꢀmáyꢀcôꢀđặcꢀdungꢀdịchꢀđenꢀ:ꢀMáyꢀcôꢀđặcꢀdạngꢀốngꢀchìmꢀvàꢀmáyꢀ
côꢀđặcꢀdạngꢀmàngꢀrơi

## Slide 18
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Ống composite hoàn thiện cho nồi hơi thu hồi
NồiꢀhơiꢀthuꢀhồiꢀcóꢀcácꢀốngꢀsinhꢀhơiꢀbằngꢀthépꢀCarbonꢀthuờngꢀbịꢀănꢀmònꢀnghiêmꢀtrọngꢀ
vàꢀdoꢀthườngꢀxuyênꢀbịꢀhỏngꢀđãꢀphátꢀsinhꢀnhuꢀcầuꢀtìmꢀkiếmꢀcácꢀhợpꢀkimꢀtiênꢀtiếnꢀhơnꢀđểꢀ
sảnꢀxuấtꢀống.ꢀ
Cácꢀnghiênꢀcứuꢀđãꢀdẫnꢀđếnꢀsựꢀphátꢀtriểnꢀcủaꢀlớpꢀphủꢀhànꢀmớiꢀcácꢀốngꢀhợpꢀkimꢀdạngꢀ
đúcꢀép.ꢀNhữngꢀhợpꢀkimꢀtiênꢀtiếnꢀnàyꢀgiúpꢀchúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀsửꢀdụngꢀdungꢀdịchꢀđenꢀvớiꢀ
hàmꢀlượngꢀchấtꢀrắnꢀkhôꢀcaoꢀhơn,ꢀtừꢀđóꢀlàmꢀtăngꢀhiệuꢀsuấtꢀnhiệtꢀcủaꢀnồiꢀhơiꢀcũngꢀnhưꢀ
giảmꢀsốꢀlầnꢀtắtꢀlò.

## Slide 19
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Giám sát bám bẩn của Nồi hơi thu hồi
● KiểmꢀsoátꢀtìnhꢀtrạngꢀbámꢀbẩnꢀtrênꢀbềꢀmặtꢀtruyềnꢀnhiệtꢀtrongꢀNồiꢀhơiꢀthuꢀhồiꢀcóꢀthểꢀlàmꢀ
tăngꢀ hiệuꢀ suấtꢀ vậnꢀ hànhꢀ máy,ꢀgiảmꢀ thờiꢀ gianꢀ chết,ꢀ vàꢀ xâyꢀ dựngꢀ kếꢀ hoạchꢀ tắtꢀ máyꢀ linhꢀ
hoạtꢀhơn.ꢀ
● Hệꢀthốngꢀgiámꢀsátꢀhồngꢀngoạiꢀcầmꢀtayꢀđãꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀcóꢀthểꢀphátꢀhiệnꢀsớmꢀcácꢀꢀchiꢀ
tiếtꢀbịꢀlỗiꢀvàꢀhìnhꢀthànhꢀxỉ,ꢀngănꢀngừaꢀhưꢀhỏngꢀdoꢀvaꢀđậpꢀvàꢀchoꢀphépꢀvệꢀsinhꢀsachꢀhơnꢀ
trướcꢀkhiꢀbámꢀbẩnꢀbịꢀkhôꢀđặc.
● Hệꢀthốngꢀnàyꢀđượcꢀchoꢀlàꢀcóꢀthểꢀcungꢀcấpꢀhìnhꢀảnhꢀrõꢀnétꢀbênꢀtrongꢀnồiꢀhơiꢀtíchꢀtụꢀnhiềuꢀ
bụiꢀbẩnꢀvàꢀchoꢀphépꢀkiểmꢀtraꢀbấtꢀcứꢀkhuꢀvựcꢀnàoꢀbênꢀtrongꢀbuồngꢀđốt.ꢀ
● Lợiꢀích:
○ Tăngꢀhiệuꢀsuấtꢀnhiệt
○ Cảiꢀthiệnꢀnăngꢀsuấtꢀlòꢀhơi
○ Giảmꢀsốꢀlầnꢀtắtꢀlòꢀvàꢀphátꢀthảiꢀkhí
○ Cảiꢀthiệnꢀtínhꢀanꢀtoànꢀchoꢀnồiꢀhơi

## Slide 20
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy hoá học
Thu hồi hoá chất– Phun không khí bốn giai đoạn
Nhiềuꢀ Nồiꢀ hơiꢀ thuꢀ hồiꢀ cóꢀ 3ꢀ giaiꢀ đoạnꢀ phunꢀ khôngꢀ khíꢀ
nhưngꢀlạiꢀsửꢀdụngꢀgiaiꢀđoạnꢀthứꢀ3ꢀmộtꢀcáchꢀhạnꢀchế.ꢀ
Bằngꢀcáchꢀsửꢀdụngꢀđầyꢀđủꢀgiaiꢀđoạnꢀthứꢀ3ꢀvàꢀbổꢀsungꢀ
thêmꢀmộtꢀcổngꢀphunꢀkhíꢀthứꢀtư,ꢀtìnhꢀtrạngꢀchuyểnꢀkhíꢀ
sangꢀvàꢀđườngꢀốngꢀbịꢀbámꢀcặnꢀđượcꢀgiảmꢀbớt..ꢀ
ĐiềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀlàmꢀgiảmꢀtầnꢀsuấtꢀrửaꢀNồiꢀhơiꢀthuꢀhồi,ꢀ
từꢀ đóꢀ tiếtꢀ kiệmꢀ năngꢀ lượngꢀ vìꢀ cóꢀ thểꢀ làmꢀ giảmꢀ sốꢀ lầnꢀ
tắtꢀꢀnồiꢀhơiꢀvàꢀtìnhꢀtrạngꢀgiaꢀnhiệtꢀlại.ꢀ

## Slide 21
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học
Sảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀcơꢀhọcꢀlàꢀhìnhꢀthứcꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀlâuꢀđờiꢀnhất.ꢀQuyꢀtrìnhꢀnàyꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀ
lượngꢀ cơꢀ họcꢀ đểꢀ làmꢀ suyꢀ yếuꢀ vàꢀ táchꢀ sợiꢀ raꢀ khỏiꢀ gỗꢀ vàꢀ nguyênꢀ liệuꢀ giấyꢀ thảiꢀ quaꢀ thôngꢀ quaꢀ côngꢀ
đoạnꢀmài.ꢀ
Lợiꢀthếꢀcủaꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀcơꢀhọcꢀlàꢀtạoꢀraꢀsảnꢀlượngꢀcaoꢀhơnꢀsoꢀvơiꢀsảnꢀxuấtꢀgiáyꢀhoáꢀhọcꢀ(lênꢀđếnꢀ
95%).ꢀTuyꢀnhiên,ꢀvìꢀquyꢀtrìnhꢀnàyꢀkhôngꢀphânꢀhuỷꢀchấtꢀgỗ,ꢀđộꢀdaiꢀcủaꢀsợiꢀvàꢀđộꢀbềnꢀcủaꢀbộtꢀgiấyꢀ
thấpꢀhơn.
Độꢀyếuꢀcủaꢀgiấyꢀcàngꢀtrởꢀlênꢀnghiêmꢀtrọngꢀhơnꢀdoꢀquyꢀtrìnhꢀnghiềnꢀcơꢀhọcꢀcũngꢀsảnꢀxuấtꢀraꢀsợiꢀngắnꢀ
hơn.ꢀKếtꢀquảꢀlà,ꢀhầuꢀhếtꢀbộtꢀgiấyꢀcơꢀhọcꢀthườngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀchoꢀcácꢀloạiꢀgiấyꢀchấtꢀlượngꢀthấpꢀ
nhưꢀbáoꢀin,ꢀtạpꢀchí,ꢀcatalogue.ꢀPhươngꢀphápꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀcơꢀhọcꢀđòiꢀhỏiꢀsàngꢀlọcꢀnguyênꢀliệuꢀ
kỹꢀhơnꢀđểꢀloạiꢀbỏꢀcácꢀtạpꢀchấtꢀnhưꢀbụi,ꢀmảnhꢀvụn,ꢀmạtꢀgỗꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀquyꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀhoáꢀ
học.
●
●
●
●
Sảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀbằngꢀphươngꢀphápꢀmài
Sảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀbằngꢀmáyꢀnghiềnꢀbộtꢀgiấy
Sảnꢀxuâtꢀbộtꢀgiấyꢀnghiềnꢀcơꢀnhiệtꢀ
Sảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀhoáꢀnhiệtꢀcơ

## Slide 22
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Trợ nghiền liên tục
Quyꢀtrìnhꢀtrợꢀnghiềnꢀliênꢀtụcꢀđốiꢀvớiꢀbộtꢀgiấyꢀmuaꢀtrênꢀthịꢀtrườngꢀliênꢀquanꢀtớiꢀviệcꢀtrộnꢀcácꢀnguyênꢀ
liệuꢀbộtꢀkhôꢀvớiꢀnướcꢀtrongꢀmộtꢀbểꢀlớnꢀđểꢀtạoꢀraꢀhồꢀgiấyꢀdạngꢀchấtꢀxơꢀ
Thôngꢀthườngꢀquyꢀtrìnhꢀnàyꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀgiánꢀđoạnꢀtuyꢀnhiênꢀkhiꢀchuyểnꢀsangꢀquyꢀtrìnhꢀliênꢀtụcꢀ
cóꢀ thểꢀ giúpꢀ tiếtꢀ kiệmꢀ năngꢀ lượngꢀ doꢀ hiệuꢀ suấtꢀ củaꢀ quyꢀ trìnhꢀ đượcꢀ cảiꢀ thiện.Cóꢀ thểꢀ tiếtꢀ kiệmꢀ năngꢀ
lượngꢀlênꢀđếnꢀ40%ꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀgiảmꢀyêuꢀcầuꢀsửꢀdụngꢀcôngꢀsuấtꢀđộngꢀcơꢀtrợꢀnghiền.

## Slide 23
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Cánh quạt trợ nghiền liên tục hiệu quả
Thiếtꢀ kếꢀ cánhꢀ quạtꢀ củaꢀ máyꢀ trợꢀ nghiềnꢀ mớiꢀ đãꢀ đượcꢀ tốiꢀ ưuꢀ hóaꢀ tiêuꢀ thụꢀ điệnꢀ năngꢀ bằngꢀ cáchꢀ sửꢀ
dụngꢀmôꢀphỏngꢀthủyꢀđộngꢀlựcꢀhọcꢀtheoꢀtínhꢀtoánꢀđểꢀnghiênꢀcứuꢀtươngꢀtácꢀcủaꢀcánhꢀquạtꢀvớiꢀhồꢀgiấy.
Theoꢀbáoꢀcáo,ꢀviệcꢀthayꢀthếꢀmộtꢀcánhꢀquạtꢀhiệnꢀcóꢀbằngꢀmộtꢀcánhꢀquạtꢀmớiꢀđượcꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀvềꢀmặtꢀ
hiệuꢀquảꢀcóꢀthểꢀlàmꢀgiảmꢀtiêuꢀthụꢀđộngꢀcơꢀcánhꢀquạtꢀởꢀbấtꢀcứꢀcứꢀnơiꢀnàoꢀtừꢀ10%ꢀđếnꢀ30%

## Slide 24
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Máy nghiền bột giấy dạng trống
● Máyꢀ nghiềnꢀ bộtꢀ giấyꢀ dạngꢀ trốngꢀ choꢀ phépꢀ nhàꢀ máyꢀ sảnꢀ xuấtꢀ bộtꢀ giấyꢀ từꢀ giấyꢀ táiꢀ chếꢀ vàꢀ sảnꢀ
phẩmꢀgiấyꢀbaoꢀbì.
● Máyꢀnghiềnꢀbộtꢀgiấyꢀdạngꢀtrốngꢀlàꢀmáyꢀnghiềnꢀquay,ꢀtrốngꢀnghiêngꢀcóꢀmàngꢀngănꢀdùngꢀđểꢀtrộnꢀ
cácꢀloạiꢀsợiꢀgiấyꢀtáiꢀchế,ꢀnướcꢀvàꢀ(khửꢀmực)ꢀhóaꢀchấtꢀkhửꢀmực.ꢀHoạtꢀđộngꢀcơꢀhọcꢀnhẹꢀhơnꢀcủaꢀ
máyꢀnghiềnꢀchoꢀphépꢀgiữꢀnguyênꢀthànhꢀphầnꢀtạpꢀchấtꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀtáchꢀsợi.
● Máyꢀnghiềnꢀbộtꢀgiấyꢀdạngꢀtrốngꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀthấpꢀhơnꢀsoꢀvớiꢀmáyꢀnghiềnꢀcơꢀhọcꢀtruyềnꢀ
thống,ꢀtiêuꢀthụꢀítꢀnướcꢀhơnꢀvàꢀgiảmꢀtìnhꢀtrạngꢀđứtꢀgãyꢀsợiꢀgiấy.

## Slide 25
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học –Thu hồi nhiệt từ chất thải khử mực
● Nướcꢀthảiꢀtẩyꢀmựcꢀinꢀthườngꢀđượcꢀthảiꢀraꢀởꢀnhiệtꢀđộꢀđượcꢀlàmꢀnóngꢀvàꢀlàꢀmộtꢀnguồnꢀthuꢀhồiꢀ
nhiệtꢀđộꢀcấpꢀthấpꢀtạiꢀnhàꢀmáyꢀsảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀtừꢀsợiꢀgiấyꢀtáiꢀchếꢀđiểnꢀhình.
● Việcꢀ lắpꢀ đặtꢀ cácꢀ bộꢀ traoꢀ đổiꢀ nhiệtꢀ trongꢀ mạchꢀ nướcꢀ thảiꢀ cóꢀ thểꢀ thuꢀ hồiꢀ mộtꢀ phầnꢀ nhiệtꢀ đểꢀ sửꢀ
dụngꢀchoꢀcácꢀmụcꢀđíchꢀhữuꢀích,ꢀchẳngꢀhạnꢀnhưꢀđunꢀnướcꢀnóngꢀtạiꢀcơꢀsởꢀsảnꢀxuất.
● Víꢀdụ:ꢀMộtꢀnhàꢀmáyꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀinꢀbáoꢀvàꢀsảnꢀphẩmꢀgiấyꢀchuyênꢀdụngꢀtừꢀbaꢀmáyꢀxeoꢀgiấy,ꢀsửꢀ
dụngꢀkhoảngꢀ60%ꢀsợiꢀtáiꢀchếꢀtừꢀgiấyꢀbáoꢀꢀvàꢀtạpꢀchíꢀcũꢀlàmꢀnguyênꢀliệu.ꢀDòngꢀnướcꢀthảiꢀcủaꢀ
nhàꢀmáyꢀcóꢀnhiệtꢀđộꢀkhoảngꢀ48°Cꢀvớiꢀtốcꢀđộꢀdòngꢀchảyꢀlàꢀm3/h.ꢀMộtꢀhệꢀthốngꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀsẽꢀ
tạoꢀraꢀnướcꢀấmꢀđãꢀđượcꢀlọcꢀchoꢀcácꢀmáyꢀxeoꢀgiấyꢀcủaꢀnhàꢀmáy,ꢀtừꢀđóꢀsẽꢀbùꢀlạiꢀmộtꢀphầnꢀnhuꢀ
cầuꢀhơiꢀnướcꢀcủaꢀnhàꢀmáyꢀ

## Slide 26
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Thu hồi nhiệt trong quy trình TMP
● Mộtꢀ sốꢀ lượngꢀ lớnꢀ hơiꢀ nướcꢀ đượcꢀ tạoꢀ raꢀ nhưꢀ làꢀ phụꢀ phẩmꢀ củaꢀ quyꢀ trìnhꢀ sảnꢀ xuấtꢀ bộtꢀ giấyꢀ cơꢀ
nhiệt.ꢀLượngꢀhơiꢀnướcꢀcóꢀápꢀsuấtꢀthấpꢀnàyꢀthườngꢀbịꢀnhiễmꢀbẩnꢀtuyꢀnhiênꢀhầuꢀhếtꢀnăngꢀlượngꢀ
cóꢀthểꢀđượcꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀchoꢀcácꢀquyꢀtrìnhꢀkhácꢀcủaꢀnhàꢀmáyꢀthôngꢀquaꢀthiếtꢀbịꢀthuꢀhồiꢀnhiệt.ꢀ
Cácꢀphươngꢀphápꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀbaoꢀgồm:
○ Nénꢀhơiꢀnướcꢀbằngꢀbiệtꢀphápꢀcơꢀhọcꢀhoặcꢀcácꢀnhàꢀmáyꢀtíchꢀhợp,ꢀtạiꢀđóꢀhơiꢀnướcꢀsạchꢀ
đượcꢀtạoꢀraꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcôngꢀđoạnꢀsấyꢀkhôꢀcủaꢀmáyꢀxeoꢀgiấy
○ Cácꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀtiếpꢀxúcꢀtrựcꢀtiếpꢀtạoꢀraꢀnướcꢀnóngꢀđểꢀsửꢀdụngꢀchoꢀmáyꢀxeoꢀgiấyꢀvàꢀ
làmꢀnướcꢀbổꢀsungꢀthêmꢀchoꢀnồiꢀhơiꢀvàꢀhơiꢀnướcꢀsạchꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcácꢀquyꢀtrìnhꢀꢀ
○ Nồiꢀhơiꢀđểꢀtạoꢀraꢀhơiꢀnướcꢀsạchꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcácꢀquyꢀtrình
○ Cácꢀthiếtꢀbịꢀkhácꢀhệꢀthốngꢀnénꢀnơiꢀnướcꢀbằngꢀnhiệtꢀvàꢀhệꢀthốngꢀbơmꢀnhiệtꢀxiclothem

## Slide 27
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Thu hồi nhiệt
trong quy trình TMP
● Quyꢀ trìnhꢀ thuꢀ hồiꢀ nhiệtꢀ TMPꢀ đượcꢀ ápꢀ
dụngꢀ choꢀ bấtꢀ kỳꢀ nhàꢀ máyꢀ nàoꢀ cóꢀ sửꢀ
máyꢀ nghiềnꢀ điềuꢀ ápꢀ vàꢀ hiệnꢀ tạiꢀ khôngꢀ
sửꢀdụngꢀquyꢀtrìnhꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀ(thườngꢀ
làꢀ cácꢀ nhàꢀ máyꢀ cũ,ꢀ bởiꢀ vìꢀ hầuꢀ hếtꢀ cácꢀ
nhàꢀmáyꢀTMPꢀhiệnꢀđạiꢀꢀđềuꢀđượcꢀthiếtꢀ
kếꢀcóꢀhệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀnhiệt).ꢀ
● Mộtꢀhệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀđiểnꢀhìnhꢀcủaꢀ
máyꢀnghiềnꢀbộtꢀgiấyꢀđiềuꢀápꢀcóꢀthểꢀtạoꢀ
raꢀ 1,1-1,9ꢀ tấnꢀ hơiꢀ nướcꢀ sạchꢀ tạiꢀ máyꢀ
sấyꢀchoꢀmỗiꢀtấnꢀbộtꢀgiấy.

## Slide 28
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy cơ học
Sản xuất bột giấy cơ học – Các phương pháp khác
● Tăngꢀcườngꢀsửꢀdụngꢀbộtꢀgiấyꢀtáiꢀchế
● Sảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀbằngꢀphươngꢀphápꢀnhiệtꢀhọcꢀ
● SảnꢀxuấtꢀbộtꢀgiấyꢀtheoꢀquyꢀtrìnhꢀRTSꢀ
● Táchꢀsợiꢀgiấyꢀtáiꢀchế

## Slide 29
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Sản xuất giấy:
●
Theoꢀkinhꢀnghiệm:ꢀ
○
○
Năngꢀlượngꢀcầnꢀtớiꢀbốnꢀlầnꢀtrongꢀbộꢀphậnꢀépꢀsoꢀvớiꢀbộꢀphậnꢀtạoꢀhình
Năngꢀlượngꢀcầnꢀtớiꢀ25ꢀlầnꢀtrongꢀbộꢀphậnꢀsấyꢀsoꢀvớiꢀbộꢀphậnꢀtạoꢀhình

## Slide 30
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận ép ẩm

## Slide 31
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm – Tối ưu hoá quá trình khử nước trong bộ phận tạo hình dạng và bộ phận ép
●
Trongꢀcácꢀmáyꢀxeoꢀgiấyꢀcũ:ꢀ
○
○
Quáꢀnhiềuꢀcácꢀbộꢀphậnꢀchânꢀkhôngꢀcaoꢀdưꢀthừaꢀbổꢀsungꢀnăngꢀlượngꢀvậnꢀhànhꢀchânꢀkhôngꢀ
Làmꢀtăngꢀtảiꢀtrọngꢀkéoꢀchấtꢀsợiꢀtạoꢀhìnhꢀdạngꢀvàꢀlựcꢀdẫnꢀđộngꢀliênꢀquan.ꢀꢀ
●
Giảmꢀtáiꢀngấmꢀthấu
○ Sửꢀdụngꢀnỉꢀphùꢀhợpꢀchoꢀmỗiꢀlớpꢀgiấyꢀđãꢀsảnꢀxuất.ꢀ
○ Tốiꢀưuꢀhóaꢀhìnhꢀdạngꢀđườngꢀchạyꢀbăngꢀgiấyꢀvàꢀđườngꢀchạyꢀdâyꢀnỉꢀsaoꢀchoꢀhaiꢀđườngꢀ
chạyꢀnàyꢀtáchꢀriêngꢀcàngꢀsớmꢀcàngꢀtốtꢀ
Ép:
●
○ Tốiꢀđaꢀhóaꢀtảiꢀtrọngꢀnípꢀépꢀtrongꢀgiớiꢀhạnꢀthiếtꢀkếꢀ
○ Tốiꢀưuꢀhoáꢀtrảiꢀcuộnꢀcácꢀmẫuꢀbềꢀmặt
○ Thiếtꢀkếꢀnỉ
○ Giảmꢀthiểuꢀgiảmꢀnhiệtꢀđộ

## Slide 32
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm– Làm nóng sơ bộ các hộp
hơi
● Thôngꢀ thườngꢀ mộtꢀ hộpꢀ hơiꢀ đượcꢀ càiꢀ đặtꢀ
nhằmꢀlàmꢀtăngꢀnhiệtꢀđộꢀcủaꢀbăngꢀgiấyꢀẩm,ꢀ
trướcꢀkhiꢀép,ꢀdoꢀđóꢀđộꢀnhớtꢀnướcꢀsẽꢀgiảmꢀ
vàꢀhộpꢀhơiꢀsẽꢀráoꢀvàꢀkhôꢀdễꢀdàngꢀhơn.
● ꢀSauꢀđó,ꢀhộpꢀhơiꢀsẽꢀchoꢀphépꢀmáyꢀxeoꢀgiấyꢀ
hoạtꢀ độngꢀ tạiꢀ tốcꢀ độꢀ nhanhꢀ nhấtꢀ hoặcꢀ tiêuꢀ
thụꢀítꢀnăngꢀlượngꢀhơn.ꢀHộpꢀhơiꢀsẽꢀsửꢀdụngꢀ
năngꢀ lượngꢀ dướiꢀ dạngꢀ hơiꢀ nước,ꢀ nhưngꢀ
việcꢀtiếtꢀkiệmꢀnăngꢀlượngꢀtrongꢀbộꢀphậnꢀsấyꢀ
khôꢀsẽꢀcaoꢀhơnꢀnhiều.ꢀ
● Hơiꢀnướcꢀbổꢀsungꢀlàmꢀtăngꢀnhiệtꢀđộꢀvàꢀđộꢀ
nhớt
● Việcꢀtiếtꢀkiệmꢀnăngꢀlượngꢀtươngꢀđươngꢀvớiꢀ
lượngꢀnướcꢀđóꢀsẽꢀkhôngꢀcònꢀbịꢀbốcꢀhơi.

## Slide 33
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận làm ẩm– Khử nước tại bộ phận ép
Khửꢀnướcꢀtrongꢀcácꢀnhàꢀmáyꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀđượcꢀthựcꢀhiệnꢀbằngꢀcáchꢀtăngꢀápꢀlựcꢀnipꢀvàꢀsửꢀdụngꢀápꢀ
lựcꢀnipꢀthốngꢀnhấtꢀtheoꢀchiềuꢀngangꢀ.
Đểꢀđảmꢀbảoꢀsửꢀdụngꢀhiệuꢀquảꢀcácꢀchứcꢀnăngꢀthiếtꢀbị,ꢀthìꢀtạiꢀtấtꢀcảꢀcácꢀthờiꢀđiểmꢀcầnꢀcungꢀcấpꢀđầyꢀđủꢀ
hoạtꢀđộngꢀsửaꢀchữa,ꢀbảoꢀdưỡngꢀvàꢀsửaꢀđổi.ꢀ
Nênꢀcẩnꢀthậnꢀtrongꢀviệcꢀkiểmꢀsoátꢀhàngꢀngàyꢀnhằmꢀđảmꢀbảoꢀrằngꢀphôiꢀépꢀđủꢀđànꢀhồiꢀđểꢀcóꢀđượcꢀlựcꢀ
hútꢀđầyꢀđủ.ꢀꢀꢀ
Wꢀ=ꢀ(Pw-Dm)ꢀ/ꢀ(1-PW)
Ø W:ꢀlàꢀgiáꢀtrịꢀlượngꢀẩmꢀbốcꢀhơiꢀtừꢀ1ꢀkgꢀdmꢀ%ꢀgiấyꢀ[ꢀkgꢀ]ꢀ
Ø Dm:ꢀlàꢀđộꢀẩmꢀcuộnꢀgiấyꢀtạiꢀphầnꢀốngꢀdẫnꢀsấyꢀ[%]ꢀ
● Pw:ꢀlàꢀđộꢀẩmꢀcuộnꢀgiấyꢀtạiꢀốngꢀdẫnꢀépꢀ[%]
BảngꢀhiểnꢀthịꢀđộꢀẩmꢀbốcꢀhơiꢀtừꢀPwꢀ%ꢀgiấyꢀẩmꢀkhiꢀsảnꢀ1ꢀkgꢀgiấyꢀ,ꢀkhiꢀđóꢀđộꢀẩmꢀgiấyꢀởꢀcuốiꢀmáyꢀ
sấyꢀ(ꢀDmꢀ)ꢀlàꢀ5ꢀ%ꢀhoặcꢀ10ꢀ%
Pw %
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
Độꢀẩmꢀcủaꢀgiấy:ꢀ5ꢀ%ꢀ(Dm)
1,71 1.64 1.57 1.50 1.44 1.38 1.32 1.26 1.21 1.16 1.11
1.67 1.50 1.43 1.37 1.31 1.25 1.20 1.14 1.09 1.05 1.00
W (kg)
Độꢀẩmꢀcủaꢀgiấyꢀ10%ꢀ(Dm)

## Slide 34
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy
Cầnꢀloạiꢀbỏꢀnướcꢀkhỏiꢀgiấy,ꢀvàꢀsauꢀbộꢀphậnꢀép,ꢀ
cáchꢀ duyꢀ nhấtꢀ đểꢀ loạiꢀ bỏꢀ nướcꢀ làꢀ nhờꢀ vàoꢀ sựꢀ
bốcꢀ hơi.ꢀ Nướcꢀ bayꢀ hơiꢀ cầntꢀ rấtꢀ nhiềuꢀ năngꢀ
lượng,ꢀnhưngꢀđóꢀlàꢀcáchꢀduyꢀnhấtꢀ
Điềuꢀ quanꢀ trọngꢀ làꢀ chúngꢀ taꢀ cầnꢀ quanꢀ sátꢀ cáchꢀ
thứcꢀnướcꢀbốcꢀhơiꢀvàꢀnếuꢀthiếtꢀbịꢀđượcꢀlàmꢀviệcꢀ
trongꢀtìnhꢀtrạngꢀtốiꢀưuꢀ
Cóꢀbaꢀvịꢀtríꢀchínhꢀcủaꢀbộꢀphậnꢀsấyꢀkhiꢀchúngꢀtôiꢀ
cânꢀ nhắcꢀ mứcꢀ tiêuꢀ thụꢀ năngꢀ lượng.ꢀ Đóꢀ làꢀ vịꢀ tríꢀ
xửꢀ lýꢀ vàꢀ nungꢀ nóng,ꢀ vịꢀ tríꢀ tiêuꢀ thụꢀ nướcꢀ vàꢀ hơiꢀ
nước,ꢀvịꢀtríꢀđốtꢀnóngꢀtrựcꢀtiếpꢀ

## Slide 35
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy– Giảm và tái sử dụng khí ẩm
● Nướcꢀbốcꢀhơiꢀtừꢀđườngꢀgiấyꢀđượcꢀloạiꢀbỏꢀbằngꢀkhíꢀhòaꢀtan.ꢀTạiꢀmộtꢀ
sốꢀ điểm,ꢀ khôngꢀ khíꢀ sẽꢀ đượcꢀ bãoꢀ hòaꢀ vớiꢀ nướcꢀ vàꢀ khôngꢀ thểꢀ mangꢀ
themꢀnướcꢀvàꢀcầnꢀthayꢀđổiꢀbằngꢀkhôngꢀkhíꢀsạch.ꢀꢀCácꢀtínhꢀchấtꢀvậtꢀlýꢀ
củaꢀkhôngꢀkhíꢀlàꢀđộꢀhòaꢀtanꢀcủaꢀtăngꢀcơꢀbảnꢀvớiꢀsựꢀgiaꢀtăngꢀnhiệtꢀđộ.ꢀ
● Điềuꢀquanꢀtrọngꢀnhấtꢀlàꢀkhôngꢀkhíꢀđiꢀraꢀlàꢀnhiệtꢀđộꢀđượcꢀtraoꢀđổiꢀvớiꢀ
khôngꢀkhíꢀđiꢀvào.ꢀThôngꢀthường,ꢀhoạtꢀđộngꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀnàyꢀđượcꢀ
lắpꢀđặtꢀtrongꢀmọiꢀhệꢀthốngꢀvàꢀđượcꢀcoiꢀlàꢀtiêuꢀchuẩn.ꢀHiệuꢀsuấtꢀtraoꢀ
đổiꢀcóꢀthểꢀkhácꢀnhauꢀvìꢀvậyꢀcầnꢀkiểmꢀtra.ꢀꢀ
● Bênꢀ cạnhꢀ đó,ꢀ sửꢀ dụngꢀ toànꢀ bộꢀ năngꢀ suấtꢀ sấyꢀ củaꢀ khíꢀ trướcꢀ khiꢀ khíꢀ
đượcꢀđưaꢀtớiꢀmôiꢀtrườngꢀxungꢀquanh.ꢀCôngꢀsuấtꢀlàmꢀkhôꢀcủaꢀkhíꢀphụꢀ
thuộcꢀvàoꢀđộꢀẩmꢀtươngꢀđối,ꢀkhôngꢀcụꢀthể,ꢀcôngꢀsuấtꢀlàmꢀkhôꢀcủaꢀkhíꢀ
phụꢀ thuộcꢀ củaꢀ nhiệtꢀ độ.ꢀ Ýꢀ tưởngꢀ chungꢀ nhằmꢀ đoꢀ độꢀ ẩmꢀ tươngꢀ đối,ꢀ
nếuꢀđộꢀẩmꢀtươngꢀđốiꢀthấp,ꢀchúngꢀtaꢀcầnꢀquayꢀlạiꢀhoạtꢀđộngꢀđưaꢀkhíꢀ
vàoꢀbộꢀphậnꢀsấy.ꢀꢀ

## Slide 36
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy – Thu hồi nhiệt từ hệ thống ống xả
● Trênꢀmộtꢀnhàꢀmáyꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀcóꢀthểꢀcóꢀnhiềuꢀnguồnꢀkhácꢀnhauꢀkhôngꢀkhíꢀnóngꢀkhácꢀnhauꢀđểꢀ
lạiꢀốngꢀxả.ꢀKhôngꢀkhíꢀnóngꢀnàyꢀchứaꢀrấtꢀnhiềuꢀnăngꢀlượngꢀcóꢀthểꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcácꢀquáꢀtrìnhꢀ
sảnꢀxuấtꢀgiấy,ꢀdẫnꢀđếnꢀnăngꢀlượngꢀđượcꢀtiếtꢀkiệmꢀvàꢀtăngꢀnăngꢀsuấtꢀsảnꢀxuất.ꢀBướcꢀđầuꢀtiênꢀ
trongꢀviệcꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀlượngꢀlàꢀnhằmꢀcânꢀnhắcꢀxemꢀliệuꢀcóꢀthểꢀtruyềnꢀnhiệtꢀtrựcꢀtiếpꢀgiữaꢀ
dòngꢀkhiꢀđiꢀraꢀvàꢀdòngꢀkhíꢀmớiꢀđiꢀvào.ꢀSauꢀkhiꢀkhảꢀnăngꢀnàyꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀcàngꢀnhiềuꢀcàngꢀtốt,ꢀ
thìꢀbướcꢀtiếpꢀtheoꢀlàꢀxemꢀxétꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀlượngꢀnhiệtꢀthứꢀcấp.
● Cáchꢀphổꢀbiếnꢀnhấtꢀlàꢀđặtꢀkhíꢀchoꢀcácꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀnướcꢀtrongꢀốngꢀkhíꢀnóng.ꢀTheoꢀcáchꢀnày,ꢀ
cóꢀrấtꢀnhiềuꢀnăngꢀlượngꢀnhiệtꢀcóꢀthểꢀđượcꢀchuyểnꢀtớiꢀốngꢀnướcꢀphụꢀhayꢀcácꢀloạiꢀnướcꢀcóꢀnhiệtꢀ
độꢀ thấpꢀ khác.ꢀ Cóꢀ thểꢀ sửꢀ dụngꢀ theoꢀ cáchꢀ thứcꢀ khác,ꢀ đóꢀ làꢀ làmꢀ nóngꢀ lạiꢀ nước,ꢀ tăngꢀ nhiệtꢀ độꢀ
chungꢀtrênꢀmáyꢀxeoꢀgiấy.ꢀ
● Khíꢀnóngꢀbỏꢀlạiꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀthườngꢀrấtꢀẩmꢀướt,ꢀvàꢀcóꢀrấtꢀnhiềuꢀnăngꢀlượngꢀtiềmꢀẩnꢀ
bằngꢀnước.ꢀNếuꢀnướcꢀngưngꢀtụ,ꢀthìꢀcóꢀthểꢀthuꢀhồiꢀđượcꢀtấtꢀnhiềuꢀnăngꢀlượng.ꢀThôngꢀthường,ꢀ
tìnhꢀtrạngꢀnàyꢀsẽꢀxảyꢀraꢀtạiꢀnhiệtꢀđộꢀthấpꢀvàꢀkhóꢀcóꢀthểꢀtảnꢀnhiệt.ꢀChúngꢀtaꢀcóꢀthểꢀthựcꢀhiệnꢀgiảiꢀ
phápꢀbơmꢀnhiệtꢀđểꢀnângꢀmứcꢀnhiệtꢀđộ,ꢀnhưngꢀcầnꢀphảiꢀtínhꢀtoánꢀthêmꢀvàꢀcóꢀứngꢀdụngꢀkhoaꢀhọcꢀ
.

## Slide 37
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy– Sử dụng máy làm khô khí bằng
phương pháp tác động
● Quáꢀtrìnhꢀlàmꢀkhôꢀkhíꢀbằngꢀphươngꢀphápꢀtácꢀđộngꢀ
liênꢀ quanꢀ đếnꢀ việcꢀ thổiꢀ khíꢀ nóngꢀ (ꢀ 300Cꢀ )ꢀ bằngꢀ lòꢀ
đốtꢀ khíꢀ tạiꢀ tốcꢀ độꢀ caoꢀ đốiꢀ vớiꢀ cácꢀ tờꢀ giấyꢀ ẩm.ꢀ Quáꢀ
trìnhꢀlàꢀkhôꢀkhíꢀtácꢀđộngꢀdẫnꢀđếnꢀsửꢀdụngꢀhơiꢀnướcꢀ
ítꢀ hơnꢀ vàꢀ sửꢀ dụngꢀ điệnꢀ caoꢀ hơnꢀ mộtꢀ chút.ꢀ Côngꢀ
nghệꢀnàyꢀlàꢀchủꢀyếuꢀápꢀdụngꢀđểꢀlàmꢀkhôꢀlớpꢀphủ,ꢀ
nhưngꢀ cũngꢀ đượcꢀ chấpꢀ nhậnꢀ đểꢀ làmꢀ khôꢀ giấyꢀ nóiꢀ
chungꢀthayꢀchoꢀxiꢀlanhꢀhơiꢀnướcꢀtruyềnꢀthống.ꢀꢀ
● Thựcꢀ tếꢀ choꢀ thấyꢀ biệnꢀ phápꢀ nàyꢀ liênꢀ quanꢀ đếnꢀ sựꢀ
cânꢀ bằngꢀ giữaꢀ việcꢀ sửꢀ dụngꢀ năngꢀ lượngꢀ nhiệtꢀ vàꢀ
điện,ꢀvàꢀmứcꢀđộꢀcânꢀbằngꢀnàyꢀcóꢀthểꢀthayꢀđổiꢀthôngꢀ
quaꢀcàiꢀđặt,ꢀcầnꢀxácꢀđịnhꢀnăngꢀlượngꢀtiếtꢀkiệmꢀtrênꢀ
cơꢀsởꢀtheoꢀtừngꢀcơꢀsở.

## Slide 38
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy– Sử dụng máy sấy Condebelt(CJ)
● Máyꢀ sấyꢀ CondeBeltꢀ ꢀ thươngꢀ mạiꢀ đầuꢀ tiênꢀ
đượcꢀlắpꢀđặtꢀtạiꢀPhầnꢀLanꢀvàoꢀnămꢀ1996ꢀvàꢀ
ởꢀ Hànꢀ Quốcꢀ nămꢀ 1999.ꢀ Trongꢀ máyꢀ sấyꢀ
CondeBelt,ꢀ giấyꢀ đượcꢀ làmꢀ khôꢀ trongꢀ mộtꢀ
buồngꢀsấyꢀdoꢀtiếpꢀxúcꢀvớiꢀdảiꢀthépꢀnóngꢀliênꢀ
tục,ꢀ đượcꢀ làmꢀ nóngꢀ bằngꢀ hơiꢀ nướcꢀ hoặcꢀ
bằngꢀ khíꢀ gaꢀ nóng.ꢀ Nướcꢀ từꢀ giấyꢀ đượcꢀ bốcꢀ
hơiꢀdoꢀnhiệtꢀtừꢀdảiꢀkimꢀloạiꢀnày.
● Kỹꢀthuậtꢀsấyꢀnàyꢀcóꢀkhảꢀnăngꢀthayꢀthếꢀhoànꢀ
toànꢀbộꢀphậnꢀsấyꢀchoꢀnhàꢀmáyꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀ
thường,ꢀvớiꢀmộtꢀtốcꢀđộꢀsấyꢀcaoꢀgấpꢀ5-15ꢀlầnꢀ
máyꢀ sấyꢀ bằngꢀ hơiꢀ nướcꢀ thôngꢀ thường.ꢀ Tuyꢀ
nhiên,ꢀmáyꢀsấyꢀCondeBeltꢀkhôngꢀphùꢀhợpꢀvớiꢀ
giấyꢀtrọngꢀlượngꢀcaoꢀvàꢀbịꢀhạnꢀchếꢀsửꢀdụng

## Slide 39
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy khô – Tối ưu hóa nhiệt độ thông gió trong lỗ rỗng
Đểꢀsấyꢀkhôꢀgiấyꢀhiệuꢀquả,ꢀđiểuꢀcựcꢀkỳꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀloạiꢀbỏꢀhơiꢀnướcꢀxungꢀquanhꢀcuộnꢀgiấyꢀđểꢀtăngꢀlựcꢀdẫnꢀ
độngꢀbốcꢀhơi
Khiꢀtăngꢀnhiệtꢀđộꢀbềꢀmặtꢀxiꢀlanhꢀkhôngꢀcầnꢀthiếtꢀcảiꢀthiệnꢀtỷꢀlệꢀloạiꢀbỏꢀnướcꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsấyꢀkhô,ꢀkhiꢀnướcꢀ
bốcꢀhơiꢀtừꢀbăngꢀgiấyꢀphảiꢀđượcꢀloạiꢀbỏꢀtừꢀtrongꢀlôꢀsấyꢀbằngꢀkhíꢀ
khôꢀđủꢀnóng.ꢀCácꢀchứcꢀnăngꢀcủaꢀthôngꢀgió:
●
●
●
●
Thuꢀvàꢀloạiꢀbỏꢀnướcꢀbốcꢀhơiꢀtrongꢀlôꢀsấy
Tạoꢀraꢀmôiꢀtrườngꢀthuậnꢀlợiꢀvàꢀcóꢀkiểmꢀsoátꢀꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsấy
Cảiꢀthiệnꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀlượngꢀvàꢀtiếtꢀkiệmꢀnăngꢀlượngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsấy
Cảiꢀthiệnꢀvậnꢀhànhꢀmáyꢀkhôngꢀchỉꢀbằngꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀmàꢀcònꢀthôngꢀquaꢀviệcꢀphânꢀphốiꢀvàꢀ
kiểmꢀsoátꢀthíchꢀhợpꢀlượngꢀhơiꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀtoànꢀbộꢀcôngꢀđoạnꢀsấy
Duyꢀtrìꢀđiềuꢀkiệnꢀlàmꢀviệcꢀtrongꢀphòngꢀmáyꢀvớiꢀđiềuꢀkiệnꢀnhiệtꢀđộ,ꢀđộꢀẩmꢀvàꢀtiếngꢀồnꢀtốt
Bảoꢀvệꢀtòaꢀnhàꢀvàꢀmáyꢀmócꢀkhỏiꢀhỏngꢀhócꢀdoꢀđộꢀẩmꢀgâyꢀra
●
●
●
Giảmꢀphátꢀthảiꢀvàꢀsươngꢀmùꢀbênꢀngoàiꢀnhàꢀmáy

## Slide 40
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy – Hệ thống nhiều tầng ép
●
Hệꢀthốngꢀnhiềuꢀtầngꢀépꢀcóꢀthểꢀđượcꢀphânꢀloạiꢀlàꢀhệꢀthốngꢀkhôiꢀphụcꢀnhiệt,ꢀbởiꢀvìꢀdòngꢀnhiệtꢀđiꢀquaꢀvàꢀ
hơiꢀnướcꢀngắnꢀphátꢀsinhꢀtạiꢀthờiꢀđiểmꢀhâmꢀnóngꢀmáyꢀsấyꢀhoặcꢀthuộcꢀmộtꢀnhómꢀbộꢀphậnꢀlàmꢀkhôꢀđượcꢀ
sửꢀdụngꢀmộtꢀlầnꢀnữaꢀđểꢀlàmꢀnóngꢀmáyꢀsấy.
●
●
Hệꢀthốngꢀnhiềuꢀtầngꢀépꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀcáchꢀthứcꢀđiꢀxuốngꢀtừꢀđầuꢀkhôꢀtớiꢀđầuꢀướtꢀbằngꢀápꢀsuấtꢀkhácꢀ
nhauꢀtrongꢀhệꢀthốngꢀlàmꢀnóng.ꢀꢀ
Quáꢀtrìnhꢀlàmꢀkhôꢀgiấyꢀbắtꢀđầuꢀởꢀnhiệtꢀđộꢀthấpꢀtrongꢀbộꢀphậnꢀlàꢀkhôꢀsơꢀbộꢀnếu,ꢀtạiꢀđâyꢀgiấyꢀđượcꢀlàmꢀ
nóngꢀ mộtꢀ cáchꢀ nhẹꢀ nhàng.ꢀ Quáꢀ trìnhꢀ sấyꢀ tăngꢀ nướcꢀ bắtꢀ đầuꢀ bốcꢀ hơiꢀ tớiꢀ đầuꢀ khôꢀ củaꢀ máyꢀ xeoꢀ giấy.ꢀ
Trongꢀmáyꢀsấy,ꢀhơiꢀnướcꢀngưngꢀtụꢀtrongꢀbềꢀmặtꢀbênꢀtrongꢀcủaꢀmáyꢀsấy.ꢀTừꢀmáyꢀsấyꢀnướcꢀngưngꢀtụꢀ
đượcꢀtrảꢀlạiꢀvàoꢀbìnhꢀtách.ꢀꢀ
●
●
Đểꢀráoꢀnướcꢀngưngꢀtụ,ꢀápꢀsuấtꢀtrongꢀbìnhꢀriêngꢀphảiꢀgầnꢀvớiꢀápꢀsuấtꢀcủaꢀhơiꢀnướcꢀtrựcꢀtiếpꢀ.ꢀTrongꢀ
bìnhꢀtách,ꢀgióꢀthôngꢀquaꢀhơiꢀnướcꢀđượcꢀgiảmꢀtrongꢀgiaiꢀđoạnꢀlàmꢀkhôꢀthứꢀhaiꢀtrongꢀHệꢀthốngꢀnhiềuꢀ
tầngꢀép.ꢀꢀtàuꢀtáchꢀcácꢀđònꢀthôngꢀquaꢀhơiꢀnướcꢀsauꢀđóꢀđượcꢀphátꢀhànhꢀvàoꢀgiaiꢀđoạnꢀlàmꢀkhôꢀsec-ꢀcửaꢀ
sổꢀmớiꢀcủaꢀHệꢀthốngꢀnhiềuꢀtầngꢀép.
Ởꢀ giaiꢀ đoạnꢀ thứꢀ haiꢀ hơiꢀ nướcꢀ ngắnꢀ đượcꢀ sửꢀ dụngꢀ nhưꢀ mộtꢀ phươngꢀ tiệnꢀ truyềnꢀ thôngꢀ làmꢀ khô.ꢀ Nếuꢀ
lượngꢀhơiꢀnướcꢀlàꢀkhôngꢀđủꢀđểꢀbảoꢀđảmꢀnhuꢀcầuꢀtrựcꢀtiếpꢀcóꢀthểꢀđượcꢀbổꢀsungꢀbằngꢀvanꢀđiềuꢀkhiểnꢀ
ápꢀsuấtꢀthứꢀhai

## Slide 41
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy – Hệ thống nhiều tầng ép
Điềuꢀkhiểnꢀápꢀlực
Cácꢀmáyꢀsấy:ꢀđâuꢀẩm
Cácꢀmáyꢀsấy
Cácꢀmáyꢀsấy
Hệꢀthốngꢀdùngꢀthửꢀđược
ꢀtốiꢀưuꢀhóa
www.balesio.com
Bìnhꢀngưng
Vanꢀđiềuꢀkhiểnꢀ
lưuꢀlượng
Điềuꢀkhiểnꢀ
ápꢀsuấtꢀ
choꢀbìnhꢀ
táchꢀđầuꢀ
tiênꢀ
Điềuꢀkhiểnꢀ
mức
Bìnhꢀtách
Đồngꢀhồꢀđo

## Slide 42
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy – Hệ thống nhiều tầng ép
Sử dụng máy nén nhiệt:
● Sửꢀdụngꢀmáyꢀnénꢀnhiệtꢀlàmꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀnăngꢀlượngꢀtrongꢀquáꢀ
trìnhꢀlàmꢀkhôꢀvìꢀítꢀhơiꢀnướcꢀtạiꢀcácꢀtụꢀđiện.ꢀMáyꢀnénꢀnhiệtꢀđượcꢀ
sửꢀdụngꢀđểꢀtăngꢀápꢀlựcꢀcủaꢀhơiꢀkhíꢀthảiꢀtừꢀthiếtꢀbịꢀtách.ꢀ
● Hơiꢀthảiꢀtừꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀcuốiꢀcùngꢀtrongꢀhệꢀthốngꢀngưngꢀtụꢀvàꢀhơiꢀ
nướcꢀcấpꢀcóꢀmứcꢀápꢀsuấtꢀrấtꢀthấpꢀkhôngꢀthểꢀsửꢀdụngꢀtrựcꢀtiếpꢀ
trongꢀquáꢀtrìnhꢀlàmꢀkhô.ꢀ
● Vớiꢀmáyꢀnénꢀnhiệtꢀhơiꢀnước,ꢀnướcꢀthảiꢀnàyꢀđượcꢀđẩyꢀmạnhꢀvớiꢀ
hơiꢀápꢀsuấtꢀcaoꢀtớiꢀmứcꢀápꢀsuấtꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀthuꢀhồiꢀnướcꢀthảiꢀđểꢀ
táiꢀsửꢀdụngꢀchꢀquáꢀtrìnhꢀlàmꢀkhô.ꢀHìnhꢀbênꢀcạnhꢀMINHꢀHOẠꢀcácꢀ
nguyênꢀtắcꢀtíchꢀhợpꢀcủaꢀmáyꢀnénꢀnhiệt.ꢀꢀ

## Slide 43
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Bộ phận sấy khô - Khác
●
●
●
●
●
Giảmꢀyêuꢀcầuꢀkhí
Tạoꢀhìnhꢀdạngꢀkhoảngꢀtrống
Tốiꢀưuꢀhoáꢀhệꢀthốngꢀchânꢀkhông
Thiếuꢀbềꢀmặtꢀmáyꢀsấyꢀsạch
Cácꢀcáchꢀkhôiꢀphụcꢀnhiệtꢀlãngꢀphíꢀkhác

## Slide 44
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển – Điều khiển máy sấy tiên tiến
● Hệꢀthốngꢀđiềuꢀkhiểnꢀlàꢀmộtꢀcáchꢀthứcꢀnổiꢀtiếngꢀđểꢀ
tốiꢀưuꢀhóaꢀcácꢀthayꢀđổiꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀgiấyꢀ
vàꢀdoꢀđóꢀlàmꢀgiảmꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượng,ꢀtăngꢀnăngꢀ
suấtꢀ vàꢀ nângꢀ caoꢀ chấtꢀ lượngꢀ củaꢀ quáꢀ trìnhꢀ côngꢀ
nghiệpꢀ.ꢀ
● Mộtꢀvíꢀdụꢀvềꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀđiềuꢀkhiểnꢀchoꢀmáyꢀsấyꢀ
làꢀ phầnꢀ mềmꢀ điềuꢀ khiểnꢀ Dryerꢀ Managementꢀ
SystemꢀTM,ꢀphầnꢀmềmꢀnàyꢀcungꢀcấpꢀchoꢀhệꢀthốngꢀ
điềuꢀkhiểnꢀtiênꢀtiếnꢀvềꢀhệꢀthốngꢀmáyꢀsấyꢀthiếtꢀlậpꢀ
vàꢀcácꢀthôngꢀsốꢀcủaꢀquáꢀtrìnhꢀnhằmꢀgiảmꢀsửꢀdụngꢀ
hơiꢀnướcꢀvàꢀtăngꢀnăngꢀsuấtꢀ

## Slide 45
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Kiểm soát điểm ngưng tự
Điểmꢀngưngꢀtụꢀcủaꢀhơiꢀnướcꢀ(trongꢀlòꢀsấy)ꢀquyếtꢀđịnhꢀhiệuꢀsuấtꢀtraoꢀđổiꢀnhiệt,ꢀnhưngꢀbịꢀảnhꢀhưởngꢀbởiꢀviệcꢀ
thiếtꢀlậpꢀcácꢀquạtꢀthôngꢀgióꢀ
Điểmꢀngưngꢀtụꢀtrongꢀcácꢀlòꢀsấyꢀgiấyꢀnênꢀđượcꢀđoꢀlườngꢀvàꢀkiểmꢀsoátꢀđểꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀquyꢀtrìnhꢀsấy.ꢀTốiꢀưuꢀ
hóaꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀlòꢀsấyꢀgiúpꢀkiểmꢀsoátꢀchấtꢀlượngꢀtốtꢀhơn,ꢀlàmꢀchoꢀsảnꢀphẩmꢀđồngꢀnhấtꢀhơn.
Víꢀdụ:ꢀ
●
Thiếtꢀbịꢀngưngꢀꢀđãꢀgiúpꢀmộtꢀcôngꢀtyꢀkiểmꢀsoátꢀtỷꢀlệꢀbổꢀsungꢀkhiꢀtáiꢀtuầnꢀhoànꢀhơiꢀnhằmꢀcảiꢀthiệnꢀhiệuꢀ
quảꢀnăngꢀlượng.ꢀHệꢀquảꢀcóꢀđượcꢀcóꢀthểꢀkểꢀđếnꢀnhưꢀcảiꢀthiệnꢀhiệuꢀsuấtꢀbộꢀgiaꢀnhiệtꢀvàꢀđảmꢀbảoꢀchấtꢀ
lượngꢀsảnꢀphẩmꢀtốtꢀhơnꢀdoꢀgiảmꢀtìnhꢀtrạngꢀnhỏꢀgiọtꢀtrênꢀhood.ꢀ
●
Côngꢀtyꢀsửꢀdụngꢀđiềuꢀkhiểnꢀbằngꢀtay,ꢀnhưngꢀrõꢀràngꢀlàꢀngườiꢀđiềuꢀkhiểnꢀtrựcꢀtiếpꢀthườngꢀkhôngꢀ
đủꢀthờiꢀgianꢀđểꢀthựcꢀhiệnꢀnhữngꢀđiềuꢀchỉnhꢀkịpꢀthờiꢀtỷꢀlệꢀhơiꢀtuầnꢀhoànꢀ/ꢀbổꢀsungꢀtrongꢀđiềuꢀkiệnꢀcóꢀ
biếnꢀđộngꢀ(nhưꢀảnhꢀhưởngꢀthờiꢀtiết)ꢀ.ꢀKhiꢀnăngꢀlựcꢀcủaꢀmáyꢀđượcꢀtăngꢀlênꢀđếnꢀgiớiꢀhạnꢀmàꢀhoodꢀđãꢀ
đạtꢀđếnꢀtớiꢀcôngꢀsuấtꢀtớiꢀhạn,ꢀthìꢀthườngꢀlàmꢀtăngꢀlượngꢀnướcꢀđọngꢀsươngꢀcũngꢀnhưꢀ
nướcꢀngưngꢀtrongꢀhood.
●
Cácꢀgiọtꢀnướcꢀngưngꢀrơiꢀxuốngꢀgiấyꢀđangꢀchạyꢀởꢀtốcꢀđộꢀ3.800ꢀFPMꢀbaoꢀquanhꢀlôꢀsấyꢀcóꢀthểꢀgâyꢀraꢀlỗiꢀ
sảnꢀphẩmꢀ-ꢀcácꢀđiểmꢀyếuꢀtrênꢀgiấy,ꢀlỗꢀrỗ,ꢀrách,ꢀvàꢀchiꢀphíꢀdoꢀdừngꢀmáy.ꢀTrướcꢀkhiꢀlắpꢀđặtꢀcảmꢀbiếnꢀ
điểmꢀsương,ꢀnhàꢀmáythườngꢀduyꢀtrìꢀlưuꢀlượngꢀꢀhơiꢀbổꢀsungꢀcaoꢀvàoꢀlôꢀsấyꢀđểꢀloạiꢀbỏꢀhiệnꢀtượngꢀnướcꢀ
ngưngꢀđọngꢀtrongꢀthiếtꢀbịꢀsấy,đâyꢀlàꢀmộtꢀphươngꢀphápꢀgâyꢀtiêuꢀtốnꢀnăngꢀlượngꢀquáꢀmức.

## Slide 46
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm hao phí thổi gió bằng cách giữ chênh lệch áp suất
Nhưꢀđãꢀđềꢀcậpꢀtrongꢀmụcꢀtrướcꢀđó,ꢀhaoꢀphíꢀthổiꢀgióꢀcóꢀthểꢀđượcꢀphụcꢀhồiꢀtrongꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀnhiềuꢀ
tầngꢀép.ꢀĐểꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀhệꢀthốngꢀnhiềuꢀtầngꢀép,ꢀđiềuꢀquanꢀtrọngꢀlàꢀmỗiꢀbộꢀphậnꢀcủaꢀhệꢀ
thốngꢀphảiꢀcânꢀbằng.ꢀTrongꢀvíꢀdụꢀdướiꢀđây,ꢀhaiꢀnhómꢀmáyꢀsấyꢀđượcꢀcânꢀbằng.
Sựꢀcânꢀbằngꢀgiữaꢀhaiꢀhệꢀthốngꢀdoꢀvanꢀápꢀlựcꢀtạoꢀra.ꢀÁpꢀlựcꢀtrongꢀbuồngꢀngưngꢀtựꢀsẽꢀthấpꢀhơnꢀvanꢀ
ápꢀsuấtꢀ

## Slide 47
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm hao phí thổi gió bằng cách giữ chênh lệch áp suất
● Cácꢀyếuꢀtốꢀmangꢀtínhꢀkiểmꢀsoátꢀkhácꢀcóꢀthểꢀảnhꢀhưởngꢀđếnꢀviệcꢀđiềuꢀkhiểnꢀ(giữꢀchênhꢀlệchꢀápꢀ
suất)ꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀnhiềuꢀtầngꢀépꢀ
● Ngắt giấy: Sựꢀngưngꢀtụꢀtrongꢀcácꢀmáyꢀsấyꢀgiảmꢀngayꢀlậpꢀtức,ꢀbởiꢀvìꢀmáyꢀsấyꢀkhôngꢀcònꢀđượcꢀ
làmꢀmátꢀbởiꢀgiấy.ꢀNếuꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀngưngꢀtụ,ꢀkhôngꢀcóꢀgìꢀchảyꢀtrongꢀhệꢀthống,ꢀthìꢀcóꢀnghĩaꢀlàꢀ
mứcꢀtiêuꢀthụꢀhơiꢀnướcꢀgiảmꢀngayꢀsauꢀkhiꢀngắtꢀgiấyꢀ
● Máy sấy bị ngập nước : Doꢀ nhânꢀ viênꢀ vậnꢀ hànhꢀ điềuꢀ chỉnhꢀ saiꢀ tạiꢀ hệꢀ thốngꢀ điềuꢀ khiểnꢀ quyꢀ
trình,ꢀhoặcꢀsaiꢀsótꢀtrongꢀcôngꢀnghệꢀđoꢀlườngꢀvàꢀkiểmꢀsoát,ꢀhoặcꢀdoꢀcácꢀhưꢀhạiꢀtạiꢀcácꢀbộꢀphậnꢀ
thoátꢀnướcꢀhoặcꢀcácꢀmốiꢀghépꢀhơiꢀnước,ꢀápꢀsuấtꢀchênhꢀlệchꢀgiảm.ꢀSauꢀđó,ꢀsựꢀngưngꢀtụꢀtrongꢀ
máyꢀ sấyꢀ tangꢀ vàꢀ làmꢀ ngậpꢀ đếꢀ ốngꢀ xiꢀ phông.ꢀ Việcꢀ nàyꢀ cũngꢀ cóꢀ thểꢀ xảyꢀ raꢀ nếuꢀ hệꢀ thốngꢀ thoátꢀ
nướcꢀkhôngꢀđượcꢀthiếtꢀkếꢀđúngꢀcáchꢀhoặcꢀđoꢀlườngꢀkíchꢀthướcꢀkhôngꢀtươngꢀứngꢀvớiꢀyêuꢀcầuꢀ
vềꢀhơiꢀnướcꢀthựcꢀtế.ꢀNếuꢀkíchꢀthướcꢀcủaꢀốngꢀxiꢀphôngꢀhoặcꢀđếꢀốngꢀxiꢀphôngꢀquáꢀnhỏꢀthìꢀlượngꢀ
nướcꢀngưngꢀtụꢀkhôngꢀthểꢀđượcꢀxảꢀhoànꢀtoàn.ꢀ
● Làm nóng máy xeo giấy: Đểꢀlàmꢀnóngꢀmáyꢀxeoꢀgiấy,ꢀchỉꢀcầnꢀmộtꢀlượngꢀhơiꢀnướcꢀnhỏꢀvàꢀcóꢀ
cácꢀđiềuꢀkiệnꢀtươngꢀtựꢀnhưꢀtrườngꢀhợpꢀngắtꢀgiấy.

## Slide 48
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Hệ thống điều khiển– Giảm thời gian máy hỏng
● Cóꢀmộtꢀsốꢀcáchꢀđểꢀgiảmꢀthờiꢀgianꢀmáyꢀhỏngꢀtrongꢀngànhꢀgiấy.ꢀPhầnꢀnàyꢀmôꢀtảꢀvíꢀdụꢀ
vềꢀcáchꢀquanꢀtrọngꢀnhất.ꢀThờiꢀgianꢀmáyꢀhỏngꢀlàmꢀtăngꢀmứcꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀcụꢀ
thể,ꢀchiꢀphíꢀlaoꢀđộng,ꢀmấtꢀsảnꢀphẩm,ꢀgiảmꢀsảnꢀlượngꢀv.v.
● Cácꢀtrườngꢀhợpꢀsauꢀđượcꢀchọnꢀlàmꢀvíꢀdụꢀvềꢀviệcꢀgâyꢀraꢀthờiꢀgianꢀmáyꢀhỏng:ꢀ
○ Ngắtꢀ giấy:ꢀ Ngắtꢀ giấyꢀ cóꢀ thểꢀ đượcꢀ gâyꢀ raꢀ doꢀ cóꢀ tạpꢀ chấtꢀ (đượcꢀ môꢀ tảꢀ chiꢀ tiếtꢀ
hơnꢀtrongꢀphầnꢀtiếpꢀtheo),ꢀxơꢀgiấyꢀkhôngꢀđồngꢀnhấtꢀtrongꢀthùngꢀchứaꢀdịchꢀbột,ꢀ
hệꢀthốngꢀkhửꢀnướcꢀvàꢀsấyꢀkhôꢀcóꢀhiệuꢀsuấtꢀkémꢀv.v.
○ Tạpꢀchất:ꢀMảnhꢀvụn,ꢀcát,ꢀnhựa,ꢀbùnꢀvàꢀcặnꢀđượcꢀxácꢀđịnhꢀlàꢀtạpꢀchất.ꢀTrongꢀ
sảnꢀxuấtꢀgiấy,ꢀquyꢀtrìnhꢀlàmꢀbộtꢀgiấy,ꢀquyꢀtrìnhꢀsơꢀchếꢀvậtꢀliệuꢀvàꢀquyꢀtrìnhꢀlàmꢀ
giấyꢀphảiꢀđượcꢀtrangꢀbịꢀcácꢀthiếtꢀbịꢀloạiꢀbỏꢀtạpꢀchất.ꢀTạpꢀchấtꢀcóꢀthểꢀgâyꢀngắtꢀ
giấy,ꢀtăngꢀđộꢀlàmꢀkhô,ꢀgiảmꢀchấtꢀlượngꢀvàꢀgâyꢀhỏngꢀhócꢀthiếtꢀbị.
○ Sảnꢀxuấtꢀthayꢀđổi

## Slide 49
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Tiết kiệm nước
Cóꢀmốiꢀquanꢀhệꢀmậtꢀthiếtꢀgiữaꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀvàꢀnướcꢀtrongꢀngànhꢀgiấyꢀvàꢀbộtꢀ
giấyꢀvàꢀvìꢀvậyꢀgiáoꢀtrìnhꢀnàyꢀcóꢀphầnꢀriêngꢀvềꢀnướcꢀ
● Sảnꢀxuấtꢀnước
● Táiꢀsửꢀdụngꢀsợi
● Thuꢀhồiꢀnhiệt
● Etc.ꢀ
ꢀꢀ

## Slide 50
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Tiêt kiệm nước – Sử dụng hiệu quả nước trắng
Nướcꢀtrắngꢀthuộcꢀvềꢀtàiꢀnguyên.ꢀ
● Điệnꢀnăngꢀđểꢀbơmꢀlên,ꢀvậnꢀhànhꢀmáyꢀtrộnꢀbộtꢀgiấyꢀvàꢀtinhꢀlọcꢀđượcꢀchuyểnꢀthànhꢀnhiệtꢀnăng,ꢀvàꢀ
đượcꢀlưuꢀtrữꢀtrongꢀhệꢀthống,ꢀtạiꢀđóꢀnhiệtꢀđộꢀhệꢀthốngꢀtăngꢀlên.ꢀSauꢀđó,ꢀnhiệtꢀnăngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀ
đểꢀđiềuꢀchỉnhꢀhơiꢀnước.ꢀNướcꢀtrắngꢀđượcꢀtáchꢀbởiꢀbộꢀlọcꢀtậpꢀtrungꢀvàꢀdâyꢀcủaꢀmáyꢀlàmꢀgiấyꢀcóꢀ
chứaꢀsợiꢀxơꢀvàꢀchấtꢀphụꢀgia,ꢀcóꢀthểꢀđượcꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnhưꢀnguyênꢀvậtꢀliệu.ꢀ
Cácꢀđiểmꢀchínhꢀđểꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀtrắngꢀ
● Cácꢀyêuꢀcầuꢀvềꢀchấtꢀlượngꢀvàꢀsảnꢀxuấtꢀlàꢀkhácꢀnhauꢀtheoꢀmỗiꢀnhàꢀmáy,ꢀvìꢀvậyꢀtínhꢀchất,ꢀphânꢀ
phốiꢀvàꢀmứcꢀđộꢀchiaꢀnhỏꢀcủaꢀnhiệtꢀđộ,ꢀnồngꢀđộ,ꢀgiáꢀtrịꢀpH,ꢀsợꢀxơ,ꢀchấtꢀphụꢀgia,ꢀv.v.ꢀcũngꢀkhácꢀ
nhau.ꢀVậtꢀliệuꢀđượcꢀthuꢀhồi,ꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀtrắng,ꢀchấtꢀlượngꢀsảnꢀphẩmꢀsauꢀkhiꢀsửꢀdụng,ꢀ
cácꢀyêuꢀcầuꢀvềꢀsảnꢀxuấtꢀđốiꢀvớiꢀsợiꢀxơꢀphảiꢀđượcꢀnghiênꢀcứuꢀcănꢀcứꢀvàoꢀgiáꢀtrịꢀphânꢀtíchꢀhiệnꢀ
tại,ꢀkiểmꢀtraꢀđộꢀlắngꢀvàꢀkiểmꢀtraꢀlọc.ꢀDựaꢀtrênꢀkếtꢀquảꢀcủaꢀnghiênꢀcứuꢀnày,ꢀlậpꢀlưuꢀtrìnhꢀvàꢀcânꢀ
bằngꢀvậtꢀliệu,ꢀcânꢀbằngꢀnước.ꢀViệcꢀcảiꢀtiếnꢀthiếtꢀbịꢀhiệnꢀcóꢀvàꢀgiớiꢀthiệuꢀthiếtꢀbịꢀmớiꢀnênꢀđượcꢀ
xácꢀđịnhꢀbằngꢀnghiênꢀcứuꢀcẩnꢀthận,ꢀxemꢀxétꢀýꢀkiếnꢀcủaꢀngườiꢀvậnꢀhành.

## Slide 51
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Tiết kiệm nước – Các biện pháp khác
● Chươngꢀtrìnhꢀquảnꢀlýꢀnướcꢀchiếnꢀlược
● Quảnꢀlýꢀnộiꢀbộꢀtốt.
● Thápꢀlàmꢀmát.
● Giảmꢀsựꢀtháoꢀnướcꢀcủaꢀthápꢀlàmꢀmát
● Táiꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀlàmꢀmátꢀmộtꢀlần.ꢀ
● Giảmꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀtừꢀvòi.
● Sửꢀdụngꢀthiếtꢀbịꢀcôngꢀtrìnhꢀhiệuꢀquảꢀvềꢀnước
● Tốiꢀưuꢀhóaꢀviệcꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀtừꢀvòiꢀxả.
● Tẩyꢀtrắngꢀhiệuꢀquảꢀvềꢀnước
● Bảoꢀlưuꢀnướcꢀkínꢀbằngꢀbơmꢀchânꢀkhông.
● Táiꢀsửꢀdụngꢀtrựcꢀtiếpꢀnướcꢀtrắng.
● Bịtꢀkínꢀbơmꢀcơꢀhọc
● Máyꢀrửaꢀ(đaiꢀtruyền)ꢀhóaꢀchất
● RửaꢀbộtꢀdịchꢀđenꢀCO2

## Slide 52
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Công nghệ mới nổi về Hiệu quả Sử dụng Năng lượng
● Khíꢀhóaꢀdungꢀdịchꢀđen.ꢀ
● Độngꢀcơꢀđiềuꢀchỉnhꢀđượcꢀtốcꢀđộꢀđượcꢀnốiꢀghépꢀbằngꢀtừ.
● Cảmꢀbiếnꢀđộꢀcứngꢀsúcꢀgiấyꢀbằngꢀlaser-siêuꢀâm.
● Máyꢀrửaꢀchuꢀkỳꢀhơiꢀnướcꢀdùngꢀchoꢀbộtꢀgiấyꢀkhôngꢀtẩyꢀtrắng
● Viꢀsóngꢀsúcꢀgỗ.
● Máyꢀsấyꢀgiấyꢀvậnꢀhànhꢀbằngꢀkhíꢀđốt.
● Chấtꢀphụꢀgiaꢀdạngꢀsợiꢀcaoꢀcấp.
● Xửꢀlýꢀsinhꢀhọc.

## Slide 53
Các biện pháp hiệu quả năng lượng trong sản xuất giấy
Công nghệ mới nổi về Hiệu quả Sử dụng Năng lượng
● Loạiꢀbỏꢀôꢀnhiễmꢀbằngꢀđiệnꢀthủyꢀlực.
● Máyꢀtạoꢀgợnꢀsóngꢀhaiꢀbên.
● Máyꢀsấyꢀnhiềuꢀcổng.
● Tạoꢀbộtꢀgiấyꢀsửꢀdụngꢀdungꢀdịchꢀmàuꢀxanhꢀláꢀcâyꢀđịnhꢀhướng.
● Sấyꢀxungꢀlựcꢀ

## Slide 54
CẢM ƠN