## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ESCO
Module .
Giới thiệu đặc điểm dây chuyền công nghệ điển hình trong ngành sản xuất gạch gốm.

## Slide 2: Sơ bộ về ngành sản xuất gạch gốm
Ngành gạch gốm là một trong những ngành vật liệu xây dựng truyền thống ở Việt Nam.Góp phần lớn trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Khoảng 500 cơ sở sản xuất, trong đó nhiều là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các doanh nghiệp lớn: Viglacera, Đồng Tâm, Prime Group, TTC, Mikado…
Tùy theo loại hình sản phẩm ngành gạch gốm có thể chia làm các loại hình sau
                Doanh nghiệp sản xuất các loại hình gạch lát có tráng men.
                Doanh nghiệp sản xuất các loại hình gốm sứ dân dụng
                Doanh nghiệp sản xuất các loại hình gốm sứ xây dựng
                Doanh nghiệp sản xuất các loại hình gốm thô xây dựng
                Doanh nghiệp sản xuất các loại hình gạch nung dùng cho xây dựng

## Slide 3: Công nghệ sản xuất gạch granit/porcelain
Chú thích: | 
(1) Băng tải tiếp liệu (2) Máy nghiền tảng cục (3) Cân nguyên liệu (4) Băng tải (5) Phểu (6) Băng tải (7) Máy nghiền bằng bi (8) Sàng rung (9) Hầm khuẩy (10) Bơm màng (11) Bồn trung chuyển (có sang rung) (12) Tháp sấy phun (13) Bồn chứa bột đất (Silo chứa) (14) Băng tải (cân định lượng) | (15) Phểu chứa nguyên liệu cho máy ép (16) Bàn tiếp bột liệu (17) Máy ép thủy lực (18) Lò sấy 5 tầng (19) Dây chuyền tráng và in hoa (20) Lưu chứa gạch mộc (21) Lò nung (22) Lưu chứa thành phẩm (23) Dây chuyền mài cạnh đánh bóng (24) Phân loại và đóng gói (25) Sàng rung

## Slide 4: Quy trình sản xuất gạch bằng lò Tuynel
Nguyên liệu đất khai thác
Bãi chứa đất ngoài trời cho phong hóa
Kho đất trong nhà có mái che
Cấp liệu thùng
Cán thô
Nhào trộn khô
Cán mịn
Nhào có lưới lọc và tưới nước ổn định độ ẩm
Nhào đùn hút chân không liên hợp
Sân phơi
Cắt gạch tự động
Lò sấy Tuynel
Lò nung Tuynel
Phân loại và ra bãi thành phẩm
Máy nghiền than
Kho than
Phễu cấp than

## Slide 5: Quy trình sản xuất sứ vệ sinh

## Slide 6: Một số thiết bị cơ bản trong dây chuyền sản xuất gạch
Máy cấp liệu thùng
Băng tải
Máy cán
Máy nhào 2 trục
Máy nhào đùn hút chân không liên tục
Máy cắt gạch tự động

## Slide 7: Vấn đề về sấy sản phẩm
Sân phơi có mái che
Lò sấy xếp cạnh lò nung Tuynel để tận dụng nhiệt lò nung cho quá trình sấy

## Slide 8: Các loại lò nung cho sản phẩm gạch xây dựng
Lò gạch Tuynel trần phăng di động
Lò gạch Tuynel di động

## Slide 9: Các loại lò nung cho sản phẩm gốm
Lò Tuynel nung gốm
Lò con thoi nung gốm
Lò Thanh lăn nung các loại gạch lát

## Slide 10: Nhận xét chung về quy trình sản xuất các sản phẩm gạch/gốm
Nguyên liệu chủ chốt là đất sét với các loại chất lượng khác nhau. Ngoài ra, các thành phần khác như trường thạch (feldspar), cao lanh, thạch anh, men gốm và các chất phụ gia khác cũng được sử dụng tùy thuộc vào loại hình sản phẩm được sản xuất.
Có nhiều công đoạn cơ học được sử dụng để làm biến đổi, nâng cao đặc tính của nguyên liệu bao gồm nghiền, cán, lọc v.v. để tăng độ mịn, độ dẻo và cơ tính của nguyên liệu giúp cho quá trình tạo hình sản phẩm được dễ dàng hơn và nâng cao cơ tính của sản phẩm. Các công đoạn này tiêu tốn nhiều điện năng cho các máy công cụ và hệ thống băng tải vận chuyển.
Công đoạn tạo hình sản phẩm có thể có nhiều phương thức như ép, đúc, tạo hình thủ công
Công đoạn trang trí hoặc tạo đặc tính bề mặt như tráng men, vẽ tạo hình, tráng màu giúp bề mặt có được đặc tính mang tính chất nghệ thuật như mong muốn.
Công đoạn phơi/ sấy giúp tách ẩm, thoát nước một phần. Công đoạn này cần tiến hành cẩn thận với tốc độ sấy được kiểm soát phù hợp giúp tránh được nứt, vỡ thành phẩm.
Công đoạn nung được thực hiện trong các lò nung giúp biến đổi đặc tính sản phẩm thành dạng cứng chắc thông qua quá trình kết khối khi nung ở nhiệt độ cao lên đến 1000oC. Quá trình nung đòi hỏi giám sát chặt chẽ tốc độ nâng nhiệt độ cũng như tốc độ hạ nhiệt độ tránh làm nứt, vỡ sản phẩm.

## Slide 11: Công nghệ sản xuất gạch nung
Các loại hình công nghệ sản xuất thủ công hiện nay khó tồn tại, không được phép hoạt động và đang dần bị loại bỏ.
Loại hình công nghệ lò vòng công suất lớn vẫn còn tồn tại do chi phí đầu tư thấp, công suất sản xuất cao với khả năng cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, công nghệ còn gây ô nhiễm môi trường cho người lao động và tỉ lệ sản phẩm hỏng cao do khả năng điều chỉnh quá trình cháy không tốt.
Công nghệ lò tuy nen có 3 loại hình bao gồm:
  Lò tuy nel trần vòm lòng lò hẹp. Công nghệ này thuờng là các lò cũ, hiệu suất không cao và chi phí nhiên liệu lớn, khả năng điều khiển quá trình cháy không tốt.
  Lò tuynel trần phẳng lòng lò rộng. Công nghệ này mới hơn với cấu trúc trần được làm bằng bông gốm chịu lửa, dễ điều khiển, công suất lớn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
  Công nghệ lò tuynel di chuyển có cấu trúc lò được làm bằng bông gốm cách nhiệt chịu lửa có thể di chuyển theo vòng tròn trong khi gạch đứng yên. Công nghệ này nhập từ Trung quốc có công suất lớn, chế độ điều chỉnh lửa đa dạng nên cho gạch chất lượng cao hơn. Hệ thống sản xuất tích hợp với robot gắp gạch nên có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất.
  Công nghệ lò Tuynel trần phẳng di chuyển có cấu trúc hình chữ nhật với trần bằng bông gốm chịu lửa có thể di chuyển tạo khoang trống giúp robot gắp gạch xếp trong lò sản xuất liên tục.

## Slide 12: Ngành sản xuất gốm sứ
Giới thiệu:
Ngành sản xuất gốm Việt Nam có lịch sử lâu đời, đóng góp quan trọng vào văn hóa và kinh tế đất nước.
Sự đa dạng về loại hình gốm phản ánh sự phong phú trong nghệ thuật và ứng dụng.
Bên cạnh các loại hình gốm dân dụng, các loại hình gốm xây dựng, gốm kỹ thuật cũng phát triển mạnh

## Slide 13: Ngành sản xuất gốm sứ
Lịch sử:
• Gốm Việt Nam xuất hiện từ thời kỳ đồ đá mới, phát triển mạnh mẽ qua các triều đại Lý, Trần, Lê.
• Thời Lý - Trần: Định hình các dòng gốm men như men ngọc, men trắng, men nâu, men lục, hoa nâu và men hoa lam.
• Giai đoạn hiện đại: Kết hợp kỹ thuật truyền thống và công nghệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tình hình sản xuất gốm hiện nay:
• Việt Nam có khoảng 2.000 làng nghề truyền thống, trong đó nhiều làng sản xuất gốm nổi tiếng như Bát Tràng, Chu Đậu, Phù Lãng.
• Sản phẩm gốm sứ Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, EU, với kim ngạch xuất khẩu đạt 711 triệu USD vào năm 2022.
Tuy nhiên, trung tâm sản xuất gốm lớn nhất ở Việt Nam hiện nay là khu vực tình Bình Dương với sản lượng gốm sản xuất chiếm tới 70% sản lượng của gốm dân dụng.

## Slide 14: Ngành sản xuất gốm sứ
Chart: Xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023
| Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023
Cột1
Kim ngạch(triệu USD) | 539.1 | 581 | 674.7 | 710.7 | 618.5
Tăng trưởng(%) | 5.9 | 7.8 | 16.1 | 5.3 | -13

## Slide 15: Ngành sản xuất gốm sứ
Gốm gia dụng
Gốm trang trí
Gốm xây dựng
Gốm mỹ nghệ
Các loại hình gốm Việt Nam

## Slide 16: Ngành sản xuất gốm sứ
Các công đoạn trong quy trình sản xuất gốm
Giới thiệu:
• Gốm là sản phẩm thủ công truyền thống, được sản xuất qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.
• Quy trình sản xuất gốm kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và cải tiến hiện đại, với sự khéo léo của người thợ.
Quy trình sản xuất gốm gồm 7 công đoạn chính:
1. Khai thác và xử lý nguyên liệu.
2. Tạo hình sản phẩm.
3. Làm khô.
4. Trang trí và tráng men.
5. Nung lần đầu.
6. Hoàn thiện sản phẩm.
7. Kiểm tra và đóng gói.

## Slide 17: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 1 - Khai thác và xử lý nguyên liệu
Nguyên liệu: Đất sét, cao lanh, thạch anh, trường thạch.
Khai thác:
  Chọn loại đất sét phù hợp, không chứa tạp chất.
  Để đất "ủ" nhằm tăng tính dẻo.
Xử lý:
  Nghiền nhỏ nguyên liệu.
  Trộn đất với nước và phụ gia để tạo hỗn hợp đồng nhất.

## Slide 18: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 2 - Tạo hình sản phẩm
Kỹ thuật tạo hình:
  Nặn tay: Phù hợp cho các sản phẩm nghệ thuật.
  Dùng bàn xoay: Sử dụng cho đồ gia dụng như bát, chén, bình.
  Đúc khuôn: Tạo sản phẩm đồng loạt như tượng, phù điêu.
Yêu cầu:
  Đảm bảo hình dáng chính xác, không méo mó.

## Slide 19: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 3 - Làm khô
Mục đích:
  Loại bỏ độ ẩm trước khi nung.
Phương pháp:
  Phơi tự nhiên: Dưới ánh nắng, thích hợp với thời tiết khô ráo.
  Sấy nhân tạo: Dùng máy sấy, tiết kiệm thời gian và hiệu quả hơn.

## Slide 20: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 4 - Trang trí sản phẩm
Trang trí thô:
  Khắc, chạm hoặc in hoa văn trực tiếp lên sản phẩm.
  Dùng kỹ thuật vẽ màu dưới men, tạo nét riêng cho từng sản phẩm.
Công cụ:
  Cọ vẽ, dao khắc, bút in họa tiết.
  Đặc điểm:
  Hoa văn trang trí phản ánh nét đặc trưng văn hóa và kỹ thuật của từng làng nghề.

## Slide 21: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 5 - Tráng men
Tráng men:
  Nhúng sản phẩm vào men lỏng hoặc phun men lên bề mặt.
  Men tạo độ bóng, bảo vệ sản phẩm và tăng tính thẩm mỹ.
Loại men:
  Men màu: Men xanh lam, nâu, trắng, ngọc.
  Men trong suốt: Giữ nguyên màu gốc của sản phẩm.
Yêu cầu:
  Men phải phủ đều, không bị vón cục hoặc loang lổ.

## Slide 22: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 6 - Nung sản phẩm lần đầu
Lò nung:
  Sử dụng lò truyền thống (lò củi, lò than) hoặc lò hiện đại (lò gas, lò điện).
Quy trình nung:
  Nhiệt độ: 700-1.200°C (tùy loại sản phẩm).
  Thời gian: 10-15 giờ hoặc lâu hơn đối với lò truyền thống.
Yêu cầu:
  Nhiệt độ ổn định, không bị sốc nhiệt gây nứt sản phẩm.

## Slide 23: Ngành sản xuất gốm sứ
Công đoạn 7 - Hoàn thiện sản phẩm
Hoàn thiện sau nung:
  Đánh bóng, làm mịn bề mặt nếu cần.
  Bổ sung trang trí thêm bằng vẽ tay hoặc in decal.
Kiểm tra:
  Loại bỏ sản phẩm lỗi: nứt, men không đều hoặc hình dạng không chuẩn.
Đóng gói:
  Sản phẩm đạt yêu cầu được xếp thành từng kiện để dễ vận chuyển.

## Slide 24: Ngành sản xuất gốm sứ
Kết luận về quy trình sản xuất gốm
Quy trình sản xuất gốm:
  Kết hợp giữa nghệ thuật thủ công và kỹ thuật hiện đại.
  Yêu cầu sự tỉ mỉ trong từng công đoạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Ý nghĩa:
  Không chỉ là quá trình sản xuất mà còn phản ánh giá trị văn hóa truyền thống.
  Việc áp dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao năng suất và mở rộng thị trường xuất khẩu.

## Slide 25: Năng lượng sử dụng trong ngành gạch gốm
Điện năng sử dụng nhiều cho các công đoạn của dây chuyền sản xuất với việc sử dụng đa dạng các loại thiết bị nghiền, cán, băm nhỏ, bơm, quạt, băng tải vận chuyển v.v.
Tiêu thụ nhiên liệu đóng vai trò rất lớn để nung sản phẩm đến nhiệt độ cao. Đối với sản phẩm gạch xây dựng, gốm thô thì than đóng vai trò là nhiên liệu chính.
Đối với sản phẩm gốm có men, nhiên liệu khí được sử dụng phổ biến.
Công đoạn sấy thuờng được tích hợp với công đoạn nung theo đó nhiệt tận dụng được của công đoạn nung góp phần quan trọng cho việc sấy giúp tiết kiệm năng lượng. Việc phân tích rõ yếu tố tận dụng nhiệt từng bước đối với các công đoạn sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội giúp nâng cao khả năng tiết kiệm năng lượng và giảm tỉ lệ phế phẩm.
Trong một số trường hợp, các nhà máy có trang bị hệ thống khí hóa than giúp biến đổi than thành dạng nhiên liệu khí với thành phần chính là CO giúp giảm giá thành nhiên liệu so với việc sử dụng khí.
Có 3 loại hình lò nung được sử dụng phổ biến bao gồm lò con thoi nung gián đoạn theo mẻ để sản xuất gốm dân dụng; lò Tuynel được sử dụng cho các sản phẩm gốm đa dạng và lò thanh lăn sử dụng phổ biến hơn cho các loại hình gạch lát, ngói. Loại hình lò thanh lăn đem lại khả năng tiết kiệm năng lượng lớn hơn so với 2 loại hình lò nung kia.

## Slide 26: Trân trọng cảm ơn!