## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ESCO
Module 8.
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình trong dây chuyền sản xuất gạch gốm.

## Slide 2: Nội dung
Đặc điểm của việc sử dụng năng lượng trong sản xuất gạch nung.
Đặc điểm quá trình nung gạch.
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gạch.
Đặc điểm của việc sử dụng năng lượng trong sản xuất các sản phẩm gốm khác.
Đặc điểm của các loại hình lò nung gốm
Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất các loại hình gốm.

## Slide 3
      Năng lượng trong sản xuất gạch nung
Gạch nung là loại hình sản phẩm gốm thô dùng trong xây dựng. Năng lượng sử dụng chủ yếu bao gồm
Điện sử dụng cho các máy móc trong dây chuyền chế biến tạo hình, quạt, thiết bị ra vào gạch trong lò
Nhiên liệu mà chủ yếu là than được sử dụng trong quá trình nung gạch. Ở Việt Nam, than thuờng được trộn lẫn với đất trong quá trình chế biến tạo hình và một phần được rắc ngoài để điều chỉnh nhiệt độ tại vùng nung chính trong lò.
Các loại hình lò nung sử dụng chủ yếu hiện nay bao gồm lò vòng, lò Tuynel, lò Tuynel di chuyển, lò tuynel trần phẳng di chuyển.

## Slide 4: Năng lượng trong sản xuất gạch nung
Các công đoạn trong quá trình nung trong lò gạch bao gồm:
  Công đoạn sấy. Gạch mộc sau khi được chế biến tạo hình có thể được phơi, được sấy trong lò sấy và khi đưa vào lò nung, gạch mộc được sấy với nhiệt độ gia nhiệt thấp, tốc độ sấy được điều chỉnh phù hợp để tránh nứt, vỡ sản phẩm trong tiến trình sấy. Nhìn chung giai đoạn sấy có thể nâng nhiệt độ gạch lên đến 120oC.
  Công đoạn gia nhiệt. Được thực hiện với việc nâng dần nhiệt độ gạch lên cao, lúc này một số thành phần hữu cơ có thể được bốc ra thêm, nhiệt độ được nâng lên đến khoảng 500oC và các độ ẩm tinh thể có thể được bốc ra.
  Công đoạn nung. Được thực hiện với việc nhiệt độ gạch được nâng đến nhiệt độ kết khối với sự chuyển pha của đất thành dạng gốm. Tùy theo chất đất, nhu cầu cụ thể của thị trường về màu sắc gạch, nhiệt độ này có thể từ 800 – 1000 oC.
  Công đoạn làm nguội. Được thực hiện với việc gạch được làm nguội dần với tốc độ phù hợp tránh sự đột ngột gây ra nứt vỡ gạch.

## Slide 6: Đường cong nung trong lò Tuynel

## Slide 7: Năng lượng trong sản xuất gạch nung
Tùy theo công nghệ lò nung, các công đoạn sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội có thể tận dụng nhiệt lẫn với nhau bao gồm:
  Nhiệt cần thoát ra từ công đoạn làm nguội có thể hỗ trợ một phần cho quá trình sấy và một phần để làm nóng không khí cấp cho quá trình cháy nhiên liệu.
  Quá trình cháy nhiên liệu sử dụng không khí nóng từ quá trình làm nguội trước đó để giúp gạch nâng nhiệt độ lên nhiệt độ kết khối tại vùng nung.
  Khói sinh ra tại vùng nung sau khi sử dụng để nung gạch còn nhiệt độ cao sẽ được sử dụng để nâng nhiệt độ gạch lên từ từ tại vùng gia nhiệt và sau đó còn nhiệt thừa sẽ cấp cho vùng sấy rồi được hút ra qua ống khói.
  Với một số lò nung có tích hợp với lò sấy ở ngay bên cạnh, các đường dẫn khói nóng từ cuối vùng sấy của lò nung và đường dẫn không khí nóng từ vùng làm nguội sẽ được thiết kế để cung cấp nhiệt thích hợp cho lò sấy.

## Slide 8: Các loại hình công nghệ lò nung gạch ở VN
Các lò thủ công đốt theo mẻ gần như không được sử dụng nữa tại VN. Với các lò này, các công đoạn, sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội được tận dụng nhiệt rất giới hạn theo đó nhiệt từ công đoạn làm nguội gần như không được sử dụng cho các công đoạn trước.
Lò nung Tuynel được thực hiện với đường hầm dài có xe goòng chứa gạch đi trong đó. Nhiệt từ các vùng sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội được tổ chức chặt chẽ và có khả năng tận dụng nhiệt cao. Tuy nhiên, một tổn thất nhiệt lớn vẫn tồn tại khi xe go òng và sản phẩm gạch ra vẫn còn nóng. Khối lượng xe goòng khá tương đương với khối lượng gạch chất lên nó gây ra tổn thất nhiệt cao.
Các loại hình lò vòng có tổn thất nhiệt tích lũy tại tường lò lớn.
Lò tuynen trần phẳng di chuyển, lò tuynel di chuyển do cấu trúc lò bằng bông gốm nhẹ nên tổn thất nhiệt tích lũy thấp hơn.

## Slide 9: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
1. Kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của lò
yếu tố dễ gây ra rò rỉ,
chưa được thiết kế, trang bị đúng,

## Slide 10: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel

## Slide 11: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel

## Slide 12: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
2. Xe goòng nhẹ
Xe goòng là bộ phận quan trọng của lò có chức năng chứa gạch và đi từ đầu này sang đầu kia của lò trong suốt quá trình nung, sấy.
Thông thường, 1 lò gạch tuy nel có số lượng xe goòng đủ cho cả lò nung và hầm sấy và một số để bên ngoài phục vụ xếp gạch vào goòng để lò hoạt động liên tục.
Xe goòng thường được chế tạo bằng khung thép, bánh gang chạy trên ray và mặt trên cùng có lớp vật liệu chịu lửa, cách nhiệt đủ dày để không gian dưới đáy goòng không bị nóng quá ảnh hưởng đến dầu mỡ bôi trơn cho các bánh xe.

## Slide 13: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
2. Xe goòng nhẹ
Xe goòng ở Việt nam thường ít được chú trọng nên có khối lượng lớn vì xây bằng nhiều gạch chịu lửa nặng, hay bị hỏng và phải sửa chữa.
  Nguyên nhân chính: do chất lượng xây dựng, vữa sử dụng không chuẩn và khi thao tác thường hay quét khi làm sạch xe goòng sau khi lấy gạch ra khỏi lò. Khi đó bụi xe goòng tích tụ trong các mạch vữa sẽ dần làm rời các viên gạch xây xe goòng.
  Kinh nghiệm các nước là nên dùng máy hút bụi công nghiệp làm sạch xe goòng vừa tránh bụi cho công nhân vừa giữ cho xe được bền vững.
Khi xe goòng nặng, lượng nhiệt tích tụ lớn nên lâu nguội, ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân xếp gạch lên goòng.
Như vậy, việc có được kết cấu xe goòng nhẹ:
  tiết kiệm năng lượng
  nâng cao được năng suất lao động
  cải thiện điều kiện môi trường lao động cho công nhân.

## Slide 14: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
3. Giảm tổn thất do tỏa nhiệt ra ngoài môi trường:
Các kết cấu tường lò, đường ống dẫn khí/khói từ lò nung sang hầm sấy là những kết cấu lớn, chịu nhiệt độ cao và tỏa nhiệt nhiều;
Vì vậy, gây tổn thất nhiệt và ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của công nhân vận hành lò;
Nhìn chung, các cơ sở đều có thực hiện cách nhiệt cho các kết cấu tỏa nhiệt nhiều nhưng có nhiều điểm vẫn tổn thất nhiệt lớn;
Các vật liệu cách nhiệt hiện nay có sẵn nhiều trên thị trường;
Các cơ sở nên thực hiện cách nhiệt tốt hơn và lấy tiêu chí 60oC cho bề mặt kết cấu để đảm bảo giảm thiểu tỏa nhiệt ra môi trường.

## Slide 15: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
4. Cải tạo, điều chỉnh lưu động khí/khói trong hệ thống lò Tuynel
Việc cải tạo, điều chỉnh cho hệ thống khí/khói trong hệ thống lò nung sấy là việc khó khăn đòi hỏi người tư vấn hay thực hiện có kiến thức tốt về vấn đề sấy và sử dụng nhiệt hiệu quả.
Với nhiều cơ sở sản xuất, đây là tiềm năng lớn cho việc tiết kiệm năng lượng.
Một số quy tắc sau có thể dùng để tham khảo khi điều chỉnh hệ thống khí/khói cho lò nung sấy:
  Tỷ lệ khối lượng khí ra khỏi lò/gạch là 3kg khí cho 1 kg gạch.
  Thường của Việt nam có thể nhiều hơn một ít do sử dụng than làm nhiên liệu nhưng không nên quá 4kg khí/1 kg gạch.

## Slide 16: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
4. Cải tạo, điều chỉnh lưu động khí/khói trong hệ thống lò Tuynel
Khí thải cuối cùng ra khỏi hầm sấy nên được điều chỉnh bằng biến tần và đảm bảo lượng khí vào cân bằng với lượng khí ra tránh khả năng lọt khí lạnh từ không khí bên ngoài vào lò.
Ưu tiên trích khí nóng từ vùng làm nguội sang để sấy qua đó có thể giảm được lưu lượng khói thải ra khỏi lò.
Sử dụng hệ thống làm nguội nhanh để kéo dài được thời gian làm nguội khi đi qua vùng chuyển đổi quartz.
Chú ý điều chỉnh lượng khí hợp lý trong quá trình làm nguội nhanh để đảm bảo đúng nhiệt độ cần làm nguội. Nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống này không hợp lý nên gạch bị giòn.

## Slide 17: Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò Tuynel
5. Hệ thông sấy hiệu quả
Với quá trình hiện đại hóa và tăng cường sử dụng máy móc, giảm nhân công lao động như hiện nay, nhiều cơ sở đã trang bị những xe nâng vận chuyển gạch và do đó khi vận hành đã không xếp gạch được như người lao động xếp gạch cho quá trình phơi trên sân. Hiệu quả phơi gạch trên sân bị giảm nhiều.
Hiện nay, giải pháp dùng năng lượng mặt trời cho việc sấy có nhiều mô hình mới. Việc tìm được một mô hình thích hợp sẽ giúp cho khả năng tận dụng năng lượng mặt trời tốt hơn giúp tiết kiệm năng lượng.

## Slide 18: Năng lượng sử dụng trong các loại hình sản phẩm gốm sứ khác
Nhìn chung các loại hình gốm sứ không phải gạch nung có yêu cầu cao hơn về mẫu mã, hình dáng, đặc tính bề mặt sản phẩm.
Công đoạn chế biến nguyên liệu, tạo hình sản phẩm đòi hỏi công phu hơn về các máy móc thiết bị với nguyên liệu có thể có độ dẻo cao hơn, các công đoạn tạo hình đa dạng và chi tiết hơn do đó tiêu thụ điện cho các công đoạn chế biến, tạo hình có thể cao hơn hoặc đòi hỏi nhiều lao đông tỉ mỉ hơn đối với các loại hình gốm mĩ nghệ, dân dụng.
Công đoạn sấy, nung đòi hỏi cao hơn về độ chính xác trong đường cong sấy, đường cong nung đồng thời nhiên liệu sử dụng cần phải tránh được sự hình thành bụi, hắc ín (tar) có thể làm hỏng bề mặt sản phẩm.
Nhiên liệu sử dụng cho các loại hình lò nung gốm sứ thuờng là nhiên liệu khí (LPG; khí thiên nhiên hoặc khí từ quá trình khí hóa đã được lọc sạch và làm nguội)

## Slide 19: Năng lượng sử dụng trong các loại hình sản phẩm gốm sứ khác
Lò nung sử dụng trong sản xuất gốm sứ bao gồm.
  Các loại hình lò bầu đốt trấu ở vùng đồng bằng sông cửu long, Lò bậc thang đốt củi ở Bình Dương, lò đứng đốt than ở khu vực Bát tràng hoặc các làng nghề gốm phía Bắc đã và đang thu hẹp sản xuất và tiến tới loại bỏ do ô nhiễm môi trường, tỉ lệ sản phẩm bị vỡ, hỏng cao.
  Lò con thoi sử dụng khí LPG đốt theo mẻ đã và đang phát triển mạnh trong các doanh nghiệp sản xuất gốm. Các doanh nghiệp làng nghề phía Bắc nhìn chung sản xuất nhỏ nên các lò con thoi đều là cỡ nhỏ từ 9 – 18 m3. Các doanh nghiệp khu vực Bình Dương sử dụng các lò con thoi cỡ lớn lên đến 230 m3 sản xuất với sản lượng cao nên suất tiêu hao nhiệt giảm nhiều.

## Slide 20: Năng lượng sử dụng trong các loại hình sản phẩm gốm sứ khác
Các loại hình lò nung trong sản xuất gốm sứ (tiếp)
  Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm sứ xây dựng (lavabo, toilet, v.v.) thuờng có sản lượng lớn và ổn định nên hay sử dụng lò Tuynel đốt khí LPG hoặc khí thành phẩm từ quá trình khí hóa than. Nhìn chung các lò tuynel nung gốm xây dựng này có xe go òng được thiết kế với vật liệu nhẹ hơn nhiều so với xe go òng của lò tuynel sản xuất gạch nung. Tuy nhiên, một lượng nhiệt tổn thất lớn vẫn nằm ở các thanh kê, và xe goòng đồng thời do nhiên liệu sử dụng là loại đắt tiền nên việc giảm tổn thất nhiệt sẽ đem lại kết quả lớn về tiết kiệm chi phí.
  Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm gạch ốp lát có men thuờng sử dụng các lò thanh lăn đốt khí LPG hoặc khí hóa than. Các lò thanh lăn do không có xe goòng nên giảm được một lượng tổn thất nhiệt lớn qua các xe goòng và thanh kê.

## Slide 21: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ khác.
Việc khảo sát kỹ các cơ cấu trang thiết bị sử dụng điện đem lại khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể với việc sử dụng biến tần cho các quạt, bơm, các loại hình máy nghiền, băng tải.
Với việc sử dụng nhiều nguyên liệu đầu vào theo hình thức phối trộn trong các bài phối liệu khác nhau, việc lập bản đồ năng lượng (ENERGY MAPPING) đem lại cơ hội lớn trong việc quản lý toàn bộ trong dây chuyền giúp giảm thất thoát nguyên vật liệu và nâng cao hiệu suất sản xuất tổng thể.
Công đoạn sấy có nhiều phương thức sấy đa dạng bao gồm sấy phun, các buồng sấy theo mẻ, lò sấy tuynel hay thanh lăn tận dụng nhiệt từ lò nung đem lại tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn khi khảo sát kỹ và tối ưu hóa quá trình cấp nhiệt cho từng công đoạn.

## Slide 22: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ khác.
Cũng như sản xuất gạch, phần lớn năng lượng sử dụng với chi phí năng lượng cao tập trung ở lò nung với các cơ hội tiết kiệm năng lượng sau:
  Khảo sát, cân bằng năng lượng cho lò nung và tìm hiểu các tổn thất nhiệt để có thể giảm các tổn thất nhiệt và tối ưu hóa quá trình nung. Các giải pháp của lò tuynel nung gạch có thể xem xét để ứng dụng cho phù hợp.
  Nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống khí hóa than.
  Nghiên cứu tận dụng nhiệt để sấy không khí trước khi cấp cho quá trình cháy khí tại vòi phun.
  Nghiên cứu tận dụng nhiệt thừa từ lò nung để hóa khí cho LPG.

## Slide 23: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gốm sứ khác.
Với các doanh nghiệp sử dụng lò nung con thoi đốt theo mẻ, ở cuối quá trình nung nhiệt độ khói thải thuờng ở mức rất cao (300 – 600oC) mà không tận dụng được. Việc nghiên cứu xây dựng lò sấy tận dụng nhiệt từ lò nung hoặc vận hành 2 hoặc nhiều lò nung có tính kết nối có thể giúp tận dụng lượng nhiệt thừa của lò nung trước cho việc sấy hoặc gia nhiệt ở lò nung tiếp theo.
Trong một số thời điểm khi giá điện rẻ hơn giá khí LPG, một số doanh nghiệp đã thiết kế hệ thống nâng nhiệt độ lò nung đến khoảng 700oC bằng điện và việc nâng tiếp nhiệt độ từ 700oC lên khoảng 1000 – 1100 oC có thể sử dụng LPG.

## Slide 24
      TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!