## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ESCO
Module 9.
Một số nghiên cứu thực tế điển hình về sử dụng năng lượng TK&HQ trong ngành.

## Slide 2: Trường hợp nghiên cứu– Nhà máy gạch Tuynel Đồng Tâm
Công ty TNHH Đồng Tâm có địa chỉ ở Km9, đường 391, Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương được thành lập từ năm 2003 sản xuất gạch xây dựng bằng hệ thống nung sấy gạch theo kiểu Tuynel với tổng diện tích mặt bằng khoảng 40.000 m2 trong đó bố trí hệ thống sân phơi 6.000 m2 có mái che; 1000 m2 ngoài trời; khu vực tập kết đất 10000 m2; Nhà chứa đất nguyên liệu có mái che 1000 m2; Khu vực đùn ép gạch mộc 500 m2; hệ thống lò nung sấy Tuynel 1200m2; sân thành phẩm 10.000 m2 và hệ thống giao thông nội bộ, văn phòng.
Hệ thống lò nung sấy Tuynel của cơ sở sản xuất gạch Đồng Tâm được xây dựng từ năm 2003.

## Slide 3: Đặc điểm lò nung Tuynel của công ty
Lòng lò hẹp và cao được xây bằng gạch chịu lửa cách nhiệt bằng xỉ than và các lớp tường dày.
Chiều cao xếp gạch từ mặt trên xe goòng đến đỉnh vòm là cao gây ra phân lớp khí động trong lò khó điều chỉnh dẫn đến gạch bị non ở dưới, già ở trên.
Phần mái vòm với chiều cao cố định từ đầu này đến đầu kia lò tạo ra khe hở lớn thông suốt từ đầu lò đến cuối lò nên khí lưu động mạnh làm giảm nhiệt độ ở đỉnh goòng gây nên hiện tượng non gạch ở đỉnh goòng.
Lò nung được kết nối với lò sấy tuynel theo đó một phần khí sấy trích ra từ vùng làm nguội lò nung và toàn bộ khói thải lò nung có nhiệt độ cao sẽ được đưa sang hầm sấy phục vụ cho công tác sấy.
Lò nung Tuynel có hệ thống làm lạnh nhanh với quạt được bố trí ở đó tuy nhiên khi vận hành, lò nung không sử dụng cơ chế làm lạnh nhanh này. Cần khôi phục để sử dụng cho hợp lý.
Xe goòng của lò xây theo kiểu cũ khá nặng do lớp vật liệu chịu lửa lớn và các khối xây nặng nề. Tổn thất nhiệt do tích lũy tại xe goòng do vậy khá cao.

## Slide 4: Cấu trúc lò nung, lò sấy

## Slide 5: Hiện trạng sản xuất của lò nung
Tỷ lệ gạch thành phẩm loại 1 thấp với khoảng 17% phế phẩm do nung (gạch non) tồn tại ở đỉnh xe goong và góc đáy xe goong.
Hoạt động sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết mùa vụ và gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa do không có gạch mộc khô cung cấp cho sản xuất.
Hiệu quả vận hành của hầm sấy thấp và cần có hầm sấy phụ tiêu tổn nhiều năng lượng đáp ứng cho mùa mưa.
Lò có hệ thống đường ống và quạt cho làm lạnh nhanh nhưng không sử dụng được. Điều này cũng là nguyên nhân của tổn thất nhiệt do tồn trữ trong gạch và xe goòng ra khỏi lò cao hơn

## Slide 6: Cân bằng năng lượng cho lò nung
Chart: Dòng năng lượng nhiệt trong lò (kW)
| Do khói thải | Không khí nóng đến hầm sấy | Không khí nóng đi đến hầm sấy phụ | Nhiệt để bốc hơi nước trong lò | Tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường | Tổn thất do tồn trữ trong gạch ra lò | Tổn thất do tồn trữ trong xe goòng | Tổn thất do sự hình thành CO
 | 432 | 664 | 116 | 102 | 46 | 7 | 27 | 57

## Slide 7: So sánh 3 trường hợp nghiên cứu của CHP
Chart: 
| Lượng Nhiệt từ khói thải đi sang hầm sấy | Lượng Nhiệt từ không khí nóng trích sang hầm sấy chính | Lượng Nhiệt từ không khí nóng trích sang hầm sấy phụ | Lượng Nhiệt cần để bốc hơi nước cho gạch trong lò nung | Tổn thất do tỏa nhiệt ra môi trường | Tổn thất nhiệt do tích lũy trong gạch và xe goòng | Tổn thất nhiệt do quá trình cháy hình thành CO
 | 386 | 593 | 104 | 91 | 62 | 32 | 51
Chart: 
| Nhiệt lượng để nâng nhiệt độ gạch mộc | Nhiệt lượng để nâng nhiệt độ xe goòng | Nhiệt lượng khói thải mang ra ngoài | Tổn thất nhiệt do tỏa nhiệt ra môi trường | Lượng nhiệt sử dụng cho bốc hơi nước
 | 67.8089 | 76.5375 | 410.83 | 20 | 403.8236
Nhiệt năng sử dụng tại hầm sấy tuynel
Nhiệt năng sử dụng tại lò nung tuynel

## Slide 8: Nhận xét tình trạng
  Hầm sấy ngắn hơn lò nung 26m, quá trình sấy diễn ra ngắn không đáp ứng được thời gian bốc hơi nước đến khô. Khi thời tiết ẩm doanh nghiệp phải vận hành lò sấy phụ với việc tiêu thụ năng lượng tăng thêm lên đến 410.83 kJ/kg gạch.
  Quạt hút hầm sấy vận hành với công suất cao nên đã hút thêm 35,438 kg/giờ không khí bên ngoài vào trong hầm sấy và hòa trộn với 41104 kg/giờ khí nóng đi sang từ lò nung. Lượng không khí đưa thêm vào này đã làm giảm nhiệt độ hỗn hợp sử dụng để sấy và do đó làm giảm hiệu quả sấy của hầm sấy; làm tăng tổn thất do khói thải.
  Tổn thất nhiệt do khói thải của hầm sấy tính toán được từ kết quả đo là 410.83 kJ/kg gạch tương đương với 42% lượng nhiệt đưa vào hầm sấy. Lượng Nhiệt sử dụng để bốc hơi nước trong gạch là 403.8kJ/kg gạch vào thời điểm đo. Nếu giảm được tổn thất nhiệt do khói thải của hầm sấy thì lượng Nhiệt có được sẽ tăng thêm để đẩy nhanh được tốc độ sấy làm tăng nhiệt độ gạch ra khỏi hầm sấy dẫn đến khả năng làm giảm thời gian nung và do đó tăng được công suất của lò.

## Slide 9: Dự kiến giải pháp tiết kiệm năng lượng
Cải tạo kéo dài hầm sấy thêm 26m, bố trí lại các kênh dẫn khí, khói của hầm sấy; thay thế quạt hút khói tổng của hầm sấy và thay đổi ống khói của lò.
Lắp đặt thêm các biến tần phù hợp cho các quạt để đảm bảo điều khiển lưu lượng khí, khói của hệ thống lò nung, hầm sấy theo phương thức tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh nhanh.
Trang bị cho cơ sở sản xuất các thiết bị đo nhanh cần thiết và tập huấn việc sử dụng các thiết bị này cho cơ sở để có thể điều chỉnh việc vận hành một cách tối ưu.
Cải tạo lò nung theo hướng trang bị thêm các vách trần thả xuống để đảm bảo tính đồng đều về khí động trong lò, tăng cường khả năng tích nhiệt của lò qua đó tăng được tính đồng đều của sản phẩm gạch qua đó giảm được tỉ lệ phế phẩm của lò.
Cải tạo xe goòng theo hướng sử dụng gạch lỗ ở lõi, gạch chịu lửa bản to ở mặt trên và bao quanh giúp giảm đáng kể khối lượng xe goòng qua đó giảm được tổn thất nhiệt do tích lũy trên xe goòng
Điều chỉnh kết cấu xe goòng đồng loạt đảm bảo giảm thiểu hiện tượng lọt khí xuống dưới đáy goòng
Điều chỉnh để áp dụng hệ thống làm lạnh nhanh cho lò.

## Slide 10: Những hoạt động đã thực hiện
Khảo sát và lên phương án kỹ thuật cho việc cải tạo hệ thống lò nung, hầm sấy
Lên danh mục các trang thiết bị cần mua và hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các trang thiết bị như quạt hút, biến tần, bông gốm cách nhiệt
Lên danh mục các thiết bị đo cần thiết trong việc hiệu chỉnh chế độ làm việc trên lò để trang bị cho cơ sở.
Hướng dẫn cơ sở thực hiện việc sử dụng thiết bị đo để vận hành lò
Hướng dẫn cơ sở trong việc thực hành hiệu chỉnh lò nhằm có được hiệu quả nung sấy tối ưu và cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao.

## Slide 11: Các hoạt động đã thực hiện
Cấu trúc lò nung được cải tạo với trần thả để xếp gạch theo khối phẳng
Xe goòng sau cải tiến được xây bằng gạch lỗ và gạch chịu lửa to bản

## Slide 12: Những hoạt động đã thực hiện
Cách thức xếp gạch trên xe goòng trước khi cải tạo
Cách thức xếp gạch trên xe goòng sau khi cải tạo

## Slide 13: Những hoạt động đã thực hiện
Biến tần được lắp đặt sau khi cải tạo

## Slide 14: Kết quả đạt được của hoạt động tiết kiệm năng lượng
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Thông tin chung |  |  | 
Sản lượng gạch sản xuất | viên/giờ | 3825.00 | 4074
Sản lượng gạch sản xuất một năm | Viên/năm | 30,294,000 | 32,269,981
Suất tiêu hao năng lượng | kJ/kg gạch | 2,293.34 | 1,172.308922
Tiết kiệm năng lượng do cải tạo hệ thống sấy và phương pháp điều chỉnh lưu lượng khí trong hệ thống nung sấy |  |  | 
Suất tiêu hao năng lượng để bốc hơi nước trong hệ thống sấy | kJ/kg gạch | 694.78 | 755.56
Lượng năng lượng tiết kiệm được do cải tạo hệ thống sấy | kJ/kg gạch |  | 401.7
Năng lượng tiết kiệm được do tăng hiệu quả sấy | % |  | 58%

## Slide 15
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Tiết kiệm năng lượng do giảm tổn thất qua đường khói thải. |  |  | 
Năng lượng thoát ra qua đường khói thải | kJ/kg gạch | 394.55 | 215.4
Tổn thất năng lượng giảm được | kJ/kg gạch |  | 179.15
Tổn thất năng lượng giảm được | % |  | 45
Tiết kiệm năng lượng do giảm tổn thất tích lũy với xe goòng nhẹ hơn |  |  | 
Khối lượng gạch trên xe goòng | kg/goòng | 3,188 | 4,253
Khối lượng thể xây xe goòng | kg/ goòng | 6837 | 3636
Khối lượng khung thép xe goòng | kg/ goòng | 663 | 663
Tổn thất do tích lũy | kJ/wagon | 529397 | 391367
Tổn thất do tích lũy | kJ/kg gạch | 166.1 | 92.0
Tổn thất do tích lũy giảm được | kJ/kg gạch |  | 74.1
% năng lượng tiết kiệm được do tích lũy | % |  | 45%
Tổng tổn thất do tích lũy và khói thải trước khi thực hiện dự án | kJ/kg gạch | 560.6 | 307.4
Tổng tổn thất giảm được do tích lũy và khói thải | kJ/kg gạch |  | 253.21
% tổn thất giảm được do tích lũy và khói thải | % |  | 45%

## Slide 16
Mô tả | Đơn vị | Hệ thống trước cải tạo | Hệ thông sau cải tạo
Thay thế than rắc trên lò bằng mùn cưa |  |  | 
Lượng mùn cưa rắc vào lò | kg/viên |  | 0.008145
% năng lượng giảm được | % |  | 0.52
Chi phí nhiên liệu tiết kiệm được |  |  | 
Tổng chi phí nhiên liệu | VND/giờ | 632,100 | 253,438
Chi phí nhiên liệu giảm được | VND/giờ | 378,663 | 
Chi phí nhiên liệu giảm được | VND/năm | 2,999,010,647 | 
Phế phẩm nứt vỡ do nung | % | 2.15 | 0.88
Sản phẩm kém chất lượng do nung (non) | % | 15 | 10
Doanh thu | VND/giờ | 3,066,598 | 3,755,215
Chi phí | VND/giờ | 1,912,500 | 2,444,696
Lợi nhuận đạt được | VND/giờ | 1,154,098 | 1,310,520
Tổng lợi nhuận đem lại do cải tạo | VND/năm |  | 4,237,870,057
Chi phí đầu tư | VND |  | 4,851,205,350
Thời gian hoàn vốn | năm |  | 1.145

## Slide 17: Kết luận cho trường hợp điển hình
Phương án tiết kiệm năng lượng ở đây là cách tiếp cận tổng thể để cải tiến toàn bộ hệ thống lò nung, sấy và hệ thống xe goòng nên đem lại hiệu quả cao về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gạch bằng Lò Tuynel.
Hiệu quả của việc cải tạo đã đưa đến những hiệu ứng đi kèm đáng kể bao gồm:
  Nâng cao được chất lượng thành phẩm
  Sản xuất được loại hình sản phẩm gạch đặc trong khi trước đây lò không sản xuất được loại hình sản phẩm này.
  Tiết kiệm được điện do sử dụng biến tần đồng thời thay đổi cách xếp gạch làm giảm trở lực đường khí/khói
Nhìn chung, mỗi loại hình công nghệ và nhà máy khi khảo sát, cân bằng năng lượng có thể giúp tìm ra các phương án tiết kiệm năng lượng khả thi.
Việc liên tục tìm kiếm những bài học kinh nghiệm những ứng dụng công nghệ mới, phương thức quản lý mới hiệu quả giúp cho tiến trình tiết kiệm năng lượng luôn được thực thi.

## Slide 18: Trân trọng cám ơn!