## Slide 1
Module 4.6.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành Dệt may.
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

## Slide 2: THẢO LUẬN NHÓM
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Bạn nghĩ lĩnh vực nào sử dụng năng lượng cao nhất Việt Nam? Xác định những người sử dụng năng lượng được chỉ định trong ngành dệt may? Công ty của bạn chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng nào? Tiềm năng TKNL trong công ty của bạn là gì?
Thuyết trình trong 5 phút

## Slide 3: Việc sử dụng năng lượng trong công nghiệp toàn cầu
Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFC) theo ngành giai đoạn 2000 - 2022
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Nông nghiệp/Lâm nghiệp
Không sử dụng năng lượng
Không xác định
Tổng tiêu thụ năng lượng trên thế giới từ năm 2000
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Phi năng lượng
Notes: OECD Europe includes: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom.
Changing focus from the U.S. stage of energy management to the work stage now.
Borrowed this slide from DOE. The stand out part of this is that industry consumes 50% of world energy. When you look at many developing countries, industrial energy use can be as large as 70- 80% of their total use.
This does not go unrecognized. Many countries have developed energy management system standards or other types of national programs to help their industry. These countries include Denmark, Ireland, China, Korea, Japan, Spain, Thailand, Germany, Sweden, United Kingdom. So there is a ground swell of energy management standards that have been developed our are in the process of being developed.

## Slide 4: Tiêu thụ điện theo ngành ở Việt nam
Tổng tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam từ năm 2000
Nông nghiệp/Lâm nghiệp
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Phi năng lượng

## Slide 5: Tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo ngành ở VN

## Slide 6: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VN

## Slide 7: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3068 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (tăng từ 2496 cơ sở từ năm 2017) tiêu thụ năng lượng 51.393.648 TOE trong đó cơ sở tiêu thụ Năng lượng trọng điểm thuộc mảng công nghiệp chiếm phần lớn là 2599 cơ sở tiêu thụ 50.570.115 TOE. Công nghiệp Việt Nam có ưu thế lớn về tiết kiệm năng lượng
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 8: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2021
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Số lượng cơ sở năng lượng trọng điểm ngành Dệt may 700

## Slide 9: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 10: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
Năng lượng sơ cấp
Năm 2020, TPES của Việt Nam ước đạt 95.762 KTOE, chỉ tăng 1,5% so với năm trước.
1
Sử dụng năng lượng sơ cấp
﻿Sản lượng xuất khẩu của năm 2019 chỉ còn 8.834 KTOE, giảm 2,4 lần so với năm 2010
﻿Năm 2019, năng lượng nhập khẩu là 44.342 KTOE, tăng 39,6% so với năm 2018
2
Thống kê năng lượng Việt Nam 2020

## Slide 11: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TẠI VIỆT NAM
Cường độ năng lượng theo từng nước
﻿Xét trên quy mô dân số, chỉ số TPES trên đầu người của Việt Nam ở năm 2018 còn tương đối thấp, chỉ 848 kgOE/người, thậm chí còn thập hơn trung bình của toàn khối ASEAN là 1.041 kgOE/người. Tuy nhiên, cường độ TPES trên GDP lại khá cao. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam cần phải cải thiện
3
Lượng năng lượng cần thiết để sản xuất một đơn vị sản lượng kinh tế. Con số thấp hơn có nghĩa là các nền kinh tế tạo ra giá trị kinh tế theo cách ít sử dụng năng lượng hơn.
4
Cường độ năng lượng, 2000- 2020
Thống kê năng lượng Việt Nam 2020

## Slide 12: Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới (nguồn EVN)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 13: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 47% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất.
  Các ngành này tiêu thụ khoảng 70% năng lượng của toàn ngành công nghiệp.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.

## Slide 14: Cấu trúc tiêu thụ NL trong ngành công nghiệp
Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng theo loại ngành:
  Ngành sản xuất: 60%
  Ngành xây dựng: 15%
  Ngành khai khoáng: 10%
  Ngành vận tải và logistics: 5%
Các loại năng lượng chính được sử dụng:
  Điện: Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu năng lượng sử dụng của ngành công nghiệp.
  Than: Chủ yếu sử dụng trong ngành xi măng và luyện kim.
  Dầu và khí tự nhiên: Được sử dụng trong các ngành sản xuất và hóa chất.

## Slide 15: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ cũ, tiêu thụ năng lượng cao và gây ô nhiễm môi trường.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.
Bạn có thể chia sẻ những nguyên nhân tiêu thụ năng lượng lớn trong công ty của bạn?

## Slide 16: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.
Bạn vui lòng chia sẻ những thách thức mà công ty bạn gặp phải trong quản lý và sử dụng năng lượng?

## Slide 17: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam

## Slide 18: THẢO LUẬN
Bạn hãy vui lòng chia sẻ vè các xu hướng hoặc công nghệ mới mà bạn biết và tin rang nó có thể phù hợp với công ty của bạn?

## Slide 19
Ngành dệt may Việt Nam

## Slide 20: Cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam
Hình: Cải thiện cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm trong giai đoạn 2 của VNEEP
Thay đổi cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm
Sắt thép
Bột giấy và giấy
Dệt may và da
Vật liệu xây dựng khác
Xi măng
Nguồn: RCEE-NIRAS, Đánh giá chương trình hiệu quả năng lượng Việt Nam – Giai đoạn II (Hà Nội: Danida/MOIT, 2017)

## Slide 21: Tổng quan ngành dệt may Việt Nam
Vị trí trong nền kinh tế: Ngành xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng vào GDP.
Đóng góp GDP: Chiếm khoảng 12% GDP công nghiệp và 5% tổng GDP quốc gia.
Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2023: Ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022
Phân khúc sản xuất:
  Sợi: Sản xuất xơ, sợi dệt.
  Dệt vải: Dệt và nhuộm vải.
  May mặc: Sản xuất quần áo, thời trang.
Thị trường:
  Xuất khẩu: Chiếm khoảng 80% tổng sản lượng.
  Nội địa: Chiếm khoảng 20% tổng sản lượng.

## Slide 22: Các thị trường xuất khẩu chính
Hoa Kỳ: Chiếm 37,98% tổng kim ngạch xuất khẩu, ước đạt 16,71 tỷ USD, tăng 12,33% so với năm 2023
Nhật Bản: Chiếm 10,39%, ước đạt 4,57 tỷ USD, tăng 6,18%.
EU: Chiếm 9,77%, ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,66%.
Hàn Quốc: Chiếm 8,93%, ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 10,36%.
Trung Quốc: Chiếm 8,3%, ước đạt 3,65 tỷ USD, tăng 1,76%.
ASEAN: Chiếm 6,59%, ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 4,84%.

## Slide 23: Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất
Tích cực:
  Chính sách ưu đãi từ chính phủ: Hỗ trợ thuế, tín dụng cho doanh nghiệp dệt may.
  Hiệp định thương mại tự do (FTAs): EVFTA, CPTPP mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thách thức:
  Cạnh tranh toàn cầu: Đối mặt với Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ.
  Tiêu chuẩn môi trường và lao động: Yêu cầu cao từ các thị trường nhập khẩu.

## Slide 24: Tình hình lao động trong ngành
Tổng số lao động: Khoảng 2,5 triệu người, chiếm 25% lực lượng lao động công nghiệp.
Đặc điểm lao động:
  80% là nữ giới.
  Độ tuổi trung bình: 35 tuổi.
Thách thức:
  Thiếu hụt lao động có tay nghề cao.
  Điều kiện làm việc cần cải thiện.
  Mức lương trung bình thấp hơn so với các ngành công nghiệp khác.

## Slide 25: Công nghệ trong sản xuất
Mức độ ứng dụng tự động hóa và số hóa: 30% doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0.
Đầu tư vào máy móc hiện đại:
  Tăng năng suất lên 20%
  Giảm chi phí 15%.
Hướng đi mới:
  Sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng
  Sử dụng nguyên liệu tái chế.

## Slide 26: Thách thức và cơ hội
Thách thức:
  Chuỗi cung ứng bị gián đoạn: Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột địa chính trị.
  Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu: 70% nguyên liệu dệt may phải nhập khẩu.
Cơ hội:
  Hiệp định thương mại tự do (FTAs): RCEP, EVFTA mở rộng thị trường và giảm thuế.
  Nhu cầu tăng từ các thị trường mới nổi: Châu Phi, Trung Đông.

## Slide 27: Tiêu thụ năng lượng
Tiêu thụ năng lượng lớn: Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng nhất.
Chi phí năng lượng: chiếm từ 8-10% tổng chi phí sản xuất.
Các giai đoạn sản xuất chính cần năng lượng:
  Kéo sợi.
  Nhuộm và hoàn thiện vải.
  Sản xuất hang may mặc.

## Slide 28: Các nguồn năng lượng chính được sử dụng
Năng lượng điện: Vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất.
Nhiên liệu hóa thạch: Than, dầu, khí đốt (sấy khô, nhuộm vải).
Hơi nước: Hỗ trợ trong quá trình xử lý nhiệt.
Nguồn năng lượng tái tạo (mới được áp dụng): Điện mặt trời, năng lượng sinh khối.
Các nguồn năng lượng chính được sử dụng trong ngành dệt may

## Slide 29: Tình hình tiêu thụ năng lượng hiện nay
Số liệu thực tế:
  Mức tiêu thụ điện trung bình của các nhà máy dệt nhuộm: khoảng 0,2-0,4 kWh/kg vải.
  Sử dụng nước nóng và hơi: 80-100 kg hơi/tấn vải.
Tỷ lệ năng lượng trong giá thành sản phẩm:
  Năng lượng có thể chiếm 20-25% chi phí vận hành ở một số công đoạn như nhuộm, giặt là.

## Slide 30: Các vấn đề trong sử dụng năng lượng
Chi phí năng lượng cao: Do giá điện và nhiên liệu tăng.
Hiệu suất năng lượng thấp: Nhiều thiết bị cũ tiêu thụ năng lượng lớn.
Ả nh hưởng môi trường: Phát thải CO₂ và tiêu thụ tài nguyên lớn.
Sử dụng chưa hết năng lượng tái tạo: Các nguồn năng lượng tái tạo chưa được tối ưu hóa để sử dụng.

## Slide 31: Tiềm năng TKNL trong ngành dệt may
Giải pháp công nghệ:
  Cải tiến máy nhuộm, máy sấy giảm tiêu thụ năng lượng.
  Sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt.
  Tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm lãng phí năng lượng.
  Áp dụng giải pháp số hóa: Hệ thống giám sát và quản lý năng lượng thông minh.
  Thay thế máy móc cũ bằng công nghệ hiện đại
  Sử dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, năng lượng sinh khối)

## Slide 32: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
  Giải pháp quản lý:
  Tăng cường đào tạo nhân viên về tiết kiệm năng lượng.
  Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng (EMS).
Giải pháp tài chính:
  Tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính, ESCO.
  Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất
  Sử dụng hệ thống máy móc tiết kiệm năng lượng.
  Tận dụng ánh sáng tự nhiên tại nhà xưởng.
  Lắp đặt cảm biến tự động để tắt đèn và thiết bị khi không sử dụng.

## Slide 33: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
Sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả
  Đánh giá chuỗi cung ứng để giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu.
  Áp dụng kỹ thuật cắt vải tối ưu nhằm giảm phế liệu.
  Tái sử dụng vải thừa và phụ liệu.
Ứng dụng công nghệ số
  Quản lý tồn kho thông minh để giảm chi phí lưu trữ.
  Tối ưu hóa sản xuất qua hệ thống tự động hóa.
  Phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu và sản lượng chính xác.
Đào tạo và nâng cao tay nghề lao động
Tổ chức các khóa học đào tạo kỹ năng cho công nhân.
Nâng cao nhận thức về tiết kiệm và sử dụng hợp lý tài nguyên.
Khuyến khích ý tưởng cải tiến từ đội ngũ lao động.

## Slide 34: Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
Tiết kiệm nước trong quy trình nhuộm và giặt
  Áp dụng công nghệ nhuộm ít nước hoặc nhuộm không nước.
  Tái sử dụng nước thải sau khi xử lý.
  Kiểm soát chặt chẽ lượng nước sử dụng trong từng khâu.
Giảm phát thải và tiết kiệm chi phí xử lý
  Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.
  Xử lý khí thải và nước thải bằng công nghệ hiện đại.
  Tích hợp các quy trình xanh để giảm chi phí và tăng hiệu quả.
  Loại bỏ lãng phí trong mọi khâu sản xuất.

## Slide 35: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
1. Một nhà máy may mặc tại TP. Hồ Chí Minh đã lắp đặt hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng.
Chi tiết:
  Công suất lắp đặt: 500 kWp (kilowatt peak).
  Tạo ra hơn 2.000 kWh mỗi ngày, đáp ứng 40% nhu cầu điện năng của nhà máy.
Lợi ích:
  Tiết kiệm 1,2 tỷ đồng mỗi năm tiền điện.
  Giảm đáng kể lượng phát thải CO2, góp phần vào phát triển bền vững.

## Slide 36: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
2. Một công ty dệt may tại Bắc Ninh đã thay thế toàn bộ hệ thống đèn huỳnh quang cũ bằng đèn LED hiệu suất cao.
Chi tiết:
  Thay thế 1.000 bóng đèn LED trong toàn bộ nhà xưởng.
  Lắp đặt cảm biến chuyển động tại các khu vực ít sử dụng như kho hàng và hành lang.
Lợi ích:
  Giảm 50% chi phí điện dành cho chiếu sáng.
  Kéo dài tuổi thọ hệ thống đèn, giảm chi phí bảo trì và thay thế.

## Slide 37: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
3. Một nhà máy dệt nhuộm tại Bình Dương đã nâng cấp hệ thống nồi hơi và cách nhiệt đường ống dẫn hơi.
Chi tiết:
  Thay thế nồi hơi cũ bằng nồi hơi đốt khí tự nhiên hiệu suất cao.
  Bọc cách nhiệt toàn bộ đường ống dẫn hơi để giảm thất thoát nhiệt.
Lợi ích:
  Giảm tiêu thụ nhiên liệu đốt tới 20%.
  Tiết kiệm hơn 500 triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm.

## Slide 38: Ví dụ về TKNL tại nhà máy dệt may ở Việt Nam
4. Một doanh nghiệp dệt nhuộm tại Bình Dương đã đầu tư hệ thống tái chế nước thải.
Kết quả:
  70% lượng nước sử dụng được tái chế để dùng lại.
  Giảm chi phí nước sạch và phí xử lý nước thải.
Thực tế:
  Kết hợp công nghệ xử lý sinh học và hóa học.
  Lắp đặt hệ thống kiểm soát lưu lượng nước để tránh lãng phí.

## Slide 39: Ví dụ về TKNL ngành dệt may trên thế giới
Công ty: Tamijuddin Textile Mills Limited Địa điểm: Gazipur, Bangladesh Ngành: Textile Manufacturing
Bối cảnh
Tamijuddin Textile Mills Limited đã tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động của mình. Công ty nhận thấy rằng việc triển khai hệ thống Kết hợp nhiệt và điện (CHP) có thể tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng bằng cách đồng thời tạo ra điện và nhiệt hữu ích từ cùng một nguồn năng lượng.
Lắp đặt Nhà máy đồng phát khí tự nhiên:
Công ty đã lắp đặt một nhà máy đồng phát chạy bằng khí tự nhiên sử dụng động cơ khí INNIO’s Jenbacher JMS 420 GS NL, với tổng công suất là 6 MWe. Hệ thống này tạo ra điện một cách hiệu quả đồng thời thu hồi nhiệt thải để sử dụng cho các mục đích khác.
Nguồn: https://www.energy-xprt.com/articles/tamijuddin-textile-mills-reduce-waste-and-increase-energy-efficiency-case-study-1146411?utm_source=chatgpt.com

## Slide 40: Q & A
Bạn có cho rằng công nghệ đồng phát kết hợp nhiệt điện có thể áp dung và có lợi tại Việt Nam?

## Slide 41
CẢM ƠN