## Slide 1
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 8.6:ꢀ
Cácꢀcơꢀhộiꢀtiếtꢀkiệmꢀnăngꢀlượngꢀđiểnꢀhìnhꢀtrongꢀ
ngànhꢀdệtꢀmay.

## Slide 2
Sản xuất sợi, kéo sợi

## Slide 3
Sản xuất sợi
Các giải pháp tăng hiệu suất năng lượng
• Hệꢀthốngꢀkhíꢀnén
o Tốiꢀưuꢀhóaꢀápꢀsuấtꢀ(từꢀphíaꢀcầu)
o Giảmꢀròꢀrỉ
• Hệꢀthốngꢀthôngꢀgióꢀvàꢀđiềuꢀhòaꢀẩm
o 3-5%ꢀápꢀsuấtꢀdươngꢀgiữaꢀkhíꢀcungꢀcấpꢀvàꢀkhíꢀthảiꢀra
o Điềuꢀkhiểnꢀtựꢀđộngꢀhệꢀthốngꢀtạoꢀẩm
§
§
Tốiꢀưuꢀhóaꢀquạtꢀcấpꢀvàꢀquạtꢀhồi,ꢀvíꢀdụ:ꢀquạtꢀFRP,ꢀtraoꢀđổiꢀgió,...
Tốiꢀưuꢀhóaꢀhệꢀthốngꢀphunꢀsương,ꢀvíꢀdụ:ꢀhệꢀthốngꢀphunꢀsương,ꢀkiểmꢀsoátꢀđộꢀẩm,…
• Máyꢀmóc
o Tựꢀđộngꢀhóaꢀvàꢀđồngꢀbộꢀhóaꢀcácꢀquạtꢀvậnꢀchuyểnꢀtrongꢀphòngꢀcungꢀbông
o Tránhꢀlôngꢀtơꢀởꢀtrongꢀmáyꢀđểꢀgiảmꢀmaꢀsátꢀvàꢀgiảmꢀđứtꢀsợiꢀ(đặcꢀbiệtꢀlàꢀtrongꢀmáyꢀkéoꢀsợiꢀnồiꢀ
khuyênꢀvàꢀmáyꢀcônꢀchỉꢀtựꢀđộngꢀ(AutoꢀCone)
o Tựꢀđộngꢀhóaꢀtốcꢀđộꢀmáyꢀtheoꢀđộꢀcăngꢀcủaꢀsợiꢀvàꢀlượngꢀsợiꢀtrongꢀmáyꢀkéoꢀsợiꢀnồiꢀkhuyên

## Slide 4
Sản xuất sợi
Các giải pháp tăng hiệu suất năng lượng
• Hệꢀthốngꢀkhíꢀnén
o Tốiꢀưuꢀhóaꢀápꢀsuấtꢀ(từꢀphíaꢀcầu)
o Giảmꢀròꢀrỉ
• Hệꢀthốngꢀthôngꢀgióꢀvàꢀđiềuꢀhòaꢀẩm
o 3-5%ꢀápꢀsuấtꢀdươngꢀgiữaꢀkhíꢀcungꢀcấpꢀvàꢀkhíꢀthảiꢀra
o Điềuꢀkhiểnꢀtựꢀđộngꢀhệꢀthốngꢀtạoꢀẩm
§
§
Tốiꢀưuꢀhóaꢀquạtꢀcấpꢀvàꢀquạtꢀhồi,ꢀvíꢀdụ:ꢀquạtꢀFRP,ꢀtraoꢀđổiꢀgió,...
Tốiꢀưuꢀhóaꢀhệꢀthốngꢀphunꢀsương,ꢀvíꢀdụ:ꢀhệꢀthốngꢀphunꢀsương,ꢀkiểmꢀsoátꢀđộꢀẩm,…
• Máyꢀmóc
o Tựꢀđộngꢀhóaꢀvàꢀđồngꢀbộꢀhóaꢀcácꢀquạtꢀvậnꢀchuyểnꢀtrongꢀphòngꢀcungꢀbông
o Tránhꢀlôngꢀtơꢀởꢀtrongꢀmáyꢀđểꢀgiảmꢀmaꢀsátꢀvàꢀgiảmꢀđứtꢀsợiꢀ(đặcꢀbiệtꢀlàꢀtrongꢀmáyꢀkéoꢀsợiꢀnồiꢀ
khuyênꢀvàꢀmáyꢀcônꢀchỉꢀtựꢀđộngꢀ(AutoꢀCone)
o Tựꢀđộngꢀhóaꢀtốcꢀđộꢀmáyꢀtheoꢀđộꢀcăngꢀcủaꢀsợiꢀvàꢀlượngꢀsợiꢀtrongꢀmáyꢀkéoꢀsợiꢀnồiꢀkhuyên

## Slide 5
Sử dụng nguyên liệu hiệu quả và các quy trình
● SảnꢀphẩmꢀsợiꢀPolymeꢀvớiꢀcácꢀtínhꢀchấtꢀ
tốiꢀưuꢀhóaꢀbaoꢀgồmꢀkhảꢀnăngꢀnhuộmꢀ
đượcꢀcảiꢀthiện.
● Cóꢀthểꢀgiảmꢀthờiꢀgianꢀsảnꢀxuấtꢀvàꢀlượngꢀ
nướcꢀtiêuꢀthụꢀchoꢀcôngꢀđoạnꢀgiặtꢀsauꢀ
nhuộmꢀsoꢀvớiꢀhệꢀthốngꢀthôngꢀthường.

## Slide 6
Ứng dụng các quy trình hiệu suất cao
• Cảiꢀ tiếnꢀ thiếtꢀ bịꢀ ápꢀ dụngꢀ choꢀ
● Hoànꢀthiệnꢀbềnꢀmàuꢀ(BASF),ꢀlàꢀmộtꢀ
quyꢀtrìnhꢀnhuộmꢀgiảmꢀthờiꢀgianꢀsảnꢀ
xuấtꢀvàꢀgiảmꢀlượngꢀkhíꢀthảiꢀCO2.ꢀ
côngꢀ độngꢀ hoànꢀ tấtꢀ vớiꢀ cácꢀ
loạiꢀvảiꢀsửꢀdụngꢀfoam,ꢀgiúpꢀtiếtꢀ
kiệmꢀnước.
BASFꢀHOÀNꢀTHIỆNꢀBỀNꢀMÀU
CôngꢀnghệꢀbọtꢀxốpꢀGastonꢀcũngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀchoꢀquáꢀtrìnhꢀnhuộmꢀ
bọtꢀxốpꢀvàꢀhoànꢀthiện

## Slide 7
Ứng dụng các quy trình hiệu suất cao
● Côngꢀnghệꢀsửꢀdụngꢀkhíꢀmangꢀtínhꢀcáchꢀmạngꢀchoꢀcôngꢀđoạnꢀ
nhuộmꢀvìꢀchỉꢀcầnꢀ¼ꢀlượngꢀnướcꢀvàꢀcũngꢀlàmꢀgiảmꢀtiêuꢀthụꢀ
năngꢀlượng,ꢀhóaꢀchất.
● Inꢀkỹꢀthuậtꢀsố,ꢀsửꢀdụngꢀmựcꢀinꢀtừꢀthuốcꢀnhuộm,ꢀkhôngꢀlãngꢀ
phíꢀvảiꢀcũngꢀnhưꢀmựcꢀinꢀvàꢀkhôngꢀsửꢀdụngꢀmuốiꢀcóꢀhạiꢀvàꢀ
làmꢀgiảmꢀđángꢀkểꢀtácꢀđộngꢀmôiꢀtrường.
● Hệꢀthốngꢀinꢀsắcꢀtốꢀkhôngꢀchứaꢀformaldehyde,ꢀđảmꢀbảoꢀ
"khôngꢀbổꢀsung"ꢀformaldehydeꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀsảnꢀxuấtꢀvàꢀ
khôngꢀcầnꢀxửꢀlýꢀthêm.
● Cácꢀenzymꢀcôngꢀnghiệpꢀđểꢀthayꢀthếꢀcácꢀhóaꢀchấtꢀđộcꢀhại,ꢀlàmꢀ
giảmꢀchiꢀphíꢀnăngꢀlượng,ꢀtiêuꢀthụꢀnướcꢀvàꢀcũngꢀcảiꢀthiệnꢀchấtꢀ
liệuꢀcủaꢀvải.

## Slide 8
Tái sử dụng nước làm mát
Tiết kiệm
nước
Thời gian hoàn
vốn điển hình
Thực hiện
Tiết kiệm hơi
Táiꢀsửꢀdụngꢀ
nướcꢀlàmꢀmát
1ꢀ-ꢀ5%
1ꢀ-ꢀ3%
<ꢀ1,2ꢀnăm
● Nướcꢀgiảiꢀnhiệtꢀđượcꢀxảꢀtừꢀcácꢀcôngꢀđoạnꢀnhưꢀđốtꢀlongꢀvàꢀcoꢀrútꢀthườngꢀsạchꢀ
vàꢀcóꢀnhiệtꢀđộꢀđủꢀcaoꢀđểꢀthuꢀhồiꢀvàꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀtrựcꢀtiếpꢀchoꢀquáꢀtrìnhꢀnhuộmꢀ
vàꢀhoànꢀthiệnꢀnhưꢀrũꢀhồ,ꢀrửa,ꢀgiặtꢀhoặcꢀxả.ꢀ
● Điềuꢀnàyꢀcóꢀthểꢀgiúpꢀgiảmꢀtiêuꢀthụꢀnăngꢀlượngꢀ(nhiệt)ꢀvàꢀtiêuꢀthụꢀnước,ꢀtiếtꢀ
kiệmꢀnăngꢀlượngꢀliênꢀquanꢀdoꢀgiảmꢀnhuꢀcầuꢀbơm.ꢀ

## Slide 9
Thu hồi nhiệt từ nước xả
Tiết kiệm năng
Thời gian hoàn vốn
điển hình
Thực hành
lượng
Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀ
nướcꢀxả
2ꢀ-ꢀ12%
2ꢀ-ꢀ4ꢀtháng
●
●
●
Trongꢀnhàꢀmáyꢀdệt,ꢀvảiꢀđượcꢀxảꢀsạchꢀvớiꢀmộtꢀlượngꢀlớnꢀnướcꢀcóꢀnhiệtꢀ
độꢀcaoꢀ(thườngꢀlàꢀ80ꢀ°C).ꢀ
Nhiệtꢀthảiꢀtừꢀnướcꢀxảꢀđãꢀquaꢀsửꢀdụngꢀcóꢀthểꢀđượcꢀthuꢀhồiꢀđểꢀlàmꢀnóngꢀ
sơꢀbộꢀnướcꢀcấpꢀchoꢀlầnꢀxảꢀnóngꢀtiếpꢀtheo.ꢀ
Điềuꢀnàyꢀcũngꢀgiúpꢀgiảmꢀnhiệtꢀđộꢀcủaꢀnướcꢀthảiꢀtrướcꢀkhiꢀxửꢀlýꢀdoꢀcóꢀ
thểꢀgiảmꢀhoặcꢀloạiꢀbỏꢀnhuꢀcầuꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀlượngꢀtrongꢀcácꢀthápꢀlàmꢀ
mátꢀcủaꢀhệꢀthốngꢀxửꢀlý.
ꢀTheꢀTextileꢀIndustryꢀSustainabilityꢀPlatformꢀ(TISP)ꢀ

## Slide 10
Các loại vải
• Vảiꢀthôngꢀminhꢀ–ꢀstomatex
• Sợiꢀviꢀbaoꢀ(Microencapsulation)
• QuầnꢀáoꢀChốngꢀNắng
• Quầnꢀáoꢀ“điệnꢀtử”

## Slide 11
Quản lý Độ ẩm - 3X DRY
3XDRY công nghệ từ schoeller

## Slide 12
Dệt

## Slide 13
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng tại máy
dệt khí
•
•
Kiểmꢀsoátꢀviệcꢀròꢀrỉꢀkhíꢀtạiꢀmáyꢀdệt
o Cóꢀthểꢀròꢀrỉꢀtớiꢀ15-20%ꢀlượngꢀkhôngꢀkhíꢀcầnꢀthiết
Tốiꢀưuꢀhóaꢀápꢀsuấtꢀkhíꢀnénꢀdựaꢀtrênꢀchỉꢀsốꢀsợi
o Trongꢀ hầuꢀ hếtꢀ cácꢀ trườngꢀ hợp,ꢀ nhàꢀ máyꢀ tăngꢀ ápꢀ
suấtꢀ củaꢀ khôngꢀ khíꢀ lênꢀ đểꢀ bùꢀ choꢀ ápꢀ suấtꢀ bịꢀ mấtꢀ
doꢀròꢀrỉ,ꢀdẫnꢀđềnꢀnhiềuꢀròꢀrỉꢀhơn
Nhữngꢀđiểmꢀdễꢀxảyꢀraꢀròꢀrỉꢀkhíꢀtrongꢀmáyꢀ
dệtꢀkhí
Vanꢀchuyểnꢀtiếp
•
•
Tựꢀđộngꢀhóaꢀcácꢀthôngꢀsốꢀđiềuꢀhòaꢀdựaꢀtrênꢀnhiệtꢀđộꢀ
vàꢀđộꢀẩmꢀtheoꢀthờiꢀgianꢀthực
o Cầnꢀ nhớꢀ điềuꢀ chỉnhꢀ luồngꢀ khíꢀ dựaꢀ trênꢀ sốꢀ lượngꢀ
máyꢀđangꢀhoạtꢀđộngꢀvàꢀnhiệtꢀđộ,ꢀđộꢀẩm
Duyꢀtrìꢀcânꢀbằngꢀkhíꢀgiữaꢀkhíꢀcấpꢀvàꢀkhíꢀhồi
ThiếtꢀbịꢀTuckꢀIn
Miệngꢀhút
Phàꢀvảiꢀ(Prewinder)
o Việcꢀ duyꢀ trìꢀ ápꢀ suấtꢀ dươngꢀ (~3-5%)ꢀ sẽꢀ hỗꢀ trợꢀ
loạiꢀ bỏꢀ lôngꢀ tơꢀ trongꢀ khôngꢀ khí,ꢀ giảmꢀ tíchꢀ tụꢀ lôngꢀ
trongꢀ máyꢀ dệt,ꢀ từꢀ đóꢀ duyꢀ trìꢀ hiệuꢀ suấtꢀ năngꢀ
lượng
ỐngꢀnốiꢀPVCꢀbênꢀtrong
•
Lênꢀkếꢀhoạchꢀsảnꢀxuất
o Tăngꢀ thờiꢀ gianꢀ hoạtꢀ độngꢀ củaꢀ máyꢀ đểꢀ tăngꢀ hiệuꢀ
quảꢀnăngꢀlượng

## Slide 14
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng tại máy dệt khí
•
•
Kiểmꢀsoátꢀviệcꢀròꢀrỉꢀkhíꢀtạiꢀmáyꢀdệt
o Cóꢀthểꢀròꢀrỉꢀtớiꢀ15-20%ꢀlượngꢀkhôngꢀkhíꢀcầnꢀthiết
Tốiꢀưuꢀhóaꢀápꢀsuấtꢀkhíꢀnénꢀdựaꢀtrênꢀchỉꢀsốꢀsợi
o Trongꢀhầuꢀhếtꢀcácꢀtrườngꢀhợp,ꢀnhàꢀmáyꢀtăngꢀápꢀsuấtꢀ
củaꢀkhôngꢀkhíꢀlênꢀđểꢀbùꢀchoꢀápꢀsuấtꢀbịꢀmấtꢀdoꢀròꢀrỉ,ꢀ
dẫnꢀđềnꢀnhiềuꢀròꢀrỉꢀhơn
Nhữngꢀđiểmꢀdễꢀxảyꢀraꢀròꢀrỉꢀkhíꢀtrongꢀmáyꢀ
dệtꢀkhí
Vanꢀchuyểnꢀtiếp
•
•
•
Tựꢀđộngꢀhóaꢀcácꢀthôngꢀsốꢀđiềuꢀhòaꢀdựaꢀtrênꢀnhiệtꢀđộꢀvàꢀ
độꢀẩmꢀtheoꢀthờiꢀgianꢀthực
o Cầnꢀnhớꢀđiềuꢀchỉnhꢀluồngꢀkhíꢀdựaꢀtrênꢀsốꢀlượngꢀmáyꢀ
đangꢀhoạtꢀđộngꢀvàꢀnhiệtꢀđộ,ꢀđộꢀẩm
Duyꢀtrìꢀcânꢀbằngꢀkhíꢀgiữaꢀkhíꢀcấpꢀvàꢀkhíꢀhồi
ThiếtꢀbịꢀTuckꢀIn
Miệngꢀhút
Phàꢀvảiꢀ(Prewinder)
o Việcꢀ duyꢀ trìꢀ ápꢀ suấtꢀ dươngꢀ (~3-5%)ꢀ sẽꢀ hỗꢀ trợꢀ loạiꢀ
bỏꢀ lôngꢀ tơꢀ trongꢀ khôngꢀ khí,ꢀ giảmꢀ tíchꢀ tụꢀ lôngꢀ trongꢀ
máyꢀdệt,ꢀtừꢀđóꢀduyꢀtrìꢀhiệuꢀsuấtꢀnăngꢀlượng
ỐngꢀnốiꢀPVCꢀbênꢀtrong
Lênꢀkếꢀhoạchꢀsảnꢀxuất
o Tăngꢀthờiꢀgianꢀhoạtꢀđộngꢀcủaꢀmáyꢀđểꢀtăngꢀhiệuꢀquảꢀ
năngꢀlượng

## Slide 15
Quy trình ướt

## Slide 16
Quy tắc kết hợp giải pháp tiết kiệm nước

## Slide 17
Tiềm năng tối ưu hóa và tăng hiệu suất
• Cácꢀvanꢀđiềuꢀkhiểnꢀhơiꢀtựꢀđộngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀkhử,ꢀnhuộmꢀvàꢀ
hoànꢀthiệnꢀvảiꢀdenim
• Thuꢀhồiꢀnướcꢀngưngꢀtrongꢀquyꢀtrìnhꢀướt
• Sửꢀdụngꢀcácꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀđểꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀthảiꢀcủaꢀ
quáꢀtrìnhꢀướt
• Hiệuꢀchỉnhꢀhệꢀsốꢀcôngꢀsuất
•
•
Sửꢀdụngꢀnướcꢀtiếtꢀkiệmꢀtrongꢀcácꢀnhàꢀmáy
Cácꢀthànhꢀphầnꢀtrongꢀhệꢀthốngꢀhơiꢀnước
o
o
o
o
o
Cácꢀbẫyꢀhơi
Cácꢀyếuꢀtốꢀtrongꢀhiệuꢀsuấtꢀlòꢀhơi
Cácꢀhệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀnhiệt
Hệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀthải
Côngꢀsuấtꢀtiêuꢀthụ

## Slide 18
Đốt lông
• Phương pháp
o Đốtꢀtrựcꢀtiếpꢀtrênꢀvải
o Đưaꢀvảiꢀquaꢀtấm/conꢀlănꢀbằngꢀđồngꢀđãꢀ
đượcꢀhunꢀnóng
• Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
o Kiểmꢀsoátꢀkíchꢀthướcꢀngọnꢀlửaꢀvàꢀtốcꢀ
độꢀlănꢀvải
o Thayꢀđổiꢀchiềuꢀrộngꢀngọnꢀlửa
NHIỆT
o Cảiꢀthiệnꢀhiệuꢀsuấtꢀcủaꢀđầuꢀđốt
o Thuꢀhồiꢀvàꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀlàmꢀmát
ĐỘ
THÔNG
SỐ
O2
CO
NOX
NO
NO2
CO2
SO2
KHÓI
%
ppm ppm ppm ppm %
649 195
ppm ◦C
603
Tiêu
chuẩn
(PEQs)
Máy đốt 19.22 145 1.2
0
1.2
0.99 0
139
mới

## Slide 19
Giũ hồ
Trong trường hợp có đốt lông, giũ hồ được thực hiện trong bể giặt nguội của
máy đốt lông
Phương pháp phụ thuộc vào loại hồ
•
•
Enzymeꢀ(Kiểmꢀsoátꢀquyꢀtrình!;ꢀdànhꢀchoꢀhồꢀtừꢀtinhꢀbột)
Ôxyꢀhóaꢀ(thườngꢀchoꢀcácꢀloạiꢀvảiꢀkhácꢀnhau,ꢀdùngꢀhydrogenꢀperoxides,ꢀ
kiềm)ꢀ–ꢀHiếmꢀkhiꢀdùng
•
•
Axitꢀ(axitꢀsulfuricꢀhoặcꢀhydrochloric)
Giặtꢀbằngꢀnướcꢀnóngꢀvàꢀsoda
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
•
•
•
Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀthải
Cảiꢀthiệnꢀcáchꢀnhiệtꢀcủaꢀbồnꢀnướcꢀnóng
TốiꢀưuꢀhóaꢀquyꢀtrìnhꢀthôngꢀquaꢀpH,ꢀnhiệtꢀđộꢀvàꢀtốcꢀđộꢀbằngꢀcáchꢀtựꢀđộngꢀ
hóa

## Slide 20
Tẩy trắng
Phương pháp phổ biến
• Hydrogenꢀperoxideꢀ(H O )
2
2
• Sodiumꢀhypochloriteꢀ(dungꢀdịchꢀkiềmꢀtẩyꢀclo,ꢀNaClO)
• Sodiumꢀchloriteꢀ(NaClO2)
• Sulphurꢀdioxideꢀ(SO2)
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
• Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀthảiꢀ(hoànꢀvốnꢀsauꢀkhoảngꢀ6ꢀ
tháng)
• Sửꢀdụngꢀvậtꢀliệuꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀtốtꢀhơnꢀ(víꢀdụ:ꢀthépꢀ
khôngꢀgỉ)ꢀsẽꢀkéoꢀdàiꢀtuổiꢀthọꢀmáyꢀmọcꢀvàꢀgiảmꢀănꢀ
mòn;ꢀtừꢀđóꢀtăngꢀhiệuꢀsuấtꢀtraoꢀđổiꢀnhiệt

## Slide 21
Kiềm bóng
Quyꢀtrìnhꢀtinhꢀchếꢀvớiꢀmụcꢀđíchꢀcảiꢀthiệnꢀđộꢀbềnꢀcăng,ꢀổnꢀđịnhꢀkíchꢀthướcꢀvàꢀcảiꢀthiệnꢀkhảꢀnăngꢀthấmꢀ
hútꢀthuốcꢀnhuộm
Phương pháp
• Bểꢀsodiumꢀhydroxideꢀkèmꢀnhiệtꢀvàꢀlựcꢀꢀcăngꢀvảiꢀhoặcꢀkhôngꢀcóꢀlựcꢀcăng,ꢀsauꢀđóꢀtrungꢀhòaꢀbằngꢀ
axitꢀvàꢀgiặt
• Ammoniaꢀ(rấtꢀhiếm)
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng
• Tốiꢀưuꢀhóaꢀlượngꢀhơiꢀnướcꢀcấpꢀchoꢀtrốngꢀsấy,ꢀnhàꢀcungꢀcấpꢀtuyênꢀbốꢀtiếtꢀkiệmꢀ~14%ꢀhơiꢀnướcꢀ
nhưngꢀnhậnꢀđịnhꢀnàyꢀkhôngꢀthểꢀkiểmꢀchứng;ꢀcácꢀcôngꢀtyꢀđãꢀnhậnꢀthấyꢀcảiꢀtiếnꢀtrongꢀchấtꢀlượngꢀ
vàꢀkiểmꢀsoátꢀquyꢀtrình
• Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀthải
• Thuꢀhồiꢀkiềmꢀ(slideꢀtiếpꢀtheo)
• Táiꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀthảiꢀtừꢀkiếmꢀbóngꢀtrongꢀcôngꢀđoạnꢀnấu

## Slide 22
Thu hồi lãng phí (NPOs) – Bộ phận thu hồi xút
•
•
•
•
NaOHꢀđượcꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀcôngꢀđoạnꢀkiếmꢀbóngꢀ(24ꢀ–ꢀ30ꢀBaume)
ViệcꢀsửꢀdụngꢀH SO trongꢀxửꢀlýꢀchấtꢀthảiꢀgiảm
2
4ꢀ
Có nước nóng để sử dụng trong các công đoạn khác – tiết kiệm hơi nước
Hoànꢀvốnꢀtrongꢀ~ꢀ3ꢀnăm
Kiềmꢀyếuꢀtừꢀmáyꢀkiềmꢀbóng
Kiềmꢀđượcꢀthuꢀhồiꢀvềꢀ
máyꢀkiềmꢀbóng
Hơiꢀnướcꢀngưngꢀtụꢀtớiꢀ
máyꢀkiềmꢀbóng
Nướcꢀmátꢀđiꢀvào
Bộꢀphậnꢀthuꢀhồiꢀxút
Hơiꢀnướcꢀđiꢀvào
Nướcꢀnóngꢀvàꢀhơiꢀnướcꢀngưngꢀtụꢀtớiꢀnồiꢀhơi
vàꢀbộꢀphậnꢀxửꢀlýꢀướt

## Slide 23
Tiền xử lý
Hydrogen peroxide tẩy
Enzyme tẩy: Bền vững hơn
§ Sựꢀđổiꢀmàuꢀcóꢀthểꢀđạtꢀđượcꢀtrongꢀ60ꢀphút
§ Khôngꢀcầnꢀnhiệtꢀđộꢀcaoꢀ
§ Quyꢀtrìnhꢀphổꢀbiếnꢀnhấtꢀchoꢀcotton
§ Mấtꢀtừꢀ2ꢀ-ꢀ5ꢀgiờꢀởꢀnhiệtꢀđộꢀ75-100°Cꢀ
§ Yêuꢀcầuꢀ“làmꢀsạch“
§ GiảmꢀlượngꢀCausticꢀSodaꢀtiêuꢀthụꢀchoꢀkếtꢀ
hợpꢀtẩyꢀvàꢀtẩyꢀtrắng.ꢀ(Tẩyꢀkhôngꢀkiềm)
§ Cóꢀthểꢀlàmꢀgiảmꢀsứcꢀcăngꢀcủaꢀnguyênꢀ
§ Nồngꢀđộꢀmuốiꢀtrongꢀnướcꢀthảiꢀgiảm
§ Giảmꢀviệcꢀxảꢀvải
§ Combo tẩy
liệu
§ Tẩy “xanh hơn”

## Slide 24
Công nghệ Xử lý Bền vững
Xử lý bằng Plasma
Quy trình Cadira từ DyStar

## Slide 25
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng khi nhuộm
• Sửꢀdụngꢀnướcꢀcóꢀtổngꢀlượngꢀchấtꢀrắnꢀhòaꢀtanꢀ(TDS)ꢀthấpꢀchoꢀnhuộmꢀ
vàꢀcácꢀcôngꢀđoạnꢀsauꢀnhuộmꢀgiúpꢀgiảm:
o Lượngꢀthuốcꢀnhuộm,ꢀhóaꢀchất,ꢀchấtꢀtrợꢀnhuộmꢀsửꢀdụng
o Thờiꢀgianꢀnhuộm
o Tỷꢀlêꢀ̣dungꢀdịchꢀnhuộm
• Sửꢀdụngꢀvậtꢀliệuꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀtốtꢀhơnꢀ(víꢀdụ:ꢀthépꢀkhôngꢀgỉ)ꢀsẽꢀkéoꢀdàiꢀtuổiꢀ
thọꢀmáyꢀmọcꢀvàꢀgiảmꢀănꢀmòn;ꢀtừꢀđóꢀtăngꢀhiệuꢀsuấtꢀtraoꢀđổiꢀnhiệt
• Dungꢀtỷꢀthấpꢀvàꢀthuốcꢀnhuộmꢀcóꢀđộꢀgắnꢀmàuꢀcaoꢀgiúpꢀgiảm
o Lượngꢀhơiꢀnướcꢀsửꢀdụng
o Chiꢀphíꢀbơmꢀnước
o Thờiꢀgianꢀnhuộmꢀdùngꢀđiện
• Cảiꢀthiệnꢀcáchꢀnhiệtꢀcủaꢀmáyꢀmóc
• Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀthải
o Ngoàiꢀra,ꢀcóꢀthểꢀcầnꢀmộtꢀbểꢀchứaꢀnướcꢀnóngꢀcáchꢀnhiệtꢀnếuꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀnóngꢀtrongꢀ
quyꢀtrìnhꢀnhuộm
• Thuꢀhồiꢀvàꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnhiệtꢀtừꢀnướcꢀlàmꢀmát

## Slide 26
Chuyển nhuộm cuộn ủ lạnh (Cold Pad Batch)
thay vì nhuộm hoạt tính
•
•
Nhuộmꢀcuộnꢀủꢀlạnhꢀkhôngꢀthểꢀthayꢀthếꢀchoꢀnhuộmꢀhoạtꢀtínhꢀ
trongꢀmọiꢀtrườngꢀhợpꢀ(yêuꢀcầuꢀđộꢀchínhꢀxácꢀvàꢀkiểmꢀsoátꢀcao)
Tuyꢀnhiên,ꢀcácꢀlợiꢀíchꢀsẽꢀkhuyếnꢀkhíchꢀcácꢀnhàꢀmáyꢀhơn
•
•
•
•
Giảmꢀtớiꢀ50%ꢀlượngꢀnăngꢀlượngꢀtiêuꢀthụ
Giảmꢀtớiꢀ50%ꢀlượngꢀnướcꢀtiêuꢀthụꢀvàꢀgiảmꢀnướcꢀthải
Khôngꢀcầnꢀmuối,ꢀgiảmꢀôꢀnhiễmꢀcủaꢀnướcꢀthải
Vảiꢀkhôngꢀbịꢀmàiꢀmònꢀnênꢀvảiꢀnhuộmꢀxongꢀcóꢀbềꢀmặtꢀmịnꢀ
hơn

## Slide 27
Tầm quan trọng của Nhuộm đúng từ lần đầu tiên
Sản lượng
T/day
Chi phí liên
Tiêu chí
Rs / 100 Kg
3.000
quan
Nhuộm không kiểm tra
1
100
Nhuộm + Lấy mẫu (Nếu màu OK)
Nhuộm + bổ sung 1 lần (Cùng Mẻ)
Nhuộm + bổ sung 1 lần (Mẻ Mới)
Nhuộm, sấy và nhuộm lại (Sửa lại)
Nhuộm, tẩy & Nhuộm lại
3.145
0,92
0,74
0,63
0,54
0,53
0,45
105
117
134
166
189
217
3.513
4.000
4.974
5.658
Nhuộm, Sấy & Nhuộm đen hơn
6.500

## Slide 28
Nhuộm với dung tỷ thấp
• Máyꢀnhuộmꢀvớiꢀdungꢀtỷꢀthấpꢀ(máyꢀnhuộmꢀkhí)ꢀsửꢀdụngꢀkhíꢀnénꢀthayꢀvìꢀnước.
• Giảmꢀsửꢀdụngꢀnướcꢀvàꢀhóaꢀchất
• Dungꢀtỷꢀbằngꢀ1:ꢀ3ꢀhoặcꢀ1:ꢀ4,ꢀsoꢀvớiꢀcácꢀmáyꢀcũꢀ1:ꢀ8ꢀhoặcꢀthậmꢀchíꢀ1:12.
• Máyꢀnhuộmꢀkhí,ꢀnhuộmꢀEvenflow,ꢀvàꢀcácꢀmáyꢀnhuộmꢀcóꢀdungꢀtỷꢀthấpꢀkhácꢀcóꢀthểꢀ
tiếtꢀkiệmꢀđược
o Khoảngꢀ50%ꢀlượngꢀnước,
o Khoảngꢀ15%ꢀhơiꢀnước,ꢀvà
o 15ꢀđếnꢀ50%ꢀcácꢀchấtꢀphụꢀtrợꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀquáꢀtrìnhꢀnhuộm,
o Tiếtꢀkiệmꢀ2ꢀđếnꢀ3ꢀgiờꢀthờiꢀgianꢀsảnꢀxuấtꢀchoꢀꢀmỗiꢀmẻꢀnhuộm.

## Slide 29
Nhuộm dung tỷ thấp
●
Air Jet:
•
•
•
Phátꢀtriểnꢀcácꢀmáyꢀsửꢀdụngꢀcuộnꢀrờiꢀkếtꢀhợpꢀcủaꢀkhíꢀ
phunꢀởꢀápꢀsuấtꢀcao.
Thuốcꢀnhuộmꢀđượcꢀphunꢀlênꢀvảiꢀvớiꢀmộtꢀlớpꢀsươngꢀ
mịn.ꢀ
Dungꢀtỷꢀthấpꢀnhấtꢀtrênꢀthịꢀtrường:
o
o
Sợiꢀnhânꢀtạoꢀxấpꢀxỉꢀ1:ꢀ2,
Sợiꢀtựꢀnhiênꢀ1:ꢀ3ꢀđếnꢀ1:ꢀ4,ꢀtùyꢀthuộcꢀvàoꢀsảnꢀ
phẩmꢀvàꢀcấuꢀtrúc.
•
•
AM-ICDꢀtrangꢀbịꢀmộtꢀbăng tải để vận chuyển
các loại vải choꢀphépꢀnóꢀđạtꢀđượcꢀdungꢀtỷꢀcựcꢀ
kỳꢀthấp.
CácꢀmáyꢀAM-ICDꢀloạiꢀbỏ sự cần thiết phải có
máy nhuộm riêng biệt cho cotton và
polyester

## Slide 30
Nhuộm không nước
•
•
Thuốcꢀnhuộmꢀhòaꢀtanꢀtựꢀnhiên
Doꢀthuốcꢀnhuộmꢀdễꢀdàngꢀkhuếchꢀtánꢀnênꢀlàmꢀgiãnꢀ
nởꢀcácꢀsợiꢀPolymeꢀ
•
•
•
Đảmꢀbảoꢀthuốcꢀnhuộmꢀngấmꢀsâu
Hiệuꢀquảꢀmàuꢀsắcꢀchoꢀcácꢀpolymeꢀkỵꢀnước.
CO ꢀnhuộmꢀsợiꢀPESꢀvàꢀPPꢀđãꢀđượcꢀphátꢀtriểnꢀtrênꢀ
2
quyꢀmôꢀcôngꢀnghiệp
CO2 có lợi thế hơn các loại khí khác là không dễ cháy, không nổ và không
độc hại.

## Slide 31
Nhuộm không nước – Nike & Dyecoo
Nhuộm không nước
của PES
Nhuộm với CO2
Các lợi ích sinh thái/Nhuộm
•
Khôngꢀsửꢀdụngꢀ
nước
•
•
Khôngꢀnướcꢀthải
Giảmꢀđếnꢀ50%-
75%ꢀlượngꢀkhíꢀ
thảiꢀCO2
•
Khôngꢀhóaꢀchất

## Slide 32
Các phương pháp tiếp cận bền vững: Giải pháp nhuộm (Dope)
§
Sợiꢀđượcꢀépꢀđùnꢀvớiꢀcácꢀsắcꢀtốꢀđãꢀđượcꢀbaoꢀgồm,ꢀvìꢀvậyꢀ
khôngꢀcầnꢀthêmꢀbướcꢀnhuộmꢀriêng.
Màuꢀđượcꢀkếtꢀhợpꢀtrongꢀsợi
§
§
Cácꢀsợiꢀmàuꢀchốngꢀhóaꢀchất,ꢀthuốcꢀtẩyꢀvàꢀthậmꢀchíꢀlàꢀphaiꢀ
màu

## Slide 33
Nhuộm Xanh hơn
●
Quyꢀtrìnhꢀsinhꢀhọcꢀchủꢀyếuꢀdựaꢀtrênꢀcácꢀenzym:
•
•
•
•
•
•
Rũ hồ:ꢀamylase,ꢀlipase.ꢀ
Cọ rửa:ꢀpectinase,ꢀcellulase.ꢀ
Tẩy trắng:ꢀoxidoreductase.ꢀxylanase.ꢀ
Nhuộm:ꢀoxidoreductase.ꢀ
Hoàn thiện:ꢀcellulase,ꢀoxidoreductase,ꢀlipase.ꢀ
Ủ compost (phân hủy sinh học chất thải dệt):ꢀ
cellulase,ꢀprotease,ꢀnylonase,ꢀpolyesterase.ꢀ
Khử lignin, khử màu thuốc nhuộm:ꢀlaccases
•
Hóa chất xanh (Hóa chất thay thế)

## Slide 34
Giải pháp tăng hiệu quả năng lượng khi in
Cầnꢀquanꢀtâmꢀchínhꢀvàoꢀbuồngꢀphơi:
• Tựꢀđộngꢀhóaꢀcácꢀbuồngꢀphơiꢀbằngꢀviệcꢀliênꢀkếtꢀcácꢀquạtꢀvàꢀ
nhiênꢀliệuꢀđốtꢀvớiꢀđộꢀẩmꢀkhíꢀthảiꢀvàꢀnhiệtꢀđộꢀcủaꢀtừngꢀbuồng
• Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀkhíꢀthải
• Cáchꢀnhiệtꢀcácꢀbuồngꢀphơi
• Inꢀkỹꢀthuậtꢀsố
o Thânꢀthiệnꢀvớiꢀmôiꢀtrường.
o Đặcꢀbiệtꢀthíchꢀhợpꢀchoꢀcácꢀnhàꢀmáyꢀvớiꢀcácꢀđơnꢀhàngꢀnhỏ,ꢀ
chuꢀkỳꢀngắn,ꢀchấtꢀlượngꢀcaoꢀvàꢀcácꢀsảnꢀphẩmꢀkhácꢀnhau.
o Cóꢀthểꢀinꢀtrênꢀmộtꢀloạtꢀcácꢀloạiꢀvải:ꢀcotton,ꢀlinen,ꢀlụa,ꢀlenꢀvàꢀ
polyester.

## Slide 35
Giặt sinh học trong tiền xử lý của vải cotton
• Sodaꢀthôngꢀthườngꢀđượcꢀsửꢀdụngꢀ
đểꢀpháꢀvỡꢀlớpꢀpectin.
• Ngoàiꢀra,ꢀcácꢀenzymeꢀpectinaseꢀcóꢀ
thểꢀđượcꢀsửꢀdụng,ꢀtiêuꢀthụꢀítꢀnướcꢀ
hơnꢀvàꢀgiảmꢀtổnꢀthấtꢀchấtꢀxơ.
• Pectinaseꢀenzymeꢀphảnꢀứngꢀvớiꢀ
pectinꢀvàꢀthủyꢀphânꢀnóꢀthànhꢀcácꢀsảnꢀ
phẩmꢀhòaꢀtan,ꢀdoꢀđóꢀlàmꢀlộꢀcelluloseꢀ
dướiꢀneath.
Þ ꢀGiảmꢀtiêuꢀthụꢀnướcꢀvàꢀlượngꢀôꢀnhiễmꢀtrênꢀdòngꢀnướcꢀthải.
Þ tiết kiệm 33% nước và tiết kiệm chi phí 48% trong quá trình cọ
rửa.
Þ ꢀNăngꢀsuấtꢀcaoꢀhơnꢀvớiꢀsựꢀcảiꢀthiệnꢀvềꢀchấtꢀlượng.ꢀ

## Slide 36
Tẩy sinh học trong tiền xử lý vải cotton
QUÁ TRÌNH TẨY RỬA TRUYỀN THỐNG ALKALI
QUÁ TRÌNH TẨY RỬA SINH HỌC MỚI
Công thức
Liều
lượng
(g/l)
Nhiệt Time Các ghi chú
Công thức Liều
lượng
(g/l)
Nhiệ Thời Các ghi chú
t độ gian
( 0c) (phút
độ
(phút
( 0c)
Dyesofter
PL
Sampol
BS
Skoclean
SOL
1,5
Chấtꢀbôiꢀtrơn
1,5
Peptidaseꢀenzyme
95
-
10
HICLEAN 33
1,0
1,5
2,0
95
40
30
Chấtꢀtẩyꢀrửa
Chấtꢀtẩyꢀrửa
Alkali
1,0
-
Chấtꢀtẩyꢀrửa
Khôngꢀcần
SK-PRA 50
NaOH (45%)
Axit Acetic
ꢀ
Axit Acetic
0,7
8
Neutralization
Nước
Chi phí hóa
chất
Thời gian
chạy
3ꢀlần/mẻ
Nước
1ꢀlầnꢀ/mẻ
$0,0246/kg
Chi phí
hóa chất
$0,0234/kg
120ꢀphút/mẻ
Thời gian
c
80ꢀphút/mẻ

## Slide 37
Hệ thống thu hồi kiếm CRP (Caustic Recovery Plant)
●
Mộtꢀgiaiꢀđoạnꢀcủaꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀbayꢀhơiꢀđaꢀgiaiꢀ
đoạnꢀvớiꢀbộꢀsấyꢀsơꢀbộꢀchoꢀdungꢀdịchꢀkiềmꢀyếu

## Slide 38
Các hệ thống ZLD (Zero Liquid Discharge)

## Slide 39
(RO) HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI
•
Thẩmꢀthấuꢀlàꢀmộtꢀhiệnꢀtượngꢀtựꢀnhiênꢀtrongꢀđóꢀmộtꢀdungꢀdịchꢀmuốiꢀyếuꢀhơnꢀcóꢀ
xuꢀhướngꢀdiꢀchuyểnꢀđếnꢀmộtꢀdungꢀdịchꢀmuốiꢀmạnhꢀhơn.
•
•
Thẩmꢀthấuꢀngượcꢀchỉꢀđơnꢀgiảnꢀlàꢀthẩmꢀthấuꢀngượcꢀlại.
Trongꢀkhiꢀthẩmꢀthấuꢀxảyꢀraꢀtựꢀnhiên,ꢀđểꢀđảoꢀngượcꢀquáꢀtrìnhꢀcầnꢀsửꢀdụngꢀnăngꢀ
lượngꢀchoꢀdungꢀdịchꢀnướcꢀmuốiꢀnhiềuꢀhơn
Osmosis process
Reverse Osmosis process

## Slide 40
Làm bóng
Áp dụng công nghệ dòng chảy ngược
Táiꢀsửꢀdụngꢀtrongꢀquáꢀ
trìnhꢀlàmꢀbóng:ꢀápꢀdụngꢀ
môꢀhìnhꢀchảyꢀngượcꢀ
củaꢀquáꢀtrìnhꢀlàmꢀbóngꢀ
đểꢀtáiꢀsửꢀdụngꢀnước.

## Slide 41
Hệ thống định lượng hóa chất tự động
Cầnꢀphảiꢀxemꢀxétꢀmộtꢀsốꢀcácꢀđiềuꢀkiệnꢀkhiꢀchuẩnꢀbịꢀ
đầuꢀtưꢀvàꢀxâyꢀdựngꢀmộtꢀhệꢀthốngꢀđinhꢀlượngꢀtốt:ꢀ
• Độꢀtinꢀcậy
• Tốcꢀđộ
• Độꢀchínhꢀxác
Cấpꢀthuốcꢀnhuộmꢀtựꢀđộng
Lợiꢀích:
• Nângꢀcaoꢀhệꢀsốꢀđúngꢀtừꢀđầu,ꢀgiảmꢀnhuꢀcầuꢀlàmꢀlại.
• Tiếtꢀkiệmꢀthờiꢀgian,ꢀhóaꢀchất,ꢀnướcꢀvàꢀnăngꢀlượng.
• Hệꢀthốngꢀtựꢀđộngꢀgiảmꢀôꢀnhiễmꢀvàꢀlãngꢀphíꢀhóaꢀ
chất.
• Tạoꢀmôiꢀtrườngꢀlàmꢀviệcꢀanꢀtoàn,ꢀkhôngꢀtiếpꢀxúcꢀ
hóaꢀchấtꢀđộcꢀhại.
Tựꢀđộngꢀcânꢀvàꢀđịnhꢀlượngꢀhóaꢀchấtꢀlỏng

## Slide 42
Máy căng định hình


Điềuꢀchỉnhꢀnhiệtꢀđộꢀlòꢀdầu/mỏꢀphunꢀtheoꢀyêuꢀcầuꢀ
máyꢀcăngꢀ(≥ꢀ50°C).
Tựꢀđộngꢀhóaꢀkhíꢀthảiꢀtheoꢀnhiệtꢀđộ,ꢀđộꢀẩm,ꢀtốcꢀđộꢀ
nạpꢀvải.


CàiꢀbiếnꢀtầnꢀchoꢀquạtꢀID/FDꢀvàꢀcảmꢀbiếnꢀđộꢀẩm.
Lắpꢀhệꢀthốngꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀkhíꢀthảiꢀkèmꢀbộꢀlọcꢀvàꢀ
điềuꢀkhiểnꢀanꢀtoàn.
Thất thoát nhiệt từ
máy căng định hình




Đóngꢀđườngꢀxảꢀkhiꢀchờꢀmáyꢀcăng,ꢀtốiꢀưuꢀchuyểnꢀ
mẻ.
Lậpꢀkếꢀhoạchꢀgiảmꢀdừngꢀmáy,ꢀtốiꢀưuꢀgiaꢀnhiệt/làmꢀ
nguội.
Tậnꢀdụngꢀ≥ꢀ75–80%ꢀchiềuꢀrộng,ꢀlàmꢀsạchꢀbộꢀlọc,ꢀ
cáchꢀnhiệtꢀtốt.
Khóaꢀliênꢀđộngꢀquạtꢀvớiꢀmáyꢀchính.

## Slide 43
Thu hồi nhiệt máy căng định hình
Bộ trao đổi nhiệt khí/ khí
SơꢀđồꢀcủaꢀmộtꢀMáyꢀcăngꢀđịnhꢀhìnhꢀcóꢀvàꢀkhôngꢀcóꢀbộꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀKhí/Khí
• Traoꢀđổiꢀnhiệtꢀkhôngꢀkhíꢀvớiꢀ
khôngꢀkhíꢀnhưꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀ
dạngꢀtấm,ꢀbộꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀốngꢀ
thủyꢀtinhꢀhoặcꢀbánhꢀxeꢀnhiệt
• Hiệuꢀsuấtꢀthườngꢀđạtꢀkhoảngꢀ
50ꢀ-ꢀ60%,
• Cóꢀthểꢀxảyꢀraꢀcácꢀvấnꢀđềꢀvớiꢀ
khíꢀbypass,ꢀôꢀnhiễmꢀvàꢀănꢀ
mòn.

## Slide 44
Thu hồi nhiệt máy căng định hình
Bộꢀthuꢀhồiꢀnhiệtꢀkiểuꢀ
Khí/Nướcꢀ–ꢀNguyênꢀlýꢀ

## Slide 45
Công đoạn sấy
• Điềuꢀchỉnhꢀápꢀsuấtꢀhơiꢀtheoꢀyêuꢀcầuꢀvềꢀnhiệtꢀđộꢀ(sắcꢀ
thái,ꢀtrọngꢀlượngꢀvải,ꢀkíchꢀthướcꢀmẻ,ꢀv.v.)ꢀđểꢀtốiꢀưuꢀhóaꢀ
việcꢀsửꢀdụngꢀhơiꢀnước:ꢀPhầnꢀlớnꢀcácꢀcôngꢀtyꢀcònꢀkhôngꢀ
lắpꢀđặtꢀvanꢀgiảmꢀápꢀsuấtꢀhơiꢀnướcꢀvớiꢀmáyꢀsấy;ꢀtấtꢀcảꢀ
máyꢀsấyꢀđềuꢀđượcꢀcấpꢀhơiꢀcùngꢀápꢀsuất
• Lắpꢀđặtꢀmáyꢀthổiꢀchạyꢀbằngꢀđiệnꢀvàꢀcóꢀápꢀsuấtꢀcao,ꢀkèmꢀ
vớiꢀvòiꢀphunꢀcóꢀthểꢀtùyꢀchỉnh,ꢀthayꢀvìꢀsửꢀdụngꢀkhíꢀnén
• Đánhꢀgiáꢀkhảꢀnăngꢀtuầnꢀhoànꢀkhíꢀthảiꢀcủaꢀmáy
o Sẽꢀcầnꢀlắpꢀđặtꢀmộtꢀtúiꢀlọcꢀthuꢀgomꢀlôngꢀtơꢀ(giốngꢀ
loạiꢀtrongꢀbộꢀlọcꢀcủaꢀmáyꢀchảiꢀ trongꢀngànhꢀkéoꢀsợi)ꢀ
vàꢀbổꢀsungꢀ30ꢀ~ꢀ40%ꢀkhíꢀtươi
o Cóꢀthểꢀdẫnꢀđếnꢀtraoꢀđổiꢀnhiệtꢀtốtꢀhơnꢀcũngꢀnhưꢀ
giảmꢀthờiꢀgianꢀsấyꢀvàꢀgiảmꢀtiêuꢀthụꢀhơiꢀnước

## Slide 46
Ngành may

## Slide 47
Các biện pháp Hiệu quả cho máy may
Động cơ Servo Motor
•
•
•
•
Ưuꢀđiểm:ꢀKhôngꢀthấtꢀthoátꢀnăngꢀlượng,ꢀvậnꢀhànhꢀ
êm,ꢀkiểmꢀsoátꢀtốcꢀđộꢀtốt.
Hiệuꢀquảꢀnăngꢀlượng:ꢀĐộngꢀcơꢀservoꢀgiúpꢀtiếtꢀkiệmꢀ
60–80%ꢀđiệnꢀnăngꢀmáyꢀmay.
Chiꢀphíꢀ&ꢀhoànꢀvốn:ꢀĐầuꢀtưꢀ1,8–3ꢀtriệuꢀVNĐ/máy,ꢀ
hoànꢀvốnꢀ2–5ꢀnămꢀtùyꢀđiềuꢀkiệnꢀsửꢀdụng.
Lợiꢀíchꢀthêm:ꢀTăngꢀnăngꢀsuấtꢀnhờꢀtốcꢀđộꢀcaoꢀhơn.
Đồ thị phụ tải máy may động cơ thường
Đồ thị phụ tải động cơ Servo

## Slide 48
Thu hồi nhiệt từ bàn là hơi nước
Tiết kiệm năng
lượng
Thời gian thu hồi vốn
Ví dụ
điển hình
Thuꢀhồiꢀnhiệtꢀtừꢀ
bànꢀlàꢀhơiꢀnước
10ꢀ–ꢀ30%ꢀ
8ꢀthángꢀ-ꢀ1ꢀnăm
Cácꢀgiảiꢀphápꢀtiếtꢀkiệmꢀhơiꢀnước:ꢀ
• Điềuꢀchỉnhꢀápꢀsuấtꢀhơiꢀphùꢀhợp.
• Lắpꢀthêmꢀthiếtꢀbịꢀhạnꢀdòng.
• Bảoꢀôn.
• Thuꢀhồiꢀnhiệt.ꢀ
ꢀTheꢀTextileꢀIndustryꢀSustainabilityꢀPlatformꢀ(TISP)ꢀ

## Slide 49
Các giải pháp khác cho nhà máy may
● Sửꢀdụngꢀbẫyꢀhơiꢀchoꢀbànꢀlà
● Thayꢀthếꢀhệꢀthốngꢀhơiꢀtrungꢀtâmꢀbằngꢀhệꢀthốngꢀhơiꢀ
cụcꢀbộꢀsửꢀdụngꢀđiện

## Slide 50
Công nghệ giặt cho sản phẩm denim
Máyꢀgiặtꢀthùngꢀquay
q Giặt cơ học
qGiặt hóa học
1. Giặtꢀrửa
2. Làmꢀmờꢀwaterꢀjet
3. Giặtꢀđá
4. GiặtꢀWhisker
5. Giặtꢀviꢀđá
6. Màiꢀcơꢀhọc
7. Xửꢀlýꢀlaser
1. Giặtꢀaxit,ꢀđá
2. Giặtꢀhydrogenꢀperoxide/ꢀgiặtꢀtẩy
3. Giặtꢀenzyme
4. Làmꢀmờꢀozone
5. Kỹꢀthuậtꢀphun
6. Nhuộmꢀvàꢀphủ
MáyꢀgiặtꢀTumbler

## Slide 51
Công nghệ giặt
Công nghệ giặt ozone:






Tẩyꢀtrắngꢀhiệuꢀquả,ꢀdùngꢀchoꢀdenim.
Giặtꢀbằngꢀnướcꢀlạnhꢀ→ꢀtiếtꢀkiệmꢀnướcꢀ&ꢀnăngꢀlượng.
Giảmꢀlượngꢀbộtꢀgiặtꢀvàꢀsốꢀlầnꢀxả.
Nhẹꢀvớiꢀvảiꢀ→ꢀkéoꢀdàiꢀtuổiꢀthọ.
GiảmꢀCOD,ꢀcảiꢀthiệnꢀnướcꢀthải.
Cóꢀthểꢀxửꢀlýꢀcụcꢀbộꢀbằngꢀkhíꢀozone.
Công nghệ phun sương (Fabcare – Mist Spray –
Resinator):

Ápꢀdụngꢀchoꢀhoànꢀtấtꢀvải:ꢀlàmꢀmềm,ꢀnhuộm,ꢀkhángꢀ
khuẩn...


Thânꢀthiệnꢀmôiꢀtrường,ꢀtiếtꢀkiệmꢀchiꢀphí.
Giảmꢀ90%ꢀnước,ꢀ47%ꢀnăngꢀlượng,ꢀloạiꢀbỏꢀchấtꢀthảiꢀhóaꢀ
học.

## Slide 52
Công nghệ bọt Nano cho mặt
hàng Jean theo hướng bền vững
Công nghệ Công nghệ
thông
theo hướng
bền vững
Jeanologia–
1 sản phẩm
Jean
thường - 1
sản phẩm
Jean
Nước
70Lꢀ
20L
Tiết kiệm
Điện
1,5ꢀkWh
150g
1kWh
50g
Nhiênꢀliệu

## Slide 53
Hiệu quả sử dụng tài nguyên trong quá trình giặt
Đáꢀbọtꢀvớiꢀtrốngꢀđượcꢀphủꢀlớpꢀmàiꢀmòn,ꢀđượcꢀgắnꢀchặtꢀvàoꢀtrốngꢀbênꢀtrongꢀmáyꢀgiặt,ꢀcóꢀthểꢀtạoꢀraꢀmộtꢀsốꢀ
xửꢀlýꢀthôngꢀquaꢀđiềuꢀchỉnhꢀmàiꢀmònꢀlinhꢀđộng.

## Slide 54
Công nghệ Laser
Máy laser FLEXIPRO (quy trình khô):
• CôngꢀnghệꢀUltraꢀfastꢀscanꢀ(UFS)ꢀtăngꢀtốcꢀđộꢀvàꢀ
độꢀchínhꢀxác.
•
Saoꢀchépꢀkiểuꢀdáng,ꢀmẫuꢀvảiꢀ
phứcꢀtạpꢀmàꢀkhôngꢀdùngꢀnước,ꢀ
hóaꢀchất,ꢀđá.
• Cameraꢀtầmꢀnhìnꢀnhânꢀtạoꢀđịnhꢀvịꢀvàꢀbốꢀtríꢀsảnꢀ
phẩm.
• Hệꢀthốngꢀquangꢀ3Dꢀtựꢀđộngꢀđiềuꢀchỉnhꢀkíchꢀ
thướcꢀvàꢀcảiꢀthiệnꢀchấtꢀlượng.
•
•
Chiꢀphíꢀcao,ꢀmỗiꢀsảnꢀphẩmꢀphảiꢀ
xửꢀlýꢀriêngꢀlẻ,ꢀchỉꢀxửꢀlýꢀmộtꢀlần.
Hiệuꢀquảꢀchoꢀhiệuꢀứngꢀcụcꢀbộ,ꢀítꢀ
lợiꢀíchꢀchoꢀtẩyꢀtrắngꢀtổngꢀthể.
Lợi ích:
•
•
•
•
Tăng năng suất và tối ưu hóa chi phí
Tăng khả năng thiết kế và sáng tạo
Kiểm soát chính xác thời gian sản xuất
Giảm tiêu thụ nước, năng lượng và hóa chất.

## Slide 55
Tăng năng suất bằng cách cải thiện quản lý
Xác định các cơ hội theo từng bậc
● R&D,ꢀ nghiênꢀ cứuꢀ côngꢀ việcꢀ vàꢀ kiểmꢀ traꢀ hiệuꢀ suấtꢀ
vậnꢀhànhꢀhàngꢀgiờ
Cảiꢀtiến,ꢀ
3%
Tốiꢀưuꢀ
hóaꢀquyꢀ
trình,ꢀ6%
Táiꢀsửꢀ
dụngꢀ
nước,ꢀ
14%
Máyꢀmóc,ꢀ
thiếtꢀbị,ꢀ
phụꢀkiện,ꢀ
43%
● Ápꢀdụngꢀcácꢀhệꢀthốngꢀnhưꢀ5SꢀvàꢀKaizen
● Chọnꢀbốꢀtríꢀdâyꢀchuyềnꢀphùꢀhợp,ꢀnângꢀcaoꢀsựꢀcânꢀ
bằngꢀtrênꢀchuyền
Thựcꢀhiệnꢀ
bảoꢀtrìꢀtốtꢀ
hơn,ꢀ34%
● Giảmꢀthờiꢀgianꢀchuẩnꢀbị,ꢀloạiꢀbỏꢀthờiꢀgianꢀchết
● SửꢀdụngꢀUBTꢀ(UnderꢀBedꢀTrimmer)ꢀvàꢀsửꢀdụngꢀcácꢀ
côngꢀcụꢀtrợꢀgiúp
o Cấpꢀliệuꢀliênꢀtụcꢀchoꢀdâyꢀchuyềnꢀmay
o Khôngꢀcấpꢀbánꢀthànhꢀphẩmꢀlỗiꢀvàoꢀdâyꢀchuyền
o Đàoꢀtạoꢀkỹꢀnăngꢀchoꢀcôngꢀnhânꢀvậnꢀhànhꢀmáyꢀmay
o Kiểmꢀtraꢀchấtꢀlượngꢀnộiꢀbộꢀtrongꢀkhoảngꢀthờiꢀgianꢀnghỉꢀ
o Tạoꢀmôiꢀtrườngꢀlàmꢀviệcꢀdễꢀchịu,ꢀtạoꢀđộngꢀlựcꢀchoꢀngườiꢀvậnꢀhành
o SửꢀdụngꢀphầnꢀmềmꢀERP

## Slide 56
Trân trọng cám ơn!