## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 9.6:
Một số nghiên cứu thực tế điển hình về sử dụng năng lượng TK&HQ trong ngành dệt may
.

## Slide 2: NỘI DUNG
GIẢM THIỂU CHẤT THẢI VÀ TĂNG TKNL SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐỒNG PHÁT (CHP) CHƯƠNG TRÌNH LEVI STRAUSS & CO. WATER<LESS™

## Slide 3: Giảm lãng phí và tăng hiệu quả năng lượng sử dụng hệ thống đồng phát nhiệt điện - CHP
Thông tin chính
Dự án: Tamijuddin Textile Mills Limited
Công suất: 6MW
Địa điểm: Khu công nghiệp BSCIC, Konabari, Gazipur, Bangladesh
Ngành: Dệt may
Ứng dụng: Nhiệt điện kết hợp (CHP)
Đơn vị lắp đặt: Clarke Energy
Nhà sản xuất động cơ: INNIO Jenbacher
Loại động cơ: 4 x JMS 420
Loại nhiên liệu: Khí thiên nhiên
Nguồn: https://www.energy-xprt.com/articles/tamijuddin-textile-mills-reduce-waste-and-increase-energy-efficiency-case-study-1146411?utm_source=chatgpt.com

## Slide 4: Giảm lãng phí và tăng hiệu quả năng lượng sử dụng hệ thống đồng phát nhiệt điện - CHP
Thách thức
Ngành công nghiệp dệt may tiêu thụ nhiều năng lượng, đặc biệt trong các quá trình nhuộm, in, hoàn tất (wet processes).
Nhu cầu đồng thời về nhiệt và điện ổn định, liên tục.
Lãng phí năng lượng lớn trong quá trình truyền tải và phân phối nếu không có giải pháp hiệu quả.
Mục tiêu: Giảm tiêu thụ nhiên liệu, phát thải CO₂, và chi phí năng lượng.
Giải pháp – Hệ thống CHP
Hệ thống nhiệt điện kết hợp (CHP) sử dụng khí thiên nhiên.
Cơ chế hoạt động: tạo ra đồng thời điện và nhiệt từ cùng một nguồn nhiên liệu.
Ưu điểm chính:
  Tận dụng tối đa nhiệt thải
  Giảm thiểu tổn thất truyền tải
  Tiết kiệm chi phí năng lượng
  Góp phần giảm phát thải khí nhà kính

## Slide 5: Giảm lãng phí và tăng hiệu quả năng lượng sử dụng hệ thống đồng phát nhiệt điện - CHP
Công nghệ Áp dụng
Thiết bị chính:
  4 x INNIO Jenbacher JMS 420 GS NL
  Tổng công suất phát điện: 6MW
Tích hợp hệ thống thu hồi nhiệt thải:
  Nồi hơi thu hồi nhiệt từ khí xả
  Chuyển hóa nước nóng thành hơi nước áp suất thấp để dùng trong các quá trình nhuộm – in – hoàn tất
Hệ thống đặt gần điểm tiêu thụ năng lượng → giảm tổn thất năng lượng

## Slide 6: Giảm lãng phí và tăng hiệu quả năng lượng sử dụng hệ thống đồng phát nhiệt điện - CHP
Kết quả và Lợi ích
Giảm lãng phí năng lượng đáng kể
Tăng hiệu suất tổng thể của nhà máy
Giảm chi phí nhiên liệu và vận hành
Tăng tính tự chủ năng lượng
Góp phần giảm phát thải CO₂
Mô hình tham khảo tốt cho các doanh nghiệp dệt nhuộm có quy mô tương tự tại Việt Nam

## Slide 7: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Giũ hồ
Giặt nhẹ
Tẩy trắng
Trung hòa
Wash với đá bọt (mài)
Giặt nhẹ
Sấy
Phun KMnO4
Trung hòa
Wash (mài)
Làm mềm
Sấy

## Slide 8: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Công nghệ vật lý
Giặt nhẹ
Phun tia nước
Wash với đá bọt
Tạo râu mèo
Chà nhám, bao gồm phun cát áp lực cao
Mài cơ học
Sử dụng laser
Công nghệ hóa học
Wash axit, đá hoặc tuyết
Hydrogen peroxide hoặc tẩy trắng
Sử dụng enzyme
Ozone
Các kỹ thuật phun
Nhuộm thêm (Overdyeing and tinting)

## Slide 9: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Dung tỷ thấp trong công đoạn wash bằng đá bọt:
Lượng nước tiết kiệm: ½ bể wash đá bọt
Trung bình lượng nước tiết kiệm: 2.4 lít / quần jeans
Lượng năng lượng tiết kiệm: hơi nước dùng cho ½ bể wash đá bọt
Tần suất áp dụng: Trung bình
Lưu ý
  Việc bám màu nhuộm vào mặt trong của sản phẩm có thể xảy ra nếu kỹ thuật này không được áp dụng đúng
  Có thể khó đạt được dung tỷ thấp nếu dùng máy giặt nằm ngang
  Không nên dùng dung tỷ dưới 3:1
  Những tiến bộ về enzyme và chất phân tán làm cho kỹ thuật này trở nên khả thi
Ưu điểm của wash bằng đá bọt (1)

## Slide 10: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Kết hợp giũ hồ và wash bằng đá bọt/enzyme
Lượng nước tiết kiệm: hai bể (bể giũ hồ và bể giặt nhẹ)
Trung bình lượng nước tiết kiệm: 11,8 lít / quần jeans
Lượng năng lượng tiết kiệm: điện và hơi nước cho hai bể
Tần suất áp dụng: Cao
Phương pháp: Khi wash bằng đá bọt/enzyme sau khi giũ hồ, thường cần 4 bể: bể giũ hồ, bể giặt nhẹ, bể wash và một bể giặt nhẹ nữa. Việc kết hợp giũ hồ và wash bằng đá bọt/enzyme rồi giặt nhẹ giảm số bể cần xuống còn 2
Chú ý
Không nên dùng cho vải loang màu nhiều
Có thể cần thêm một chất phân tán trong bể để tránh bám màu nhuộm vào mặt trong của vải
Thông thường | Gợi ý
Giũ hồ ↓ Giặt nhẹ ↓ Wash (đá bọt) ↓ Giặt nhẹ | Giũ hồ + Wash ↓ Giặt nhẹ
Ưu điểm của wash bằng đá bọt (2)

## Slide 11: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Lượng nước tiết kiệm: một bể giũ hồ
Trung bình lượng nước tiết kiệm: 5,9 lít / quần jeans
Lượng năng lượng tiết kiệm: điện và hơi nước cho một bể giũ hồ và một bể giặt nhẹ
Tần suất áp dụng: Cao
Lưu ý
  Phương pháp này khả thi nếu loại hồ được sử dụng là loại tan trong nước - cần khuyến khích từ các nhãn hàng/người mua
  Nếu là vải nặng hoặc vải dễ bị mài mòn, có thể vẫn cần giặt nhẹ
  Có thể xảy ra co vải
Không giũ hồ

## Slide 12: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Tăng nồng độ Ozone
Lượng nước tiết kiệm: một bể tẩy trắng và một bể trung hòa
Trung bình lượng nước tiết kiệm: 12 lít / quần jeans
Lượng năng lượng tiết kiệm: điện và hơi nước cho một bể tẩy và một bể trung hòa
Tần suất áp dụng: Trung bình
Phương pháp
  Nồng độ ozone cao hơn khiến hiệu ứng làm sáng rõ rệt hơn, thay thế nhiều ứng dụng của bể tẩy ướt.
  Làm sáng quần áo bằng chất tẩy trắng ướt thường cần 3 bể ướt: bể tẩy, bể trung hòa và bể giặt nhẹ. Nếu sử dụng ozone ở bước giữa, cách này có thể tiết kiệm cả 3 bể
  Nếu sử dụng ozone là bước đầu tiên, phương pháp này chỉ có thể tiết kiêm được 2 bể vì sản phẩm cần phải được làm ướt trước khi cho vào máy
Lưu ý
  Ozone chỉ được dùng trên vải nhuộm chàm hoặc vải nhuộm lưu huỳnh đen.
  Để sử dụng nhuộm ozone, cần đầu tư vào máy ozone và máy phát ozone, kèm đào tạo an toàn cho nhân viên.

## Slide 13: Chương trình Water<Less™ của Levi Strauss & Co.
Lượng nước tiết kiệm: một bể trung hòa
Trung bình lượng nước tiết kiệm: 5,8 lít / quần jeans
Lượng năng lượng tiết kiệm: điện và hơi nước cho một bể trung hòa và một chu kì sấy
Tần suất áp dụng: Cao
Phương pháp
  Phun ngay từ đầu - trước khi làm ướt sản phẩm - giúp cho chất trung hòa được thêm vào bể ướt đầu tiên.
  Không cần dùng bể trung hòa nữa. Và công đoạn giặt nhẹ sau trung hòa
có thể được bỏ.
Lưu ý
  Phương pháp này phù hợp nhất với các sản phẩm có màu đậm
  Lưu ý về việc bám màu nhuộm vào mặt trong của vải
Phun KMnO4 lên sản phẩm thô

## Slide 14
CẢM ƠN