## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 4.7.
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành Chế biến hải sản
Quản lý Doanh nghiệp

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam

## Slide 3: CHIA NHÓM VÀ THẢO LUẬN
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam?
Công ty của bạn sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu nào?
Xác định khu vực/thiết bị tiêu thụ năng lượng chính và có tiềm năng TKNL trong ngành chế biến thuỷ sản?
Xác định các cơ hội TKNL trong Công ty của bạn là gì?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 4: Việc sử dụng năng lượng trong công nghiệp toàn cầu
Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFC) theo ngành giai đoạn 2000 - 2022
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Nông nghiệp/Lâm nghiệp
Không sử dụng năng lượng
Không xác định
Tổng tiêu thụ năng lượng trên thế giới từ năm 2000
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Phi năng lượng
Notes: OECD Europe includes: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom.
Changing focus from the U.S. stage of energy management to the work stage now.
Borrowed this slide from DOE. The stand out part of this is that industry consumes 50% of world energy. When you look at many developing countries, industrial energy use can be as large as 70- 80% of their total use.
This does not go unrecognized. Many countries have developed energy management system standards or other types of national programs to help their industry. These countries include Denmark, Ireland, China, Korea, Japan, Spain, Thailand, Germany, Sweden, United Kingdom. So there is a ground swell of energy management standards that have been developed our are in the process of being developed.

## Slide 5: Đặc điểm tiêu thụ NL trong công nghiệp ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (tăng từ 2496 cơ sở từ năm 2017) tiêu thụ năng lượng 51.393.648 TOE trong đó cơ sở tiêu thụ Năng lượng trọng điểm thuộc mảng công nghiệp chiếm phần lớn là 2.864 cơ sở tiêu thụ 40,586,299 TOE. Công nghiệp Việt Nam có ưu thế lớn về tiết kiệm năng lượng.
Trong đó ngành Thủy sản có từ 80-90 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 6: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản có khoảng 80-90 Doanh nghiệp trọng điểm

## Slide 7: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp thủy sản (%) | 5 | 7 | 8 | 10
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48

## Slide 8: GIÁ ĐIỆN TRUNG BÌNH (2010 – 2024)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 9: Thực trạng sử dụng năng lượng trong công nghiệp
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 54% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng:
  Ngành sản xuất thép, xi măng, dệt may, chế biến gỗ, hóa chất, thủy sản.
  Các ngành này tiêu thụ khoảng 70% năng lượng của toàn ngành công nghiệp.
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng của ngành thủy sản vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.

## Slide 10: Cấu trúc tiêu thụ NL trong ngành công nghiệp
Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng theo loại ngành:
  Ngành sản xuất: 60%
  Ngành xây dựng: 15%
  Ngành khai khoáng: 10%
  Ngành vận tải và logistics: 5%
Các loại năng lượng chính được sử dụng:
  Điện: Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu năng lượng sử dụng của ngành công nghiệp.
  Than: Chủ yếu sử dụng trong ngành xi măng và luyện kim.
  Dầu và khí tự nhiên: Được sử dụng trong các ngành sản xuất và hóa chất.

## Slide 11: Nguyên nhân tiêu thụ năng lượng cao
Công nghệ lạc hậu: Nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản vẫn dựa vào công nghệ lạc hậu, tiêu tốn quá nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Chúng bao gồm hệ thống làm lạnh và cấp đông không hiệu quả, dây chuyền xử lý thủ công, nồi hơi cũ và thực hành quản lý nước và chất thải kém. Những công nghệ như vậy dẫn đến chi phí vận hành cao, chất lượng sản phẩm thấp và không tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn thực phẩm. Nâng cấp lên thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng và triển khai hệ thống xử lý và tự động hóa nước thải là điều cần thiết để nâng cao tính bền vững và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.

## Slide 12: Những thách thức trong quản lý và SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp trong ngành thủy sản sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp trong ngành thủy sản áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

## Slide 13: Xu hướng phát triển bền vững trong công nghiệp
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam, trong đó bao gồm cả ngành thuỷ sản

## Slide 14
Ngành chế biến thuỷ sản

## Slide 15: Cường độ năng lượng trong các ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam

## Slide 16: Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành chế biến thủy sản
Định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) | Các yêu cầu liên quan khác
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 52/2018/TT-BCT, ĐMTHNL đối với ngành chế biến thủy sản đến hết năm 2025 là | 
Sản phẩm cá da trơn: 1.050kWh/tấn sản phẩm cá tương đương Sản phẩm tôm: 2.050 kWh/tấn sản phẩm tôm tương đương | - Cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL: Phải lập và thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo ĐMTHNL quy định tại Điều 5 Thông tư số 52/2018/TT-BCT. - Báo cáo SCT địa phương trước ngày 15 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị. Đối với cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL quy định: còn có trách nhiệm báo cáo về kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ các giải pháp TKNL và kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 52/2018/TT-BCT

## Slide 17: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
Mức tiêu thụ năng lượng
Cường độ năng lượng (Energy Intensity) trong ngành thủy sản cao hơn trung bình nhiều ngành khác, đặc biệt ở khâu chế biến và bảo quản lạnh.
Theo một số nghiên cứu của Bộ Công Thương và GIZ, tỷ lệ năng lượng tiêu thụ chia theo các hạng mục chính như sau:
  Hệ thống lạnh và cấp đông: chiếm từ 45–70% tổng tiêu thụ điện;
  Nấu, hấp, sấy, luộc…: chiếm 10–30% (phụ thuộc vào loại sản phẩm);
  Chiếu sáng, bơm nước, thông gió…: chiếm phần còn lại.

## Slide 18: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
2. Các hình thức và nguồn năng lượng sử dụng
Hoạt động | Loại năng lượng sử dụng phổ biến
Đánh bắt xa bờ | Dầu diesel
Nuôi trồng thủy sản | Điện (máy bơm, sục khí), nhiên liệu (máy phát)
Chế biến thủy sản | Điện (máy nén lạnh, cấp đông, băng chuyền), hơi nước (từ lò hơi), gas công nghiệp
Bảo quản, kho lạnh | Điện (hệ thống lạnh, chiếu sáng, quạt gió)

## Slide 19: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
3. Hiệu suất sử dụng năng lượng và lãng phí
Thiếu hệ thống giám sát và kiểm soát năng lượng: phần lớn các cơ sở chế biến chưa đầu tư hệ thống BMS hoặc các thiết bị đo đếm chi tiết.
Thiết bị tiêu tốn điện năng lớn nhưng hiệu suất thấp: như máy nén lạnh cũ, không biến tần, không có tách ẩm/tự động rã đông.
Không tối ưu hóa vận hành: ví dụ, chạy toàn bộ dàn lạnh dù tải thấp, thiếu bảo trì định kỳ gây tổn hao điện lớn.
Rò rỉ môi chất lạnh: gây giảm hiệu suất trao đổi nhiệt và gia tăng tiêu thụ điện.

## Slide 20: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
4. Mức độ áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng
Một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã bắt đầu triển khai:
Biến tần cho motor máy nén lạnh, máy bơm, quạt;
Hệ thống đồng phát nhiệt – điện từ nước nóng ngưng tụ;
Cách nhiệt đường ống, tường kho lạnh;
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED.
Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm đúng mức, do:
Thiếu vốn đầu tư ban đầu;
Thiếu nhận thức và trình độ kỹ thuật;
Chưa thấy rõ lợi ích dài hạn.

## Slide 21: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
5. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng
Một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã bắt đầu triển khai:
Biến tần cho motor máy nén lạnh, máy bơm, quạt;
Hệ thống đồng phát nhiệt – điện từ nước nóng ngưng tụ;
Cách nhiệt đường ống, tường kho lạnh;
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng LED.
Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa quan tâm đúng mức, do:
Thiếu vốn đầu tư ban đầu;
Thiếu nhận thức và trình độ kỹ thuật;
Chưa thấy rõ lợi ích dài hạn.

## Slide 22: Tổng quan ngành chế biến thủy sản Việt Nam
5. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng (tiếp)
Hạng mục tiêu thụ năng lượng | Tỉ lệ tiêu thụ điện | Tiềm năng tiết kiệm (%) | Giải pháp tiêu biểu
Hệ thống lạnh (cấp đông, kho lạnh, đá vảy) | 45–70% | 15–30% | - Lắp biến tần cho máy nén lạnh- Tối ưu dàn ngưng, dàn bay hơi- Cách nhiệt, tự động rã đông- Cấp đông theo tải
Hệ thống nấu, hấp, sấy (sử dụng hơi hoặc điện trở) | 10–30% | 10–25% | - Tận dụng hơi hồi lưu- Cách nhiệt bồn, đường ống- Tự động hóa quy trình nấu
Motor bơm nước, quạt gió, sục khí | 5–10% | 15–25% | - Sử dụng motor IE3/IE4- Lắp biến tần theo tải- Kiểm soát áp suất/lưu lượng theo nhu cầu
Chiếu sáng | 3–5% | 30–50% | - Thay bóng LED- Gắn cảm biến chuyển động- Bố trí ánh sáng hợp lý
Hệ thống nén khí (nếu có) | 3–8% | 10–20% | - Tăng hiệu suất máy nén- Tách nước và rò rỉ- Điều khiển theo tải thực tế

## Slide 23
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 24: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản
1. Thu hồi nhiệt từ hệ thống lạnh để sản xuất nước nóng
Quá trình
Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt tại hệ thống lạnh để thu hồi nhiệt thải từ máy nén lạnh.
Nhiệt thải này được sử dụng để đun nước nóng phục vụ các hoạt động vệ sinh và chế biến.
Tích hợp thiết bị trao đổi nhiệt với hệ thống hiện tại, giảm thời gian và chi phí đầu tư.
Quản lý việc thu hồi nhiệt thông qua hệ thống tự động hóa, đảm bảo nhiệt lượng được sử dụng hiệu quả.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng sử dụng để đun nước nóng, giảm tiêu thụ nhiên liệu hoặc điện năng.
Giảm thời gian hoàn vốn đầu tư xuống từ 1,4 đến 2,2 năm.

## Slide 25
2. Sử dụng trực tiếp nước lạnh thay cho đá vảy
Quá trình
Thay thế việc sử dụng đá vảy bằng hệ thống làm lạnh trực tiếp, cung cấp nước lạnh ở nhiệt độ 2-5°C.
Nước lạnh có thể được tái sử dụng trong các khâu làm mát nguyên liệu hoặc sản phẩm chế biến.
Sử dụng hệ thống tuần hoàn để giảm lãng phí nước và năng lượng.
Tối ưu hóa lưu lượng nước lạnh cấp cho từng khâu sản xuất để tránh dư thừa năng lượng làm lạnh.
Hiệu quả:
Tiết kiệm năng lượng điện từ 220.000 đến 660.000 kWh/năm (tùy quy mô nhà máy).
Giảm chi phí vận hành và giảm phát thải CO₂.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 26
3. Tối ưu hệ thống lạnh
Các bước tối ưu hóa:
Tối ưu hóa vận hành hệ thống lạnh bằng cách kiểm tra và bảo trì định kỳ thiết bị như máy nén lạnh, dàn bay hơi, dàn ngưng tụ.
Lắp đặt các cảm biến nhiệt độ và áp suất để theo dõi hiệu suất làm lạnh và phát hiện các vấn đề kịp thời.
Điều chỉnh và duy trì nhiệt độ kho lạnh, cấp đông và lưu trữ phù hợp với từng loại sản phẩm.
- Sử dụng quạt bay hơi hiệu suất cao và điều chỉnh lưu lượng quạt theo tải nhiệt thực tế.
Hiệu quả:
Tăng hiệu quả làm lạnh, giảm tiêu thụ năng lượng từ 20-30%.
Giảm chi phí vận hành và bảo trì thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 27
4. Sử dụng đèn LED hiệu suất cao
Thực hiện:
Thay thế các bóng đèn huỳnh quang hoặc halogen bằng đèn LED hiệu suất cao trong toàn bộ khu vực nhà máy.
Lắp đặt hệ thống cảm biến ánh sáng tự động để điều chỉnh độ sáng phù hợp với hoạt động sản xuất.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng.
Tiết kiệm năng lượng từ 15-20%, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 28
5. Tối ưu hóa hệ thống hơi nước
Thực hiện:
Bảo trì định kỳ hệ thống lò hơi để loại bỏ cặn bẩn, tăng hiệu suất trao đổi nhiệt.
Lắp đặt bộ tiết kiệm nhiệt (economizer) để thu hồi nhiệt từ khí thải, đun nóng nước cấp cho lò hơi.
Sử dụng vật liệu cách nhiệt hiệu quả cho đường ống, van, và bồn chứa hơi.
Thu hồi nước ngưng tụ từ hệ thống hơi để tái sử dụng, giảm nhu cầu cấp nước mới và năng lượng đun nóng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ nhiên liệu từ 15-20%.
Tăng hiệu suất lò hơi từ 3-10%, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 29
6. Tối ưu hóa hệ thống khí nén
Thực hiện:
Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ khí nén để tránh lãng phí, vì rò rỉ có thể chiếm 20-30% tổng tiêu hao năng lượng.
Lắp đặt biến tần để điều chỉnh tốc độ máy nén khí theo nhu cầu thực tế, giảm tiêu thụ năng lượng khi tải thấp.
Tối ưu hóa áp suất làm việc của hệ thống để không vượt quá nhu cầu của thiết bị sử dụng.
Thu hồi nhiệt thải từ máy nén khí để sử dụng trong các hoạt động như đun nước hoặc sưởi ấm.
Hiệu quả:
Tiết kiệm từ 15-35% điện năng tiêu thụ.
Thu hồi được 50-90% nhiệt thải, giảm chi phí năng lượng bổ sung.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

## Slide 30
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản
7. Sử dụng năng lượng mặt trời
Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà máy.
Sử dụng năng lượng mặt trời cho các ứng dụng như chiếu sáng, đun nước nóng.
Hiệu quả:
Giảm chi phí điện năng đến 20-30%.
Giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện hình ảnh doanh nghiệp xanh.

## Slide 31
8. Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
Các bước thực hiện:
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng để giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong toàn bộ nhà máy.
Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, đo lường hiệu quả và cải tiến liên tục.
Tích hợp các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng vào KPI của từng bộ phận.
Đào tạo nhân viên về nhận thức và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng.
Hiệu quả:
Giảm tiêu thụ năng lượng từ 5-20%.
Nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.
Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến hải sản

## Slide 32: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành chế biến hải sản trên thế giới
1. Các Sáng Kiến Về Hiệu Quả Năng Lượng của Whitby Seafoods
Công ty: Whitby Seafoods
Vị trí: Vương quốc Anh(https://www.whitby-seafoods.com/)
Ngành: Chế biến hải sản
Bối cảnh: Whitby Seafoods, một công ty sản xuất tôm hàng đầu tại Anh, đã gặp thách thức trong việc giám sát và quản lý mức tiêu thụ năng lượng trong các hoạt động sản xuất của mình. Trước tình trạng chi phí năng lượng gia tăng và cam kết hướng tới phát triển bền vững, công ty đã tìm cách có được cái nhìn chi tiết về việc sử dụng năng lượng để xác định các điểm không hiệu quả và thực hiện các biện pháp khắc phục.

## Slide 33: Giải pháp tiết kiệm năng lượng ngành chế biến hải sản trên thế giới
Biện Pháp Đã Triển Khai: Triển Khai Hệ Thống Giám Sát RS Industria.
Whitby Seafoods đã hợp tác với RS Industria để lắp đặt một hệ thống giám sát năng lượng liên tục trên 49 thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng, bao gồm thiết bị trong kho lạnh, phòng sản xuất amoniac, và các dây chuyền đóng gói và phủ. Hệ thống này cho phép thu thập dữ liệu theo thời gian thực về mức tiêu thụ năng lượng.
Kết quả
Nâng cao khả năng quan sát: Hệ thống giám sát cung cấp thông tin chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng ở cấp độ địa điểm, dây chuyền và thiết bị, giúp đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.
Xác định nhanh các điểm kém hiệu quả: Dữ liệu theo thời gian thực cho phép phát hiện nhanh các điểm kém hiệu quả, chẳng hạn như thiết bị hoạt động không cần thiết trong thời gian không sản xuất, từ đó đưa ra các hành động khắc phục kịp thời.
Thúc đẩy văn hóa tiết kiệm năng lượng: Sáng kiến này đã nâng cao nhận thức của nhân viên về việc sử dụng năng lượng, khuyến khích các hành vi phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
Nguồn: rs-industria.com

## Slide 34: Câu hỏi thảo luận
1. Hệ thống kho lạnh và cấp đông đang sử dụng loại môi chất lạnh nào? Có còn phù hợp về hiệu suất và môi trường?
2. Có áp dụng biện pháp thu hồi nhiệt thải từ máy nén lạnh để sử dụng vào các khâu như rửa cá, đun nước không?
3. Đã thực hiện bảo trì định kỳ và kiểm tra tổn thất lạnh qua cửa, gioăng, vỏ panel chưa?

## Slide 35
CẢM ƠN