## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Hợp phần 9.7:
Nghiên cứu điển hình trong ngành thủy sản tại Việt Nam
CÁN BỘ QUẢN LÝ

## Slide 2: NỘI DUNG
Thông tin chung Nghiên cứu điển hình

## Slide 3
1
Thông tin chung

## Slide 4: Tổng quan về ngành chế biến thủy sản
Ngành chế biến thủy sản của Việt Nam là ngành xuất khẩu chính - >99% sản lượng được xuất khẩu cho một số công ty.
Chi phí năng lượng chiếm ~ 30% tổng chi phí sản xuất trong chế biến thủy sản và sản xuất thực phẩm.
Khu vực tiêu thụ năng lượng cao:
Kho lạnh & đông lạnh
Dây chuyền chế biến
Ánh sáng
Hot water production
Tiềm năng hiệu quả năng lượng: Tiết kiệm 10–30% chi phí thông qua nâng cấp công nghệ, thực hành quản lý và tích hợp năng lượng tái tạo.

## Slide 5
2
Nghiên cứu điển hình

## Slide 6: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ
Nhà xuất khẩu thủy sản số 1 Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu > 730 triệu USD năm 2014; đứng thứ 23 trong số 100 công ty thủy sản hàng đầu thế giới) đã tiết kiệm hàng tỷ đồng hàng năm về điện và chi phí nhiên liệu do thông qua các khoản đầu tư mạnh mẽ về hiệu quả năng lượng.

## Slide 7: 1. Tình trạng hiện tại
Tình trạng hiện tại
Cơ sở chế biến và xuất khẩu tôm lớn, hoạt động nhiều ca hàng ngày.
Tiêu thụ năng lượng cao từ hệ thống chiếu sáng, cấp đông và nồi hơi.
Các công nghệ trước đây:
2.500 thiết bị đèn huỳnh quang trong các nhà máy chế biến.
Tủ đông IQF truyền thống với thời gian đông lạnh ~ 14 phút cho tôm PTO 16/20.
Nồi hơi nhiên liệu DO cho nước nóng và chế biến.

## Slide 8: 2. Các biện pháp thực hiện
1. Nâng cấp đèn LED
Đầu tư: Thay thế 2.500 đèn huỳnh quang bằng đèn LED. Chi phí: Đèn LED 2.8 tỷ đồng so với đèn huỳnh quang 1.2 tỷ đồng. Thông số kỹ thuật: Tiêu thụ LED = 18W; Huỳnh quang = 48W. Tiết kiệm năng lượng:
Điện LED sử dụng hàng năm: 583.200 kWh → 847 triệu đồng/năm. Sử dụng điện huỳnh quang hàng năm: 1.555.200 kWh → 2,33 tỷ đồng/năm. Tiết kiệm hàng năm: 1.458 tỷ VND (≈121 triệu/tháng).
Hoàn vốn: ~13 tháng. Lợi ích bổ sung: Không có nguy cơ vỡ trong khu vực thực phẩm, tuổi thọ cao hơn 10×, không bức xạ nhiệt → giảm tải điều hòa không khí.
Sử dụng đèn LED giúp tiết kiệm điện hiệu quả tại các nhà máy của Minh Phú.

## Slide 9: 2. Các biện pháp thực hiện
2. Tủ đông IQF tốc độ cao
Hệ thống trước: Thời gian đóng băng trung bình = 14 phút, thất thoát nhiệt cao, diện tích sàn lớn. Hệ thống mới: Rã đông khí nén IQF + LVS + tốc độ cao. Kết quả:
Thời gian đóng băng giảm xuống còn 4,5–5 phút. Giảm 21–28% sử dụng năng lượng. Tổn thất sản phẩm <1%. Cấp đông ổn định → cải thiện chất lượng sản phẩm. Hoạt động kéo dài lên đến 20 giờ trước khi cần rã đông.

## Slide 10: 2. Các biện pháp thực hiện
3. Nồi hơi sinh khối
Trước đây: Nồi hơi sử dụng nhiên liệu DO có giá 460.848 đồng/tấn sản phẩm. Mới: Nồi hơi sinh khối có giá 282.165 đồng/tấn. Tiết kiệm: 178.683 đồng/tấn (giảm ~45%). Lợi ích môi trường:
Sử dụng phế liệu nông nghiệp (trấu, bã mía, mùn cưa, cọng ngô). Phát thải SOx/NOx tối thiểu so với nhiên liệu hóa thạch. Chuyển hướng chất thải nông nghiệp từ bãi rác.

## Slide 11: 2. Các biện pháp thực hiện
Giải pháp | CHI PHÍ ĐẦU TƯ (VND) | Chi phí năng lượng hàng năm trước | Chi phí năng lượng năm sau | Tiết kiệm hàng năm | Thời gian hoàn vốn
Đèn LED chiếu sáng | 2.8 tỷ | 2.33 tỷ | 0.847 tỷ | 1.458 tỷ | 13 Tháng
Tủ đông IQF tốc độ cao | — | — | Giảm 21–28% | — | —
Nồi hơi sinh khối | — | 460,848 VND/tấn | 282,165 VND/tấn | 178,683 VND/tấn | —
Bảng tóm tắt kết quả

## Slide 12: 2. Các biện pháp thực hiện
Bài học chính
Phương pháp tiếp cận năng lượng tích hợp: chiếu sáng + đông lạnh + hơi nước tái tạo. Quy mô tiết kiệm: Tỷ đồng/năm chi phí vận hành. Tính bền vững: Giảm lượng khí thải CO₂, tái sử dụng chất thải, cải thiện chất lượng sản phẩm. Dẫn đầu trong ngành: Thể hiện lợi thế cạnh tranh thông qua sản xuất xanh.

## Slide 13
Nghiên cứu điển hình 2 – Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam

## Slide 14: Tình trạng hiện tại
Hiện trạng: Chế biến thủy sản quy mô lớn với chi phí điện trung bình hàng tháng gần 2 tỷ đồng.

## Slide 15: Các biện pháp thực hiện
Dây chuyền sản xuất được nâng cấp với máy móc hiện đại và biến tần Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO. Lắp đặt hệ thống đun nước nóng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng để vệ sinh và vệ sinh các thùng chứa sản phẩm.

## Slide 16
Kết quả
Giảm lượng điện tiêu thụ hàng tháng khoảng 15% (~300 triệu đồng/tháng). Nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ môi trường và nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu.

## Slide 17
Nghiên cứu điển hình 3: CASEAMEX (CTCP Thủy sản Xuất nhập khẩu Cần Thơ)

## Slide 18: 1. Tình trạng hiện tại
Tình trạng hiện tại
Nhà xuất khẩu thủy sản chế biến quản lý các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng trên hệ thống chiếu sáng, dây chuyền sản xuất và điện lạnh. Trước khi nâng cấp, chi phí điện từ cơ sở vật chất và máy móc của nhà máy rất lớn.

## Slide 19: Các biện pháp thực hiện
Lắp đặt đèn LED thế hệ mới trên khắp các tòa nhà văn phòng, nhà máy, nhà xưởng, khu vực ngoài trời và bãi đậu xe. Lắp đặt đồng hồ quan trắc năng lượng trên dây chuyền sản xuất. Lắp đặt biến tần (VSD) cho máy móc công suất cao. Nâng cấp sản xuất với băng tải hiện đại để nâng cao sản lượng đồng thời giảm sử dụng năng lượng. Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái lên đến 1 MWp Mô hình ESCO ứng dụng cho hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời Phát động các chiến dịch nội bộ khuyến khích nhân viên tiết kiệm năng lượng "mọi lúc, mọi nơi".

## Slide 20: Kết quả
Giảm gần 30% chi phí điện hàng tháng. Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu thủy sản

## Slide 21: So sánh các nghiên cứu điển hình
Bảng tóm tắt: Nghiên cứu điển hình trong ngành chế biến thủy sản
Công ty | Các biện pháp thực hiện | Kết quả
Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú | Thay thế 2.500 đèn huỳnh quang bằng đèn LED Nâng cấp lên tủ đông IQF tốc độ cao + LVS & rã đông khí nén Lắp đặt nồi hơi đốt sinh khối | Tiết kiệm điện hàng năm: 1.458 tỷ VND (~121 M/tháng) Thời gian đóng băng giảm từ 14 xuống ~ 5 phút Sử dụng năng lượng khi đóng băng giảm 21–28% Tổn thất sản phẩm <1%; Chất lượng nâng cao Nhiên liệu sinh khối cắt giảm chi phí hơi nước trên mỗi tấn ~ 45%
Caseamex (Công ty Cổ phần Thủy sản Cần Thơ) | Lắp đặt đèn LED thế hệ mới các phòng ban và cơ sở sản xuất Triển khai đồng hồ đo năng lượng và biến tần trên máy móc Nâng cấp băng tải và bổ sung năng lượng mặt trời áp mái 1 MWp Mô hình ESCO ứng dụng cho hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời Thúc đẩy các hành vi tiết kiệm năng lượng cho nhân viên | Chi phí điện hàng tháng giảm ~30% Nước nóng năng lượng mặt trời cắt giảm 23.000 kWh (~40 triệu đồng) trong tháng đầu tiên; Tiết kiệm 36–40 triệu đồng/tháng sau đó Giám sát hệ thống dễ dàng hơn thông qua dịch vụ ESCO
Công ty TNHH Công nghiệp Thủy sản Miền Nam | Nâng cấp máy móc và lắp đặt biến tần Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO Các cơ sở được trang bị hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để vệ sinh | Tiêu thụ điện hàng tháng giảm ~15% (~300 triệu đồng/tháng) Cải thiện hiệu quả sản xuất, tuân thủ môi trường và khả năng cạnh tranh xuất khẩu

## Slide 22: THẢO LUẬN
Các học viên thảo luận :
Vui lòng chia sẻ nghiên cứu điển hình về tiết kiệm năng lượng trong công ty của bạn Thảo luận và đề xuất trong nghiên cứu điển hình trên

## Slide 23
Cảm ơn