## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 4.8:
Thực trạng, tiềm năng TKNL trong ngành công nghiệp nhựa và ngành khác ở Việt Nam.

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam
Hiểu được thực trạng và tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa tại Việt Nam

## Slide 3: CHIA NHÓM VÀ THẢO LUẬN
Chia lớp thành 4 nhóm
Thảo luận trong 15 phút
Theo bạn, ngành nào sử dụng nhiều năng lượng nhất tại Việt Nam?
Công ty của bạn sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu nào?
Xác định khu vực/thiết bị tiêu thụ năng lượng chính và có tiềm năng TKNL trong ngành Nhựa?
Xác định các cơ hội TKNL trong Công ty của bạn là gì?
Trình bày trong 5 phút

## Slide 4: VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU
Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFC) theo ngành giai đoạn 2000 - 2022
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Nông nghiệp/Lâm nghiệp
Không sử dụng năng lượng
Không xác định
Tổng tiêu thụ năng lượng trên thế giới từ năm 2000
Ngành công nghiệp
Ngành vận tải
Khu dân cư
Phi năng lượng
Notes: OECD Europe includes: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and the United Kingdom.
Changing focus from the U.S. stage of energy management to the work stage now.
Borrowed this slide from DOE. The stand out part of this is that industry consumes 50% of world energy. When you look at many developing countries, industrial energy use can be as large as 70- 80% of their total use.
This does not go unrecognized. Many countries have developed energy management system standards or other types of national programs to help their industry. These countries include Denmark, Ireland, China, Korea, Japan, Spain, Thailand, Germany, Sweden, United Kingdom. So there is a ground swell of energy management standards that have been developed our are in the process of being developed.

## Slide 5: BỐI CẢNH NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ Ở VIỆT NAM
Số liệu thống kê chính
Tập trung vào các chính sách tiết kiệm năng lượng và cơ hội kinh doanh Việt Nam phải đối mặt với những thách thức lớn trong lĩnh vực năng lượng do sự phát triển kinh tế nhanh chóng
Hiệu quả năng lượng là một thành phần quan trọng của việc giảm phát thải
〉 Các doanh nghiệp có thể tận dụng tiềm năng hiệu quả năng lượng trong nhiều lĩnh vực
Tiêu thụ năng lượng theo ngành
Công nghiệp (54%)
Tòa nhà (24%)
Giao thông vận tải (18%)
Khác (4%)
97.5 MTOE
Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (2023)
8.5-10%
Tăng trưởng nhu cầu năng lượng hàng năm (Trung bình toàn cầu: 1-2%)
279 kgoe
Cường độ năng lượng trên 1000 đô la GDP (Cao hơn đáng kể so với các đồng nghiệp trong khu vực)
Nguồn: Statista: https://www.statista.com/statistics/613437/primary-energy-consumption-in-vietnam/

## Slide 6: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM
⚖ Cân bằng năng lượng quốc gia
Tốc độ tăng trưởng hàng năm: | 8.5-10%
Trung bình toàn cầu: | 1-2%
Tiêu thụ bình quân đầu người: | ~1,000 kgoe
Nhập khẩu năng lượng: | 35-40%
 Cơ cấu nguồn năng lượng
Các xu hướng chính:
Than tăng để sản xuất điện
Năng lượng tái tạo tăng 30-40% hàng năm
Sử dụng sinh khối truyền thống giảm
Khí đốt tự nhiên bị hạn chế bởi hạn chế nguồn cung
 Hiệu quả chuyển đổi năng lượng
35-38%
Hiệu suất phát điện
6.88%
Tổn thất phân phối và truyền tải
7-9%
Sử dụng năng lượng trong nhà máy lọc dầu
40-50%
Thiết bị công nghiệo
>15 tuổi
Hiệu quả năng lượng trong chi phí vốn chỉ chiếm 3-5% đầu tư công nghiệp, cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể.
97.5
Triệu tấn dầu tương đương (MTOE)
Than
36%
Dầu
23%
Khí tự nhiên
9%
Thủy điện 8%
Tái tạo 4%
mass
Sinh khối 20%
Nguồn:
-Vietnam Energy statistic 2023
- Ener Data: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/vietnam/
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/

## Slide 7: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG Ở VIỆT NAM
 Tiêu thụ năng lượng theo ngành
Đặc điểm chính của ngành
Lĩnh vực xây dựng:
Hộ dân thành thị: 180- 220 kWh / tháng Công trình thương mại: 200-300 kWh/m²/năm Tỷ lệ thâm nhập công trình xanh: <5% cổ phiếu
Giao thông vận tải:
Quản lý năng lượng:
 Cường độ năng lượng
So sánh cường độ năng lượng (kgoe/$1000 GDP) trong khu vực:
Nang lượng công nghiệp
30-40%
Cao hơn trung bình ASEAN
Năng lượng tòa nhà
25-35%
Cao hơn thực tiễn khu vực
Năng lượng giao thông
35-45%
Cao hơn thực tiễn khu vực
Tình trạng thực hiện hiện tại: Đầu tư EE: 200-250 triệu đô la hàng năm (0,06-0,08% GDP) Tỷ lệ cải thiện hiệu quả hàng năm: 1,8-2,2% (thấp hơn mục tiêu) Độ co giãn tiêu thụ năng lượng so với GDP: 1,1 (cải thiện từ 1,5 năm 2010)
CÔNG NGHIỆP
54%
TÒA NHÀ
24%
GIAO THÔNG
18%
 |  |  | Hệ thống QLNL: 42% DN trọng điểm
KHÁC | 4% |  | 
 |  |  | Kiểm toán năng lượng :
 |  |  | 45-50% so với yêu cầu
 |  |  | ISO 50001:
 |  |  | <10% các doanh
Việt Nam
279
Thái Lan
187
Malaysia
167
Trung bình toàn cầu
132
Singapore
105
Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp:
Thép: 21-23 GJ/tấn (30-40% so với thực tiễn tốt nhất)
Xi măng: 3,8-4,2 GJ / tấn(25-35% trên thực tiễn tốt nhất)
Dệt may: 14-18 kWh / kg (20-30% trên thực tiễn tốt nhất)
Giao thông vận tải
Vận tải đường bộ: 80-85% NL tiêu thụ của ngành
Hiệu suất phương tiện: 25-40% dưới chân
Tỷ lệ thâm nhập EV: <1% tổng số đoàn phương tiện
Quản lý năng lượng:
Hệ thống QLNL: 42% DN trọng điểm
Kiểm toán năng lượng: 45-50% so với yêu cầu
ISO 50001: <10% các doanh nghiệp lớn
Nguồn:
-Vietnam Energy statistic 2023
- Ener Data: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/vietnam/
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/

## Slide 8: ĐẶC ĐIỂM TIÊU THỤ NL TRONG CÔNG NGHIỆP Ở VN
Công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ Năng lượng hàng đầu ở Việt Nam tính theo tiêu thụ điện và tiêu thụ năng lượng cuối cùng
Việt Nam hiện có 3.491 (năm 2023) cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (tăng từ 2496 cơ sở từ năm 2017) tiêu thụ năng lượng 51.393.648 TOE trong đó cơ sở tiêu thụ Năng lượng trọng điểm thuộc mảng công nghiệp chiếm phần lớn là 2.864 cơ sở tiêu thụ 40,586,299 TOE. Công nghiệp Việt Nam có ưu thế lớn về tiết kiệm năng lượng.
Ngành nhựa Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đến năm 2025, Việt Nam yêu cầu 100% doanh nghiệp trọng điểm phải áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định theo quyết định 280/Q Đ TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về sử dụng NLTKHQ giai đoạn 2019 – 2030.
Việc áp dụng hệ thống Quản lý Năng lượng ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu. Nhiều doanh nghiệp chỉ thực hiện để đáp ứng khuôn khổ về luật.

## Slide 9: CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM
Số lượng CSSD NLTD và năng lượng tiêu thụ tương ứng, giai đoạn 2017-2023
(Nguồn: Tổng hợp từ Danh sách CSSD NLTĐ)
Ngành công nghiệp nhựa có khoảng 400 DEU
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023
Năng lượng tiêu thụ | 24126 | 26750 | 35997 | 34294 | 51394 | 40586
Số lượng DEU | 2496 | 2605 | 3006 | 2961 | 3068 | 3491

## Slide 10: Mục tiêu TKNL cho các ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2030
Các ngành công nghiệp | Đến năm 2025 |  | Đến năm 2030 | 
 | Từ | Đến | Từ | Đến
Công Nghiệp thép (%) | 3 | 10 | 5 | 16.5
Công nghiệp hóa chất (%) | 7 |  | 10 | 
Công nghiệp sản xuất nhựa (%) | 18 | 22.46 | 21.55 | 24.81
Xi măng (%) | 7.5 |  | 10.89 | 
Dệt may (%) | 5 |  | 6.8 | 
Rượu bia nước giải khát (%) | 3 | 6.88 | 4.6 | 8.44
Giấy (%) | 8 | 15.8 | 9.9 | 18.48
Nguồn: Quyết định 280/QĐ-TTg

## Slide 11: Các nhiệm vụ của chương trình VNEEP3
Nguồn: Quyết định 280/QĐ-TTg
1. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về SDNL TK&HQ
2. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
3. Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng VN, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và SDNL TK&HQ
4. Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
6. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
7. Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
8. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
9. Thành lập Qũy thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

## Slide 12: Cơ hội cho hiệu quả năng lượng trong công nghiệp
Các lĩnh vực chính, công nghệ và nghiên cứu điển hình thực hiện
 Các lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng
Ngành thép 30-40% trên thực tiễn tốt nhất
Sản xuất xi măng
25-35% cao hơn thực hành tốt nhất
Sản xuất hóa chất
30-45% cao hơn thực hành tốt nhất
Công nghiệp dệt may
20-30% cao hơn thực hành tốt nhất
Chế biến thực phẩm
25-40% cao hơn thực hành tốt nhất
Các đặc điểm chính:
⚡
NL chính:
Than (45%), điện (30%)
 Yêu cầu năng lượng nhiệt cao
 40-50% thiết bị trên 15 năm tuổi
 Chỉ 42% có hệ thống quản lý năng lượng
Cường độ năng lượng
21-23 GJ/tấn
3.8-4.2 GJ/tấn
Đa dạng sản phẩm
14-18 kWh/kg
Đa dạng sản phẩm
 Công nghệ và giải pháp chính

Động cơ hiệu suất cao & VFD Thay thế động cơ tiêu chuẩn bằng thế hệ IE3 / IE4 và bổ sung các bộ điều tần
Tiết kiệm năng lượng: 20-30%

Tối ưu hóa hệ thống nồi hơi và hơi nước
Hệ thống tiết kiệm, cách nhiệt, thu hồi nước ngưng và kiểm soát đốt cháy
Tiết kiệm năng lượng: 15-25%
Hệ thống thu hồi nhiệt thải
Bộ trao đổi nhiệt, bộ thu hồi và nhiệt thải để phát điện
Tiết kiệm năng lượng: 10-20%

Tối ưu hóa hệ thống khí nén Phát hiện rò rỉ, tối ưu hóa áp suất và thu hồi nhiệt
Tiết kiệm năng lượng: 20-30%

Hệ thống quản lý năng lượng
Giám sát, phân tích và tối ưu hóa tự động theo thời gian thực
Tiết kiệm năng lượng: 5-15%

Cường độ năng lượng
Cường độ năng lượng
Cường độ năng lượng
Cường độ năng lượng
Nguồn:
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/;
- Vietnam: National energy master Plan ;

## Slide 13: Cơ hội cho hiệu quả năng lượng trong xây dựng
Lĩnh vực thương mại và dân cư, công nghệ và các trường hợp triển khai
 Tổng quan về lĩnh vực xây dựng (24% tiêu dùng)
25-35% cao hơn thực hành tốt nhất
❄ HVAC: 45-55% năng lượng sử dụng
 Thiết bị: 20-25% năng lượng sử dụng
 Chiếu sáng: 15-20% năng lượng sử dụng
 Công trình xanh: <5% tổng số công trình hiện có
 Tòa nhà dân cư (16% tổng số)
Hộ gia đình thành thị
180-220 kWh / tháng
Hộ gia đình nông thôn
80-120 kWh / tháng
❄
Điều hòa không khí
25-30%

Làm lạnh
15-20%

chiếu sáng 10-15%
Vấn đề chính: Hiệu suất thiết bị thấp hơn 30-50% so với hiệu suất tốt nhất trong phân khúc
 Tòa nhà thương mại (8% tổng số)
Cường độ năng lượng trung bìnhEnergy Use
200-300 kWh/m²/năm
 Công nghệ và giải pháp chính
❄
Tối ưu hóa HVAC
Máy làm lạnh hiệu suất cao, máy bơm nhiệt, hệ thống VRF, bộ tiết kiệm và điều khiển thông minh
Tiết kiệm năng lượng: 20-35%

Chiếu sáng hiệu suất cao
Chuyển đổi đèn LED, cảm biến chiếm dụng, thu hoạch ánh sáng ban ngày, điều khiển ánh sáng thông minh
Tiết kiệm năng lượng: 40-60%

Cải tiến lớp vỏ tòa nhà
Cách nhiệt, cửa sổ hiệu suất cao, mái mát, niêm phong không khí, che nắng
Tiết kiệm năng lượng: 15-25%

Giám sát và kiểm soát năng lượng
Hệ thống quản lý tòa nhà, cảm biến IoT, phân tích năng lượng, điều khiển tự động
Tiết kiệm năng lượng: 10-30%

Thiết bị hiệu quả năng lượng
Thiết bị hiệu suất cao, phích cắm thông minh, chương trình nâng cấp thiết bị
Tiết kiệm năng lượng: 25-35%
Nguồn:
- VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/;
- Vietnam: National energy master Plan ;

## Slide 14: Cơ hội cho hiệu quả năng lượng trong giao thông vận tải
Energy Efficiency Training Program | Slide 16 of 18
Thực trạng, công nghệ và trường hợp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải
 Tổng quan ngành giao thông vận tải (18% tiêu thụ)
Giao thông đường bộ: 80-85%

 Tuổi thọ trung bình của xe cộ: 10-
12 năm
 EV Thâm nhập: <1% đội xe
Phương tiện công cộng: Chỉ chiếm 20% tỷ trọng phương thức vận tải
 Phân chia phương thức & cường độ năng lượng
Xe cá nhân 65%
Giao thông công cộng 20%
Vận tải hàng hóa
15%
So sánh cường độ năng lượng (MJ/hành khách-km)
Xe máy
Ô tô
Xe buýt
 Thực trạng giao thông
Hiệu suất phương tiện
Khoảng trống hiệu suất
Dưới 25-40% tiêu chuẩn quốc tế
Tiềm năng đáng kể
1.2
2.2
0.7
 Công nghệ và giải pháp chính

Điện khí hóa đoàn phương tiện
Xe điện, xe buýt và xe vận tải có cơ sở hạ tầng sạc hỗ trợ
Tiết kiệm năng lượng: 25-35%

Quản lý đội xe và tối ưu hóa logistic
Tối ưu hóa tuyến đường, quản lý tải, đào tạo lái xe và các chương trình bảo dưỡng xe
Tiết kiệm năng lượng: 10-20%

Hỗ trợ thay đổi phương thức
cải thiện phương tiện công cộng, cơ sở hạ tầng giao thông không cơ giới, nền tảng đi chung xe
Tiết kiệm năng lượng: 10-20%

Công nghệ hiệu quả
Động cơ tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu nhẹ, cải tiến khí động học, công nghệ lốp xe
Tiết kiệm năng lượng: 15-25%

Hệ thống giao thông thông minh
Quản lý giao thông thông minh, phương tiện kết nối, tối ưu hóa thời gian thực
Tiết kiệm năng lượng: 5-10%

Nguồn:
-VN General Statistics Office: https://www.nso.gov.vn/;
- Vietnam: National energy master Plan

## Slide 15: TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỤ THỂ VÀ TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Kịch bản hiệu quả năng lượng C3 của báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019
Ngành | Sản phẩm | Tiềm năng tiết kiệm (%)
Đồ uống | Bia | 9 - 12
 | Đồ uống không có cồn | 4 - 9
Nhựa | Nhựa tiêu dùng | 9 - 13
 | Nhựa xây dựng | 5 - 14
 | Bao bì | 4 - 12
 | Chai nhựa | 5 - 14.5
 | Túi nhựa | 11 - 17
Giấy | Bột giấy | 6.8
 | Bao bì | 3.8
 | Giấy in | 4.4
 | Giấy vệ sinh | 3.8
Hóa chất | Cao su SVR 10CV, 20CV | 9.4 - 32.7
 | Cao su SSVR 10, 20 | 9.8 - 32.7
 | Phân bón | 1.4 - 5.4
 | Sơn nước | 20 - 30
Sản phẩm ngành công nghiệp nặng | Thép thành phẩm | 13
 | Xi măng | 14
 | Sợi dệt | 14

## Slide 16: GIÁ ĐIỆN TRUNG BÌNH (2010 – 2024)
Bảng so sánh giá điện của Việt Nam với một số nước trên thế giới (Nguồn: EVN 2022)
Chart: Biểu đồ giá điện từ năm 2009 đến năm 2024
| Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024
 | 948 | 1058 | 1242 | 1369 | 1508 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1720 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1920 | 2103

## Slide 17: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng: Ngành công nghiệp chiếm khoảng 54% tổng tiêu thụ năng lượng cả nước.
Ngành nhựa/cao su là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng lớn, với ~7,6 tỷ kWh/năm (2019) và 18–22% doanh thu chi cho năng lượng..
Mức tiêu thụ này xấp xỉ bằng hoặc thấp hơn so với các ngành công nghiệp nặng như giấy (20–30%) và cao hơn so với ngành dệt may (~8%).
Tuy nhiên, ngành nhựa vẫn tiêu thụ ít hơn nhiều so với các ngành công nghiệp như thép, xi măng và hóa chất – (khoảng 70% tổng năng lượng trong ngành công nghiệp)
Hiệu quả sử dụng năng lượng: Hiệu suất tiêu thụ năng lượng vẫn chưa cao, có sự lãng phí đáng kể do công nghệ lạc hậu và quản lý kém hiệu quả.

## Slide 18: NGUYÊN NHÂN TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CAO
Công nghệ lạc hậu trong ngành nhựa chẳng hạn như: Nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng Công nghệ lạc hậu trong ngành nhựa như: Máy đúc thủy lực cũ, Hệ thống sưởi ấm lỗi thời, Hệ thống làm mát/máy làm lạnh không hiệu quả, Máy đùn thủ công có mức độ tự động hóa thấp, Không tích hợp thu hồi hoặc tái chế chất thải, Máy nén khí cũ. Tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.
Thiếu đầu tư vào đổi mới: Thiếu nguồn vốn và động lực đầu tư vào các thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Nhận thức thấp về tiết kiệm năng lượng: Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy trình sản xuất.
Do đó, hiệu quả trong ngành Nhựa vẫn còn thấp và mang lại nhiều cơ hội để cải thiện

## Slide 19: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ VÀ SDNL
Thách thức về công nghệ: Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ cũ, gây ra hiệu suất năng lượng thấp và ô nhiễm môi trường.
Thách thức về chi phí: Chi phí đầu tư ban đầu cho các công nghệ tiết kiệm năng lượng cao, khiến nhiều doanh nghiệp ngần ngại thay đổi.
Thiếu chính sách hỗ trợ đủ mạnh: Mặc dù có các chính sách khuyến khích, nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng rộng rãi.

## Slide 20: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Công nghiệp xanh: Các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển sản xuất bền vững.
Xu hướng quốc tế: Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn năng lượng và môi trường khi hợp tác, đặc biệt trong các ngành như dệt may, điện tử.
Chuyển đổi số và tối ưu hóa năng lượng: Ứng dụng công nghệ số vào giám sát và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong sản xuất.
Các xu hướng mới đều có những chú trọng nhất định đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và trở thành tiêu chí hợp tác đối với nhiều tập đoàn quốc tế lớn. Vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng và thách thức trong sự phát triển công nghiệp của Việt Nam

## Slide 21
Ngành công nghiệp Nhựa tại Việt Nam

## Slide 22: NGÀNH SẢN XUẤT NHỰA Ở VIỆT NAM
Tổng quan:
Ngành sản xuất nhựa Việt Nam đã và đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia.
Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ngày càng tăng.
Số lượng doanh nghiệp: Hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa.
Tăng trưởng sản lượng:
  Năm 2020: 7,9 triệu tấn, tăng 6,8% so với năm 2019.
  Năm 2022: 9,54 triệu tấn, tăng 1,9% so với năm 2021.
Doanh thu: Năm 2022: 25,18 tỷ USD, tăng 5,68% so với năm 2021.

## Slide 23: NGÀNH SẢN XUẤT NHỰA Ở VIỆT NAM
Cơ cấu sản phẩm nhựa
Nhựa bao bì: Chiếm 35-40% tổng sản lượng.
Nhựa xây dựng: Chiếm khoảng 25% tổng sản lượng.
Nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật: Phần còn lại, với tỷ trọng ngày càng tăng.
Thị trường xuất khẩu
Hoa Kỳ: Năm 2021: 1,85 tỷ USD, chiếm 37,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa.
Nhật Bản: Năm 2021: 696,9 triệu USD, chiếm 14,13% tổng kim ngạch.
EU và ASEAN: Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng ổn định qua các năm.

## Slide 24: NGÀNH SẢN XUẤT NHỰA Ở VIỆT NAM
Thuận lợi
Năng lực cạnh tranh tốt: Sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Ưu đãi thuế quan: Hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và GSP của EU.
Nguồn nhân lực dồi dào: Lực lượng lao động trẻ, chi phí nhân công hợp lý.
Thách thức
Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu: Phần lớn nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu, gây biến động chi phí.
Cạnh tranh quốc tế: Đối mặt với sự cạnh tranh từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
Áp lực môi trường: Xu hướng hạn chế sử dụng nhựa và yêu cầu sản phẩm thân thiện với môi trường.

## Slide 25: NGÀNH SẢN XUẤT NHỰA Ở VIỆT NAM
Chuyển đổi sản phẩm:
  Giảm tỷ trọng nhựa bao bì, tăng nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật.
  Đầu tư công nghệ: Áp dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa trong sản xuất.
  Phát triển sản phẩm xanh: Sản xuất nhựa tái chế, nhựa sinh học, thân thiện với môi trường.
Tăng trưởng sản lượng:
  Dự báo đạt 10,92 triệu tấn vào năm 2024, với CAGR 8,44% giai đoạn 2024-2029.
  Mở rộng thị trường: Tiếp tục chinh phục các thị trường mới, tăng thị phần tại Mỹ, EU, Nhật Bản.
  Phát triển bền vững: Hướng tới sản xuất xanh, giảm thiểu tác động môi trường.

## Slide 26: ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CHO NGÀNH SẢN XUẤT NHỰA
Định mức tiêu hao năng lượng (ĐMTHNL) | Các yêu cầu liên quan khác | Các yêu cầu liên quan khác
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2024/TT-BCT, ĐMTHNL đối với ngành sản xuất nhựa (mức sử dụng điện từ 3.000.000 kWh/năm trở lên) là |  | 
1. Nhựa bao gòi Túi nhựa: 0,95 kWh/kg Chai nhựa: 1.45 kWh/kg Nhựa bao bì: 0,62 kWh/kg 2. Nhựa vật liệu xây dựng PVC: 0,35 kWh/kg HDPE&PPR: 0,58 kWh/kg 3. Nhựa gia dụng: 1,0 kWh/kg 4. Nhựa kỹ thuật: kWh/kg | - Quản lý, giám sát quá trình sản xuất để xác định lượng năng lượng đã tiêu thụ - Cơ sở có SEC cao hơn ĐMTHNL: Phải báo cáo giải trình với cơ quan chức năng nguyên nhân và kế hoạch thực hiện để đáp ứng định mức trên cơ sở báo cáo kiểm toán năng lượng. - Báo cáo SCT địa phương trước ngày 31 tháng 01 hằng năm về tình hình thực hiện ĐMTHNL của đơn vị. (cụ thể tại Điều 5 của Thông tư) | 

## Slide 27: QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRONG NGÀNH NHỰA
Quy trình sản xuất nhựa bao gồm nhiều công đoạn liên quan chặt chẽ, từ xử lý nguyên liệu đến tạo hình và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả sản xuất. Các công đoạn chính bao gồm:
  Lựa chọn và xử lý nguyên liệu.
  Pha trộn và tạo hạt nhựa.
  Gia nhiệt và ép đùn.
  Tạo hình sản phẩm.
  Làm nguội và cắt gọt.
  Hoàn thiện sản phẩm.
  Kiểm tra chất lượng.
  Đóng gói và lưu kho.

## Slide 28: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Giới thiệu:
Ngành nhựa là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt trong các công đoạn gia nhiệt, ép đùn và tạo hình.
Việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn bảo vệ môi trường và nâng cao tính cạnh tranh.
Nguồn năng lượng chính:
  Điện: Chiếm 60-70% năng lượng tiêu thụ, dùng trong máy móc và hệ thống sản xuất.
  Nhiên liệu hóa thạch: Than, dầu, khí gas trong các công đoạn gia nhiệt.
Thách thức:
  Hiệu suất năng lượng thấp trong nhiều cơ sở sản xuất.
  Lãng phí năng lượng do máy móc lạc hậu và quản lý chưa hiệu quả.

## Slide 29: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Cải tạo hệ thống gia nhiệt
Đặc điểm: Gia nhiệt chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ năng lượng.
Giải pháp:
  Sử dụng hệ thống gia nhiệt tuần hoàn: Tận dụng nhiệt thải để tái sử dụng trong quá trình sản xuất.
  Cách nhiệt tốt: Giảm thất thoát nhiệt từ các thiết bị gia nhiệt.
Lợi ích: Tiết kiệm 20-30% năng lượng trong công đoạn gia nhiệt.
Sử dụng máy móc hiệu suất cao
Đặc điểm: Máy móc cũ tiêu thụ nhiều năng lượng và hoạt động không hiệu quả.
Giải pháp:
  Đầu tư vào máy móc thế hệ mới, tiết kiệm năng lượng.
  Bảo trì định kỳ để duy trì hiệu suất hoạt động.
Lợi ích:
  Giảm 15-25% điện năng tiêu thụ.
  Tăng năng suất sản xuất.

## Slide 30: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Ứng dụng công nghệ biến tần
Đặc điểm: Các máy móc như máy đùn, máy ép phun hoạt động liên tục, tiêu tốn điện năng lớn.
Giải pháp: Lắp đặt bộ biến tần (VFD) để điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu thực tế.
Lợi ích:
  Giảm 20-40% điện năng tiêu thụ.
  Kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Tăng cường tự động hóa
Đặc điểm: Quá trình sản xuất thủ công gây lãng phí năng lượng và không đồng đều.
Giải pháp:
  Sử dụng hệ thống điều khiển tự động để tối ưu hóa vận hành máy móc.
  Ứng dụng cảm biến thông minh trong quản lý năng lượng.
Lợi ích:
  Tăng hiệu suất hoạt động lên 15-20%.
  Giảm sai sót và tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

## Slide 31: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Tối ưu hóa hệ thống làm mát
Đặc điểm: Hệ thống làm mát chiếm tỷ trọng đáng kể trong năng lượng tiêu thụ.
Giải pháp:
Sử dụng hệ thống làm mát tuần hoàn kín để giảm thất thoát nước và năng lượng.
Cải tiến công nghệ làm mát bằng không khí thay vì nước.
Lợi ích:
Giảm 10-15% chi phí làm mát.
Bảo vệ môi trường nhờ giảm tiêu thụ nước.
Sử dụng năng lượng tái tạo
Đặc điểm: Các cơ sở sản xuất thường phụ thuộc vào điện lưới và nhiên liệu hóa thạch.
Giải pháp: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào điện lưới.
Lợi ích: Giảm phát thải khí CO₂ và chi phí năng lượng dài hạn.

## Slide 32: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Đặc điểm: Quản lý năng lượng không hiệu quả, dẫn đến lãng phí đáng kể.
Giải pháp:
Triển khai hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001).
Giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng ở từng giai đoạn sản xuất.
Lợi ích: Tiết kiệm 5-10% năng lượng thông qua quản lý tốt hơn.
Đặc điểm: Các cơ sở sản xuất thường phụ thuộc vào lưới điện và nhiên liệu hóa thạch.
Giải pháp: Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời để giảm sự phụ thuộc vào lưới điện.
Lợi ích: Giảm lượng khí thải CO₂ và chi phí năng lượng dài hạn.

## Slide 33: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA
Các điểm kiểm tra quan trọng trong hệ thống năng lượng
Hệ thống hơi: kiểm tra bẫy hơi, rò rỉ, van điều áp, lọc khí ngưng.
Khí nén: lọc dầu, van an toàn, rò rỉ, xả nước bình chứa.
Chiller: áp suất ngưng tụ – bay hơi, nạp gas, quạt giải nhiệt.
Bơm/quạt/động cơ: bạc đạn, rung động, bôi trơn, đồng tâm trục.
Chiếu sáng: thay bóng hỏng, kiểm tra bộ điều khiển cảm biến.
Lập kế hoạch bảo trì định kỳ
Lập danh sách thiết bị cần bảo trì -> phân loại theo mức độ ưu tiên
Xác định tần suất bảo trì (theo giờ chạy, ngày, tháng, năm)
Sử dụng Phần mềm Schedule (Kế hoạch bảo trì định kỳ)-excel hoặc phần mềm CMMS
Tích hơp dữ liệu từ vận hành để điều chỉnh kế hoạch bảo trì linh hoạt

## Slide 34: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
Tái chế nhiệt phân
Mô tả công nghệ
Nhiệt phân là quá trình phân hủy vật liệu ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có oxy. Nhiệt phân có thể được sử dụng để chuyển đổi rác thải nhựa hỗn hợp thành hydrocarbon lỏng, có thể được ngành công nghiệp hóa dầu tái sử dụng.
Liên quan đến phát thải ròng bằng 0
Việc cải thiện tái chế sẽ giúp giảm nhu cầu sản xuất nguyên liệu thô và có thể giảm tình trạng tái chế kém hiệu quả, trong đó một vật liệu được tái chế thành sản phẩm có giá trị thấp hơn. Tuy nhiên, các rào cản về hành vi cũng cần được khắc phục để tăng tỷ lệ thu gom nhựa, và sản xuất thứ cấp khó có thể hoàn toàn thay thế nhu cầu sản xuất nguyên liệu thô.
Nguồn: Alex Tullo/Will Ludwig/C&EN
Tiền xử lý
Nhiệt phân
Khí Gas
Sản phẩm
Rác thải
Nâng cấp
Nhà máy hóa dầu
Chất thải rắn

## Slide 35: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
Tái chế nhiệt phân
Sáng kiến
Công ty Na Uy Quantafuel đã phát triển một công nghệ kết hợp giữa nhiệt phân và xúc tác để chuyển đổi rác thải nhựa hỗn hợp thành nhiên liệu tổng hợp. Nhà máy thương mại đầu tiên của công ty đã bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2019 tại Đan Mạch và sẽ xử lý 18 kt (18.000 tấn) rác thải nhựa mỗi năm. Công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ các công ty lớn như nhà sản xuất hóa chất hàng đầu BASF.
Nhật Bản: Phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu thô cho nhựa bằng cách sử dụng CO₂ và các nguồn khác. Nguồn: NA
Nhà máy chuyển đổi nhựa thành chất lỏng (Ptl) của Quantafuel tại Skive là nhà máy đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.
Nguồn: NEDO

## Slide 36: GIẢI PHÁP TKNL TRONG NGÀNH NHỰA TRÊN THẾ GIỚI
Tái chế nhiệt phân
Sáng kiến
Công ty lọc dầu Phần Lan Neste đã công bố vào năm 2019 các quan hệ đối tác với công ty quản lý chất thải của Đức Remondis và công ty tái chế Bỉ Ravago nhằm phát triển các công nghệ tái chế nhiệt hóa. Dự án này đặt mục tiêu xử lý hơn 1 triệu tấn nhựa thải mỗi năm từ năm 2030 trở đi, Năm 2023, một loạt các công ty, bao gồm Neste, đã áp dụng phương pháp pyrolysis (nhiệt phân) trong sản xuất ống PEX.
Công nghệ Chuyển đổi Nhiệt Kỵ khí (TAC), được phát triển bởi công ty Plastic Energy có trụ sở tại Anh, cho phép chuyển đổi nhựa đã qua sử dụng thành dầu (được gọi là Tacoil), hiện đang được sử dụng tại hai nhà máy quy mô thương mại ở Tây Ban Nha (đi vào hoạt động từ năm 2014 và 2017). Kế hoạch đang được triển khai để phát triển them tại một nhà máy ở Hà Lan hợp tác với công ty SABIC của Ả Rập Xê Út, một nhà máy ở Malaysia hợp tác với Petronas.

## Slide 37: HỎI & ĐÁP

## Slide 38: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận:
Tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa không chỉ giúp giảm chi phí mà còn bảo vệ môi trường, đáp ứng xu hướng sản xuất bền vững.
Khuyến nghị:
Doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả.
Chính phủ cần hỗ trợ chính sách ưu đãi và vốn vay để khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ.
Tăng cường đào tạo nhân lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
CÓ NHỮNG CƠ HỘI ĐÁNG KỂ ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

## Slide 39
CẢM ƠN