## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 9.5:
Nghiên Cứu Điển Hình về Tiết Kiệm Năng Lượng trong Ngành Nhựa.

## Slide 2: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (1)
Năm bắt đầu hoạt động: 1971
Địa chỉ: xã Kiêu Kỵ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội
Sản phẩm: Sản xuất các loại túi, lều, bạt có nguồn gốc từ nhựa
Sản lượng:
Công ty TNHH MTV 76

## Slide 3: Quy trình sản xuất của nhà máy
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (2)

## Slide 4: Hiện trạng về hệ thống máy nén khí của nhà máy
Nhà máy sử dụng 04 máy nén khí có công suất là 75kW và 01 máy nén khí 22kW dùng để dự phòng tại khu A của nhà máy
STT | Máy nén khí | Số lượng | Công suất
1 | Fusheng – Đài Loan | 01 | 22
2 | Chicago Pneumatic – Belgium | 02 | 75
3 | Fusheng – Đài Loan | 02 | 75
Hệ thống máy nén khí được thiết kế đồng bộ với Máy lạnh tách ẩm được bố trí và vận hành theo bộ điều khiển trung tâm. Các máy nén khí này hoạt động theo chế độ luân phiên và khi áp suất thấp hơn áp suất cài đặt thì cả 4 máy cùng vận hành để đạt mức áp cài đặt. Các máy nén khí này được làm mát bằng tháp giải nhiệt nên hiệu quả làm việc của máy nén khí tương đối cao.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (3)

## Slide 5: Cấu tạo MNK
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (4)

## Slide 6: Thông số hoạt động
Thông số | Đơn vị | Giá trị
Nhiệt độ môi trường | oC | 33
Độ ẩm môi trường | % | 77,7
Áp suất đóng (Pc) - BĐK | bar | 6,25
Áp suất cắt (Pd) - BĐK | bar | 6,65
Máy nén khí |  | 
Áp suất làm việc MNK2&3 | bar | 8,5
Áp suất làm việc MNK 4&5 | bar | 8
Nhiệt độ vỏ | oC | 33,7– 36,5
Nhiệt độ nước vào | oC | 28,6 – 30,2
Nhiệt độ nước ra | oC | 29,7 – 33,5
Nhiệt độ nước thoát | oC | 34,3 – 35,2
Nhiệt độ khí nén xả | oC | 34,9 – 36,5
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (5)

## Slide 7: Thông số điện đo được
Thông số | Đơn vị | MNK 2 | MNK 3 | MNK 4 | MNK 5
Công suất chạy có tải | kW | 84,0 | 83,5 | 93,9 | 89,2
Công suất chạy không tải | kW | 42,6 | 35,1 | 40,2 | 44,0
Hệ số công suất | - | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,95
Tê lệ chạy không tải | % | 58 | 43 | 17 | 31
Công suất chạy có tải của các máy nén khí tương đối cao so với công suất định mức. Các máy nén khí khi chạy không tải có công suất dao động từ 35,1 – 44 kW; gây tiêu tốn điện năng không cần thiết khi ở chế độ chờ. Hệ số công suất của các máy nén khí thấp. Máy nén khí số 2 và 3 tại phòng máy nén khí trung tâm thường xuyên vận hành ở chế độ chờ vì hệ thống máy nén khí tại khu A điều khiển trung tâm nên các máy sẽ vận hành theo chế độ gọi lần lượt các máy vào khi nhu cầu tải tăng lên
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (6)

## Slide 8: Kết quả đo MNK trong 3 ngày
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (7)

## Slide 9: Phân tích hoạt động của hệ thống máy nén khí
TT | Thông số | Đơn vị | Thời gian |  |  | Trung bình
 |  |  | 13-07 | 14-07 | 15-07 | 
1 | Tải nền | kW | 202 | 206 | 212 | 207
2 | Tải đỉnh | kW | 383 | 372 | 366 | 374
3 | Không tải | kW | 122 | 141 | 144 | 136
4 | Thời gian chạy tải nền | h | 19,09 | 21,72 | 22,61 | 21
5 | Thời gian chạy tải đỉnh | h | 0,95 | 1,96 | 2,88 | 2
6 | Thời gian chạy không tải (cả 4 máy) | h | 0,98 | 0,48 | 0,14 | 1
7 | Tổng thời gian đo | h | 21 | 24 | 26 | 24
Theo kết quả đo, sau khi tiến hành kiểm tra thời gian chạy có tải/không tải, nhận thấy tỉ lệ chạy không tải của các máy lớn dao động từ 17-58% đây là mức dao động rất lớn. Thông thường, đối với máy nén khí trục vít nên duy trì ở mức không tải từ 10-15% để máy chạy ổn định và hiệu quả.
Khi chạy không tải động cơ máy nén vẫn quay tuy nhiên không sinh ra khí nén, thời gian chạy không tải quá lớn sẽ gây lãng phí năng lượng.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (8)

## Slide 10: Giải pháp đề xuất: “Lắp biến tần cho máy nén khí” kết hợp với bộ điều khiển chung
Máy biến tần sẽ chạy đỉnh, máy cũ chạy nền. Như vậy vừa giúp các máy vận hành được lâu dài vừa giảm được tối đa thời gian chạy không tải của máy nén khí.
Máy tích hợp biến tần sẽ hoạt động hiệu quả ngay cả khi chạy ở tần số thấp.
Ví dụ sau thể hiện mối quan hệ giữa năng lượng tiêu thụ của trạm máy nén khí và sản lượng khí nén.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (9)

## Slide 11: Bộ điều khiển trạm khí nén
Điều khiển RUN/STOP từ xa.
Đặt giá trị áp suất theo mong muốn.
Thiết lập lịch chạy cho từng máy theo thời gian thực giúp tối ưu trong vận hành.
Theo dõi điện năng tiêu thụ cho hệ thống khí nén, giúp quản lý chi phí trong hệ thống nén khí.
Tăng tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm năng lượng
Cảnh báo các lỗi trong trường hợp máy bị sự cố.
Việc lắp đặt và kết nối bộ điều khiển phối hợp trong trạm khí nén được thực hiện một cách dễ dàng, chi phí thấp, cho phép kết nối nhiều model và loại máy nén khí khác nhau.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (10)

## Slide 12: Hệ thống điều khiển
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (11)

## Slide 13: Chi phí đầu tư
Biểu đồ Ginter
TT | Thiết bị | Số lượng | Giá thành (triệu VNĐ) | Chi phí (triệu VNĐ)
1 | Bộ điều khiển PLC | 1 bộ | 55 | 55
2 | Rơ le đóng cắt máy nén | 4 bộ | 5 | 20
3 | Phần mềm điều khiển | 1 bộ | 35 | 35
4 | Chi phí biến tần, 02 biến tần 55 kW | 2 cái | 65 | 130
5 | Chi phí lắp đặt hiệu chỉnh | 1 đợt | 30 | 30
6 | Chi phí phụ khác |  |  | 10
 | Tổng |  |  | 280
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (12)

## Slide 14: Tiết kiệm năng lượng
TT | Thiết bị | MNK2 | MNK3 | MNK4 | MNK5 | Tổng
1 | Công suất có tải (kW) | 84 | 83,5 | 93,9 | 89,2 | 
2 | Công suất không tải (kW) | 42,6 | 35,1 | 40,2 | 44 | 
3 | Tỉ lệ chạy có tải (%) | 42 | 57 | 83 | 69 | 
4 | Tỉ lệ chạy không tải (%) | 58 | 43 | 17 | 31 | 
5 | Lượng điện trước khi thực hiện (kW) | 60 | 63 | 85 | 75 | 283
6 | Lượng điện tiết kiệm được sau khi thực hiện (kW) | 25 | 15 | 7 | 14 | 60
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (13)

## Slide 15: Tính toán tiết kiệm năng lượng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Giá trị
1 | Dữ liệu cơ sở |  | 
1.1 | Công suất định mức hiện tại | kW | 75
1.2 | Số giờ vận hành trung bình trong một ngày | h/ngày | 24
1.3 | Số ngày vận hành trung bình trong một năm | ngày/năm | 313
1.4 | Hệ số khả dụng thực tế của máy nén khí |  | 0,70
1.5 | Hệ số sử dụng đồng thời |  | 0,75
2 | Tiềm năng tiết kiệm |  | 
2.1 | Điện năng tiết kiệm được | kW | 40
2.2 | Năng lượng tiết kiệm | kWh/năm | 156.967
2.3 | Giá điện trung bình | vnđ | 2.327
2.4 | Tiết kiệm chi phí | vnđ/năm | 365.262.637
2.5 | Chi phí đầu tư | vnđ | 280.000.000
2.6 | Thời gian hoàn vốn giản đơn | năm | 0,8
2.7 | Hệ số hoàn vốn nội tại (IRR) | % | 128
2.8 | Giá trị hiện tại thuần (NPV) | vnđ | 1.104.632.771
3 | Môi trường |  | 
3.1 | Quy đổi TOE | TOE | 24
3.2 | Giảm phát thải CO2 | tấn CO2 | 136
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1 (14)

## Slide 16: KẾT LUẬN CHO TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 1
Khí nén là một cấu phần quan trọng trong nhiều nhà máy công nghiệp bao gồm các nhà máy trong công nghiệp nhựa.
Khí nén được sử dụng cho các mục đích đóng cắt các van điều khiển, thực hiện vệ sinh và nhiều chức năng khác trong cơ cấu điều khiển vận hành của các trang thiết bị
Việc tiết kiệm năng lượng trong hệ thống khí nén có thể có nhiều giải pháp đa dạng bao gồm cả những giải pháp liên quan đến quản lý nghiêm ngặt các nguồn rò rỉ và phương thức sử dụng khí nén của các công nhân trong dây chuyền sản xuất.
Trong trường hợp điển hình này, 01 giải pháp cho hệ thống khí nén của nhà máy nhựa được trình bày cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng đa dạng có thể có từ một nhà máy trong ngành công nghiệp nhựa.

## Slide 17: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (1)
Nhựa Tiền Phong áp dụng công nghệ đùn hai lớp, đặc biệt là sản phẩm ống gân xoắn HDPE.
Thông tin:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA TIẾN PHONG
Địa chỉ: U01 - L68 - Khu đô thị Đô nghĩa - Yên Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông
Ứng dụng: Sản xuất ống gân xoắn HDPE

## Slide 18: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (2)
Thông tin: Sản xuất ống gân xoắn HDPE
Tổng quan: Đầu tư vào dây chuyền đùn hai lớp Battenfeld‑Cincinnati
Năm 2011, Tiền Phong đã lắp đặt dây chuyền đùn ống KryoSys từ Battenfeld‑Cincinnati (Áo) tại nhà máy Hải Phòng của họ.
Điều này cho phép sản xuất trong nước các ống HDPE có đường kính lên đến 2m, bao gồm các cấu trúc xoắn hai lớp/spira, thay thế các dây chuyền nhập khẩu.
Mặc dù chi phí vốn không được tiết lộ, nhưng các hệ thống chìa khóa trao tay như vậy thường có giá dao động từ 800.000–1 triệu USD, tùy thuộc vào công suất và tự động hóa.

## Slide 19: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (3)

## Slide 20: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (4)
Lợi ích chiến lược và vô hình
Dẫn đầu thị trường: Là đơn vị đầu tiên tại Châu Á có bộ dây chuyền HDPE ≥2m Tiền Phong
Chất lượng sản phẩm & tiêu chuẩn: Tuân thủ đầy đủ ISO4427 và DIN/EN cho HDPE xoắn ốc
Sẵn sàng xuất khẩu: Cung cấp cho khu vực ASEAN sản xuất tại địa phương và giá cả cạnh tranh.
Định vị thương hiệu: Tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Notes: https://www.k-online.com/en/Media_News/News/Vietnamese_company_to_install_first_2000-mm-diam_pipe_extrusion_line?utm_source=chatgpt.com

## Slide 21: Các bước xử lý
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (5)

## Slide 22: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (6)
Tác động tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu
Thiết kế KryoSys có tính năng làm mát bên trong, cải thiện hiệu quả và giảm thời gian làm mát, giúp giảm trực tiếp mức tiêu thụ năng lượng plasticsnews.com.
Lợi ích từ:
  Đùn đồng thời hai lớp (hợp chất nguyên chất + tái chế/chống chịu), giảm chi phí vật liệu trên mỗi mét khoảng 10–20%
  Thời gian chu kỳ nhanh hơn do làm mát tiên tiến
  Độ chính xác kích thước tốt hơn, giảm phế liệu/chất thải

## Slide 23: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (7)
Mục | Giá trị ước tính
Chi phí đầu tư | 800.000 USD
Sản lượng hàng năm | 10.000 tấn
Tiết kiệm vật liệu | 10% ở mức 1.200 USD/tấn → 120 USD/tấn → 1,2 triệu USD/năm
Tiết kiệm năng lượng | 15% của ~5.000 MWh/năm 0,10 USD → 75.000 USD/năm
Lợi ích giảm phế liệu | 50.000 USD/năm
Hệ thống phụ trợ (làm mát, khuôn, vận chuyển, bộ phận điều khiển) | - 100.000 – 300.000 USD
Cài đặt, đào tạo, vận hành | - 30.000 – 50.000 USD
Tổng lợi ích hàng năm | 1,325 triệu USD/năm
Thời gian hoàn vốn | 1-2 năm
Chi phí-Lợi ích ước tính (Mô hình giả định)

## Slide 24
Thời gian hoàn vốn
Loại lợi ích | Tác động | Ghi chú
Tiết kiệm năng lượng | Trung bình (~10–15%) | Do hiệu suất đùn cao hơn, kiểm soát nhiệt tốt hơn, lưu lượng vật liệu được tối ưu hóa
Giảm chi phí vật liệu | Cao (15–30%) | Lớp bên trong có thể sử dụng vật liệu rẻ hơn (ví dụ: nghiền lại, HDPE tái chế) mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
Năng suất được cải thiện | Cao | Tốc độ dây chuyền nhanh hơn, ít thời gian chết hơn, tính nhất quán của sản phẩm tốt hơn
Tiết kiệm lao động | Trung bình | Tự động hóa làm giảm các điều chỉnh thủ công và lỗi
Thời gian hoàn vốn ước tính | 2–4 năm | Tùy thuộc vào khối lượng sản xuất và tiết kiệm chi phí vật liệu
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (8)

## Slide 25
Kết luận
Tiền Phong đầu tư chiến lược vào dây chuyền đùn ống xoắn HDPE hai lớp mang lại lợi nhuận nhanh chóng
Tiết kiệm vật liệu lớn bằng cách sử dụng đùn đồng hợp chất/tái chế
Giảm năng lượng rắn thông qua làm mát hiệu quả
Cải thiện chất lượng và giảm phế liệu
Tăng cường sự hiện diện của thương hiệu cạnh tranh và khả năng xuất khẩu
Tất cả những điều này đều phù hợp với mục tiêu dẫn đầu trong sản xuất ống công nghệ cao, nắm bắt cả giá trị kinh tế và chiến lược.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (9)

## Slide 26
  Tình hình ban đầu
Nhiều nhà máy ép nhựa tại Việt Nam (đặc biệt là những nhà máy sử dụng máy ép thủy lực cũ) có tới 80% tổng lượng điện tiêu thụ của nhà máy đến từ những máy này, vì động cơ bơm dầu thủy lực phải hoạt động liên tục ở mức 100% công suất, ngay cả khi không cần áp suất cao.
Điều này dẫn đến:
Lãng phí năng lượng trong giai đoạn áp suất thấp (ví dụ: làm mát).
Chi phí bảo trì cao, hỏng hóc thường xuyên và dầu thủy lực bị phân hủy nhanh hơn.
TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (10)

## Slide 27: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (11)
Giải pháp: Trang bị lại máy ép nhựa thủy lực bằng công nghệ Servo MH800 tại Việt Nam
Notes: https://www.indiamart.com/proddetail/retrofitting-of-injection-molding-machine-by-servo-system-22031139348.html

## Slide 28: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (12)
Lực kẹp | 0-800 tấn
Loại máy | ép phun
Công suất | 0-700 tấn
Thương hiệu | DELTA,INOVANCE,SYNMOT,VEICHI,ARCUCHI
Cấp độ tự động hóa | Bán tự động
Áp suất phun tối đa | 250 bar
Lợi ích của hệ thống Hybrid Servo:
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm về điện và thủy lực có trình độ cao để dễ dàng lắp lại hệ thống servo thay cho động cơ cảm ứng cũ của bạn trong khuôn ép phun.
ROI trong khoảng một năm.
Tiết kiệm năng lượng từ 40 đến 80% bằng hệ thống servo.
Hỗ trợ dịch vụ 24X7.
Thay thế động cơ cảm ứng bằng động cơ servo (công suất của động cơ cũng giảm).
Bơm bánh răng bên trong hiệu quả hơn thay thế bơm cố định hiện đang sử dụng của bạn.
Tuổi thọ của phớt máy, động cơ, dầu, bơm hầu như đều tăng gấp đôi do hệ thống servo làm nóng dầu thấp hơn.
Vấn đề làm nóng dầu trở nên tối thiểu.
Chi phí bảo trì hệ thống thấp sau khi lắp lại.
Hệ thống không gây tiếng ồn, giảm tiếng ồn tới 20 DB.

## Slide 29: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (13)
Kết quả tiết kiệm năng lượng
Tiêu thụ năng lượng giảm 20–80%, tùy thuộc vào tải và chu kỳ.
Ví dụ điển hình: Giai đoạn làm mát thường mất nhiều thời gian nhất nhưng đòi hỏi áp suất thấp → servo có thể giảm tải hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG BẰNG ĐỘNG CƠ SERVO VÀ BƠM (70-80%)

## Slide 30: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (14)
SO SÁNH TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA MÁY ÉP PHUN
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO MÁY ÉP PHUN
HỆ THỐNG SIÊU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LÊN TỚI 80%

## Slide 31: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (15)
SO SÁNH HỆ THỐNG CŨ VÀ MỚI | 
MÁY CÓ ĐỘNG CƠ CẢM ỨNG | MÁY CÓ ĐỘNG CƠ SERVO
Yêu cầu công suất cao của động cơ cảm ứng Sử dụng bơm cánh gạt hoặc bơm cố định Nhiệt độ dầu cao Chi phí bảo trì cao Độ ồn cao của động cơ và máy bơm Tiêu thụ năng lượng cao Hiệu suất của hệ thống thấp | 40-50% công suất của động cơ Servo và ổ đĩa được sử dụng Bơm Piston/bánh rang được sử dụng Nhiệt độ dầu thấp Chi phí bảo trì thấp Độ ồn thấp của động cơ và máy bơm Tiêu thụ năng lượng rất thấp Hiệu suất của hệ thống được cải thiện từ 10-15%

## Slide 32: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (16)
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG BẰNG HỆ THỐNG SERVO

## Slide 33: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (17)
Mục | Ước lượng
Chi phí lắp đặt cải tạo | 5.000–10.000 USD (tùy thuộc vào kích thước máy)
Tiết kiệm năng lượng | 30–80% điện năng tiêu thụ của máy
Ví dụ tiết kiệm (máy 75 kW, 8 giờ/ngày) | 75 kW × 40% × 8 giờ = 240 kWh/ngày
Tiết kiệm hàng năm (300 ngày/năm) | 72.000 kWh
Lợi ích tài chính (0,10 USD/kWh) | 7.200 USD/năm
Thời gian hoàn vốn | 10.000 USD/ 7.200 = ~1,4 năm
Phân tích chi phí-lợi ích (ước tính theo máy)
Nếu máy hoạt động nhiều ca/ngày hơn, khả năng tiết kiệm và ROI thậm chí còn nhanh hơn.
Các lợi ích bổ sung: Chi phí bảo trì thấp hơn, ít thất thoát dầu hơn, ít hỏng hóc hơn.

## Slide 34: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (18)
Các lợi ích nổi bật bổ sung
Giảm sản phẩm lỗi do kiểm soát áp suất tốt hơn và phản hồi hệ thống nhanh hơn.
Giảm chi phí bảo trì (động cơ, van, dầu).
Kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo hoạt động trơn tru hơn.
Dễ dàng lắp đặt: Cải tiến tương thích, triển khai nhanh chóng và bao gồm hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Khả năng áp dụng rộng rãi
Giải pháp này đã được triển khai thành công:
Tại Việt Nam bởi DAT Group (MH800 cải tiến).
Tại Châu Á và Châu Âu bởi các nhà sản xuất như Woojin, Bosch Rexroth, Haitian – đạt được mức tiết kiệm năng lượng 70–80%.

## Slide 35: TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH 2 (19)
Kết luận
Việc nâng cấp máy ép phun thủy lực cũ bằng bộ phận servo MH800 mang lại lợi ích kinh tế và vận hành rõ ràng:
Tiết kiệm điện 40–80%,
Thời gian hoàn vốn dưới 2 năm,
Cải thiện hoạt động và chất lượng sản phẩm.
Đây là giải pháp thiết thực và tiết kiệm chi phí cho các nhà máy nhựa tại Việt Nam.

## Slide 36: HỎI & ĐÁP

## Slide 37
CẢM ƠN