## Slide 1
DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VSUEE)

## Slide 2
Đặc điểm dự án tiết kiệm năng lượng

## Slide 3
CÁC DẠNG DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Các dạng EE
Tối ưu hóa hệ thống
Nâng cấp thiết bị
Xây dựng hệ thống QLNL
Thu hồi nhiệt thải
Cải tiến quy trình, tối ưu hóa hệ thống (khí nén, bơm, quạt, lò hơi,…);
Loại bỏ tổn thất,…
Lắp đặt motor hiệu suất cao (IE3,IE4,IE5);
Lắp đặt biến tần kết hợp sensor điều khiển;
Đèn LED, đèn NLMT,….
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng (theo ISO 50001 or theo nội bộ);
Trang bị thiết bị theo dõi, giám sát, phân tích.
Tận dụng nhiệt thải từ các nguồn để tái sử dụng (sưởi ấm, phát điện,…).

## Slide 4
CÁC DẠNG DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Tận dụng nhiệt thải
Chuyển đổi, nâng cấp thiết bị
Tối ưu vận hành
Hệ thống QLNL

## Slide 5
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN
Đánh giá hiệu quả của một dự án tiết kiệm năng lượng
Kinh tế
Kỹ thuật
Xã hội và
môi trường

## Slide 6
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
GIỚI THIỆU CHUNG:
Tài chính là một trong các yếu tố quan trọng và cần thiết để thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.
Chi phí tiết kiệm trông đợi hoặc lợi nhuận tăng thêm cần đạt hay vượt một ngưỡng nhất định.
Để xác định lựa chọn đầu tư phù hợp bằng cách so sánh các lựa chọn để đạt các mục tiêu của tổ chức.
Cần tài trợ dự án để tránh phải đầu tư nguồn lực nội bộ cho các dự án tiết kiệm năng lượng.

## Slide 7
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Lãi suất
  Khi một lượng tiền được cho vay trong một khoảng thời gian xác định (điển hình là một năm), một tỉ lệ nhất định sẽ phải trả
  FV = PV(1 + i)n
Tỉ lệ chiết khấu
  Để chuyển đổi dòng tiền tương lai về lượng tương đương tại thời điểm hiện tại, dựa trên điều chỉnh giá trị của tiền
  Được đề cập đến như là tỉ lệ ngưỡng hay chi phí vốn
Khấu hao
  Phân bổ chi phí đầu tư trong vòng đời dự đoán của thiết bị hoặc quá trình
  Các giá trị khấu hao được sử dụng để giảm giá trị của khoản đầu tư
  Giá trị kế toán và vòng đời trông đợi hay hữu dụng
Lạm phát
  Đo lường mức độ giảm sức mua của tiền
  Thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm hàng năm của mức tăng chi phí theo thời gian.
Giá trị còn lại
  Giá trị ước tính có thể thu hồi từ một tài sản tại thời điểm thay thế hoặc khi kết thúc thời gian sử dụng hữu ích của nó

## Slide 8
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Lợi ích – Dòng tiền thu về
  Các lợi ích, dòng tiền thu về từ dự án hiệu quả năng lượng có thể bao gồm:
    Năng lượng tiết kiệm;
    Thu nhập từ bán năng lượng;
    Giảm chi phí bảo dưỡng;
    Thu nhập từ nâng cao chất lượng;
    Thu nhập từ tăng năng suất.
Chi phí đầu tư (Dòng tiền chi)
  Chi phí mua sắm thiết bị;
  Chi phi lắp đặt và xây dựng;
  Chi phí thiết kế & tư vấn;
  Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ;
  Chi phí dự phòng.

## Slide 9
Thời gian hoàn vốn đơn giản (SPP)
Suất thu hồi vốn đầu tư (ROI)
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Suất hoàn vốn nội tại (IRR)
Chi phí vận hành và Chi phí thiết bị
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

## Slide 10
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
  Thời gian yêu cầu để khôi phục vốn đầu tư từ dòng tiền.
  Phương pháp định lượng được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả chi phí của đầu tư tiết kiệm năng lượng.
  Không xem xét tiết kiệm sau năm hoàn vốn và không tính đến giá trị theo thời gian của tiền.
  Hoàn vốn giản đơn = chi phí vốn/ dòng tiền hàng năm.
Thời gian hoàn vốn giản đơn
  Mô tả “lợi ích hàng năm” từ dự án theo phần trăm của chi phí vốn.
  Không yêu cầu dự án có tuổi thọ như nhau hoặc so sánh chi phí.
  ROI = Tiết kiệm Net hàng năm/ chi phí vốn của dự án.
Suất thu hồi vốn (ROI)
  Tất cả các lợi ích Net được khấu hao tại suất hoàn vốn hấp dẫn thấp nhất để quyết định các giá trị hiện tại tương đương.
Giá trị hiện tại thuần

## Slide 11
CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
  Suất chiết khấu tại đó giá trị hiện tại thuần của các lợi ích tích lũy của một khoản đầu tư bằng với chi phí đầu tư.
  Giá trị IRR càng cao, dự án càng hiệu quả.
Suất hoàn vốn nội tại
  Chi phí năng lượng vận hành (có nghĩa là chi phí điện cho thiết bị, ví dụ bơm hoặc quạt 10kW) năm sẽ cao hơn chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị.
Chi phí vận hành và Chi phí thiết bị

## Slide 12
PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH
 | Phân tích kinh tế | Phân tích tài chính
Mục tiêu | Tối đa hiệu quả trong việc sử dụng những nguồn lực hữu hạn như vốn, lao động, các nguồn lực tự nhiên, v.v.. | Đánh giá khả năng tài chính theo quan điểm dự án tối ưu về mặt kinh tế
Phạm vi | Rộng (toàn bộ nền kinh tế) | Hẹp (toàn bộ phạm vi dự án)
Dữ liệu đầu vào | Những lợi ích và chi phí của nền kinh tế đo lường bởi “giá mờ”, bao gồm cả lạm phát và tất cả những khoản thanh toán như thuế, trợ cấp, lãi suất… | Doanh thu và chi phí của dự án, đo lường bởi giá thị trường, bao gồm lạm phát và các khoản như thuế, trợ cấp, lãi suất, thuế nhập khẩu…
Kết quả | Giá trị hiện tại thuần (NPV) và/ hoặc hệ số hoàn vốn kinh tế (ERR) | Lợi nhuận bằng tiền và/ hoặc hệ số hoàn vốn tài chính (FRR)

## Slide 13
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH TẾ (WORLD BANK)
Phân tích tài chính và kinh tế được Ngân hàng Thế giới sử dụng để xác định tính khả thi của một dự án. Các chính phủ cũng thường yêu cầu các phân tích tương tự nhằm đánh giá tác động của những chính sách, quy định và chương trình của nhà nước đối với chi tiêu công và lợi ích xã hội.
Phân tích tài chính. Được sử dụng để xác định tính khả thi về mặt tài chính của một hoạt động từ góc nhìn của đơn vị thực hiện. Phân tích này tập trung vào dòng tiền vào và ra liên quan đến dự án và sử dụng giá thị trường.
Phân tích kinh tế. Được sử dụng để xác định tác động ròng (chi phí hoặc lợi ích) của hoạt động đối với nền kinh tế và xã hội nói chung (ở cấp quốc gia và toàn cầu). Phân tích này sử dụng giá kinh tế, có tính đến chi phí cơ hội đối với xã hội, sự hiện diện của các can thiệp của chính phủ gây ra biến dạng thị trường (ví dụ: thuế, thuế quan, trợ cấp), và các ngoại tác.

## Slide 14
ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN
Đánh giá kỹ thuật
Đánh giá tài chính
Lượng năng lượng tiết kiệm
Tác động đến tuổi thọ, độ bền của máy móc
Tính tương thích của thiết bị trong toàn bộ HT
Tác động chi phí bảo trì bảo dưỡng;
Tác động đến hoạt động của doanh nghiệp
Đòi hỏi về kỹ năng vận hành, thái độ làm việc của công nhân
Mặt bằng đặt thiết bị
Tính thẩm mỹ
Thời gian hoàn vốn giản đơn (Payback)
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR)

## Slide 15
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Phương án | Tiêu chí (1) | Tiêu chí (2) | Tiêu chí (n) | Tổng điểm
 | Trọng số | Trọng số | Trọng số | 
Phương án A |  |  |  | 
Phương án B |  |  |  | 
Phương án C |  |  |  | 
Bảng đánh giá về kỹ thuật

## Slide 16
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Người đầu tư muốn biết
Khi nào hoàn vốn?
Tổng giá trị mang lại?
Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn?
Thời gian hoàn vốn giản đơn (Payback)
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR)

## Slide 17
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Khi nào hoàn vốn?
Thời gian hoàn vốn giản đơn (Payback)
Thời hạn hoàn vốn – độ dài thời gian cần thiết để thu nhập từ dự án có thể bù đắp hay khôi phục lại được chi phí đầu tư dự án;
Thời hạn hoàn vốn giản đơn: không tính giá trị theo thời gian của tiền;
Thường chỉ áp dụng với các dự án có thời gian hoàn vốn ngắn (nhỏ hơn 3 năm).
Thời gian hoàn vốn
Số năm trước khi thu hồi hết vốn
Chi phí còn lại chưa thu hồi
Dòng tiền vào trong năm
=
+

## Slide 18
ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH
Khi nào hoàn vốn?
Thời gian hoàn vốn giản đơn (Payback)
 | Dòng tiền dự án | 
Năm | Dự án A | Dự án B
0 | ($1,000) | ($1,000)
1 | 500 | 100
2 | 400 | 300
3 | 300 | 400
4 | 100 | 600
Dự án A |  |  |  |  |  | 
 | Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Dòng tiền |  | -1000 | 500 | 400 | 300 | 100
Dòng tiền tích luỹ |  | -1000 | -500 | -100 | 200 | 300
Dự án B |  |  |  |  |  | 
 | Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Dòng tiền |  | -1000 | 100 | 300 | 400 | 600
Dòng tiền tích luỹ |  | -1000 | -900 | -600 | -200 | 400
Cho 2 dự án A và B có dòng tiền được cho trong bảng dưới đây:
Thời hạn hoàn vốn A = 2.0 + 100/300 = 2,33 năm
Thời hạn hoàn vốn B = 3.0 + 200/600 = 3,33 năm

## Slide 19
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Tổng giá trị mang lại?
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Bt: Lợi ích hằng năm
Ct: Chi phí hằng năm
i : Tỷ suất chiết khấu
Ct
Bt
1
2
n
NPV
IRR
NPV= 0 🡺 giá trị IRR
IRR (Internal Rate of Return - suất hoàn vốn nội tại): chính là tỷ suất chiết khấu phù hợp, tại đó NPV = 0
NPV > 0: dự án có NPV càng lớn thì hiệu quả tài chính dự án càng cao.
NPV ≤ 0: dự án không đạt hiệu quả tài chính
Phương án được chọn là phương án có NPV lớn nhất và NPV >0

## Slide 20
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn?
Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR)
NPV1
NPV2
IRR
i
Suất thu lợi nội tại (IRR): Là hệ số chiết khấu mà tại đó NPV bằng không.
NPV

## Slide 21
ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn?
Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR)

## Slide 22
ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
(1) Các cơ sở để đánh giá ảnh hưởng
(2)Các cơ sở đánh giá rủi ro
(3) Quản lý dự án và quản lý rủi ro cho các dự án hiệu quả năng lượng

## Slide 23
THẨM ĐỊNH TOÀN DIỆN CÁC DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Các yếu tố chính của đánh giá ảnh hưởng và giới thiệu các cách tiếp cận sử dụng để quyết định năng lượng tiết kiệm:
Thiết lập các mục tiêu thẩm định
Thiết lập cách tiếp cận, xác định các viễn cảnh cơ sở, và chuẩn bị một kế hoạch
So sánh năng lượng sử dụng và nhu cầu trước khi triển khai Dự án
Báo cáo các kết quả thẩm định và, làm việc với người điều hành chương trình để triển khai các cơ hội
Quá trình thẩm định dự án bắt đầu

## Slide 24
ĐÁNH GIÁ LƯỢNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
Năng lượng tiết kiệm được xác định thế nào:
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng và tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng;
Mục tiêu tiết kiệm năng lượng và lượng năng lượng tiết kiệm thực tế;
Các tổn thất được xác định dựa trên năng lượng tiết kiệm thực tế;
Các lợi ích khác mang lại từ các dự án hiệu quả năng lượng.

## Slide 25
ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Xác định các nguồn gốc của rủi ro
Quyết định các con đường và các điểm chốt có thể gây ra các rủi ro này
Đo lường các hậu quả tiềm năng của các rủi ro này dưới các viễn cảnh khác nhau
Cung cấp các phương tiện để giảm nhẹ và đổi mặt với các hậu quả này

## Slide 26
ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
  Đạt được sự thông qua của lãnh đạo cao cấp và chủ doanh nghiệp/ các nhà đầu tư cho dự án hiệu quả năng lượng và thiết lập cơ cấu tổ chức cho dự án hiệu quả năng lượng
  Xác định các dòng năng lượng và chi phí của công ty và phát triển các mục tiêu
Thiết lập các mục tiêu chiến lược và thực hiện đánh giá cơ sở
  Bắt đầu với biểu đồ đầy đủ của dự án đề xuất & các hậu quả về tài chính và năng lượng
Xác định nguồn gốc của các rủi ro
  Quyết định các điểm chốt và các con đường gắn với các yếu tố điều khiển rủi ro khác nhau
Đánh giá rủi ro
  Xem xét các yếu tố rủi ro có thể đe dọa sứ mệnh của doanh nghiệp
Làm giảm nhẹ và ngăn ngừa rủi ro
  Quyết định các điều kiện mà các lợi ích của dự án (hoặc danh mục dự án) vượt rõ các rủi ro dự án
  Thiết lập hệ thống quản lý hợp đồng để giữ được trong giới hạn các rủi ro
Bắt đầu dự án và liên tục kiểm soát

## Slide 27
MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Tài trợ bằng tài sản
Bằng lợi nhuận giữ lại
Tài trợ bằng nợ (Vay ngân hàng)
Thuê (Thiết bị hoặc tài chính)
Hợp đồng hiệu quả (Performance Contract)

## Slide 28
MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Nhà cung cấp thiết bị
Doanh nghiệp
Chi phí mua
Thiết bị
Nhược điểm
Cần có sự giám sát và kiểm tra và xác nhận độc lập;
Cần có các quan hệ và nhà cung cấp thiết bị tin cậy;
Phạm vi giới hạn.
Ưu điểm
Dễ triển khai;
Chi phí thấp;
Cách tốt để bắt đầu các hoạt động TKNL thương mại;
Tính bền vững của dự án có thể được đảm bảo thông qua việc yêu cầu xác nhận độc lập.
Tài trợ bằng tài sản của công ty hoặc lợi nhuận giữ lại

## Slide 29
MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Ngân hàng có thể cấp tín dụng tới 60%-70% tổng chi phí dự án;
Khoản tiền để trả là nợ vay là thường khoản có được nhờ TKNL;
Thời hạn trả nợ - thường tương ứng với thời gian hoàn vốn của dự án TKNL.
Vay ngân hàng (tài trợ bằng nợ)
Trả gốc chi phí mua
Ngân hàng
Nhà cung cấp thiết bị
Doanh nghiệp
Thiết bị

## Slide 30
MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Các nguyên nhân để thuê:
Các nguyên nhân tài chính:
  Với một vài hợp đồng cho thuê, toàn bộ tiền thuê có thể giảm trừ thuế.
  Một vài hợp đồng thuê cho phép tài trợ “ngoài bảng cân đối”, bảo toàn được tín nhiệm tài chính.
Chia sẻ rủi ro:
  Thuê tốt cho việc sử dụng tài sản ngắn hạn sử dụng, và giảm rủi ro của việc sở hữu thiết bị lỗi thời.
  Hợp đồng thuê có ít rủi ro và trách nhiệm hơn.
Trả tiền thuê
Tổ chức cho thuê
Doanh nghiệp thuê
Thiết bị thuê
Thuê

## Slide 31
MÔ HÌNH TÀI TRỢ VỐN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Hợp đồng hiệu quả
Hợp đồng hiệu quả là một sự thoả thuận duy nhất cho phép đầu tư thực hiện các cải thiện cần thiết trong khi chỉ đầu tư rất ít tiền trước mắt.
Nhà thầu thường được giả thiết là chịu trách nhiệm mua và lắp đặt thiết bị, cũng như bảo trì trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.
Nhà thầu được trả công dựa trên mức độ hoạt động hiệu quả của thiết bị lắp đặt và chỉ sau khi thiết bị lắp đặt thực sự giảm chi phí.
Các công ty dịch vụ năng lượng (ESCOs) thường phục vụ như các nhà thầu trong hoạt động kinh doanh này.

## Slide 32
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ
 | Báo cáo kiểm toán năng lượng | Báo cáo mức đầu tư
Mục đích | Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng hiện tại và đề xuất cơ hội tiết kiệm. | Phân tích tính khả thi tài chính & kinh tế của các giải pháp được chọn sau khi có kiểm toán năng lượng.
Nội dung chính | Thu thập dữ liệu tiêu thụ năng lượng; Phân tích hiệu suất thiết bị, dây chuyền, hệ thống; Xác định khu vực lãng phí năng lượng; Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng. | Tính toán chi phí đầu tư, chi phí vận hành, lợi ích kinh tế; Phân tích tài chính (NPV, IRR, B/C, thời gian hoàn vốn); Phân tích kinh tế - xã hội (lợi ích xã hội, môi trường); Đề xuất phương án tài chính.
Kết quả | Danh mục các cơ hội tiết kiệm, nhưng chưa đảm bảo tính khả thi tài chính chi tiết. | Cơ sở ra quyết định đầu tư hoặc kêu gọi tài trợ, vay vốn.

## Slide 33
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ
Báo cáo đầu tư có thể được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn hoặc nhân lực tại doanh nghiệp và được trình bày với ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các đơn vị hỗ trợ tài chính. Một số nội dung của báo cáo đầu tư như sau:
(1) Các cơ sở của việc triển khai các dự án hiệu quả năng lượng tại đơn vị.
(2) Kết quả của báo cáo kiểm toán năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất.
(3) Tính toán hiệu quả tài chính cho các phương án tiết kiệm năng lượng đề xuất.
(4) Đánh giá một số ảnh hưởng khác tới doanh nghiệp và môi trường.

## Slide 34
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ
(1) Các cơ sở của việc triển khai các dự án hiệu quả năng lượng tại đơn vị.
Chủ trương đầu tư cho hiệu quả năng lượng:
  Theo yêu cầu của luật (Luật xây dựng, luật đầu tư công, luật đầu tư)
  Nhận thức về hiệu quả của nâng cao hiệu quả năng lượng tại đơn vị
Nguồn lực đầu tư dành cho các dự án hiệu quả năng lượng:
  Chính sách vốn dành cho các dự án hiệu quả năng lượng
  Lượng vốn có khả năng sử dụng cho các dự án hiệu quả năng lượng
(2) Kết quả của báo cáo kiểm toán năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất.
Để làm cơ sở cho hoạt động đầu tư dự án, doanh nghiệp cần phải được kiểm toán năng lượng để làm cơ sở cho việc lập báo cáo đầu tư.
Các kết quả và các giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất trong báo cáo kiểm toán chính là các cơ sở cho việc lập báo cáo đầu tư.

## Slide 35
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ
(3) Tính toán hiệu quả tài chính cho các phương án tiết kiệm năng lượng đề xuất.
Trong báo cáo đầu tư, các tính toán về tài chính phải được thực hiện chi tiết;
Tính toán chi tiết các chi phí đầu tư và phương pháp giải ngân;
Nguồn vốn và chi phí vốn;
Vay vốn và phương pháp trả nợ;
Tuổi thọ dự án;
Phương pháp tính khấu hao;
Tính toán đầy đủ các chi phí xây dựng, lắp đặt và chuẩn bị vận hành hệ thống được đầu tư;
Tính toán lượng tiết kiệm hàng năm;
Tính toán các chi phí vận hành và bảo dưỡng hàng năm;
Tính toán một số lợi ích khác của dự án (nếu có);
Tính toán các dòng thu tài chính tại thời điểm kết thúc dự án;
Tính toán dòng tiền sau thuế của dự án theo bảng dòng tiền ở phần “Các kỹ thuật phân tích tài chính”;
Tính toán các rủi ro đối với dự án.

## Slide 36
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ
Giải pháp số | Tên giải pháp | Tiết kiệm hàng năm |  | Lượng tiết kiệm ước tính Triệu VND | Ước tính chi phí đầu tư triệu VND
 |  | GJ/năm | MWh/năm |  | 
ECM 1 | Cải thiện hiệu suất cháy bằng cách giảm bằng cách giảm khí dư tại bộ tiền gia nhiệt và giảm nhiệt độ thiêu kết của clinker | 75,424 |  | 2,420 | 3,890
ECM 2 | Cải thiện hiệu quả làm mát bằng cách phân bố clinker đều hơn | 95,742 |  | 3,070 | 2,380
ECM 3 | Lắp đặt thêm một tầng cyclone cho bộ tiền gia nhiệt tại giai đoạn 1 và thu hồi thêm nhiệt từ khí thải | 326,554 |  | 10,480 | 27,000
ECM 4 | Sử dụng không khí làm mát để cung cấp cho bộ đốt của lò | 21,343 |  | 685 | 740
ECM 5 | Phát điện từ nhiệt thải từ bộ phận làm mát của lò | - | 29,490 | 32,180 | 187,200
ECM 6 | Lắp biến tần cho cho quạt vật liệu thô (R2S20) - dây chuyền 2 | - | 2,080 | 2,040 | 7,200
ECM 7 | Thay thế thiết bị kém hiệu quả - quạt tiền gia nhiệt dây chuyền 1 | - | 1,920 | 1,885 | 3,000
ECM 8 | Thay thế thiết bị thiết bị kém hiệu quả - quạt nguyên liệu thô tại dây chuyền 1 | - | 1,490 | 1,460 | 3,000
ECM 9 | Lắp đặt hệ thống băng tải đầu vào lò dây chuyền 1 để giảm năng lượng tiêu thụ tại hệ thống tải bằng khí nén | - | 2,290 | 2,250 | 6,000
ECM 10 | Lắp biến tần cho quạt tại máy nghiền than (P22) - dây chuyền 2 | - | 490 | 480 | 600
 | Tổng | 519,063 | 37,760 | 56,950 | 241,010

## Slide 37
PHÂN TÍCH VÍ DỤ
Hiện trạng hệ thống
Nồng độ Oxy trong khói thải cao

## Slide 38
PHÂN TÍCH VÍ DỤ
Tính toán hiệu quả tiết kiệm bằng phần mềm
Tính toán hiệu quả kinh tế, kỹ thuật dự án

## Slide 40
Nếu một dự án hiệu quả năng lượng chỉ đáp ứng được về yêu cầu kỹ thuật, nhưng thời gian hoàn vốn lâu và các chỉ tiêu kinh tế khác không khả thi, thì Anh/Chị có quyết định đầu tư hay không và cần đánh giá các tiêu chí nào để quyết định đầu tư dự án?

## Slide 41
1. Phân tích lại chi phí, lợi nhuận của dự án (vật liệu, nhân công, máy móc, vận hành,..)
2. Phân tích, đánh giá tất cả các lợi ích mà dự án đem lại (môi trường, thương hiệu, giảm phát thải KNK, hiệu quả sản xuất,…)
3. So sánh, phân tích lợi ích đem lại của giải pháp so với các giải pháp với công nghệ thấp hơn
4. Tìm kiếm nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các quỹ đầu tư hoặc đối tác liên doanh chia sẻ rủi ro
5. Điều chỉnh quy mô dự án, tập trung phần cốt lõi của dự án, lượt bỏ các phần không quá quan trọng
6. Chấp nhận hiệu quả kinh tế thấp để đem lợi ích cho các phương diện khác
7. Tạm hoãn, chờ đợi thời gian thích hợp

## Slide 42
Xin cảm ơn!