## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Quản lý Doanh nghiệp
Module 19:
Khái niệm, chỉ tiêu về phân tích kinh tế tài chính dự án TKNL

## Slide 2: Hợp phần 19: Khái niệm, chỉ tiêu về phân tích kinh tế tài chính dự án TKNL
1
Một số vấn đề cơ bản về tài chính dự án
3
Ước tính chi phí, lợi ích dự án TKNL
2
Các kỹ thuật phân tích tài chính
4
Đánh giá toàn diện các dự án hiệu quả năng lượng

## Slide 3: 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Tài chính là một trong các yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong triển khai dự án TKNL.
Chi phí tiết kiệm trông đợi hoặc lợi nhuận tăng thêm cần đạt hay vượt một ngưỡng nhất định.
Dự án tiết kiệm năng lượng phải có tính cạnh tranh so với các các dự án khác.
Để xác định lựa chọn đầu tư phù hợp bằng cách so sánh các lựa chọn để đạt các mục tiêu của tổ chức.

## Slide 4: 1.1. CÁC LOẠI CHI PHÍ
Các dự án về hiệu quả năng liên quan tới nhiều loại chi phí khác nhau:
Chi phí đầu tư
(chi phí vốn)
Chi phí lắp đặt (xây dựng, lắp đặt)
Chi phí thiết bị
Các chi phí vận hành và bảo dưỡng
Năng lượng và các chi phí liên quan
Chi phí nhân công (lương cho nhân viên vận hành và quản lý, ...)
Các chi phí khác
Chi phí thay thế: chi phí để loại bỏ thiết bị ở cuối vòng đời dự án.
Mất sản lượng do dừng sản xuất trong khi lắp đặt dự án và đưa hệ thống vào vận hành.
Các loại thuế, phí hải quan
Các chi phí đào tạo nhân viên
Các chi phí khác (Bảo hiểm, Kỹ thuật và Vận tải)
Các chi phí sửa chữa và bảo dưỡng
Các chi phí khác (vật liệu bổ trợ, chi phí hành chính)
….
Notes: Qui mô của khoản đầu tư là yếu tố rất quan trọng trong đánh giá tài chính của các dự án hiệu quả năng lượng. Chi phí này thường thể hiện bằng một lượng tiền lớn chi vào năm dự án được triển khai. Chi phí đầu tư bao gồm các loại chi phí sau đây:
Các chi phí vận hành và bảo dưỡng gắn với các hoạt động đang thực hiện hoặc với các thiết bị được phân tích. Các loại chi phí khác nhau hình thành chi phí vận hành và bảo dưỡng bao gồm

## Slide 5: 1.2. CÁC KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Lãi suất
Khi một lượng tiền được cho vay trong một khoảng thời gian xác định (điển hình là một năm), một tỉ lệ nhất định sẽ phải trả
Tỉ lệ chiết khấu
Để chuyển đổi dòng tiền tương lai về lượng tương đương tại thời điểm hiện tại, dựa trên điều chỉnh giá trị của tiền
FV = PV(1 + i)n
Được đề cập đến như là tỉ lệ ngưỡng hay chi phí vốn
Khấu hao
Phân bổ chi phí đầu tư trong vòng đời dự đoán của thiết bị hoặc quá trình
Các giá trị khấu hao được sử dụng để giảm giá trị của khoản đầu tư
Giá trị kế toán và vòng đời trông đợi hay hữu dụng
Lạm phát
Đo lường mức độ giả sức mua của tiền
Lạm phát thường được mô tả dưới dạng phần trăm
Giá trị còn lại
Lượng tiền có thể có được từ tài sản tại thời điểm thay thế hoặc tại thời điểm cuối của chu kỳ nghiên cứu

## Slide 6: 1.2. CÁC KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH CƠ BẢN (TIẾP)
Lợi ích
Các lợi ích từ dự án hiệu quả năng lượng có thể bao gồm:
Dòng tiền Net
Đồ thị mô tả dòng tiền trong một khoảng thời gian
Vòng đời
Thời gian chu kỳ giữa điểm khởi đầu và kết thúc của dự án trong đó các chi phí và lợi ích xảy ra
năng lượng tiết kiệm;
thu nhập từ bán năng lượng;
giảm chi phí bảo dưỡng;
thu nhập từ nâng cao chất lượng
thu nhập từ tăng năng suất

## Slide 7: 1.3. DÒNG TIỀN DỰ ÁN
Dòng tiền trước thuế (Cash Flow Before Tax - CFBT)
Dòng tiền chưa tính đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
Dòng tiền sau thuế (Cash Flow After Tax -CFAT)
CFBT là cơ sở để tính CFAT (dòng tiền sau thuế - Cash Flow After Tax) đối với dự án phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp

## Slide 8: 1.4. GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA DÒNG TIỀN - GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG
Ghép lãi đơn
K0 => K0 + K0 * i * n
trong đó :
K0 : Số vốn ban đầu (số vốn ở thời điểm 0)
i : Lãi suất (%)
n : Số kỳ ghép lãi
Ghép lãi kép
K0 => K0 (1+i )n
trong đó :
K0 : Số vốn ban đầu (số vốn ở thời điểm 0)
i : Lãi suất (% )
n : số kỳ ghép lãi

## Slide 9: 1.5. TỶ SUẤT CHIẾT KHẤU VÀ CHI PHÍ VỐN
Tỷ suất chiết khấu thường được ký hiệu là “r hoặc i”.
Chi phí vốn = nguồn vốn x lãi suất.
Chi phí vốn tổng hợp của công ty được tính dựa trên chi phí vốn vay và chi phí vốn tự có của công ty (suất thu lợi có được nếu công ty đầu tư ra bên ngoài).
Khi nguồn vốn chỉ có nguồn gốc từ vốn vay ngân hàng, chi phí vốn tổng hợp sẽ bằng lãi vay ngân hàng.
Tuỳ thuộc vào kết cấu nguồn vốn, công thức kết hợp có thể có hơn hai thành phần:

## Slide 10: 1.6. ẢNH HƯỞNG CỦA LẠM PHÁT
Khái niệm lạm phát: mức độ sụt giảm giá trị của đồng tiền
  Ta có thể chứng minh
  (1+R) = (1+r)* (1+ilf)
  r: lãi suất/ suất chiết khấu danh nghĩa; ilf: tốc độ lạm phát; R: suất chiết khấu thực
  hay
  R = r +ilf +r*ilf
  gần đúng ta có
  R = r +ilf
Đồng tiền
Tăng giá trị
do đầu tư
Giảm giá trị
do lạm phát

## Slide 11: 1.7. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN
Giá trị hiện tại = Giá trị tương lain x (Hệ số PV)
Giá trị dòng tiền năm n
Giá trị dòng tiền tại “Thời điểm 0,” là tại thời điểm khởi đầu dự án
Hệ số giá trị hiện tại (PV) phụ thuộc vào tỉ lệ chiết khấu i
Với các giá trị khác nhau của i (tỉ lệ chiết khấu): 10%, 15%, 20%
Với các năm n (số năm)
Bảng sẵn có
Công thức (PV = )
Excel (hàm PV(rate,nper,pmt,fv,type))

## Slide 12: 1.8. MỘT SỐ CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ

## Slide 13: 2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
Thời gian hoàn vốn đơn giản (SPP)
Suất thu hồi vốn đầu tư (ROI)
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Suất hoàn vốn nội tại (IRR)
Chi phí vận hành và Chi phí thiết bị (O&M)
Phân tích dựa trên vòng đời (LCC)

## Slide 14: 2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
1
SPP
Thời gian yêu cầu để khôi phục vốn đầu tư từ dòng tiền
Phương pháp định lượng được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả chi phí của đầu tư tiết kiệm năng lượng
Không xem xét tiết kiệm sau năm hoàn vốn và không tính đến giá trị theo thời gian của tiền
Hoàn vốn giản đơn = Tiết kiệm Net hàng năm/ chi phí vốn của dự án
4
IRR
Suất chiết khấu tại đó giá trị hiện tại thuần của cacs lợi ích tích lũy của một khoản đầu tư bằng với chi phí đầu tư.
Giá trị IRR càng cao, dự án càng hiệu quả
2
ROI
Mô tả “lợi ích hàng năm” từ dự án theo phần trăm của chi phí vốn
Không yêu cầu dự án có tuổi thọ như nhau hoặc so sánh chi phí
ROI = chi phí vốn/ dòng tiền hàng năm
5
0&M
Chi phí năng lượng vận hành (có nghĩa là chi phí điện cho thiết bị, ví dụ bơm hoặc quạt10kW)/ năm sẽ cao hơn chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị.
3
NPV
Tất cả các lợi ích Net được khấu hao tại suất hoàn vốn hấp dẫn thấp nhất để quyết định các giá trị hiện tại tương đương
6
LCC
Ví dụ: xem xét việc so sánh đèn huỳnh quang truyền thống, đèn điểm, để thay thế bằng CFL hoặc LED.
Tuổi thọ của đèn CFL gấp 5 lần đèn halogen và tuổi thọ đèn LED gấp ít nhất 20 lần đèn halogen.  tính toán sẽ tính đến vòng đời để so sánh thiết bị gốc và thay thế

## Slide 15: 2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
Thời hạn hoàn vốn – độ dài thời gian cần thiết để thu nhập từ dự án có thể bù đắp hay khôi phục lại được chi phí đầu tư dự án.
Thời hạn hoàn vốn giản đơn (SPP): không tính giá trị theo thời gian của tiền. Thường chỉ áp dụng với các dự án có thời gian hoàn vốn ngắn (nhỏ hơn 3 năm).
Tổng giá trị mang lại ?
Khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn ?
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
Tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR)
Các anh/chị thường sử dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án nào để đưa ra quyết định đầu tư?

## Slide 16: ĐÁNH GIÁ THEO NPV VÀ IRR
NPV
Bt: Lợi ích hằng năm
Ct: Chi phí hằng năm
i : Tỷ suất chiết khấu
Ct
Bt
1
2
n
IRR
NPV= 0  giá trị IRR
IRR (Internal Rate of Return - suất hoàn vốn nội tại): chính là tỷ suất chiết khấu phù hợp, tại đó NPV = 0
Notes: Tỷ suất chiết khấu r: phụ thuộc vào các cơ hội đầu tư/ kinh doanh của nhà đầu tư.
Giới thiệu cách tính NPV bằng Excel

## Slide 17: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL THEO NPV
NPV > 0: dự án có NPV càng lớn thì hiệu quả tài chính dự án càng cao.
NPV ≤ 0: dự án không đạt hiệu quả tài chính
Phương án được chọn là phương án có NPV lớn nhất và NPV >0
Các dự án có tuổi thọ bằng nhau
  - So sánh trực tiếp giá trị NPV của các dự án
Các dự án có tuổi thọ khác nhau
  - Tìm bội số chung nhỏ nhất của tuổi thọ các dự án
  - Lặp các dự án tới tuổi thọ bằng bội số chung nhỏ nhất
  - So sánh các dự án với thuổi thọ mới
  - Lưu ý: có thể so sánh từng cặp dự án

## Slide 18: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL THEO IRR
IRR : Suất thu lợi nội tại
Với i1 ta có NPV1; NPV1 >0
Với i2 ta có NPV; NPV2 <0
Ta có:
Dự án có IRR  i* dự án khả thi
Dự án có IRR lớn nhất là dự án tối ưu
IRR
NPV
i
NPV1
NPV2

## Slide 19: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL THEO IRR
IRR ≥ MARR - dự án có IRR càng lớn thì hiệu quả tài chính dự án càng cao.
IRR < MARR - dự án không đạt hiệu quả tài chính.
Phương án được chọn là phương án có IRR lớn nhất ≥ MARR
MARR: Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được-Minimum Acceptable Rate of Return
Các dự án có tuổi thọ bằng nhau
  So sánh trực tiếp giá trị IRR của các dự án
Các dự án có tuổi thọ khác nhau
  So sánh từng cặp dự án
  Lấy dự án có đầu tư lớn trừ dự án có đầu tư nhỏ
  Nếu dự án mới có IRR lớn hơn MARR thì dự án có đầu tư lớn tốt hơn, ngược lại dự án có đầu tư nhỏ tốt hơn
Notes: Suất hoàn vốn nội tại (Internal Rate of Return – IRR) - giảng viên nên ghi giải thích tiếng Anh lên bảng
MARR (Minimum Acceptable Rate of Return): suất hoàn vốn tối thiểu có thể chấp nhận được của doanh nghiệp, có thể lớn hơn suất chiết khấu
Trường hợp chỉ có một giải pháp: so sánh với IRR mong muốn để ra quyết định.
  Về khả năng thanh toán: tỷ suất này biểu thị mức lãi vay cao nhất mà dự án có khả năng thanh toán. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất và là chỉ tiêu bắt buộc trong thẩm định dự án.
Giới thiệu cách tính chỉ số IRR bằng Excel

## Slide 20: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
Chỉ Tiêu | Định Nghĩa | Ưu Điểm | Nhược Điểm | Gợi ý Áp Dụng
NPV (Net Present Value | NPV là giá trị hiện tại ròng, đo lường sự chênh lệch giữa tổng giá trị hiện tại của dòng tiền vào và dòng tiền ra trong suốt vòng đời dự án, sau khi chiết khấu theo tỷ lệ thích hợp. | - Xem xét đầy đủ dòng tiền trong suốt thời gian dự án. - Phản ánh giá trị thời gian của tiền tệ. - Dễ dàng so sánh giữa các dự án khác nhau | - Cần chọn tỷ lệ chiết khấu phù hợp, nếu không có thể dẫn đến kết quả sai lệch. - Không thể áp dụng cho các dự án có thời gian và dòng tiền quá dài hoặc không chắc chắn. | - Dùng trong các dự án dài hạn, khi có thể dự báo dòng tiền và xác định được tỷ lệ chiết khấu hợp lý.
IRR (Internal Rate of Return) | IRR là tỷ lệ sinh lời nội bộ, là tỷ lệ chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án bằng 0. Nó phản ánh mức độ sinh lời của dự án | - Dễ hiểu, dễ sử dụng. - Thể hiện tỷ suất lợi nhuận của dự án, giúp đánh giá mức độ hấp dẫn của dự án. - Phù hợp với các nhà đầu tư yêu cầu tỷ suất sinh lời cao. | - Không thể áp dụng nếu có nhiều dòng tiền vào và ra không đồng nhất. - IRR có thể có nhiều giá trị trong một số tình huống đặc biệt (dòng tiền không đều). | - Dùng để so sánh giữa các dự án đầu tư có quy mô và thời gian khác nhau. - Thích hợp cho các nhà đầu tư quan tâm đến tỷ suất sinh lời.
Thời gian hoàn vốn (Payback Period) | Thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi lại số vốn đầu tư ban đầu từ dòng tiền thu được trong suốt dự án. | - Dễ hiểu và dễ tính toán. - Phản ánh khả năng thu hồi vốn nhanh chóng. - Đơn giản và tiết kiệm chi phí phân tích. | - Không tính đến giá trị thời gian của tiền tệ. - Không phản ánh đầy đủ tính khả thi tài chính dài hạn. - Không đo lường được lợi nhuận sau thời gian hoàn vốn. | - Phù hợp với các dự án ngắn hạn hoặc khi cần quyết định nhanh chóng. - Sử dụng khi muốn đánh giá tính thanh khoản của dự án.
Phân tích vòng đời (LCC - Life Cycle Costing) | LCC là phương pháp tính toán toàn bộ chi phí của một dự án trong suốt vòng đời của nó, từ giai đoạn thiết kế, xây dựng, vận hành đến bảo trì và loại bỏ. | - Tính toán toàn bộ chi phí trong suốt vòng đời dự án. - Hữu ích trong việc đưa ra quyết định về chi phí dài hạn. - Có thể xác định các chi phí tiềm ẩn mà không thể thấy ngay từ ban đầu. | - Phức tạp và cần rất nhiều dữ liệu dự báo trong dài hạn. - Có thể khó xác định các chi phí tương lai chính xác. | - Dùng trong các dự án đòi hỏi tính bền vững dài hạn, ví dụ như hạ tầng, nhà máy sản xuất. - Thích hợp cho các quyết định về bảo trì và vận hành lâu dài.

## Slide 21: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
NPV là chỉ tiêu phân tích tài chính mạnh mẽ nhất vì nó xem xét đầy đủ dòng tiền của dự án và phản ánh giá trị thời gian của tiền tệ, giúp đưa ra quyết định chính xác hơn về tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, nó yêu cầu chọn tỷ lệ chiết khấu phù hợp.
IRR rất hữu ích trong việc đo lường tỷ suất sinh lời của dự án, đặc biệt khi cần so sánh giữa các dự án có tỷ lệ sinh lời khác nhau. Tuy nhiên, nó có thể gặp phải vấn đề khi dòng tiền không ổn định hoặc không đồng nhất.
Thời gian hoàn vốn đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt trong các dự án ngắn hạn hoặc khi cần quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, nó không tính đến giá trị thời gian của tiền tệ và không phản ánh đầy đủ lợi nhuận dài hạn.
Phân tích vòng đời (LCC) là phương pháp tốt để đánh giá chi phí tổng thể trong suốt vòng đời dự án, rất hữu ích trong các dự án đòi hỏi tính bền vững dài hạn, nhưng cần nhiều dữ liệu dự báo và có thể phức tạp trong việc xác định chi phí tương lai.
Tùy vào mục tiêu và đặc điểm của từng dự án, các chỉ tiêu này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để đưa ra quyết định tài chính tối ưu.

## Slide 22: ƯU ĐIỂM CỦA NPV VÀ IRR SO VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
Có tính đến giá trị theo thời gian của tiền
Có xét đến tất cả dòng tiền trong suốt tuổi thọ của dự án
IRR phổ biến hơn với các nhà tài trợ phát triển và những người thường quen với hệ số hoàn vốn
Một dự án chấp nhận được nếu IRR cao hơn chi phí tiền dùng để cung cấp tài chính cho dự án, vì vậy hệ số mong muốn của chủ đầu tư không thể tuỳ tiện

## Slide 23: DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀO?
Một nhà đầu tư muốn tiền của anh ta hoàn vốn trong thời gian ngắn thì sẽ dùng thời gian hoàn vốn chiết khấu.
Khi không có vay vốn thì NPV và IRR được ưa dùng.
Một ngân hàng cho vay và có một số phương án đầu tư sẽ muốn dùng phương pháp NPV và IRR để so sánh lợi nhuận với những phương án đầu tư khác
Đối với các dự án nhỏ, việc tính toán thời gian hoàn vốn có thể là đủ nhưng đối với các dự án lớn mà có cần đến vốn vay bên ngoài thì khi đó cần tính thêm NPV và IRR
Khi mà không có đủ thông tin trong tay, thường thời gian hoàn vốn giản đơn sẽ được sử dùng
Một số nhà đầu tư lại muốn có hệ số hoàn vốn nội tại cao thay vì hoàn vốn đầu tư ngay lập tức
IRR không thể dùng được nếu dự án có hơn 1 năm dòng tiền thuần âm hay dự án nhiều dòng tiền âm. Trong trường hợp này thì dùng NPV

## Slide 24: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

## Slide 25: CHI PHÍ VÒNG ĐỜI
Hiện nay trong phân tích đánh giá các dự án tiết kiệm năng lượng người ta sử dụng phương pháp phân tích Chi phí vòng đời (Life Cycle Cost Analysis – LCC) để đánh giá.
Chi phí vòng đời của một sản phẩm
LCC = Chi phí mua + Chi phí vận hành, bảo dưỡng + Chi phí phụ tùng thay thế + Chi phí tiền điện
Trong trường hợp tính đến giá trị thời gian của dòng tiền thì:
LCC = Chi phí đầu tư ban đầu + Giá trị hiện tại hóa các chi phí phát sinh trong tương lai.
Trong đó: C0: Chi phí đầu tư ban đầu
Ct: Chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng thiết bị ở năm t
n: Tuổi thọ của thiết bị
i: Hệ số chiết khấu

## Slide 26: VÍ DỤ TÍNH LCC
Tính toán chi phí vòng đời và so sánh phương án thay thế đèn Led 15W cho đèn sợi đốt 100W. Thông số của phương án thay thế cho ở bảng dưới đây.
Đèn Led có tuổi thọ 20000 giờ, mỗi năm thắp sáng 4000 giờ nên đèn có thể sử dụng 5 năm. Đèn sợi đốt chỉ có tuổi thọ 1000 giờ nên trong 1 năm phải thay bóng 4 lần. Suốt vòng đời của đèn Led phải sử dụng 20 bóng đèn sợi đốt.

## Slide 27: VÍ DỤ TÍNH LCC
Điện năng và chi phí tiền điện của mỗi loại đèn hàng năm:
Chi phí ban đầu và chi phí phát sinh hàng năm của 2 loại đèn:
Với hệ số chiết khấu i = 10% thì chi phí vòng đời quy về năm đầu khi so sánh 2 loại đèn là:
 | Đèn sợi đốt | Đèn Led
Điện năng tiêu thụ (kWh) | 0.1*4000 = 400 | 0.015*4000 = 60
Tiền điện (đồng) | 800000 | 120000

## Slide 28: 3. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ, LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN TKNL
Khấu hao:
  Là việc định giá, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản bị hao mòn sau một khoảng thời gian sử dụng. Dùng để tính khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm đầu của dự án.
Khấu hao đều hay khấu hao tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
  Tiền trích khấu hao hàng năm : Dt = D = (G0-Gcl)/Tkh
    Trong đó :
    G0 : Giá trị ban đầu (nguyên giá) của tài sản cố định;
    Gcl : Giá trị còn lại của TSCĐ ở năm cuối kỳ khấu hao;
    T kh : Thời gian trích khấu hao.
  Đơn giản, nhưng chậm thu hồi vốn đầu tư.

## Slide 29: VÍ DỤ VỀ KHẤU HAO ĐỀU
Go = 100; Gcl = 10; Tkh : 5 năm

## Slide 30: PHƯƠNG PHÁP TRẢ VỐN VÀ LÃI VAY
Vay và phương thức thanh toán
Lấy đâu ra vốn để thực hiện dự án
Vay hay vốn chủ sở hữu ?
Vay ?
  Bao nhiêu?
  Thời gian bao lâu?
  Đảm bảo?
  Kỳ hạn?
  Lãi suất?
  Phương thức thanh toán?
Phương thức thanh toán ?
Tiền thanh toán hàng năm bao gồm : Trả gốc và trả lãi vay
Trả vốn đều hàng năm, trả lãi hàng năm tính theo vốn vay còn
Trả vốn cuối thời hạn vay, trả lãi đều hàng năm
Trả vốn và lãi đều hàng năm
Trả vốn và lãi vào cuối thời hạn vay

## Slide 31: CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ VỐN GỐC & TRẢ LÃI
Trả gốc đều hàng năm
  Trả gốc = Vay/ số năm
  Trả lãi = lãi suất  số vốn còn nợ ở đầu năm

## Slide 32: CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ VỐN GỐC & TRẢ LÃI
Trả đều hàng năm
  Tiền trả hàng năm A = Vay  ( A/P,i,n)
  Trả lãi = lãi suất  số vốn còn nợ ở đầu năm
  Trả gốc = trả hàng năm - trả lãi vay
Trả gốc và lãi vào năm cuối

## Slide 33: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
TN = L  Tn
trong đó:
L : Thu nhập chịu thuế
  Tn: Thuế suất
Khấu hao và tiền lãi được khấu trừ, không phải tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp

## Slide 34: XÁC ĐỊNH DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TKNL
Xác định dòng tiền dự án
Tính toán các chỉ số hiệu quả
  NPV
  IRR
So sánh dự án dựa trên các chỉ số NPV và IRR
Dòng tiền trước thuế (CFBT): CFBTt = Bt – Ct
Bt : dòng lợi nhuận dự án
Ct : dòng chi phí dự án
Thu nhập chịu thuế (TI – Taxable Income) : TI = CFBT – D
D: Khấu hao (Depreciation)
Thuế thu nhập (IT – Income Tax): IT = ts  TI
ts: thuế suất
Dòng tiền sau thuế:
CFAT = CFBT - IT
CFAT = CFBT- (CFBT- Dt ) ts = CFBT (1-ts ) + Dts
Lợi nhuận sau thuế (NI – Net Income):
NI = TI -IT= TI(1-ts )
= (CFBT - D )(1-ts ) =CFBT (1-ts ) + Dts - D
= CFAT - D

## Slide 35: DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TKNL TRƯỜNG HỢP KHÔNG VAY VỐN
Vốn đầu tư TSCĐ: 500
Dòng tiền trước thuế
Thuế suất ts : 20%
Khấu hao đều trong 5 năm

## Slide 36: DÒNG TIỀN TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TKNL TRƯỜNG HỢP VAY VỐN
CFBT dự án = CFBT CSH = Bt - Ct
CFBT nợ năm 0 : vốn vay
CFBTnợ = - ( trả gốc + trả lãi)
TI : CFBT - khấu hao - trả lãi
IT = TI  ts
CFAT CSH =CFBT CSH - Trả gốc - trả lãi - IT
Vốn vay tác động lên dòng tiền CFAT dự án
  NPV CSH tăng
  IRR CSH tăng
Trường hợp vay vốn hai tác nhân có thu nhập từ dự án: chủ nợ và chủ sở hữu
Các thông số như trường hợp ví dụ trên
Vay 200. Trả gốc đều 5 năm lãi suất vay 10%

## Slide 37: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TKNL
Một số vấn đề về trường hợp vay vốn
Khi nào vay tốt hơn không vay ?
Có phải vay càng nhiều càng tốt hay không ?
Đâu là lãi suất ngưỡng để quyết định có nên vay hay không ?
Đánh giá rủi ro thực hiện dự án hiệu quả năng lượng
Các chi phí đầu tư tăng
Chi phía năng lương tăng/ giảm
Ảnh hưởng của lạm phát tới dự án
Ảnh hưởng của dự án tới sản xuất và tới các bộ phận liên quan khác
...

## Slide 38: QUIZZ
1. Ý nghĩa của việc trích khấu hao tài sản cố định (TS) của dự án là để…
A) phản ánh sự giảm giá của tài sản B) biết giá trị còn lại của tài sản
C) thể hiện tuổi thọ khai thác của tài sản D) hỗ trợ không đánh thuế số tiền đã đầu tư vào tài sản
2. Dòng tiền tích lũy của một dự án có thể đổi dấu bao nhiêu lần trong suốt vòng đời dự án?
A) 0 lần B) 1 lần C) nhiều lần D) không xác định
3. Nếu một dự án có IRR nhỏ hơn lãi suất vay thì :
A) không nên vay vốn B) không nên đầu tư
C) IRR csh = IRR dự án D) không đáp án nào đúng
4. Chọn công thức đúng trong các câu sau đây:
A) CFAT =CFBT*(1-Ts) + NI B) CFAT =CFBT*(1-Ts) + D*Ts
C) CFAT =CFBT+ NI D) CFAT =CFBT*(1-Ts) + D

## Slide 39: 4. ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Một số các vấn đề phân tích
Các cơ sở để đánh giá ảnh hưởng
Các cơ sở đánh giá rủi ro
Quản lý dự án và quản lý rủi ro cho các dự án hiệu quả năng lượng

## Slide 40: CÁC CƠ SỞ VỀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG
Các yếu tố chính của đánh giá ảnh hưởng và giới thiệu các cách tiếp cận sử dụng để quyết định năng lượng tiết kiệm
Thiết lập các mục tiêu đánh giá
Thiết lập cách tiếp cận, xác định các viễn cảnh cơ sở, và chuẩn bị một kế hoạch
So sánh năng lượng sử dụng và nhu cầu trước khi triển khai chương trình
Báo cáo các kết quả đánh giá và, làm việc với người điều hành chương rình để triển khai các cơ hội
Quá trình đánh giá chương trình bắt đầu

## Slide 41: CÁC CƠ SỞ QUẢN LÝ RỦI RO
Xác định các nguồn gốc của rủi ro
Quyết định các con đường và các điểm chốt có thể gây ra các rủi ro này
Đo lường các hậu quả tiềm năng của các rủi ro này dưới các viễn cảnh khác nhau
Cung cấp các phương tiện để giảm nhẹ và đổi mặt với các hậu quả này

## Slide 42: QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO CÁC DỰ ÁN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG

## Slide 43: QUIZZ
Khi phân tích trong điều kiện rủi ro mà hiệu quả dự án không đạt thì:
A) cần điều chỉnh mức độ rủi ro thấp hơn B) cần thay đổi phương pháp phân t
C) cần điều chỉnh lại thiết kế dự án D) cần thay đổi chỉ tiêu đánh giá dự án
2. Chi phí cơ hội là của một dự án là:
A) Chi phí biến đổi theo sản lượng B) Chi phí xuất hiện trong tương lai
C) Lợi ích mất đi do không lựa chọn dự án khác D) Chi phí phát sinh trong quá khứ
3. Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ của dự án nên phân tích dự án với:
A) Tuổi thọ dài hơn B) Hệ số chiết khấu lớn hơn
C) Qui mô đầu tư lớn hơn D) Tỷ lệ vốn vay cao hơn
4. Thời gian hoàn vốn của dự án phụ thuộc vào:
A) Dòng CFBT B) Dòng CFAT
C) MARR D) Tuổi thọ dự án

## Slide 44
CẢM ƠN