## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Module 18:
Tính toán và quản lý phát thải khí nhà kính trong doanh nghiệp
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Xác định phạm vi, nhận diện các nguồn phát thải khí nhà kính
Hiểu được các phương pháp định lượng, báo cáo phát thải khí nhà kính

## Slide 3: Thuật ngữ và định nghĩa
Nguồn của khí nhà kính (KNK): Qúa trình giải phóng KNK vào khí quyển.
Bể hấp thụ KNK (GHG sink): Quá trình loại bỏ KNK khỏi khí quyển.
Loại bỏ KNK (GHG removal): Loại bỏ KNK khỏi khí quyển bằng các bể hấp thụ KNK.
Hệ số phát thải KNK (GHG emission factor): Là hệ số liên quan giữa dữ liệu hoạt động khí nhà kính với việc phát thải KNK. Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP): Là tỷ số giữa bức xạ cưỡng bức của một kg KNK phát ra so với 1kg CO2 trong cùng 1 khoảng thời gian (ví dụ như 100 năm).

## Slide 4: Thuật ngữ và định nghĩa
Kiểm kê KNK (GHG inventory): Danh sách các nguồn KNK và các bể hấp thụ KNK và lượng phát thải KNK và loại bỏ KNK được định lượng của chúng.
Báo cáo KNK (GHG report): Tài liệu độc lập nhằm mục đích truyền đạt thông tin liên quan đến KNK của tổ chức hoặc dự án KNK cho những người sử dụng dự định cho tổ chức đó.
Dự án KNK (GHG project): Hoạt động hoặc các hoạt động làm thay đổi các điều kiện của đường cơ sở KNK và làm giảm phát thải KNK hoặc tăng cường loại bỏ KNK.

## Slide 5: Nguồn phát thải KNK
PHÁT THẢI CO2
Đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, chất thải rắn, cây cối và các vật liệu sinh học khác, đồng thời là kết quả của một số phản ứng hóa học nhất định trong sản xuất.
CO2 được loại bỏ khỏi khí quyển hoặc cô lập khi nó được thực vật hấp thụ như một phần của chu trình carbon sinh học.
PHÁT THẢI CH4
Thải ra trong quá trình sản xuất và vận chuyển than, khí đốt tự nhiên và dầu mỏ.
Thải ra trong chăn nuôi và các hoạt động nông nghiệp khác, sử dụng đất và do phân hủy của chất thải hữu cơ trong các bãi chôn lấp chất thải rắn.
PHÁT THẢI N20
Thải ra trong các hoạt động nông nghiệp và sử dụng đất.
Đốt nhiên liệu hóa thạch và chất thải rắn; cũng như trong quá trình xử lý nước thải.

## Slide 6: Nguồn phát thải KNK
PHÁT THẢI PFCS
Được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử để sản xuất chất bán dẫn.
PHÁT THẢI SF6
Được sử dụng trong thiết bị truyền tải và phân phối điện.
Sản xuất điện tử.
Ngành y tế.
PHÁT THẢI HFCS
Phát thải trong làm lạnh, điều hòa không khí.
Hầu hết HFC được chứa trong thiết bị, do đó phát thải là kết quả của quá trình mài mòn, bảo dưỡng sai sót hoặc rò rỉ ở cuối vòng đời sản phẩm..

## Slide 7
Hệ số GWP: Global Warming Potential
Tiềm năng nóng lên toàn cầu (Global Warming Potential – GWP) được phát triển để so sánh các tác động nonhs lên toàn cầu của các loại KNK.
Là một phép đo lượng năng lượng mà 1 tấn KNK sẽ hấp thụ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 100 năm) so với 1 tấn CO2.
Theo IPCC AR6
GWP của CO2 = 1
GWP của CH4 = 27.9: tức là 1 tấn CH4 phát thải tương đương 27.9 tấn CO2
GWP của N20 = 273: tức tức là 1 tấn N20 phát thải tương đương 273 tấn CO2
CO2e ( CO2 Equivalents) là một đơn vị đo lường để so sánh lượng phát thải từ các KNK khác nhau trên theo GWP bằng cách chuyển đổi lượng khí thành lượng tương đương CO2.

## Slide 8
Ảnh 1
Ảnh 2
Anh/chị liệt kê các nguồn phát thải và bể hấp thụ có trong 2 ảnh trên
THẢO LUẬN

## Slide 9
Nguyên tắc
4.3 Sự đầy đủ
4.4 Sự chính xác
4.5 Sự nhất quán
4.2 Sự liên quan
4.1 Khái quát
4.6 Sự minh bạch
Nguyên tắc kiểm kê KNK
Việc áp dụng các nguyên tắc để đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến KNK là bản báo cáo trung thực và công bằng
Sự liên quan: Lựa chọn các nguồn KNK, dữ liệu và phương pháp phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.
Sự đầy đủ: Bao gồm tất cả các phát thải và loại bỏ KNK có liên quan.
Sự chính xác: Giảm thiểu sự sai lệch và sự không chắc chắn ở mức có thể thực hiện được.
Sự nhất quán: Cho phép so sánh có ý nghĩa trong thông tin liên quan đến KNK.
Sự minh bạch: Công bố thông tin đầy đủ và phù hợp liên quan đến KNK, cho phép những người sử dụng dự kiến đưa ra quyết định với độ tin cậy hợp lý.
Notes: Điều khoản số 4
Sự liên quan: Lựa chọn nguồn KNK, hấp thu KNK, loại bỏ KNK, dữ liệu và phương pháp luận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng
Sự đầy đủ : Bao gồm tất cả các phát thải và loại bỏ KNK có liên quan
Sự nhất quán: Cho phép so sánh có ý nghĩa trong thông tin liên quan đến KNK
Sự chính xác: Giảm thiểu sự sai lệch và sự không chắc chắn trong phạm vi thực tế
Sự minh bạch: Cung cấp đầy đủ và thích hợp thông tin liên quan đến KNK để cho phép những người sử dụng có mục đích đưa ra quyết định với độ tin cậy hợp lý

## Slide 10
Ranh giới
Ranh giới của tổ chức: Nhóm các hoạt động hoặc cơ sở trong đó một tổ chức thực hiện kiểm soát vận hành/tài chính hoặc vốn sở hữu.
Ranh giới báo cáo: Nhóm phát thải hoặc loại bỏ khí nhà kính được báo cáo từ bên trong ranh giới tổ chức cũng như các phát thải gián tiếp đáng kể.
Notes: Điều khoản 5
+ Ranh giới của tổ chức: Kiểm soát vận hành, kiểm soát tài chính
+ Ranh giới báo cáo: Trực tiếp, gián tiếp

## Slide 11
Ranh giới của tổ chức
Có hai cách tiếp cận.
Cách 1: Kiểm soát: Kiểm soát vận hành hoặc kiểm soát tài chính.
Tổ chức chịu trách nhiệm cho tất cả các phát thải và/hoặc loại bỏ KNK từ các cơ sở mà tổ chức có quyền kiểm soát tài chính hoặc vận hành.
Kiểm soát
Vận hành
Tài chính
Tổ chức của bạn có quyền đưa ra và thực hiện các chính sách điều hành của mình tại hoạt động.
Tổ chức của bạn có khả năng chỉ đạo các chính sách tài chính và hoạt động của việc vận hành.
Notes: Đặt câu hỏi: Báo cáo cho tổ chức nào?

## Slide 12
Ranh giới của tổ chức
Có hai cách tiếp cận.
Cách 2: Chia sẽ vốn sở hữu: Các tổ chức sử dụng phương pháp tiếp cận theo vốn chủ sở hữu tính tỷ lệ phát thải tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ trong hoạt động.
Cách tiếp cận hợp nhất phải phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của kiểm kê KNK.
Tổ chức phải lập thành văn bản và báo cáo cách tiếp cận hợp nhất áp dụng.
Ví dụ: Nếu một tổ chức sở hữu 100% thì nó chịu trách nhiệm 100% lượng phát thải và loại bỏ KNK của tổ chức đó. Nếu 20% thì 20% lượng phát thải/loại bỏ được báo cáo.
Notes: Đặt câu hỏi: Báo cáo cho tổ chức nào?

## Slide 13
Ranh giới của tổ chức
Notes: Đặt câu hỏi: Báo cáo cho tổ chức nào?

## Slide 14
Một Công ty R sở hữu và vận hành 1 Nhà máy rượu N và 1 Trang trại trồng nho A. Công ty R cũng sở hữu 50% theo vốn của Trang trại trồng nho B, được vận hành và điều phối tài chính hoàn toàn bởi một Công ty khác.
Cách tiếp cận | Lượng KNK Công ty R giám sát/báo cáo
Tiếp cận theo vốn chủ sở hữu | ?
Tiếp cận theo kiểm soát vận hành | ?
Tiếp cận theo kiểm soát tài chính | ?
Mội loại phát thải KNK đều phải được quy đổi về đơn vị CO2 tương đương (CO2e)
THẢO LUẬN

## Slide 15
PHÂN NHÓM CÁC LOẠI PHÁT THẢI THEO ISO 14064-1:2018
Ranh giới báo cáo
Notes: Đặt câu hỏi: Nguồn thải của ai?

## Slide 16
Ranh giới báo cáo

## Slide 17
Ranh giới báo cáo

## Slide 18
Ranh giới báo cáo

## Slide 19
Anh/chị hãy xác định phạm vi và các nguồn phát thải khí nhà kính tại Doanh nghiệp anh chị
THẢO LUẬN

## Slide 20: Các bước thực hiện kiểm kê khí nhà kính
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Xác định phạm vi, ranh giới kiểm kê
Xác định nguồn, bể khí nhà kính
Kiểm kê khí nhà kính
Kiểm tra chất lượng đo
Kế hoạch, sáng kiến giảm phát thải
Tuyên bố về khí nhà kính

## Slide 21: Tài liệu tra cứu kiểm kê khí nhà kính
Quốc gia
Quốc tế
Quốc tế
Notes: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
ghg conversion factors epa
Emission factor UK

## Slide 22
Định lượng phát thải và loại bỏ KNK
Tính toán lượng phát thải và loại bỏ KNK.
Phương pháp tính/đo lường.
Quan trắc liên tục nguồn thải
Quan trắc không liên tục
Sử dụng hệ số phát thải
Công thức:
Phát thải KNK = Dữ liệu hoạt động x Hệ số phát thải x GWP

## Slide 23: Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính
Bước 1: Thu thập dữ liệu

## Slide 24: Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính
Bậc 2:
- Tiếp cận trung gian
- Hệ số từ quốc gia
- Độ tin cậy chấp nhận được
Bậc 1:
- Mang tính ước lượng
- Hệ số từ quốc tế
- Độ tin cậy thấp
Bậc 3:
- Hệ số phát thải tại DN
- Theo dõi đo lường trực tiếp
- Độ tin cậy cao
Bước 2: Tiếp cận định lượng và thu thập dữ liệu
Phải lựa chọn phương pháp nhằm giảm độ không chắc chắn.
Tạo kết quả nhất quán, lặp lại hàng năm.
Có thể báo cáo.
Lưu ý: Mỗi loại khí nhà kính có thể yêu cầu cách tiếp cận khác nhau.

## Slide 25: Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính
Bước 3: Tính toán CO2e
Dữ liệu hoạt động
Hệ số phát thải
2. X
2. =
2. X
2. =
Tấn phát thải (Tấn)
Tấn phát thải (Tấn)
Hệ số nóng lên toàn cầu
Tấn CO2e
Ví dụ: Tính toán CO2e từ dữ liệu tiêu thụ điện của một Công ty
Bước 1: Thu thập dữ liệu tổng điện năng tiêu thụ và đổi đơn vị qua MWh.
Bước 2: Lựa chọn hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam.
Năm 2022: 0.7221
Năm 2023: 0.6766
Tấn CO2e = MWh x 0.6766 x GWP

## Slide 26: Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính
Bước 4: Tính toán độ không đảm bảo/chắc chắn (IPCC)

## Slide 27: Bài tập thực hành
Nhận biết, kiểm kê và định lượng phát thải KNK từ các nguồn dữ liệu đầu vào.

## Slide 28: Bài tập thực hành
1. Phát thải KNK trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liêu.

## Slide 29: Bài tập thực hành
2. Phát thải KNK rò rỉ từ thiết bị và quá trình sản xuất kinh doanh môi chất lạnh (khí nhà kính HFC và HCFC).

## Slide 30: Bài tập thực hành
2. Phát thải KNK rò rỉ từ thiết bị và quá trình sản xuất kinh doanh môi chất lạnh (khí nhà kính HFC và HCFC).

## Slide 31: Bài tập thực hành
2. Phát thải KNK rò rỉ từ thiết bị và quá trình sản xuất kinh doanh môi chất lạnh (khí nhà kính HFC và HCFC).

## Slide 32: Bài tập thực hành
2. Phát thải KNK rò rỉ từ thiết bị và quá trình sản xuất kinh doanh môi chất lạnh (khí nhà kính HFC và HCFC).

## Slide 33: Bài tập thực hành
3. Phát thải KNK gián tiếp do sử dụng điện năng mua từ bên ngoài

## Slide 34: Bài tập thực hành
4. Phát thải KNK gián tiếp do sử dụng hơi mua từ bên ngoài

## Slide 35: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 36: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 37: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 38: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 39: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 40: Bài tập thực hành
5. Phát thải KNK từ phân hủy kỵ khí
5.1.2. Phát thải N20 trực tiếp
5.1. Phát thải KNK trong quá trình xử lý kỵ khí

## Slide 41
Tính toán lượng phát thải tấn CO2e cho hoạt động đốt tĩnh của Công ty
Bước 1: Tra cứu hệ số nhiệt trị
Nhiệt trị…=…TJ/Gg
Bước 2: Quy đổi đơn vị năng lượng sang TJ
Tra cứu khối lượng riêng: g/lit (nếu cần thiết)
Từ các đơn vị năng lượng khác sang TJ
Bước 3: Lựa chọn hệ số EF phù hợp
Bước 4: Tính toán lượng phát thải cho từng loại nhiên liệu
Lượng phát thải (tấn CO2e) = Lượng tiêu thụ (được quy đổi về TJ) * (hệ số phát thải CO2 * GWP + hệ số phát thải CH4 * GWP + hệ số phát thải N20 * GWP)/1000
THẢO LUẬN

## Slide 42
Tính toán lượng phát thải tấn CO2e từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của Công ty với các thông tin đã được cung cấp
Tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt
TOW = P x BOD x 0,001 x I x 365
Phát thải CH4 = TOW x EF
TOW: Tổng lượng chất hữu cơ phân hủy trong nước thải sinh hoạt (kg BOD/năm)
P: Tổng dân số quốc gia trong năm kiểm kê (người)
BOD: Hệ số quốc gia tính theo đầu người trong năm kiểm kê (g/người/ngày)
0,001: Chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD
I: Hệ số điều chỉnh BOD từ nước thải công nghiệp thải chung vào hệ thống nước thải sinh hoạt (mặc định là 1,25 đối với việc xả thải không hạn chế, còn lại mặc định 1,00)
THẢO LUẬN

## Slide 43: Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
Báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo NĐ 06/2022/NĐ-CP, Mẫu 06, Phụ lục II

## Slide 44
Tổ chức có thể quyết định tiến hành kiểm tra xác nhận
Để xem các thông tin về phát thải và loại bỏ KNK một cách công bằng và khách quan, tổ chức phải tiến hành kiểm tra xác nhận phù hợp với nhu cầu của người sử dụng dự kiến. Các nguyên tắc và yêu cầu được miêu tả trong ISO 14064-3.
Các yêu cầu đối với cơ quan kiểm tra xác nhận được mô tả trong ISO 14065.
Yêu cầu đối với năng lực của nhóm xác nhận giá trị và nhóm kiểm tra xác nhận được mô tả trong ISO 14066.
Hoạt động kiểm tra xác nhận - Các yêu cầu
Notes: Điều khoản 8

## Slide 45
Giới thiệu một báo cáo kiểm kê KNK theo yêu cầu của biểu mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định 06/2022
Giới thiệu một báo cáo kiểm kê KNK theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và các tài liệu liên quan.
THẢO LUẬN

## Slide 46: Thông tư 38/2023/TT-BCT – Các yêu cầu

## Slide 47: Thông tư 38/2023/TT-BCT – Các yêu cầu

## Slide 48: Nghị định 06/2022 ND-CP

## Slide 49: Lộ trình áp dụng CBAM
Giai đoạn 2023 – 2025:
  Từ ngày 1 tháng 10 năm 2023: CBAM bắt đầu được áp dụng ở giai đoạn chuyển tiếp.
  Ngày kết thúc báo cáo đầu tiên: 31 tháng 1 năm 2024.
  Giai đoạn này áp dụng cho: xi măng, sắt và thép, nhôm, phân bón, điện và hydro.
  Yêu cầu: Nhập khẩu chỉ phải báo cáo phát thải khí nhà kính được nhúng trong hàng hóa nhập khẩu mà không cần mua và nộp chứng chỉ.
  Mục đích là cân bằng giá carbon giữa hàng nhập khẩu và nội địa, chống rò rỉ carbon và thúc đẩy công nghệ xanh toàn cầu.
Giai đoạn từ năm 2026:
  Nhà nhập khẩu EU đăng ký với cơ quan quốc gia: Mua chứng chỉ CBAM.
  Khai báo và nộp chứng chỉ hàng năm: Tính toán giá trị chứng chỉ dựa trên giá đấu giá trung bình hàng tuần của giấy phép EU ETS.
  Chứng minh đã thanh toán giá carbon: Được khấu trừ giá trị tương ứng.

## Slide 50: Lộ trình áp dụng CBAM
Các nhà nhập khẩu vào EU cần báo cáo chi tiết theo Cơ Chế Điều Chỉnh Biên Giới Carbon (CBAM) bao gồm:
Tổng số lượng phát thải của mỗi loại hàng nhập khẩu, tính bằng megawatt-giờ đối với điện và tấn đối với các mặt hàng khác.
Tổng lượng phát thải tích hợp thực tế cho mỗi loại hàng hóa.
Tổng lượng phát thải gián tiếp cho mỗi loại hàng hóa.
Giá CO2 đã trả tại quốc gia xuất xứ.

## Slide 51
CẢM ƠN