## Slide 1: CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
Đối tượng: Quản lý Doanh nghiệp
Module 6:
Thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng trong doanh nghiệp

## Slide 2: MỤC TIÊU CỦA HỢP PHẦN
Hiểu cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 50001:2018 và các yêu cầu trong tiêu chuẩn
Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

## Slide 3
1. Cấu trúc của tiêu chuẩn
Hệ thống quản lý năng lượng
QUẢN LÝ
KỸ THUẬT
Plan
Chính sách/Mục tiêu/chỉ tiêu, kế hoạch (5.2, 6.2)
Nguồn lực (5.1)
Do
Năng lực, nhận thức (7.2, 7.3)
Thông tin (7.4)
Hệ thống tài liệu (7.5)
Kiểm soát vận hành (8.1)
Check
Đánh giá nội bộ (9.2)
Hành động khắc phục/hành động phòng ngừa (10.1)
Act
Xem xét của lãnh đạo (9.3)
Plan
Xem xét năng lượng (6.3)
Đường cơ sở năng lượng (6.5)
Chỉ số hiệu suất năng lượng (6.4)
Do
Thiết kế (8.2)
Mua sắm (8.3)
Check
Theo dõi, đo lường, phân tích (9.1)
Act
Xem xét hiệu suất năng lượng (10.2)
Notes: 3
3

## Slide 4: 1. Xây dựng tài liệu của HTQLNL
Chính sách năng lượng
Các quy trình/ Các hướng dẫn công việc
Biểu mẫu/ hồ sơ
Các KH thực hiện mục tiêu
/ KH dự án
Notes: Giải thích về cấu trúc hình tam giá:
  Càng ở phía trên, tài liệu cấp cao hơn, số lượng thường ít hơn;
  Càng ở phía dưới, tài liệu cấp thấp hơn, số lượng thường nhiều hơn
  Phân chia cấu trúc này chỉ mang tính tương đối, không nhất thiết giống nhau ở mọi doanh nghiệp.
Số lượng tài liệu cần xây dựng phụ thuộc vào từng doanh nghiệp - mục đích các tài liệu nhằm đảm bảo các thực hành trong HTQLNL được duy trì
Ví dụ một số tài liệu:
  Quy trình báo cáo và phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng của toàn nhà máy
  Biểu mẫu thu thấp số liệu tiêu thụ dầu tại lò hơi
Lưu ý: Đây chỉ là một mô hình điển hình, không nhất thiết giống nhau ở mọi doanh nghiệp. Chẳng hạn một số doanh nghiệp có thêm những tài liệu khác hơn (ví dụ - Sổ tay năng lượng)

## Slide 5: Các quy trình/ hướng dẫn công việc cần thiết
Lưu ý: tận dụng (tích hợp) với những tài liệu sẵn có của các hệ thống quản lý khác
Quy trình quản lý
Quy trình Kiểm soát hoạt động
Ví dụ: Quy trình đánh giá hệ thống QLNL
Ví dụ: QT thu thập và phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng
Notes: Lưu ý học viên: việc xác định nên viết những quy trình nào/ hướng dẫn công việc nào rất quan trọng. Nếu không đủ quy trình/ hướng dẫn công việc  hoạt động có thể không được thực hành thường xuyên nhất quán. Nhưng nếu quá nhiều  quy trình có thể trở thành một gánh năng/ "công việc giấy tờ" làm người thực hiện nản.
Số lượng tài liệu cần xây dựng phụ thuộc vào từng doanh nghiệp - mục đích các tài liệu nhằm đảm bảo các thực hành trong HTQLNL được duy trì. Việc xây dựng tài liệu/ quy trình hay không phụ thuộc vào:
    Ý thức của nhân viên/ thực trạng thực hành TKNL tại DN
    Tình trạng thiết bị
    Mục tiêu, khu vực cần kiểm soát năng lượng
    …
(Có DN cần phải xây dựng một quy trình”A’, nhưng ở một doanh nghiệp khác có thể không cần)
Lưu ý việc tận dụng những tài liệu sẵn có của hệ thống khác để tránh sự cồng kềnh của hệ thống tài liệu và/ hoặc tránh phức tạp trong việc thực hiện.
Giới hạn chương trình này không đi sâu vào thiết kế và xây dựng HT tài liệu

## Slide 6
4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh tổ chức
4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
4.4 Hệ thống quản lý năng lượng
Phần 1: Bối cảnh, vai trò lãnh đạo
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý năng lượng
5.1 Vai trò lãnh đạo và cam kết
5.2 Chính sách năng lượng
5.3 Vai trò tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
Lãnh đạo cao nhất
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 7
Bối cảnh của tổ chức
Biến đổi khí hậu
Chi phí năng lượng
Khủng hoảng năng lượng
Ô nhiễm môi trường
Mục tiêu giảm phát thải carbon
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Tại sao quản lý năng lượng lại quan trọng đối với tổ chức của bạn?
Cần phải hiểu lý do tại sao chúng ta thực hiện điều này
Có các yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu hợp đồng nào không?
Có những kỳ vọng nào từ các nhà đầu tư, cổ đông, cơ quan nhà nước hoặc đối tượng khác sẽ ảnh hưởng đến hệ thống quản lý không?
Tất cả những điều này sẽ định hình việc xây dựng EnMs
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 8
Bối cảnh bên ngoài: Phân tích PESTLE
Chính trị (Political): Những quyết định chính trị nào có khả năng ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng của bạn? Ví dụ như thuế cacbon; Các mục tiêu phát triển bền vững.
Kinh tế (Economical): Điều gì có thể xảy ra ở khía cạnh kinh tế? Ví dụ như giá năng lượng tăng.
Xã hội (Societal): Xã hội đang thay đổi có liên quan đến năng lượng và khí nhà kính (GHG) không?
Công nghệ (Technological): Có những thay đổi về công nghệ nào có thể giúp ích cho bạn không?
Pháp lý (Legal): Những luật nào áp dụng đối với việc sử dụng năng lượng của bạn?
Môi trường (Environmental): Có các vấn đề về môi trường không? Ví dụ như tiếng ồn, ô nhiễm, phát thải khí nhà kính.
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 9
Bối cảnh nội bộ: Phân tích SWOT
Điểm mạnh (Strengths): Tổ chức của bạn có những điểm mạnh gì liên quan đến quản lý năng lượng? Ví dụ như khả năng sáng tạo, năng lực kỹ thuật.
Điểm yếu (Weaknesses):
Tổ chức của bạn có những điểm yếu gì? Ví dụ như thiếu kiến thức kỹ thuật, thiếu sự lãnh đạo.
Những điểm yếu của bạn sẽ là rào cản trên đường dẫn đến thành công.
Vượt qua được các điểm yếu là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.
Cơ hội (Opportunities): Có những cơ hội nào? Những cơ hội này có thể thấy từ việc phân tích PESTLE.
Thách thức (Threats): Có những thách thức nào? Những thách thức này có thể thấy từ việc phân tích PESTLE.
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 10
Phạm vi và ranh giới
Phạm vi và ranh giới của hệ thống quản lý năng lượng phải được:
Xác định
Lập thành văn bản
Phạm vi và ranh giới được xác định rõ ràng cho phép tổ chức đặt ra những kỳ vọng rõ ràng và tập trung nỗ lực của mình một cách hợp lý.
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 11
THẢO LUẬN
Hãy xác định bối cảnh tổ chức từ góc độ năng lượng tại Công ty của bạn?
+ Các yếu tố bên ngoài: PESTLE
+ Các yếu tố bên trong: SWOT
+ Các bên quan tâm:

## Slide 12
Vai trò lãnh đạo
Nếu không có sự cam kết của lãnh đạo cấp cao, EnMS sẽ không thành công!
Lãnh đạo cấp cao kiểm soát
Những vấn đề ưu tiên
Quyền hạn
Nguồn lực
Lãnh đạo cấp cao phải tham gia và thể hiện rõ ràng!

## Slide 13
Cơ sở cam kết của lãnh đạo
Cam kết của lãnh đạo bắt đầu bằng sự thừa nhận rằng phương pháp tiếp cận hệ thống QLNL là có giá trị về mặt kinh doanh
Cam kết liên tục của lãnh đạo dựa trên việc không ngừng truyền đạt giá trị kinh doanh của QLNL
Theo thời gian, những thành tựu và cải tiến của chính tổ chức sẽ chứng minh giá trị kinh doanh của QLNL
Cần xem xét bối cảnh của tổ chức cũng như các rủi ro và cơ hội liên quan đến QLNL.

## Slide 14
Thực tế tổ chức
Điều bắt buộc là các mục tiêu QLNL phải đảm bảo xuyên suốt qua hệ thống phân cấp quản lý, từ lãnh đạo cao nhất qua quản lý cấp trung đến các nhân viên trực tiếp thực hiện, để mội người hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đạt được các mục tiêu đó.

## Slide 15
Các mối liên hệ trong cam kết của lãnh đạo

## Slide 16
Chính sách năng lượng
Lực đẩy của hệ thống
Cam kết của lãnh đạo
Tuân thủ pháp luật và yêu cầu khác
Cải tiến kết quả thực hiện năng lượng
Kiểm tra hệ thống
Hoạch định năng lượng
Đào tạo và trao đổi thông tin
Kiểm soát vận hành
Mua sắm và thiết kế
Xem xét của lãnh đạo.

## Slide 17
Chính sách năng lượng
Nêu rõ cam kết của tổ chức về:
Cải tiến liên tục kết quả thực hiện năng lượng
Đảm bảo sự sẵn có thông tin và nguồn lực để đạt được mục tiêu
Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu năng lượng khác
Hỗ trợ cam kết trong việc:
Mua các sản phẩm và dịch vụ TKNL
Xem xét cải tiến kết quả thực hiện năng lượng trong thiết kế.

## Slide 18
Những yêu cầu cơ bản về chính sách năng lượng
Được xác định và phê duyệt bởi lãnh đạo cao nhất
Phù hợp với tổ chức
Cung cấp khuôn khổ cho các mục tiêu và chỉ tiêu
Được lập thành văn bản
Được truyền đạt
Được xem xét thường xuyên
Được cập nhật khi càn thiết.

## Slide 19
Ví dụ: Chính sách năng lượng của Công ty ABC
Công ty ABC chuyên sản xuất các sản phẩm….có nguồn gốc từ các loại nguyên liệu…Công ty ABC với định hướng giảm năng lượng tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy hoạt động bền vững về môi trường và kinh tế. Chúng tôi cam kết:
Giảm 25% mức năng lượng sử dụng trên mỗi đơn vị sản phẩm trong 10 năm trong hoạt động sản xuất của chúng tôi
Đảm bảo cải tiến liên tục kết quả thực hiện năng lượng của chúng tôi
Triển khai thông tin và nguồn lực để đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng của chúng tôi
Duy trì các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác liên quan đến năng lượng
Xem xét các cải tiến kết quả thực hiện năng lượng trong thiết kế và cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống và quy trình của chúng tôi
Mua sắm và sử dụng hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng.

## Slide 20
Truyền đạt chính sách năng lượng
Là một phần không thể thiếu của chương trình truyền thông và nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý – Là phân đoạn đầu tiên của EnMs mà toàn bộ tổ chức được tiếp xúc
Niêm yết chính sách này khắp các cơ sở/địa điểm làm việc của Công ty, tích hợp vào các khóa đào tạo, đăng lên mạng nội bộ…
Hãy sáng tạo trong cách truyền đạt: Mặt sau thẻ nhân viên, trong báo cáo thường niên, trang web, phiếu báo lương…
Lập kế hoạch để truyền đạt chính sách này tới nhân viên cũng như các nhà thầu, nhà cung cấp.

## Slide 21
Các yếu tố dẫn đến thành công
Phù hợp với các chính sách khác của tổ chức
Nêu ra được các cam kết cần thiết
Giảm thiểu các cam kết bổ sung
Chính sách dễ nhớ và dễ hiểu
Đôi khi có thể sử dụng một số cách thức để giúp dễ dàng ghi nhớ
Không quá 1 trang – không quá một đoạn có thể sẽ tốt hơn!

## Slide 22: Trình bày Chính sách năng lượng của Công ty điển hình
THẢO LUẬN

## Slide 23
Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức
Vai trò và trách nhiệm bắt buộc phải quy định đối với mỗi cá nhân tham gia vào EnMs
Mỗi người cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình
Mọi người đều cần biết mức độ quyền hạn của nhau
Phải được hoàn tất, chấp nhận và truyền đạt trước khi thực hiện các bước tiếp theo.
…… ……..
Quyết định
Bổ nhiệm lãnh đạo năng lượng
-------------
Điều 1: ……………………
Điều 2: ……………………
Điều 3: ……………………
…
…… ……..
Quyết định
Thành lập Ban QLNL
-------------
Điều 1: ……………………
Điều 2: ……………………
Điều 3: ……………………
…

## Slide 24
Người đại diện lãnh đạo
Triển khai hệ thống quản lý năng lượng
Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý năng lượng
Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả thực hiện năng lượng của tổ chức
Hình thành đội quản lý năng lượng
Lập kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động quản lý năng lượng
Trong một tổ chức lớn hơn, hầu hết công việc về năng lượng hàng ngày có thể được những người khác thực hiện, ví dụ như người quản lý năng lượng.

## Slide 25
Người quản lý năng lượng
Ở một số tổ chức, người này có thể là người đại diện lãnh đạo
Thường không phải là công việc toàn thời gian
Ví dụ: người quản lý bảo trì hoặc người quản lý kỹ thuật hoặc kỹ sư
Có thể là nhân viên kỹ thuật có kiến thức về kỹ thuật năng lượng
Vai trò
Triển khai EnMs
Làm chủ EnMs
Quản lý việc sử dụng năng lượng
Đóng vai trò là người được đánh giá đối với EnMs
Trách nhiệm
Ngân sách dành cho năng lượng
Báo cáo.

## Slide 26
Vai trò và Trách nhiệm sau khi tham dự khóa đào tạo
Kế hoạch hành động cá nhân
  Lập danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện tại doanh nghiệp.
  Ưu tiên các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
  Xây dựng chính sách năng lượng.
  Xác định các hệ sử dụng năng lượng đáng kể (SEU).
Kiểm tra và đánh giá
  Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ.
  So sánh hiệu suất năng lượng với đường cơ sở (EnB).
  Cải tiến liên tục
  Cập nhật kế hoạch hành động dựa trên kết quả đánh giá.
  Áp dụng các biện pháp cải tiến mới.
  Kết nối chia sẽ kinh nghiệm
  Tham gia nhóm thảo luận trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp.
  Tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp.

## Slide 27
Ban quản lý năng lượng
Quyết định cơ cấu và thành viên dựa trên quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức
Đại diện các bộ phận liên quan
Sản xuất, tài chính, kỹ thuật, vận hành, đại diện lãnh đạo năng lượng, cán bộ quản lý năng lượng…
Hợp tác chức năng chéo
Mục tiêu chung và chia sẻ.

## Slide 28
Thành phần Ban quản lý năng lượng
Thành phần sẽ thay đổi tùy theo tổ chức và văn hóa
Quy mô sẽ khác nhau
Người quản lý năng lượng có thể thay mặt Người đại diện lãnh đạo
Làm việc theo nhóm.

## Slide 29: Trình bày Quyết định thành lập Ban quản lý năng lượng của Công ty điển hình
THẢO LUẬN

## Slide 30: Phần 2: Hoạch định
6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
6.2 Các mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và hoạch định để đạt được chúng
6.3 Xem xét năng lượng
6.4 Các chỉ số kết quả hoạt động năng lượng
6.5 Đường cơ sở năng lượng
6.6 Hoạch định thu thập thông tin năng lượng

## Slide 31
Hoạch định năng lượng
Tôi đang sử dụng bao nhiêu năng lượng?
Tôi đang sử dụng năng lượng ở đâu?
Đâu là những hộ sử dụng năng lượng đáng kể?
Các yếu tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng?
Những yêu cầu pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng năng lượng của tôi?
Những yêu cầu nào khác liên quan đến việc sử dụng năng lượng của tôi?
Ai đang tác động đến việc sử dụng năng lượng?
Tôi có cần kiểm toán năng lượng không?
Xây dựng chỉ số hiệu suất năng lượng, đường cơ sở năng lượng
Xây dựng kế hoạch hành động.

## Slide 32
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác
Xem xét năng lượng
Đường cơ sở năng lượng (EnB)
Chỉ số kết quả thực hiện năng lượng (EnPI)
Mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch hành động
Xem xét và cập nhật
Quá trình hoạch định năng lượng

## Slide 33
Yêu cầu về pháp lý

## Slide 34
Các yêu cầu khác

## Slide 35: Rủi ro và cơ hội
6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
- Đảm bảo EnMS đạt được kết quả mong đợi
- Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các ảnh hưởng không mong muốn
- Đạt được cải tiến liên tục của EnMS và kết quả hoạt động năng lượng.
6.1.1 Tổ chức phải xác định các rủi ro và cơ hội để:
6.1.2 Tổ chức phải lập kế hoạch:
- Các hành động nhằm giải quyết các rủi ro và cơ hội
- Cách thức để tích hợp và thực hiện các hành động vào EnMS và vào các quá trình
- Cánh thức để đánh giá hiệu lực của các hành động này.

## Slide 36: Mục tiêu và kế hoạch thực hiện
6.2 Các mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và hoạch định để đạt chúng
- Tổ chức phải thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu và chỉ tiêu năng lượng bằng văn bản tại các bộ phận chức năng, các cấp hoặc các quá trình, các phương tiện liên quan.
SMART
  S – Specific, M – Measurable, A – Achievable, R – Realistic, T- Timeframe

## Slide 37: Trình bày Mục tiêu năng lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu năm của Công ty điển hình
THẢO LUẬN

## Slide 38
Xem xét năng lượng

## Slide 39: 6.4 Chỉ số hiệu suất năng lượng
Tổ chức phải nhận biết các chỉ số hiệu suất năng lượng phù hợp để theo dõi và đo lường hiệu suất năng lượng.
Chỉ số hiệu suất năng lượng phải được xem xem xét và so sánh với đường cơ sở năng lượng khi thích hợp.
6.5 Đường cơ sở năng lượng
Tổ chức phải thiết lập đường cơ sở năng lượng.
Các thay đổi trong hiệu suất năng lượng phải được đo lường đối chiếu với đường cơ sở năng lượng.
Dữ liệu phải đủ để mang tính đại diện.
EnPI, EnB

## Slide 40: 6.6 Hoạch định thu thập thông tin năng lượng
Tổ chức phải thực hiện một kế hoạch thu thập dữ liệu, dữ liệu thu thập được thập bao gồm.
+ Các biến liên quan đến SEUs
+ Năng lượng tiêu thụ liên quan đến SEUs
+ Tiêu chí điều hành liên quan đến SEUs
+ Dữ liệu được quy định trong các kế hoạch hành động
Hướng dẫn thu thập, phân tích năng lượng

## Slide 41: Trình bày Báo cáo xem xét năng lượng của Công ty
THẢO LUẬN

## Slide 42: Trình bày Hướng dẫn thu thập, phân tích dữ liệu của Công ty
THẢO LUẬN

## Slide 43: Trình bày các phương pháp phân tích đánh giá năng lượng tiêu thụ của Công ty
THẢO LUẬN

## Slide 44: Phần 3. Hỗ trợ, thực hiện
7.1 Các nguồn lực
7.2 Năng lực
7.3 Nhận thức
7.4 Trao đổi thông tin
7.5 Thông tin được lập thành văn bản
8.1 Hoạch định điều hành và kiểm soát
8.2 Thiết kế
8.3 Mua sắm

## Slide 45
Áp dụng & Vận hành
Năng lực, đào tạo và nhận thức
Tài liệu
Kiểm soát hoạt động
Khu vực trọng điểm
Vận hành và bảo trì
Nhà thầu cung cấp dịch vụ
Đào tạo
Trao đổi thông tin
Thiết kế
Mua năng lượng, dịch vụ, hàng hóa
Kế hoạch hành động

## Slide 46
Phần 4: Kết quả thực hiện, cải tiến
9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động năng lượng và EnMS
9.2 Đánh giá nội bộ
9.3 Xem xét của lãnh đạo
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục
10.2 Cải tiến liên tục
Notes: Lấy cơ sở nền tảng là chu trình PDCA: hoạch định, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Tổ chức cũng phải xác định được phạm vi và giới hạn của hệ thống quản lý năng lượng, phạm vi là toàn công ty, hay là từng nhà máy. Mục đích cuối cùng là ngày càng giảm những lãng phí về năng lượng hoặc là ngày càng cải thiện việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

## Slide 47
Kiểm tra
Kiểm tra vận hành
Kiểm tra hồ sơ vận hành và bảo trì
Kiểm tra thiết bị
Kiểm tra hệ thống
Mội người có đang làm những gì được yêu cầu không?
Kiểm tra kế hoạch
Có đang tiến triển không
Kiểm tra kết quả thực hiện
Kiểm tra các EnPI
Kiểm tra xu hướng và chi phí

## Slide 48
Xem xét của lãnh đạo
Trình bày thường xuyên
Chúng ta đang tiến triển thế nào?
Kết quả thực hiện có được cải thiện như mục tiêu đề ra không?
Những vấn đề và rào cản nào cần khắc phục?
Kết quả đạt được
Kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo là gì?
Chúng ta cần làm gì để đạt được kế hoạch này?

## Slide 49: Trình bày Quy trình quản lý năng lượng của Công ty
THẢO LUẬN

## Slide 50
THANK YOU